Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю ПМ.03 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки

Екатеринбург, 2014

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки, программы профессионального модуля «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения»

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова подпись Протокол № 1 от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ________________ Н.Б. Чмель «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Панова Н.В., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств профессионального модуля «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения»

пройдена.

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

# СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

Результаты освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), подлежащие проверке	6

Результаты освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), подлежащие проверке	9

3.1. Формы и методы оценивания	9

3.2. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)……………….…………………………11

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)…..……	12

Приложение 1. Вопросы к экзамену ………………………… ……………………25

Список источников…………………………………………………………………..29

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения профессионального модуля «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения» обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности (ВПД) «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»,  (Базовая подготовка)  следующими:

общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

профессиональными компетенциями:

ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях  теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 3.2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

иметь практический опыт:

-подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладке наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

-обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

умениями и знаниями которые формируют профессиональные компетенции:

уметь:

-выполнять: подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе средств измерений и аппаратуры; работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

-характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по вопросам организации пусконаладочных работ;

-порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный.

- Результаты освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 2.1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Правильность установки приборов при испытаниях парового котла, теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Оценка самостоя-тельного выполнения практического зада-ния, результатов про-изводственной прак-тики |
|  | Обоснованность выбора схем и методов опробования, промывки и опрессовки обслуживаемого оборудования в условиях пуска требованиям правил технической эксплуатации | Оценка самостоя-тельного выполнения практического зада-ния, результатов про-изводственной прак-тики |
|  | Алгоритм действий при испытаниях парового котла, теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с инструкциями. | Оценка самостоя-тельного выполнения практического зада-ния, результатов про-изводственной прак-тики |
| 2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Правильность составления режимных карт, отчетов по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Оценка самостоя-тельного выполнения практического зада-ния, результатов про-изводственной прак-тики |
| По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) |

Таблица 2.2

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии; - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; оценка портфолио (результатов достижений); |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - точность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - точность оценки эффективности и качества их выполнения | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективность поиска необходимой информации, использование различных источников, включая электронные | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | владение программными и программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - скорость адаптации при взаимодействии обучающихся с преподавателями в ходе обучения | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе проведения, деловых и ролевых игр, конференций, круглых столов, в нестандартных ситуациях |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - организация работы подчиненных и контроля выполнения заданий | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе проведения деловых и ролевых игр, конференций, круглых столов, в нестандартных ситуациях, оценка портфолио |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, оценка портфолио |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - точность анализа инноваций в энергетике, использование современных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение, оценка портфолио: участие в научно-технических конференциях, научно-техническом творчестве, наличие дипломов, грамот) |

- Оценка освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат практический опыт, умения и знания, предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Текущий контроль освоения студентами программного материала  учебной дисциплины имеет следующие виды: входной и оперативный.

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины  с целью определения знаний и умений (базовых) и выстраивания  индивидуальной траектории обучения студентов.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (тестирование, опрос, выполнение и защита практических работ, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности.

Квалификационный экзамен проводится после изучения профессионального модуля и прохождения производственной практики.

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии:

«Отлично» – за глубокое и полное освоение вида профессиональной деятельности и овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, выполнять практические работы, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной форме, так и в виде правильно оформленной технической документации), умение выполнять работы по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

«Хорошо» – если студент полно освоил вид профессиональной деятельности, учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения практических работ, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент освоил вид профессиональной деятельности, обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для выполнения практических работ, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент не освоил вид профессиональной деятельности, имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для выполнения практических работ; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

Таблица 3.1 -  Формы контроля и оценивания

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| 1 | 5 | 6 |
| МДК 03.01 Наладка и испытания теплотехничекого оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Э | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, самостоятельная работа |
| ПП.03 Практика по профилю специальности | ДЗ | Оценка результатов производственной практики |
| ПМ 03 Наладка и испытания теплотехничекого оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Квалификацион-инный экзамен | Защита отчета по производственной практике |

3.2. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Заданиями для оценки освоения учебной дисциплины являются задания для практических работ.

Все задания для практических работ приведены в учебно-методическом пособии по выполнению практических работ.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)

Предметом оценки являются практический опыт, умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: ответы на билеты, собеседование с преподавателем, анализ ответа, совместная рефлексия аттестации.

  - Экзаменационные билеты

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Подготовка тепловых сетей к пуску после монтажа или ремонта.

2. Задачи и объем контрольно-балансовых испытаний парового котла.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Оценка гидравлической устойчивости системы теплоснабжения

2. Задачи и виды наладочных работ.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Режимная наладка теплотехнического оборудования.

2. Определение оптимального коэффициента избытка воздуха котлоагрегата.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Структура пуско-наладочных организаций.

2.  Опробование оборудования и включение в работу после ремонта.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Контрольно-измерительные приборы и приспособления, применяемые при наладочных испытаниях.

2. Методика обработки результатов испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Продолжительность и количество опытов при проведении испытаний.

2. Составление  режимной карты котлоагрегата.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Обязанности работников наладочных организаций и заказчика в организации наладочных работ.

2. Какие общие требования предъявляются к теплоиспользующим установкам? Периодичность внутреннего и наружного осмотра, порядок проведения гидравлических испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Параметры, характеризующие работу теплотехнического оборудования

2. Содержание технического отчета о проведенных испытаниях.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Составление тепловых балансов по результатам испытаний.

2. Определение оптимального коэффициента избытка воздуха

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Опробование и обкатка вспомогательного оборудования котельной.

2. Содержание технического отчета о проведенных испытаниях.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Подготовка тепловых сетей к испытаниям и режимной наладке.

2. Объем наладочных работ. Программа наладки и испытания теплотехнического оборудования.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Гидропневматическая промывка трубопроводов, отопительных установок и оборудования.

2. Структура пуско-наладочных организаций. Обязанности работников наладочных организаций и заказчика в организации наладочных работ.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети.

2. Продолжительность и количество опытов при проведении пуско-наладочных испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Составление временной режимной карты котлоагрегата

2. Контрольно-измерительные приборы и приспособления, применяемые при наладочных испытаниях, методика проведения наладочных испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Обязанности работников наладочных организаций и заказчика в организации наладочных работ.

2. Параметры, характеризующие работу оборудования, тепловые балансы котлоагрегатов и их составление.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Обязанности работников наладочных организаций и заказчика в организации наладочных работ.

2. Основные этапы пусковой наладки оборудования котельных установок.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Меры безопасности при проведении пуско-наладочных работ.

2. Объем и содержание технического отчета по результатам испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Цели и задачи пусковой наладки выпарных и сушильных установок

2. Методика проведения режимно-наладочных испытаний котлоагрегата.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие приборы должен иметь в обязательном порядке паровой котел?

2. Определение оптимального коэффициента избытка воздуха при проведении режимно-наладочных испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие приборы должен иметь в обязательном порядке водогрейный котел?

2. Методика обработки результатов испытаний. Составление баланса котлоагрегата и режимной карты.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Схемы установки контрольно-измерительных приборов при балансовых испытаниях систем вентиляции.

2. Цели и задачи пусковой наладки тепловых сетей, абонентских вводов и теплопотребляющих установок.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Составление временной режимной карты.

2. Подготовка тепловых сетей к пуску, гидравлические испытания, испытания на расчетное давление и расчетную температуру.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1.  Испытание на паровую плотность котла, комплексное опробование котлоагрегата.

2. Составление режимной карты и технического отчета по результатам испытаний и наладке тепловых сетей.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Продолжительность и количество опытов при проведении испытаний.

2. Порядок и методика проведения режимной наладки теплопотребляющих установок и тепловых сетей.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ »

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией Председатель ________Н.В.Панова « __ » __________ 2016 __г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 03.01: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » _________ 2016 __г. |
| --- | --- | --- |

1. Параметры, характеризующие работу теплотехнического оборудования.

2. Включение тепловых сетей в работу, построение пьезометрического графика. Оценка гидравлической устойчивости систем теплоснабжения.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

Приложение 1

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

по МДК 03.01 «: Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

- Задачи и виды наладочных работ.

- Структура пуско-наладочных организаций.

- Обязанности работников наладочных организаций и заказчика в организации наладочных работ.

- Объем наладочных работ. Программа наладки и испытания теплотехнического оборудования.

- Основные этапы пусковой наладки оборудования котельных установок.

- Режимная наладка теплотехнического оборудования.

- Контрольно-измерительные приборы и приспособления, применяемые при наладочных испытаниях.

- Параметры, характеризующие работу теплотехнического оборудования

- Продолжительность и количество опытов при проведении испытаний.

- Продолжительность и количество опытов при проведении пуско-наладочных испытаний.

- Составление  режимной карты котлоагрегата.

- Задачи и объем контрольно-балансовых испытаний парового котла.

- Методика обработки результатов испытаний.

- Содержание технического отчета о проведенных испытаниях.

- . Составление временной режимной карты котлоагрегата.

- Составление тепловых балансов по результатам испытаний.

- Параметры, характеризующие работу оборудования, тепловые балансы котлоагрегатов и их составление.

- Меры безопасности при проведении пуско-наладочных работ.

- Определение оптимального коэффициента избытка воздуха котлоагрегата.

- Испытание на паровую плотность котла, комплексное опробование котлоагрегата.

- Опробование и обкатка вспомогательного оборудования котельной.

- Подготовка тепловых сетей к испытаниям и режимной наладке.

- Подготовка тепловых сетей к пуску после монтажа или ремонта.

- Опробование оборудования и включение в работу после ремонта.

- Какие общие требования предъявляются к теплоиспользующим установкам? Периодичность внутреннего и наружного осмотра, порядок проведения гидравлических испытаний.

- Цели и задачи пусковой наладки тепловых сетей, абонентских вводов и теплопотребляющих установок.

- Гидропневматическая промывка трубопроводов, отопительных установок и оборудования.

- Подготовка тепловых сетей к пуску, гидравлические испытания, испытания на расчетное давление и расчетную температуру.

- Составление режимной карты и технического отчета по результатам испытаний и наладке тепловых сетей.

- Оценка гидравлической устойчивости системы теплоснабжения.

- Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети.

- Цели и задачи пусковой наладки выпарных и сушильных установок

- Схемы установки контрольно-измерительных приборов при балансовых испытаниях систем вентиляции.

- Порядок и методика проведения режимной наладки теплопотребляющих установок и тепловых сетей.

- Включение тепловых сетей в работу, построение пьезометрического графика. Оценка гидравлической устойчивости систем теплоснабжения.

Список источников

Основные источники:

- Боровков В.М. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов [Текст]: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / В.М. Боровков, А.А. Калютик. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.; 22 см. – 4000 экз. – ISBN 978-5-7695-3019-7.

- Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Текст]: справочник / А.И. Ящура.- М.: ЭНАС, 2010. – 504с.: ил.; 22 см. – 10000 экз. -  ISBN 978-5-93196-849-0.

- Иванова Г.М. Теплотехнические измерения и приборы [Текст]: учебник для вузов / Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, В.С.Чистяков. – 3-е изд. стереотип. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007.-460 с., ил.; 22,5 см. – 3000 экз. – ISBN 978-5-383-00155-4.

- Шишмарев В.Ю.  Измерительная техника [Текст]: учебник для студ. Сред. проф. образования/ Шишмарев В.Ю. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288с. 21,5 см. – 3 000 экз. – ISBN 978- 5-7695-4268-8

- Шишмарев В.Ю.  Средства измерений [Текст]: учебник для студ. Сред. проф. образования/ Шишмарев В.Ю. – 2-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с. 21 см. – 1 500 экз. – ISBN 978-5-7695-5066-9

- Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности [Текст]: учеб. Пособие / Б.А.Соколов – М.: Издательский центр «Академия». – 2008. – 64 с. 23.5 см. – 4 000 экз. – ISBN 978-5-7695-4102-5

- Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности [Текст]: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / Б.А.Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 128 с. 21 см. – 2 000 экз. –  ISBN 978-5-7695-4745-4

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов. ПБ 1—574-03. – СПб.: Изд. ДЕАН, 2008.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих  под давлением. ПБ 03-576-03. – С.П. 2008.

- Правила технической эксплуатации электрических станций  и  сетей Российской Федерации [Текст] – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 256 с.

Дополнительные источники:

- Гошко А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения [Текст]. В 3-х кн. Кн. 1: Выбор. Эксплуатация. Ремонт. М.: Машиностроение, 2003. – 432 с.: с ил.; - 1030 экз. – ISBN 5-217-03182-4 (кн. 1).

- Гошко А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения [Текст]. В 3-х кн. Кн. 2: Производство. Испытания. Монтаж. М.: Машиностроение, 2003. – 336 с.: с ил.; - 1030 экз. – ISBN 5-217-03189-4 (кн.2)

- Гошко А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения [Текст]. В 3-х кн. Кн. 3: Управление качеством. Технический контроль. Сертификация. М.: Машиностроение, 2003. – 224 с.: с ил.; - 1030 экз. – ISBN 5-217-03191-3 (кн.3).

- Соколов, Е.Я.Теплофикация и тепловые сети. Учебник для вузов. — 7-е изд., стереот. —М.: Издательство МЭИ, 2001. —472 с.: ил. 18ВЫ 5-7046-0703-9

- Козин В.Е., Левин Т.А. Теплоснабжение М.: Высшая школа.1980.- 408 с.

- Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: Учебник для техникумов/ Голубков Б.Н., Данилов О.Л., Зосимовский Л.В. и др.; Под ред. Б.Н.Голубкова.-2-изд., перераб.-М.: Энергия, 1979. – 544с. ил.

- Эстеркин Р. И. Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования промышленных предприятий: Учебник для техникумов.— 2-е изд., перераб. и доп.— Л.: Энергоатомиз-дат, 1984.—288 с, ил.

- Основы современной  энергетики: Курс лекций для менеджеров энергетических компаний. В двух частях / Под общей редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. – Часть 1. Трухний А.Д., Макаров А.А., Клименко В.В. Современная теплоэнергетика: -М.: Издательство МЭИ, 2002. – 368 с., ил.; 24 см. – 2000 экз. – ISBN 5-7046-0890-6 (ч.1).

Журналы:

Тепловые электрические станции;

Теплоэнергетика;

Энергетик;

Энергосбережение;

Энергия;

Энергосбережение и водоподготовка;

Интернет – ресурсы:

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика (Электронный ресурс). -Режим доступа: http:// www.teplota.org.ua  без регистрации. - Заглавие с экрана.

- Теплоэнергетическое оборудование (Электронный ресурс).- Режим доступа: http:// www.oborudka.ru  c регистрацией. - Заглавие с экрана.

- Теплоэнергетика (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://www.teploenergetika.info.  c регистрацией. - Заглавие с экрана.