Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю ПМ.01 «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки

Екатеринбург, 2014

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки, программы профессионального модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения»

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова подпись Протокол № 1 от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ________________ Н.Б. Чмель «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчики: Панова Н.В., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Барихина Н.В., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств профессионального модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения»

пройдена.

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

# СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

Результаты освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), подлежащие проверке	7

Оценка освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), подлежащие проверке	10

3.1. Формы и методы оценивания	10

3.2. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)…………………………………………13

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)	14

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)	134

Список источников……………………………………………………………..182

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения профессионального модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения» обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности (ВПД) «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» и обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»,  (Базовая подготовка)  следующими:

общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями:

ПК 1. 1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

иметь практический опыт:

-безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

-контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

-организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии;

-чтения, составления и расчета принципиальных тепловых схем тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

-оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

умениями и знаниями которые формируют профессиональные компетенции:

уметь:

-выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов;

-гидравлический и механический расчет газопроводов и тепловых сетей;

-тепловой расчет тепловых сетей;

-расчет тепловых принципиальных схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;

-выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

-составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей и систем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

-устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин, тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;

-правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

-методики: теплового и аэродинамического расчета котельных агрегатов; гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; теплового расчета тепловых сетей;

-разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;

-проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

-основные положения: федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию и системам тепло- и топливоснабжения;

-основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и производстве тепловой энергии.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный.

- Результаты освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 2.1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Определение последовательности технологического процесса по схемам котельного цеха, системы теплоснабжения, топливоподачи, мазутного и газового хозяйства. | Оценка самостоя-тельного выполнения практического задания, результатов про-изводственной прак-тики и выполнения задания на квалифи-кационном экзамене |
|  | Соответствие тепловых расчетов паровых котлов и систем теплоснабжения с нормами технологического проектирования. | Оценка самостоятельного выполнения курсового проекта |
|  | Алгоритм действий по пуску и останову котла, систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с инструкциями. | Оценка результатов выполнения практи-ческого задания и выполнения задания на квалификационном экзамене |
| 2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Соответствие расстановки оборудования топливоподачи, пылеприготовления, мазутного и газового хозяйства нормам технологического проектирования. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания |
|  | Переключения нагрузок котла в зависимости от режимной карты. | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Определение последовательности приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию в соответствии со схемой. | Оценка самостоятельного выполнения практических заданий |
|  | Управление работой систем теплоснабжения в соответствии с графиком тепловой нагрузки | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
| 3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Обслуживание котельного оборудования при проведении плановых противоаварийных тренировок в соответствии с нормативами времени и инструкциями по эксплуатации | Наблюдение и анализ деятельности при прохождении практики |
|  | Соответствие схем автоматичес-ких защит основного и вспомога-тельного оборудования их назна-чению. | Оценка самостоятельного выполнения практического задания и выполнения задания на квалификационном экзамене |
| По окончании данного модуля проводится квалификационный экзамен |

Таблица 2.2

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление интереса к будущей профессии; - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; оценка портфолио (результатов достижений); |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - точность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - точность оценки эффективности и качества их выполнения | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - правильность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективность поиска необходимой информации, использование различных источников, включая электронные | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | владение программными и программно-аппаратными и техническими средств-ами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем трансли-рования информации, информационного обмена | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - скорость адаптации при взаимодействии обучающихся с преподавателями в ходе обучения | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе проведения лабораторных работ, деловых и ролевых игр, конференций, круглых столов, в нестандартных ситуациях |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - организация работы подчиненных и контроля выполнения заданий | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе проведения лабораторных работ, деловых и ролевых игр, конференций, круглых столов, в нестандартных ситуациях, оценка портфолио |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Анализ деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, оценка портфолио |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - точность анализа инноваций в энергетике, использование современных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение, оценка портфолио: участие в научно-технических конференциях, научно-техническом творчестве, наличие дипломов, грамот) |

- Оценка освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат практический опыт, умения и знания, предусмотренные ФГОС по профессиональному модулю «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Текущий контроль освоения студентами программного материала  учебной дисциплины имеет следующие виды: входной и оперативный.

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины  с целью определения знаний и умений (базовых) и выстраивания  индивидуальной траектории обучения студентов.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (тестирование, опрос, выполнение и защита практических работ, курсовых проектов, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности.

Дифференцированный зачет или экзамен в соответствии с таблицей  3.1  проводится по окончании изучения элемента модуля.

Квалификационный экзамен проводится после изучения профессионального модуля и прохождения производственной практики.

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии:

«Отлично» – за глубокое и полное освоение вида профессиональной деятельности и овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, выполнять практические работы, курсовые проекты, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной форме, так и в виде правильно оформленной технической документации), умение свободно ориентироваться в схемах,  выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, осуществлять регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

«Хорошо» – если студент полно освоил вид профессиональной деятельности, учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения практических работ, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;

«Удовлетворительно» – если студент освоил вид профессиональной деятельности, обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении знаний для выполнения практических работ и курсового проектирования, не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«Неудовлетворительно» – если студент не освоил вид профессиональной деятельности, имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для выполнения практических работ и курсового проектирования; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.

Таблица 3.1 -  Формы контроля и оценивания

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01.01 Измерительная техника | ДЗ | Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ, устный опрос, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.02 Водоподготовка | Э | Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ, устный опрос, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.03 Котельные установки | Э | Оценка результатов выполнения практических работ, курсового проектирования, устный опрос, тестовые задания, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.04 Теплоснабжение | Э | Оценка результатов выполнения практических работ, курсового проектирования, устный опрос, тестовые задания, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.05 Теплотехническое оборудование | Э | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, тестовые задания, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.06 Топливоснабжение | ДЗ | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, тестовые задания, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.07 Тепловые двигатели | ДЗ | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, тестовые задания, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.08 Автоматизация теплоэнергетических процессов | ДЗ | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.09 Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ДЗ | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, самостоятельная работа |
| МДК 01.01.10 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ДЗ | Оценка результатов выполнения практических работ, устный опрос, тестовые задания, самостоятельная работа |
| ПП.01 Практика по профилю специальности | З | Оценка результатов производственной практики |
| ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Квалификацион-ный экзамен | Оценка результатов тестового контроля знаний |

3.2. Типовые задания для оценки освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Заданиями для оценки освоения учебной дисциплины являются задания для практических работ, лабораторных работ, курсового проектирования.

Все задания для практических работ, лабораторных работ, курсового проектирования приведены в учебно-методическом пособии по выполнению практических, лабораторных работ, курсового проектирования.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)

Предметом оценки являются практический опыт, умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: ответы на билеты, собеседование с преподавателем, анализ ответа, совместная рефлексия аттестации.

4.1 МДК 01.01.01 Измерительная техника

Билеты  для проведения дифференцированного зачета.

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Понятие об измерении и единицах измерения физических величин.

2 Объемные счетчики. Конструкции. Принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Классификация измерительных приборов.

2 Термомагнитные газоанализаторы. Конструкция. Принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Погрешности измерения и их выражение.

2 Тяго - и напоромеры. Конструкция. Принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Основные элементы измерительных приборов. Основные свойства     измерительных приборов

2 Хроматографические газоанализаторы. Конструкция. Принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Общие сведения о температуре. Температурные шкалы. Классификация приборов для измерения температуры.

2 Дымомеры. Их конструкция и принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Термометры расширения. Манометрические термометры.

2 Расходомеры с сужающим устройством. Виды. Конструкции.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Термоэлектрические термометры. Виды термопар. Конструкция прибора. Принцип действия.

2 Определение качества воды и пара. Классификация приборов.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Методы и виды измерений.

2 Термометры сопротивления. Конструкция. Принцип действия. Правила       установки.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Пирометры частичного и суммарного излучения. Конструкция приборов. Принцип действия.

2 Уровнемеры для резервуаров. Конструкции. Принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Понятие о температуре. Законы излучения нагретых тел.

2 Уравномерные стекла. Поплавковые уровнемеры. Конструкции

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Жидкостные манометры и вакуумметры. Конструкция. Принцип действия.

2 Назначение и классификация щитов управления. Их конструкции.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Понятие давления. Виды давления. Классификация приборов для измерения давления.

2 Счетчики количества. Конструкция. Принцип действия.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Измерение расхода, количества, уровня. Классификация приборов.

2 Приборы для определения качества воды и пара. Виды. Принцип работы.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Манометры с дистанционной передачей показаний.

2 Функциональные схемы теплотехнического контроля. Методика их составления.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Способы установки термометров.

2 Уровнемеры котлоагрегатов. Способы подключения.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Расходомеры постоянного перепада давления.

2 Анализ уходящих газов. Классификация газоанализаторов.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

Электромагнитные и ультразвуковые расходомеры.

2 Компоновка и оборудование щитов управления.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Тепломеры для тепловых сетей.

2 Установка газоанализаторов. Пробоотборные зонды.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Лопастные и турбинные счетчики воды.

2 Мембранные манометры. Виды мембран.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.01 : Измерительная техника ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Принцип работы пружинных манометров. Виды пружин.

2 Виды жидкостных термометров. Их достоинства и недостатки. Правила установки.

Преподаватель _____________________ Ж.В.Ежова

4.2 МДК 01.01.02 Водоподготовка

Билеты  для проведения экзамена

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Виды природных вод. Их характеристика.

2. Узлы приготовления реагентов.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Классификация примесей природных вод

- Удаление кремневой кислоты.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Вещества, присутствующие в природных водах

- Методы борьбы с коррозией.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Показатели качества воды.

- Коррозия. Ее виды. Механизм протекания коррозии.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Способы удаления из воды грубодисперсных и коллоидных примесей

- Предотвращение образования накипи и отложений в паровых котлах

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Физико-химические основы процесса коагуляции

- Механизм образования отложений

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема, конструкция и принцип работы коагуляционной установки с осветлителем

2. Накипи и отложения в докотловом оборудовании и паровых котлах. Их состав.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Обезжелезивание конденсата

- Удаление свободной углекислоты

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Физико-химические основы фильтрования

- Обесмасливание пара и конденсата

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема, конструкция и принцип работы осветлительных фильтров

- Удаление свободной углекислоты

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- В чем состоит содовый, известковый и содово-известковый методы осаждения

- Принцип химического обескислороживания.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Принцип работы вихревого реактора

- Принцип термической деаэрации

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика ионообменных материалов

- Удаление из воды коррозионно-агрессивных газов

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Физико-химические основы процесса катионирования

- Принцип магнитной обработки воды

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Физико-химические основы процесса анионирования

- Химическое обессоливание воды

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Показатели качества воды

- Термическое обессоливание воды

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Физико-химические основы процесса коагуляции

- Предотвращение образования накипи и отложений в паровых котлах

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема, конструкция и принцип работы осветлительных фильтров

- Методы борьбы с коррозией.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Способы удаления из воды грубодисперсных и коллоидных примесей

- Механизм образования отложений

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Физико-химические основы фильтрования

- Узлы приготовления реагентов.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.02 : Водоподготовка ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Физико-химические основы процесса катионирования

- Коррозия. Ее виды. Механизм протекания коррозии.

Преподаватель _____________________ К.В.Крутикова

4.3 МДК 01.01.03 Котельные установки

Билеты  для проведения экзамена

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Газообразное топливо, его виды и состав.

- Классификация золоулавливающих устройств.

- Влажность и зольность топлива   и   их влияние на свойства топлива и работу котельной установки.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Оборудование топливного хозяйства Дробление топлива.

- Назначение и классификация горелочных устройств.    Конструкции  горелок.

- Классификация пароперегревателей. Их конструкции  и размещение в  газоходах.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Уравнения реакций горения углерода, водорода, серы, азота. Стадии процесса горения.

2.Схема газового хозяйства. Оборудование  ГРП  и  ГРУ.

3. Компоновки  котельных  агрегатов. Достоинства  и  недостатки.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Потери тепла котельной установки, факторы влияния на них.

- Циклонные топки, преимущества и недостатки.

- Схемы rазовоздушного тракта котлов.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Доставка твёрдого топлива на электростанциях. Хранение. Схемы

топливного хозяйства.

2. Качество питательной воды и водяного пара. Паросепарационные и  паропромывочные    устройства.

3. Схемы циркуляции рабочего тела в паровых котлах.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристики камерных топок.

- Схемы   rазовоздушного тракта котлов.

- Регулирование температуры перегрева пара.  Конструкции  пароохладителей.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Коэффициент избытка воздуха, присосы  воздуха  по  газовому  тракту.

- Гарнитура  и  арматура  котельных  агрегатов.

- Классификация твёрдых топлив. Классификация   углей   по  влажности ,  коксовому  остатку  и  размерам.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Средства транспортировки топлива. Приемо-разгрузочные  устройства.

Дробление топлива.

- Параметры и режимы течения двухфазного потока в трубах.

- Водяные экономайзеры. Их  назначение  и  компоновки.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Назначение  и  виды  обмуровочных  и  теплоизоляционных  материалов.

- Фундаменты. Виды  каркасов.

- Основные параметры   и  технические  характеристики энергетических котлов.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Циркуляционный контур и его элементы. Скорость и  кратность  циркуляции. Пути устранения  нарушения  режимов  циркуляции.

- Схема  мазутного хозяйства. Оборудование мазутного хозяйства и его  назначение.

- Системы пылеприготовления. Вспомогательное оборудование  систем

пылеприготовления.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Трубопроводы водяного тракта. Применяемые   материалы.

2. Золоуловители. Назначение,  конструкции,  кпд.

3. Жидкое топливо и его характеристики.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Воздухоподогреватели. Их  назначение  и  компоновки.

- Охрана окружающей среды.

- Тягодутьевые машины. Классификация, конструкции.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Гидравлическая и тепловая неравномерность. Факторы,  оказывающие  на  них  влияние.

2. Способы  очистки  поверхностей  нагрева  котла.

3. Теплота сгорания топлива. Условное топливо. Тепловой  эквивалент.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Тепловой баланс  котельного  агрегата.

- Золошлакоудаление,  схемы,  оборудование.

- Классификация топочных устройств по назначению и способу  сжигания.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Виды  продувки  паровых  котлов.  Оборудование.

2. Виды камерных топок,  их  конструкции и характеристики.

3. Классификация энергетических котлов  по  теплоносителю и  способам  его  движения.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Классификация топлива по агрегатному состоянию, способу получения. Натуральное  и  искусственное  виды  топлива.

- Дымовые трубы, конструкция. ПДК выбросов.

- Углеразмольные характеристики топлива. Типы  мельниц   и  их  конструкции.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Технологическая схема получения пара.

- Состав твёрдых и жидких топлив. Масса топлива  (рабочая, сухая, аналитическая, горючая).

- Схемы газового хозяйства.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.03 : Котельные установки ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Технологическая схема получения пара.

- Состав твёрдых и жидких топлив. Масса топлива  (рабочая, сухая, аналитическая, горючая).

- Дымовые трубы, конструкция. ПДК выбросов.

Преподаватель  __________________________Н.В.Барихина

4.4 МДК 01.01.04 Теплоснабжение

Билеты  для проведения экзамена

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1.  Тепловое потребление. Виды теплового потребления.

2. Конфигурация тепловых сетей. Особенности, достоинства и недостатки.

3. Задача. Произвести гидравлический расчет магистрального теплопровода, если известна l=95 м, , Q0=5,7 МВт, Qв=3,4 МВт, QГВС=3,0 МВт. В качестве сопротивлений – установлен П-образный компенсатор и тройник проходной.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Описать однотрубную водяную систему теплоснабжения с нижним баком аккумулятором и систему ГВС.

2. Компенсаторы тепловых сетей. Назначение, виды и место установки по трассе.

3. Задача. Произвести расчет неподвижных опор на участке тепловой сети l=105 м, dтр=273 мм и определить сколько всего опор на данном участке.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Особенности работы 2-х трубной закрытой водяной системы теплоснабжения.

2. Опоры тепловой сети. Назначение, виды.

3. Задача. Произвести подбор компенсатора, установленного на магистральном участке тепловой сети dтр=219 мм, t0р=-390С, l=125 м.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. МТП для системы отопления. Особенности в работе.

2. Виды канальных прокладок. Особенности.

3. Задача. Произвести расчеты тепловых потоков потребителей, если известно, что в г. Уральск суммарные тепловые потоки составляют Qоmax=7,9МВт, Qв max2,7 МВт. В качестве потребителей выступают жилые дома.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. МТП для систем отопления и ГВС при открытой системы теплоснабжения.

2. Задачи гидравлического расчета.

3. Задача. Определить температуры теплоносителя в подающем, обратном теплопроводах и в системе отопления при tн=-200С, если известно, что , теплопровод проложен в городе Златоуст с tвн=+180С.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Источники теплоснабжения. Особенности в работе.

2. Назначение грязевика. Принцип работы, место установки.

3. Задача. Произвести расчет неподвижных опор на участке сети l=135 м, d=133 мм. Определить какое количество опор на данном участке необходимо.

Преподаватель ____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Описать принцип работы паровой тепловой системы теплоснабжения без возврата конденсата.

2. Элеваторный узел. Назначение, принцип работы, место установки.

3. Задача. Произвести подбор компенсатора, установленного на участке тепловой сети dтр=159 мм, t0р=-340С, l=160 м.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Описать паровую систему теплоснабжения с возвратом конденсата.

2. Назначение водо-водяного подогревателя. Принцип работы.

3. Задача. Произвести расчет тепловых потоков потребителей в ноябре объектами теплоснабжения с tвн=+190С, расположенных в городе Тюмень. Qоmax=12,1 МВт,

Qв max=4,9 МВт.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Оборудование тепловых пунктов. Назначение, типы.

2. Насосное оборудование тепловых сетей.

3. Задача. Построить статический режим и линии Пм и Ом на пьезометрическом графике, если известно, что hг.у=15 м, hсу=50 м, hзданий=20 м, трубопроводы- стальные, радиаторы – чугунные.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Графики теплового потребления. Типы, особенности построения.

2. Назначение и конструкция теплофикационной камеры.

3. Задача. Произвести гидравлический расчет участка тепловой сети подведенного к жилому дому с F=10820 м2, m=205 чел. Жилой дом расположен в г. Екатеринбург. Теплоноситель с параметрами , l=45 м.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Каковы виды прокладки тепловых сетей, как производится их выбор?

2. Как определить падение температуры теплоносителя по длине сети?

3. Задача. Изобразите схему подсоединения потребителей к двухтрубной водяной тепловой сети отопление по  зависимой схеме с насосным смешением, горячее водоснабжение - открытое.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Охарактеризуйте методы регулирования отпуска теплоты для водяных систем теплоснабжения.

2. Назовите причины, которые вызывают разрегулирование тепловой сети.

3. Задача. Определить линейное падение давления в трубопроводе длиной 70м, диаметр трубопровода 219мм, расход воды G=58кг/с с температурой 1000С, скоростью теплоносителя 1,6м/с.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Назовите строительные конструкции для подземной и наземной прокладок теплопроводов.

2. Методика определения тепловых потерь для различных прокладок тепловых сетей.

3. Задача. Определить падение давления в местных сопротивлениях трубопровода, имеющего по длине два поворота на 90 градусов, задвижку, два сальниковых компенсатора. Скорость воды в трубопроводе 1,3м/с, температура воды 900С.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие изоляционные материалы используют для трубопроводов тепловых сетей? Требования к изоляционным материалам.

2. Поясните возможность выпадения конденсата при транспортировке пара. Как определить его количество?

3. Задача. Определить коэффициент трения при движении воды в новом стальном трубопроводе диаметром 159 мм при турбулентном режиме.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие трубопроводы могут применяться в тепловых сетях? Перечислите требования к трубопроводам.

2. Виды подвижных опор, их назначение.

3. Задача. Определить размеры П-образного компенсатора, установленного на трубопроводе наружным диаметром 325 мм. Расстояние между неподвижными опорами 175м. Температура теплоносителя 2000С, температура окружающей среды -320С.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите способы защиты трубопроводов от коррозии.

2. Виды систем регулирования отпуска теплоты, их назначение.

3. Задача. Жилой район состоит из 12 домов с площадями 20580 м2 с числом жителей 732 чел. в каждом доме. Определить максимальный тепловой поток на отопление, если район застройки город Куйбышев.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие виды опор применяются в тепловых сетях и каково их назначение?

2. Зависимость тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха.

3. Задача. Определить тепловой поток на горячее водоснабжение в летний период, если в отопительный период QГВС=3,45МВт.

Преподаватель _____________________   Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Поясните необходимость компенсации удлинений трубопроводов. Назовите типы компенсаторов.

2. Охарактеризуйте правила пересечения теплопроводов с инженерными сооружениями и водными преградами.

3. Задача. Построить произвольно план присоединения 6 объектов жилого района к тепловой сети. Определить расход теплоносителя у источника теплоснабжения, если на каждый объект его необходимо подать 30кг/с.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие существуют конфигурации тепловых сетей, от чего зависят их схемы и применение?

2. Методы регулирования отпуска теплоты при разнородных нагрузках.

3. Задача. Определить температуру воды в подающей магистрали при температуре наружного воздуха -240С, если жилой район расположен в городе Оренбурге, график теплосети 120/70 температура после смесителя равна 900С.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите задачи гидравлического расчета тепловых сетей.

2. Изобразить и пояснить схемы присоединения потребителей к тепловым сетям.

3. Задача. Определить температуру сетевой воды в обратном трубопроводе при температуре наружного воздуха -120С. Расчетная температура наружного воздуха при проектировании отопления tр.о.=-280С, расчетная температура внутри помещения +180С, график теплосети 120/70 температура после смесителя равна 950С.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Назначение и устройство элеватора, его подключение к системе теплоснабжения, условия применения.

2. Насосные подстанции, назначение, методы подключения насосов, сложение характеристик.

3. Задача. Построить график продолжительности тепловой нагрузки на горячее водоснабжение для жилого района, расположенного в городе Туле. Максимальная нагрузка на ГВС QГВС=4,8МВт.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Покажите порядок построения графика продолжительности годового расхода теплоты для всех видов теплового потребления.

2. Расскажите об использовании водоподогревателей и грязевиков на теплопроводах и теплопунктах.

3. Задача. Построить план присоединения 8 объектов жилого района к тепловой сети, длину участков принять равной 20м для ответвлений, 110м для магистралей. Расставить необходимое оборудование и арматуру.

Преподаватель ____________________ _ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Опишите источник теплоснабжения - ТЭЦ: тепловая схема, оборудование, параметры отпускаемых теплоносителей.

2. Как производится бесканальная прокладка теплопроводов, правила установки теплокамер?

3. Задача. Рассчитать коэффициент потерь в местных сопротивлениях участка трубопровода, имеющего два ответвления в одну сторону, два П-образных компенсатора , один сальниковый и задвижку на абонентском вводе.

Преподаватель _____________________  Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Опишите источник теплоснабжения – паровую котельную, тепловая схема, оборудование, использование теплоносителя.

2. Расскажите о методах борьбы с грунтовыми водами при прокладке теплосети. Продольный дренаж.

3. Задача. По номограмме определить диаметр трубопровода, скорость воды в трубопроводе, если его расход G=37кг/с, удельное падение давления Rл=80Па/м.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.04 : Теплоснабжение ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Расскажите о водяных системах теплоснабжения, однотрубные и двухтрубные системы.

2. Опишите арматуру, применяемую в тепловых сетях.

3. Задача. Зная расход воды, равный 45кг/с и скорость ώ=1,5м/с, определить по номограмме диаметр трубопровода и удельное падение давления по длине трубопровода.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

4.4 МДК 01.01.05 Теплотехническое оборудование

Билеты  для проведения экзамена

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие устройства называются теплообменными аппаратами, как осуществляется выбор теплоносителей, как они классифицируются?

2. Расскажите о назначении и принципе действия дистилляционной установки, изобразите схему дистилляционной установки.

Преподаватель ____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Дайте определение кожухотрубчатого теплообменника, опишите его устройство, основные элементы,  движение сред, температурные компенсации.

2. Какой процесс происходит в дефлегматоре?

Преподаватель ____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите схемы секционного и спирального теплообменников. Напишите уравнения, на которых основаны расчеты теплообменных аппаратов. Задачи расчета.

2. Рассмотрите принцип действия и принципиальную схему ректификационной колонны.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Опишите принцип действия, основные элементы конструкции, движение сред в пластинчатых и ребристых теплообменниках. Область применения.

2. Типы и конструкции ректификационных колонн.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Назначение и принцип работы испарителей и парообразователей.

2. Как осуществляется  барботаж на колпачковых и ситчатых тарелках ректификационных колонн?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Принцип действия аппаратов смешивающего типа, их виды и назначение, методы интенсификации теплообмена сред.

2. Чем отличается процесс дефлегмации от процесса конденсации.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Принцип действия, схема струйного смесительного аппарата.

2. Перегонка под вакуумом; преимущества и область применения.

Преподаватель ____________________ Н.В.Панова

_

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Назначение, схема, параметры, классификация деаэрационных установок.

2. Какие виды обезвоживания материалов наиболее распространены?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите известные вам рекуперативные аппараты периодического действия. Преимущества и недостатки рекуперативных аппаратов по сравнению с регенеративными.

2. Какие формы связи влаги с материалом вы знаете? Какая влага может быть удалена механическим путем?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Принцип действия, назначение, область применения регенератора Юнгстрема.

2. Классификация наиболее распространенных сушильных установок.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Из каких периодов складывается цикл работы регенеративного теплообменника? Изобразите схему регенератора, какие насадки применяются в данных аппаратах?

2. Почему прямоточные сушилки более распространены, чем  противоточные? Какие материалы наиболее рационально сушить в барабанных сушилках? В терморадиационных? Изобразите эскиз барабанной сушилки.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Использование аппаратов с кипящим слоем для интенсификации процессов тепло- и массообмена.

2. Что называют вторичными энергоресурсами? В каком направлении возможно их использование?

Преподаватель ____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. В чем состоит сущность выпаривания? Способы выпаривания.

2. Для чего и каким образом осуществляется компрессия отработавшего пара?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Как подразделяются выпарные установки по принципу работы и по давлению рабочего пара?

2. Рассмотрите схему использования отработавшего пара молотов.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Как устроен и работает вертикальный выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой?

2. Назовите основные способы использования теплоты промышленного конденсата.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Расскажите о принципе действия выпарных аппаратов с принудительной циркуляцией. Для каких растворов они применяются?

2. Что такое трансформаторы теплоты и по каким признакам они классифицируются?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. На чем основана экономия пара в многокорпусных выпарных установках, приведите схему многокорпусных установок.

2. Рассмотрите схему и цикл компрессионной холодильной машины.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите основные физико-химические свойства бинарных смесей, их классификацию.

2. Опишите схему, принцип работы струйной холодильной машины.

Преподаватель ____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Напишите уравнение теплового баланса пароводяного теплообменника.

2. Опишите схему, принцип работы абсорбционной холодильной машины.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1.Напишите уравнение теплового баланса водоводяного теплообменника. Как на расчет теплообменника влияет направление движения сред?

2. Какие основные методы использования ВЭР в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте вы знаете?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Как определяется средняя температура кипения раствора в выпарных аппаратах?

2. Какие виды конденсатоотводчиков вы знаете? Какова область их применения?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Каково назначение гидравлического расчета теплообменных аппаратов?

2. В чем состоят правила установки конденсатоотводчиков?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите схему водонагревателя-аккумулятора, назовите область его применения, из каких периодов складывается цикл работы?

2. Что включает в себя конденсатное хозяйство промышленного предприятия?

Преподаватель ____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. В чем состоят основы теплового расчета регенераторов?

2. Устройство, назначение и принцип действия гидравлических затворов.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.05 : Теплотехническое оборудование ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Сущность процессов абсорбции и адсорбции. Принцип действия абсорберов и адсорберов.

2. Характеристика рабочих тел, используемых при трансформации теплоты.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

4.6 МДК 01.01.06 Топливоснабжение

Билеты  для проведения дифференцированного зачета

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Газорегуляторные пункты и установки. Схема работы. Характеристика оборудования ГРП.

- Состав природных газов. Характеристика горючей и негорючей части.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- ГРП и ГРУ. Назначение. Отличие ГРП от ГРУ. Классификация по давлению.

2. Пределы воспламеняемости горючих и природных газов. Сравнить различные газы. Значение пределов воспламеняемости.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Предохранительно-запорный клапан типа ПКН или ПКВ. Характеристика работы.

2. Теплотворная способность горючего газа. Тепловой эквивалент. Сравнить различные топлива.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика работы различных типов регуляторов давления в схеме ГРП.

- Температура горения газов. Разновидности ее. Абсолютное значение этой температуры в топке котла.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Регулятор давления типа РДУК. Характеристика работы.

- Отрыв и проскок пламени.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика работы различных типов предохранительно-запорных клапанов.

2. Устойчивость пламени. Стабилизаторы

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Предохранительно-сбросные клапаны. Характеристика работы различных типов ПСК.

- Состав дымовых газов при удовлетворительной и неудовлетврительной работе топки.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Назначение фильтров в ГРП и ГРУ. Характеристика работы различных видов фильтров.

- Обслуживание подземных газопроводов

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема обвязки газопроводов котла, оборудованного двумя горелками.

Продувочные свечи и свечи безопасности.

- Одоризация газов. Требования к одорантам.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема обвязки котла с электромагнитным запорным клапаном и регулирующей заслонкой по газу.

- Классификация газопроводов по давлению, по назначению.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Отыскание мест утечек газа в котельных.

- Схема газоснабжения населенного пункта. Характеристика магистральных трубопроводов, компрессорной станции.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Типы газоиндикаторов, применяемых для обнаружения утечек газа.

- Характеристика горелки типа «труба в трубе».

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Технические характеристики газовых горелок.

- Назначение компрессорной станции и ГРС (газораспределительной станции) на магистральном газопроводе.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика диффузионных горелок. Подовая щелевая горелка.

- Аварийные ситуации, связанные со сжиганием газового топлива, при которых нужно отключить котел, или всю котельную.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика инжекционных горелок низкого давления. Основные детали горелок. Преимущества и недостатки.

- Отыскание мест утечек газа в котельных.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика инжекционных горелок среднего давления. Различные типы горелок. Горелка типа БИГ.

- Газоопасные работы. Организация работ. Техника безопасности при выполнении работ.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика горелок с принудительной подачей воздуха.

- Продувные свечи и свечи безопасности.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Характеристика работы газо-мазутной горелки.

- Эксплуатация систем газоснабжения.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Подземные газопроводы. Правила прокладки. Сооружения на подземных газопроводах.

- Действия персонала при пожаре в котельной.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Топливоснабжение ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Надземные газопроводы. Правила прокладки. Сооружения на подземных газопроводах.

- Действия персонала при аварийной остановке котла.

Преподаватель  __________________________Ж.В.Ежова

4.7 МДК 01.01.07 Тепловые двигатели

Билеты  для проведения дифференцированного зачета

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Классификация турбинных установок, их назначение, маркировка, заводы-изготовители. Как используется тепловая энергия пара в паровой турбине?

2. Каково назначение деаэраторов, их устройство, как производится их выбор?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите типы сопловых аппаратов для паровых турбин. Как производится их выбор?

2. Охарактеризуйте системы топливоснабжения ТЭС.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Что такое активное и реактивное действие пара на лопатки турбин?

2. Объясните назначение тепловых электрических станций, перечислите их виды.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Объясните устройство конденсатора, его назначение.

2. Тепловая схема и основные элементы конденсационной тепловой электрической станции.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Охарактеризуйте оборудование масляной системы паровой турбины и поясните назначение ее элементов.

2. Каковы требования к трубопроводам пара и воды ТЭС?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Каково назначение конденсационной установки для паровой турбины? Изобразите схему конденсационной установки.

2. Охарактеризуйте нагрузки потребителей тепловой и электрической энергии.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Назовите основные элементы газотурбинной установки и объясните их назначение.

2. Перечислите факторы, влияющие на экономичность работы электростанции. Дайте подробную характеристику каждому из факторов.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите виды потерь энергии в паровой турбине и укажите пути их снижения.

2. Чем определяется выбор типа электростанций, выбор типа и мощность турбин?                                                                                 Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите схему простейшей паровой турбины, на чем основан принцип ее действия?

2. Покажите на тепловой схеме основные отличия ТЭЦ от КЭС.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Устройство, назначение и условия работы подшипников и муфт паровых турбин.

2. Каковы способы изменения мощности газовых турбин?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. От чего зависит расход воды для конденсации пара? Что такое кратность охлаждения конденсатора?

2. Какова методика расчета подогревателей низкого давления тепловой схемы ТЭС?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите схему центробежного регулятора прямого действия, поясните его работу.

2. Использование промперегрева пара для повышения экономичности работы электростанции.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите схему центробежного регулятора непрямого действия, поясните его работу.

2. Изобразите и поясните графики нагрузок.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие виды защит может иметь паровая турбина?

2. Что называется двигателем внутреннего сгорания? Поясните принцип его работы.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите и поясните схему газотурбинной установки с изобарным подводом теплоты.

2. Каковы требования по подбору питательных насосов ТЭС?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Как определяется расход пара на турбину?

2. Назовите типы двигателей внутреннего сгорания  и область их применения.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Как устроен автомат безопасности турбины?

2. Что такое рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Изобразите процесс расширения пара в турбине в h-S диаграмме с учетом потерь.

2. Системы водоснабжения ТЭС, поясните, на чем основан выбор конкретной системы.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Каково назначение ступеней скорости и ступеней давления в паровых турбинах?

2. Изобразите цикл ДВС в осях Р-V и T-S.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите показатели оценки эффективности работы газовой турбины.

2. Изобразите схему двигателя внутреннего сгорания.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Каково устройство вала паровой турбины, типы роторов?

2. Назовите способы регулирования работы двигателей внутреннего сгорания.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №22 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Конструкция корпуса турбины, роль фланцевого разъема, обеспечение его плотности.

2. Системы золошлакоудаления, требования к конструкции дымовой трубы. Защита окружающей среды.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №23 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Опишите устройство пароэжекторной установки, ее назначение, схему.

2. Типы насосов, используемые на тепловых электростанциях.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №24 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Опишите конструкции современных турбин, их применение в энергетике.

2. Какова методика расчета подогревателей высокого давления  ТЭС?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.07 : Тепловые двигатели ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №25 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Перечислите виды защит газовых турбин.

2. Как регулируется мощность ДВС и скорость вращения?

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

4.4 МДК 01.01.08 Автоматизация теплоэнергетических процессов

Билеты  для проведения дифференцированного зачета

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Второй принцип автоматического регулирования.

2 Двухимпульсный регулятор питания котла водой.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Структурные схемы автоматического регулирования. Элементы схемы: объект регулирования, измерительное устройство, задающее устройство, исполнительный механизм, регулирующий орган.

2 Схема автоматического регулирования непрерывной продувки.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Интегральный регулятор.

2 Защита при отклонении уровня в барабане.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Основные понятия системы автоматического регулирования.

2 Понятие об автоматизации. Степень автоматизации.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Пропорциональный (поплавковый) регулятор.

2 Схема регулирования процесса горения.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Схема автоматизации деаэраторов.

2 Защита конденсатора при понижении вакуума.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Статические и динамические характеристики звена. Виды возмущений.

2 Понятие о запаздывании.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Схема автоматизации РОУ.

2 Схема регулирования воды в теплосеть котельной с водогрейными котлами.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Причины срабатывания защиты на газомазутном паровом котле.

2 Защита при переполнении водой ПВД.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Третий (комбинированный) принцип автоматического регулирования.

2 Объекты, обладающие и не обладающие свойством самовыравнивания.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Классификация регуляторов.

2 Схема регулятора разрежения.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Схема автоматического регулирования в теплосети (в теплообменниках)

2 Электрический двухпозиционный регулятор уровня.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Первый принцип автоматического регулирования.

2 Понятие об устойчивости.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Основные свойства объектов регулирования: емкость, самовыравнивание, запаздывание. Виды запаздывания.

2 Трехимпульсный регулятор питания котла водой.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Защиты, выполняющие локальные операции при работе паровых котлов.

2 При каких отклонениях параметра происходит уменьшение нагрузки на котел?

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Виды автоматизации.

2 Схема регулятора воздуха.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Статические и динамические характеристики объектов регулирования. Кривая разгона.

2 Классификация систем автоматического регулирования по характеру изменения задающего воздействия, по принципу регулирования.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Классификация автоматических регуляторов по роду регулируемой величины, по использованию и виду посторонних источников энергии, по характеру действия, по характеру воздействия на регулирующий орган.

2 Функциональные и принципиальные схемы автоматизации тепловых процессов.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Регуляторы прямого и непрямого действия. Регуляторы пропорциональные, интегральные, пропорционально-интегральные.

2 Назначение автоматических защит. Защиты котельных агрегатов.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.06 : Автоматизация теплоэнергетических процессов ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1 Блоки управления. Исполнительные механизмы. Регулирующие органы.

2 Защиты питательно-деаэрационной установки.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

4.4 МДК 01.01.09 Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Билеты  для проведения дифференцированного зачета

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Требования к проектированию котельных .

Классификация потребителей по надёжности теплоснабжения и котельных по надёжности отпуска теплоты.

2 . Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Требования к котельным по расчётам тепловых нагрузок для характерных

режимов работы.

- Расчёт высоты дымовой трубы, определение диаметра устья.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Общие принципы разработки расчётных технологических и тепловых схем.

- Генеральный план котельной.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Особенности тепловых схем котельных в зависимости от типа котельной, вида котлоагрегата и системы теплоснабжения, вида источника водоснабжения и вида сжигаемого топлива и вида деаэратора.

- Назначение установки и включение в тепловую схему котельной расширителей непрерывной продувки.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Определение расчётных производительности и напора дымососа. Выбор

дымососа по справочной литературе.

- Расчёт количества сетевой воды, подогреваемой на котельной. Выбор сетевых насосов.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Определение расчётных производительности и напора дутьевого вентилятора.

Выбор вентилятора по справочной литературе.

- Расчёт количества подпиточной воды для открытой и закрытой систем теплоснабжения. Выбор подиточных насосов.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Определение и расчёт ёмкости баков-аккумуляторов деаэрированной воды, запаса конденсата и подпиточной воды.

- Расчёт количества исходной воды, подаваемой на котельную. Выбор насосов сырой воды по справочной литературе.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Определение потребной производительности деаэратора питательной воды производственной котельной и выбор его типоразмера по справочной литературе.

- Составление теплового баланса деаэратора и подогревателей сырой, химочищенной и деаэрированной воды. Подбор подогревателей по справочной литературе.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Обоснование целесообразности и места установки атмосферных и вакуумных деаэраторов в производственной и водогрейной котельных.

- Выбор оборудования тепловых пунктов, пароводяных и водоводяных теплообменников, элеваторов, циркуляционных, подпиточных, конденсатных насосов, конденсатоотводчиков.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Определение потребной производительности деаэратора подпиточной воды на водогрейной котельной и выбор его типоразмера по справочной литературе.

- Выбор трубопроводов и арматуры тепловых пунктов. Размещение в них контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Расчёт основных трубопроводов котельной с определением их внутреннего диаметра. Выбор стандартных труб по справочной литературе в зависимости от параметров теплоносителей.

- Размещение оборудования теплопотребляющих установок в жилых, общественных и производственных зданиях. Компоновка оборудования теплового пункта.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Категории основных трубопроводов котельных. Марки сталей применяемых трубопроводов котельных и тепловых сетей.

- Требования СНиП и ГОСТ к проектированию и размещению систем отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения предприятий.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема газоснабжения котельных. Выбор оборудования ГРП, ГРУ и газопроводов.

- Устройство и типовая схема выпарных, сушильных, холодильных установок и теплоутилизаторов по использованию вторичных энергоресурсов.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Выбор оборудования топливоподачи и теплоприготовительных установок.

- Выбор по справочной литературе оборудования выпарных аппаратов, сушилок, холодильных установоки аппаратов по использованию вторичных энергоресурсов.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Выбор оборудования систем золошлакоудаления.

- Типовые проекты котельных с паровыми и водогрейными котлами, работающими на твёрдом, жидком и газообразном топливе.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Требования к помещениям котельных и к размещению в них основного и вспомогательного оборудования.

- Выбор оборудования коммуникабельно-бытового назначения: нагревательных приборов, калориферов, вентиляторов, кондиционеров, теплообменников, смесителей, трубопроводов и арматуры.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Основные схемы разгрузки, приёма, складирования  и подачи твёрдого топлива.

- Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к качеству питательной воды паровых котлов и подпиточной воды для подпитки тепловых сетей.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Схема мазутоснабжения котельных. Выбор оборудования мазутного хозяйства.

- Требования СНиП-35-76 к водоподготовке и вводно- химическому режиму котельных установок.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Определение расчетных расходов теплоносителей по видам теплового потребления для открытых и закрытых систем.

- Выбор схемы обработки добавочной воды в зависимости от её назначения, качества исходной воды, вида системы теплоснабжения.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.09: Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

- Расчёт и выбор калориферов газового и воздушного трактов.

- Определение расходов воды на собственные нужды водоподготовительной установки и её химических реагентов. Выбор фильтров по справочной литературе.

Преподаватель _____________________Н.В.Барихина

4.4 МДК 01.01.10 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Билеты  для проведения дифференцированного зачета

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Охарактеризуйте задачи энергетической службы предприятия. Расскажите о структуре энергоцеха промышленного предприятия. Каковы функциональные обязанности главного энергетика и ответственных в цехе за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, оборудования котельных установок?

2.Эксплуатация центробежных насосов: питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных, конденсатных. Порядок пуска, останова и технического обслуживания центробежных машин.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Основные требования к устройству и эксплуатации системы топливоподачи твердого топлива. Эксплуатация оборудования для приема и складирования твердого топлива.

2. Пути снижения удельных расходов тепловой энергии и теплоносителя в системах теплопотребления, использование энергосберегающих технологий при транспорте и потреблении тепловой энергии.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Опишите порядок подготовки персонала, а также виды и периодичность проверки знаний персонала. Задачи и порядок проведения противоаварийных тренировок.

2. Эксплуатация оборудования водоподготовительных установок: фильтров механических и катионитовых, солерастворителей, осветлителей, насосов-дозаторов.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Расскажите об организации вахтенной службы, о порядке приема и сдачи смены дежурным персоналом энергоцеха, об оформлении документов, заполняемых дежурным персоналом.

2. Эксплуатация оборудования золошлакоудаления: шлакосмывных шахт, шлаковых скреперов и транспортеров, золовых и шлаковых каналов, багерных и шламовых насосов, пульпопроводов.

Преподаватель _____________________Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация ленточных конвейеров, дробилок, сепараторов и других элементов топливоподачи.

2. Контроль качества исходной, питательной, подпиточной и котловой воды. Эксплуатация деаэраторов, определение содержания растворенного в воде кислорода.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация оборудования систем пылеприготовления с шаровыми и молотковыми барабанными мельницами.

2. Правила эксплуатации и мероприятия для повышения надежности пароперегревателей.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация систем мазутоснабжения: разгрузка и хранение, подготовка мазута к сжиганию, подача в котельную, очистка, ввод примесей.

2. Какие общие требования предъявляются к теплоиспользующим установкам? Периодичность внутреннего и наружного осмотра, порядок проведения гидравлических испытаний.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация систем газоснабжения: газопроводов, ГРП, ГРУ.

2. Эксплуатация тепловых пунктов и подстанций, включенные в закрытые и открытые системы теплоснабжения.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1.Эксплуатация слоевых топок для сжигания твердого топлива с неподвижными и движущимися колосниковыми решетками.

2. Требования правил Госгортехнадзора к трубопроводам пара и горячей воды.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация шахтных топок для дров и торфа.

2. Пуск, обслуживание во время работы и останов водяной тепловой сети.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация пылеугольных топок с размолом топлива в молотковых и шаровых барабанных мельницах.

2. Основные виды и причины повреждений трубопроводов, способы их устранения. Защита тепловых сетей от коррозии.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация топок для сжигания мазута, оборудованных механическими, паровыми и паромеханическими форсунками.

2. Эксплуатация оборудования по сбору и возврату конденсата.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация топок для сжигания мазута, оборудованных ротационными форсунками.

2. Требования правил к конструкциям котлов, предохранительным устройствам топок и газоходов.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Как осуществляется растопка топки для слоевого сжигания твердого топлива?

2. Неисправности вентиляторов и дымососов, мероприятия по их предупреждению и устранению.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Эксплуатация топок, работающих на газообразном топливе с газовыми горелками различных типов.

2. Эксплуатация центробежных питательных, сетевых насосов.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Плановый и аварийный останов котла.

2. .Порядок пуска, останова и технического обслуживания центробежных машин.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Меры безопасности при эксплуатации топочных устройств. Мероприятия по экономии топлива и снижению вредных выбросов в атмосферу.

2. Эксплуатация центробежных подпиточных, циркуляционных насосов.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Назначение предохранительных клапанов парового и водогрейного котла, их регулировка. Основные неполадки предохранительных клапанов.

2. Виды повреждений и аварий котлоагрегатов, мероприятия по их предупреждению и устранению.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова\

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие приборы должен иметь в обязательном порядке паровой котел?

2. Неисправности вентиляторов и дымососов, мероприятия по их предупреждению и устранению.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Какие приборы должен иметь в обязательном порядке водогрейный котел?

2.  Ответственность персонала за нарушение действующих правил, норм, инструкций.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №21 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Каковы основные правила эксплуатации котлов ДКВ и ДКВР?

2. Эксплуатация оборудования для приема и складирования твердого топлива.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №22 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Мероприятия по борьбе с коррозией и золовым износом поверхностей нагрева котельных агрегатов.

2. Эксплуатация систем газоснабжения: газопроводов, газорегуляторных пунктов и установок.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №23 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1.  Какие требования предъявляются к водному режиму котлов, назначение периодической и непрерывной продувок.

2. Контроль и учет работы оборудования энергетического цеха, документы по учету и отчетности.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» МДК 01.01.10 : Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №24 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |

1. Виды повреждений и аварий котлоагрегатов, мероприятия по их предупреждению и устранению.

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды при эксплуатации топливного хозяйства котельных.

Преподаватель _____________________ Н.В.Панова

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ДИФФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по МДК 01.01.01 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1 Виды и методы измерений.

2 Принцип работы и устройство термометра сопротивления.

3 Электрический газоанализатор.

4 Жидкостные стеклянные двухтрубные манометры.

5 Средства измерений. Характеристики шкал и их классификация.

6 Гидростатический уровнемер.

7 Компенсационный метод измерения температуры.

8 Жидкостный однотрубный стеклянный манометр.

9 Общие сведения о дистанционном автоматическом измерении.

10 Крыльчатые скоростные счетчики для жидкости.

11 Автоматический потенциометр.

12 Манометр с гармониковой мембраной (сильфоном).

13 Дифференциально- трансформаторные преобразователи.

14 Скоростные счетчики для жидкости  с винтовой вертушкой.

15 Манометрические термометры.

16 Классификация приборов для измерения давления.

17 Основные понятия и структурная схема передающего преобразователя магнитной компенсацией.

18 Принцип работы пружинных манометров. Одновитковая трубчатая пружина.

19 Средства автоматического дистанционного измерения. Введение.

20 Измерение давления. Классификация приборов для измерения давления.

21 Скоростные счетчики.

22 Дифференциально-трансформаторный преобразователь.

23 Измерение расхода. Классификация расходометров.

24 Анализ газовой смеси. Общие сведения.

25 Термометр сопротивления.

26 Манометр с гармониковой мембраной (сильфоном).

27 Уровнемер. Уравнение равновесия для сечения с-d.

28 Методы измерения температуры. Классификация термометров.

29 Пружинный однотрубный манометр.

30 Электрический газоанализатор.

31 Компенсационный газоанализатор.

32 Жидкостный двухтрубный стеклянный манометр.

33 Уровнемеры. Уравнение равновесия для сечения a-b.

34 Манометрический термометр.

35 Общее положение дроссельных расходомеров. Характеристика поведения струи.

36 Химический газоанализатор.

37 Основные свойства термопар.

38 Жидкостный однотрубный стеклянный манометр.

39 Объемные счетчики.

40 Основные свойства термопар.

41 Дроссельный расходомер (основные положения).

42 Электрическая схема передающего преобразователя с магнитной компенсацией и ее         описание.

43 Конструкция термопары, температурные пределы.

44 Определение давления, виды давления, единицы измерений.

45 Сужающие устройства (диафрагмы камерные и бескамерные).

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

по МДК 01.01.02 ВОДОПОДГОТОВКА

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1 Виды природных вод. Их характеристика.

2 Классификация примесей природных вод.

3 Вещества, присутствующие в природных водах.

4 Показатели качества воды.

5 Способы удаления из воды грубодисперсных и коллоидных примесей.

6 Механизм образования отложений.

7 Физико-химические основы процесса коагуляции.

8 Физико-химические основы фильтрования.

9 Схема, конструкция и принцип работы осветлительных фильтров.

10 В чем состоит содовый, известковый и содово-известковый методы осаждения.

11 Физико-химические основы процесса катионирования.

12 Узлы приготовления реагентов.

13 Удаление кремневой кислоты.

14 Удаление свободной углекислоты.

15 Коррозия. Ее виды. Механизм протекания коррозии.

16 Обезжелезивание конденсата.

17 Методы борьбы с коррозией.

18 Принцип химического обескислороживания.

19 Принцип термической деаэрации.

20 Удаление из воды коррозионно-агрессивных газов.

21 Термическое обессоливание воды.

22 Механизм образования отложений.

23 Физико-химические основы процесса коагуляции.

24 Схема, конструкция и принцип работы коагуляционной установки с осветлителем.

25 Физико-химические основы процесса катионирования.

26 Накипи и отложения в докотловом оборудовании и паровых котлах. Их состав.

27 Характеристика ионообменных материалов.

28 Физико-химические основы процесса анионирования.

29 Предотвращение образования накипи и отложений в паровых котлах.

30  Химическое обессоливание воды.

31 Удаление свободной углекислоты.

32 Обесмасливание пара и конденсата.

33 Принцип работы вихревого реактора.

34 Принцип магнитной обработки воды.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

по МДК 01.01.03 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1 Классификация топлива по агрегатному состоянию, способу получения.

2 Натуральное  и  искусственное  виды  топлива.

3 Газообразное топливо, его виды и состав.

4 Жидкое топливо и его характеристики.

5 Доставка твёрдого топлива на электростанциях. Хранение. Схемы топливного хозяйства.

6 Оборудование топливного хозяйства Дробление топлива.

7 Средства транспортировки топлива. Приемо-разгрузочные  устройства.

Дробление топлива.

8 Классификация твёрдых топлив. Классификация   углей   по  влажности ,  коксовому  остатку  и  размерам.

9 Влажность и зольность топлива   и   их влияние на свойства топлива и работу котельной установки.

10Уравнения реакций горения углерода, водорода, серы, азота. Стадии процесса горения.

11 Теплота сгорания топлива. Условное топливо. Тепловой  эквивалент.

12 Состав твёрдых и жидких топлив. Масса топлива  (рабочая, сухая, аналитическая, горючая).

13Тепловой баланс  котельного  агрегата.

14Коэффициент избытка воздуха, присосы  воздуха  по  газовому  тракту.

15 Потери тепла котельной установки, факторы влияния на них.

16 Основные параметры   и  технические  характеристики энергетических котлов.

17 Технологическая схема получения пара.

18 Компоновки  котельных  агрегатов. Достоинства  и  недостатки.

19 Характеристики камерных топок.

20 Циклонные топки, преимущества и недостатки.

21 Схемы rазовоздушного тракта котлов.

22 Циркуляционный контур и его элементы. Скорость и  кратность  циркуляции. Пути устранения  нарушения  режимов  циркуляции.

23 Гидравлическая и тепловая неравномерность. Факторы,  оказывающие  на  них  влияние.

24 Схемы циркуляции рабочего тела в паровых котлах.

25 Параметры и режимы течения двухфазного потока в трубах.

26 Качество питательной воды и водяного пара. Паросепарационные и  паропромывочные    устройства.

27 Классификация топочных устройств по назначению и способу  сжигания.

28 Назначение и классификация горелочных устройств.    Конструкции  горелок.

29 Классификация пароперегревателей. Их конструкции  и размещение в  газоходах.

30 Регулирование температуры перегрева пара.  Конструкции  пароохладителей

31 Водяные экономайзеры. Их  назначение  и  компоновки.

32 Углеразмольные характеристики топлива. Типы  мельниц   и  их  конструкции.

33 Виды  продувки  паровых  котлов.  Оборудование.

34 Гарнитура  и  арматура  котельных  агрегатов.

35 Назначение  и  виды  обмуровочных  и  теплоизоляционных  материалов.

36 Фундаменты. Виды  каркасов.

37 Воздухоподогреватели. Их  назначение  и  компоновки.

38 Тягодутьевые машины. Классификация, конструкции.

39 Способы  очистки  поверхностей  нагрева  котла.

40 Схема газового хозяйства. Оборудование  ГРП  и  ГРУ.

41 Схема  мазутного хозяйства. Оборудование мазутного хозяйства и его  назначение.

42 Системы пылеприготовления. Вспомогательное оборудование  систем

пылеприготовления.

43 Классификация золоулавливающих устройств.

44 Золоуловители. Назначение,  конструкции,  кпд.

45 Дымовые трубы, конструкция. ПДК выбросов.

46 Охрана окружающей среды.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

по МДК 01.01.04 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1 Тепловое потребление. Виды теплового потребления.

2 Зависимость тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха.

3 Источники теплоснабжения. Особенности в работе.

4 Источник теплоснабжения - ТЭЦ: тепловая схема, оборудование, параметры отпускаемых теплоносителей.

5 Источник теплоснабжения – паровая котельная, тепловая схема, оборудование, использование теплоносителя.

6 Виды систем регулирования отпуска теплоты, их назначение.

7 Графики теплового потребления. Типы, особенности построения.

8 Методы регулирования отпуска теплоты для водяных систем теплоснабжения.

9 Методы регулирования отпуска теплоты при разнородных нагрузках.

10 Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям.

11 Особенности работы 2-х трубной закрытой водяной системы теплоснабжения.

12 Однотрубная водяная система теплоснабжения с нижним баком аккумулятором и система ГВС.

13 МТП для системы отопления. Особенности в работе.

14 МТП для систем отопления и ГВС при открытой системы теплоснабжения.

15 Оборудование тепловых пунктов. Назначение, типы.

16 Назначение грязевика. Принцип работы, место установки.

17 Элеваторный узел. Назначение, принцип работы, место установки.

18 Назначение водо-водяного подогревателя. Принцип работы, конструкция.

19 Насосное оборудование тепловых сетей.

20 Конфигурация тепловых сетей. Особенности, достоинства и недостатки.

21 Правила пересечения теплопроводов с инженерными сооружениями и водными преградами.

22 Задачи и методика гидравлического расчета.

23 Причины, которые вызывают разрегулирование тепловой сети.

24 Насосные подстанции, назначение, методы подключения насосов, сложение характеристик.

25 Виды прокладки тепловых сетей, их выбор.

26 Виды канальных прокладок. Особенности.

27 Трубопроводы тепловых сетей, требования к трубопроводам.

28 Арматура, применяемая в тепловых сетях.

29 Строительные конструкции для подземной и наземной прокладок теплопроводов.

30 Компенсаторы тепловых сетей. Назначение, виды и место установки по трассе.

31 Опоры тепловой сети. Назначение, виды.

32 Виды подвижных опор, их назначение.

33 Назначение и конструкция теплофикационной камеры.

34 Способы защиты трубопроводов от коррозии.

35 Изоляционные материалы для трубопроводов тепловых сетей. Требования к изоляционным материалам.

36 Методика определения тепловых потерь для различных прокладок тепловых сетей.

37 Определение падения температуры теплоносителя по длине сети.

38 Методы борьбы с грунтовыми водами при прокладке теплосети. Продольный дренаж.

39 Принцип работы паровой тепловой системы теплоснабжения без возврата конденсата.

40 Паровая система теплоснабжения с возвратом конденсата.

41 Возможность выпадения конденсата при транспортировке пара, его количество.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

по МДК 01.01.05 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1. Какие устройства называются теплообменными аппаратами, как осуществляется выбор теплоносителей, как они классифицируются?

2. Дайте определение кожухотрубчатого теплообменника, опишите его устройство, основные элементы, движение сред, температурные компенсации.

3. Изобразите схемы секционного и спирального теплообменников. Напишите уравнения, на которых основаны расчеты теплообменных аппаратов. Уравнения теплового баланса пароводяного и водо-водяного теплообменников. Задачи конструктивного и гидравлического расчета, влияние направления движения сред.

4. Опишите принцип действия, основные элементы конструкции, движение сред в пластинчатых и ребристых теплообменниках. Область их применения.

5. Назначение и принцип работы испарителей и парообразователей.

6. Принцип действия аппаратов смешивающего типа, их виды и назначение, методы интенсификации теплообмена сред.

7. Принцип действия, схема струйного смесительного аппарата. Составьте уравнение смесительного теплообменного аппарата.

8. Назначение, схема, параметры, классификация деаэрационных установок.

9. Рекуперативные аппараты периодического действия. Преимущества и недостатки по сравнению с регенеративными. Схема, область применения, цикл работы водонагревателя-аккумулятора.

10. Принцип действия, назначение, область применения регенератора Юнгстрема.

11. Из каких периодов складывается цикл работы регенеративного теплообменника? Схема регенератора, виды насадок, основы теплового расчета.

12. Использование аппаратов с кипящим слоем для интенсификации процессов тепло- и массообмена.

13.Физико-химические свойства бинарных смесей. Определение средней температуры кипения раствора в выпарных аппаратах. Сущность процесса выпаривания. Способы выпаривания. Классификация выпарных установок по принципу работы и по давлению рабочего пара.

14. Устройство и работа вертикального выпарного аппарата с центральной циркуляционной трубой, аппаратов с принудительной циркуляцией.

15. Схемы и принцип работы многокорпусных выпарных установок.

16. Сущность процессов абсорбции и адсорбции. Принцип действия абсорберов и адсорберов.

17. Назначение, принцип действия, схемы, типы и конструкции дистилляционной установки и ректификационной колонны. Какой процесс происходит в дефлегматоре?

18. Как осуществляется барботаж на колпачковых и ситчатых тарелках ректификационных колонн?

19. Перегонка под вакуумом; преимущества и область применения.

20. Виды обезвоживания материалов, формы связи влаги с материалом, методы ее удаления. Классификация, виды, конструкции сушильных установок.

21. Понятие о вторичных энергоресурсах, направления и методы их использования.

22. Компрессия отработанного пара. Схема использования отработавшего пара молотов. 23. Конденсатное хозяйство промышленного предприятия. Способы использования теплоты промышленного конденсата.

24. Виды, область применения, правила установки конденсатоотводчиков. Устройство, назначение и принцип действия гидравлических затворов.

25. Что такое трансформаторы теплоты, их классификация. Характеристика рабочих тел, используемых при трансформации теплоты.

26. Схемы и циклы компрессионной, струйной, абсорбционной холодильных машин.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по МДК 01.01.06 Топливоснабжение

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1 Состав природных газов. Характеристика горючей и негорючей части.

2 Пределы воспламеняемости горючих и природных газов. Сравнить различные газы. Значение пределов воспламеняемости.

3 Одоризация газов. Требования к одорантам.

4 Теплотворная способность горючего газа. Тепловой эквивалент. Сравнить различные топлива.

5 Температура горения газов. Разновидности ее. Абсолютное значение этой температуры в топке котла.

6 Отрыв и проскок пламени.

7 Устойчивость пламени. Стабилизаторы

8 Состав дымовых газов при удовлетворительной и неудовлетврительной работе топки.

9 Технические характеристики газовых горелок.

10 Характеристика горелки типа «труба в трубе».

11 Характеристика диффузионных горелок. Подовая щелевая горелка.

12 Характеристика инжекционных горелок низкого давления. Основные детали горелок. Преимущества и недостатки.

13 Характеристика инжекционных горелок среднего давления. Различные типы горелок. Горелка типа БИГ.

14 Характеристика горелок с принудительной подачей воздуха.

15 Характеристика работы газо-мазутной горелки.

16 Газорегуляторные пункты и установки. Схема работы. Характеристика оборудования ГРП.

17 ГРП и ГРУ. Назначение. Отличие ГРП от ГРУ. Классификация по давлению.

18 Характеристика работы различных типов регуляторов давления в схеме ГРП.

19 Регулятор давления типа РДУК. Характеристика работы.

20 Предохранительно-запорный клапан типа ПКН или ПКВ. Характеристика работы.

21 Характеристика работы различных типов предохранительно-запорных клапанов.

22 Предохранительно-сбросные клапаны. Характеристика работы различных типов ПСК.

23 Назначение фильтров в ГРП и ГРУ. Характеристика работы различных видов фильтров.

24 Продувные свечи и свечи безопасности.

25 Назначение компрессорной станции и ГРС (газораспределительной станции) на магистральном газопроводе.

26 Схема обвязки газопроводов котла, оборудованного двумя горелками.

27 Продувочные свечи и свечи безопасности.

28 Схема обвязки котла с электромагнитным запорным клапаном и регулирующей заслонкой по газу.

29 Схема газоснабжения населенного пункта. Характеристика магистральных трубопроводов, компрессорной станции.

30 Эксплуатация систем газоснабжения.

31 Отыскание мест утечек газа в котельных.

32 Типы газоиндикаторов, применяемых для обнаружения утечек газа.

33 Аварийные ситуации, связанные со сжиганием газового топлива, при которых нужно отключить котел, или всю котельную.

34 Действия персонала при пожаре в котельной.

35 Газоопасные работы. Организация работ. Техника безопасности при выполнении работ.

36 Классификация газопроводов по давлению, по назначению.

37 Подземные газопроводы. Правила прокладки. Сооружения на подземных газопроводах.

38 Надземные газопроводы. Правила прокладки. Сооружения на подземных газопроводах.

39 Обслуживание подземных газопроводов.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по МДК 01.01.07 ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1. Классификация турбинных установок, их назначение, маркировка, заводы-изготовители.

2. Использование энергии пара в паровой турбине.

3. Схема простейшей паровой турбины, принцип ее действия.

4. Типы сопловых аппаратов для паровых турбин. Выбор типа сопла.

5. Активное и реактивное действие пара на лопатки турбин.

6. Назначение ступеней скорости и ступеней давления в турбинах.

7. Виды потерь энергии в паровой турбине, пути их снижения.

8. Конструкции современных паровых турбин, их применение в энергетике.

9. Процесс расширения пара в турбине в h-S диаграмме.

10. Определение расхода пара на турбину.

11. Устройство, типы, назначение и условия работы элементов паровой турбины: подшипников, муфт, роторов, дисков, диафрагм, корпусов и т.д.

12. Роль фланцевого разъема, обеспечение его плотности.

13. Схема и назначение конденсационной установки паровой турбины.

14. Устройство конденсатора.

15. Тепловой баланс конденсатора, кратность охлаждения, переохлаждение конденсата.

16. Назначение, схема, устройство пароэжекторной установки.

17. Схема центробежного регулятора прямого и непрямого действия, принцип работы.

18. Сопловое и дроссельное регулирование подачи пара на турбину.

19. Виды защит паровой турбины.

20. Устройство автомата безопасности.

21. Схема, назначение маслосистемы паровой турбины, элементы схемы.

22. Основные элементы газотурбинной установки, их назначение.

23. Схема и цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты. Показатели оценки эффективности работы газовой турбины.

24. Способы изменения мощности газовых турбин.

25. Виды защит газовых турбин.

26. Назначение тепловых электрических станций, их виды.

27. Нагрузки потребителей тепловой и электрической энергии. Графики нагрузок, их построение.

28. Факторы, влияющие на экономичность работы ТЭС. Использование промперегрева пара для повышения экономичности работы электростанции.

29. Тепловые схемы и основные элементы КЭС, ТЭЦ.

30. Методика расчета тепловой схемы и ее  элементов: ПНД, ПВД, деаэратора.

31. Типы насосов, используемые на электростанции.

32. Требования к выбору питательных насосов.

33. Назначение деаэраторов, их устройство, выбор.

34. Требования к трубопроводам пара и воды ТЭС.

35. Системы водоснабжения ТЭС, основания для выбора системы.

36. Системы топливоснабжения ТЭС.

37. Системы золошлакоудаления, требования к конструкции дымовой трубы. Защита окружающей среды.

38. Назначение, типы, схема  двигателей внутреннего сгорания.

39. Рабочий цикл ДВС в осях P-V и T-S.

40. Способы регулирования работы ДВС. Методика регулирования мощности и частоты вращения.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по МДК 01.01.08 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

- Второй принцип автоматического регулирования.

- Схема регулятора воздуха.

- Интегральный регулятор.

- Основные понятия системы автоматического регулирования.

- Пропорциональный (поплавковый) регулятор.

- Схема автоматизации деаэраторов.

- Статические и динамические характеристики звена. Виды возмущений.

- Схема автоматизации РОУ.

- Причины срабатывания защиты на газомазутном паровом котле.

- Третий (комбинированный) принцип автоматического регулирования.

- Классификация регуляторов.

- Схема автоматического регулирования в теплосети (в теплообменниках).

- Первый принцип автоматического регулирования.

- Двухимпульсный регулятор питания котла водой.

- Защиты, выполняющие локальные операции при работе паровых котлов.

- Виды автоматизации.

- Схема автоматического регулирования непрерывной продувки.

- Защита при отклонении уровня в барабане.

- Понятие об автоматизации. Степень автоматизации.

- Схема регулирования процесса горения.

- Защита конденсатора при понижении вакуума.

- Понятие о запаздывании.

- Схема регулирования воды в теплосеть котельной с водогрейными котлами.

- Защита при переполнении водой ПВД.

- Объекты, обладающие и не обладающие свойством самовыравнивания.

- Схема регулятора разрежения.

- Электрический двухпозиционный регулятор уровня.

- Понятие об устойчивости.

- Трехимпульсный регулятор питания котла водой.

- При каких отклонениях параметра происходит уменьшение нагрузки на котел?

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по МДК 01.01.09 РАСЧЕТ И ВЫБОР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

1 Требования к проектированию котельных. Классификация потребителей по надёжности теплоснабжения и котельных по надёжности отпуска теплоты.

2 Требования к котельным по расчётам тепловых нагрузок для характерных режимов работы.

3 Общие принципы разработки расчётных технологических и тепловых схем.

4 Генеральный план котельной.

5 Особенности тепловых схем котельных в зависимости от типа котельной, вида котлоагрегата и системы теплоснабжения, вида источника водоснабжения и вида сжигаемого топлива и вида деаэратора.

6 Назначение установки и включение в тепловую схему котельной расширителей непрерывной продувки.

7 Определение расчётных производительности и напора дымососа. Выбор дымососа по справочной литературе.

8 Расчёт количества сетевой воды, подогреваемой на котельной. Выбор сетевых насосов.

9 Определение расчётных производительности и напора дутьевого вентилятора. Выбор вентилятора по справочной литературе.

10 Расчёт количества подпиточной воды для открытой и закрытой систем теплоснабжения. Выбор подпиточных насосов.

11 Определение и расчёт ёмкости баков-аккумуляторов деаэрированной воды, запаса конденсата и подпиточной воды.

12 Расчёт количества исходной воды, подаваемой на котельную. Выбор насосов сырой воды по справочной литературе.

13 Определение потребной производительности деаэратора питательной воды производственной котельной и выбор его типоразмера по справочной литературе.

14 Составление теплового баланса деаэратора и подогревателей сырой, химочищенной и деаэрированной воды. Подбор подогревателей по справочной литературе.

15 Обоснование целесообразности и места установки атмосферных и вакуумных деаэраторов в производственной и водогрейной котельных.

16 Выбор оборудования тепловых пунктов, пароводяных и водоводяных теплообменников, элеваторов, циркуляционных, подпиточных, конденсатных насосов, конденсатоотводчиков.

17 Определение потребной производительности деаэратора подпиточной воды на водогрейной котельной и выбор его типоразмера по справочной литературе.

18 Выбор трубопроводов и арматуры тепловых пунктов. Размещение в них контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

19 Расчёт основных трубопроводов котельной с определением их внутреннего диаметра. Выбор стандартных труб по справочной литературе в зависимости от параметров теплоносителей.

20 Размещение оборудования теплопотребляющих установок в жилых, общественных и производственных зданиях. Компоновка оборудования теплового пункта.

21 Категории основных трубопроводов котельных. Марки сталей применяемых трубопроводов котельных и тепловых сетей.

22 Требования СНиП и ГОСТ к проектированию и размещению систем отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения предприятий.

23 Схема газоснабжения котельных. Выбор оборудования ГРП, ГРУ и газопроводов.

24 Устройство и типовая схема выпарных, сушильных, холодильных установок и теплоутилизаторов по использованию вторичных энергоресурсов.

25 Выбор оборудования топливоподачи и теплоприготовительных установок.

26 Выбор по справочной литературе оборудования выпарных аппаратов, сушилок, холодильных установоки аппаратов по использованию вторичных энергоресурсов.

27 Выбор оборудования систем золошлакоудаления.

28 Типовые проекты котельных с паровыми и водогрейными котлами, работающими на твёрдом, жидком и газообразном топливе.

29 Требования к помещениям котельных и к размещению в них основного и вспомогательного оборудования.

30 Выбор оборудования коммуникабельно-бытового назначения: нагревательных приборов, калориферов, вентиляторов, кондиционеров, теплообменников, смесителей, трубопроводов и арматуры.

31 Основные схемы разгрузки, приёма, складирования  и подачи твёрдого топлива. Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов к качеству питательной воды паровых котлов и подпиточной воды для подпитки тепловых сетей.

32 Схема мазутоснабжения котельных. Выбор оборудования мазутного хозяйства. Требования СНиП-35-76 к водоподготовке и вводно- химическому режиму котельных установок.

33 Определение расчетных расходов теплоносителей по видам теплового потребления для открытых и закрытых систем.

34 Выбор схемы обработки добавочной воды в зависимости от её назначения, качества исходной воды, вида системы теплоснабжения.

35 Расчёт и выбор калориферов газового и воздушного трактов.

36 Определение расходов воды на собственные нужды водоподготовительной установки и её химических реагентов. Выбор фильтров по справочной литературе.

37 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе.

38 Расчёт высоты дымовой трубы, определение диаметра устья.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии теплоэнергетики Протокол №__ от « __» __________2016г. Председатель ЦК ___________________Н.В. Панова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ____________ Н.Б. Чмель «____»___________ 2016г |
| --- | --- |

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

по МДК 01.01.10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

- Задачи энергетической службы предприятия. Структура энергоцеха промышленного предприятия.

- Функциональные обязанности главного энергетика и ответственных в цехе за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, оборудования котельных установок.

- Порядок подготовки персонала энергоцеха. Виды и периодичность проверки знаний персонала.

- Функциональные обязанности мастеров, начальников смен, персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование. Порядок приема и сдачи смены дежурным персоналом энергоцеха, оформление документов, заполняемых дежурным персоналом.

- Порядок приема и сдачи смен дежурным персоналом цеха, оформление документов дежурным персоналом.

- Основные требования к устройству и эксплуатации системы топливоподачи твердого топлива. Эксплуатация оборудования для приема и складирования твердого топлива.

- Эксплуатация ленточных конвейеров, дробилок, сепараторов и других элементов топливоподачи.

- Эксплуатация оборудования систем пылеприготовления с шаровыми и молотковыми барабанными мельницами.

- Эксплуатация систем мазутоснабжения: разгрузка и хранение, подготовка мазута к сжиганию, подача в котельную, очистка, ввод примесей.

- Эксплуатация систем газоснабжения: газопроводов, ГРП, ГРУ.

- Эксплуатация слоевых топок.

- Эксплуатация пылеугольных топок.

- Эксплуатация топок для сжигания мазута с механическими, паровыми, паромеханическими, ротационными форсунками.

- Эксплуатация топок, работающих на газообразном топливе.

- Эксплуатация паровых  и водогрейных котлов, работающих на различных видах топлива. Подготовка к растопке, растопка, обслуживание во время работы.

- Плановые и аварийные остановы котла.

- Особенности обслуживания пароперегревателей, экономайзеров, воздухоподогревателей.

- Непрерывная и периодическая продувка котлов.

- Виды повреждений и аварий котлоагрегатов, мероприятия по их предупреждению.

- Меры безопасности при эксплуатации котлов.

- Эксплуатация тягодутьевых машин и газовоздушного тракта котлоагрегатов. Неисправности вентиляторов и дымососов и мероприятия по их предупреждению и устранению.

- Эксплуатация центробежных насосов; порядок пуска, останова и технического обслуживания.

- Эксплуатация оборудования водоподготовительных установок: фильтров, солерастворителей, осветлителей, насосов-дозаторов.

- Контроль качества исходной, питательной, подпиточной и котловой воды. Эксплуатация деаэраторов, определение содержания кислорода в воде.

- Эксплуатация оборудования золошлакоудаления.

- Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к конструкциям котлов, предохранительным устройствам топок и газоходов, КИП, предохранительным клапанам, указателям уровня воды, питательным устройствам, приборам безопасности, вводно-химическому режиму котлов, помещениям котельных, размещению в них оборудования.

- Требования «Правил…» к обслуживающему персоналу котельных, нормативная документация.

- Требования правил Госгортехнадзора России к сосудам, работающим под давлением.

- Эксплуатация теплоприготовительных установок, тепловых пунктов и подстанций.

- Эксплуатация выпарных, сушильных установок, пропарочных камер, автоклавов.

- Эксплуатация тепловых сетей. Требования правил Госгортехнадзора к трубопроводам пара и горячей воды

- Классификация трубопроводов по параметрам рабочей среды. Основные виды и причины повреждений трубопроводов, способы их устранения.

- Защита тепловых сетей от коррозии. Меры безопасности при эксплуатации теплопотребляющего оборудования.

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)

Предметом оценки являются практический опыт, умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: тестовый контроль, собеседование с преподавателем, анализ ответа, совместная рефлексия аттестации.

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |
| № воп-роса | Вопрос |  | Варианты ответов |
| 1 | В каких теплообменных аппаратах происходит теплообмен через разделительную стенку? | 1 | Рекуперативных |
|  |  | 2 | Регенеративных |
|  |  | 3 | Смешивающих |
|  |  | 4 | Холодильных |
| 2 | Какие конструктивные элементы кожухотрубчатых теплообменников не являются компенсирующими устройствами? | 1 | Плавающая головка |
|  |  | 2 | U-образные трубки |
|  |  | 3 | Сальник |
|  |  | 4 | Перегородки в камерах |
| 3 | Какая из формул соответствует уравнению теплового баланса теплообменного аппарата без изменения агрегатного состояния теплоносителей? | 1 | G1C1(t’1-t”1)η=G2C2(t”2-t’2) |
|  |  | 2 | G1(t’1-t”1)η=G2(t”2-t’2) |
|  |  | 3 | G1C1(t’1 +t”1)η=G2C2(t”2 +t’2) |
|  |  | 4 | G1C1(t’1-t”1) =G2C2(t”2-t’2) |
| 4 | По какой формуле определяется температурный напор в теплообменнике поверхностного типа при противоточном движении теплоносителей? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 5 | Какой теплообменный аппарат используется для очистки воздуха или газов от пыли, золы, смолы? | 1 | Кондиционер |
|  |  | 2 | Скруббер |
|  |  | 3 | Конденсатор |
|  |  | 4 | Пленочный подогреватель |
| 6 | Как называется устройство, обеспечивающее прохождение пара через слой жидкости? | 1 | Перфорированная решетка |
|  |  | 2 | Змеевик |
|  |  | 3 | Барбатер |
|  |  | 4 | Автоклав |
| 7 | Какой материал используется в аппаратах с кипящим слоем? | 1 | Жидкость и газ |
|  |  | 2 | Жидкость в кипящем состоянии |
|  |  | 3 | Пенящаяся жидкость |
|  |  | 4 | Мелкораздробленный твердый |
| 8 | На чем основано использование поплавкового конденсатоотводчика? | 1 | Разность температур пара и конденсата |
|  |  | 2 | Разность скоростей пара и конденсата |
|  |  | 3 | Разность плотностей пара и конденсата |
|  |  | 4 | Разность давления пара и конденсата |
| 9 | В каком элементе схемы водоаммиачной холодильной машины наблюдается холодильный эффект? | 1 | Генератор |
|  |  | 2 | Конденсатор |
|  |  | 3 | Дроссель |
|  |  | 4 | Испаритель |
|  |  | 5 | Адсорбер |
| 10 | Как называется устройство для переноса тепловой энергии от тела с более низкой температурой к телу с более высокой температурой? | 1 | Холодильная установка |
|  |  | 2 | Трансформатор теплоты |
|  |  | 3 | Теплонасосная установка |
|  |  | 4 | Турбокомпрессор |
| 11 | Для водяной системы отопления потребителя в источнике тепла устанавливается: | 1 | Паровой котел |
|  |  | 2 | Водогрейный котел |
|  |  | 3 | Водяной калорифер |
|  |  | 4 | Паровой калорифер |
| 12 | Удельные теплопотери (удельная характеристика) для отопления зависят от | 1 | Объема здания по наружному обмеру |
|  |  | 2 | Общей площади здания |
|  |  | 3 | Общей высоты здания |
|  |  | 4 | Сторон света |
| 13 | Температура воздуха внутри больничных учреждений равняется: | 1 | 160С |
|  |  | 2 | 180С |
|  |  | 3 | 200С |
|  |  | 4 | 220С |
| 14 | Экономически целесообразное расстояние транспортировки пара, как теплоносителя: | 1 | 1-2 км |
|  |  | 2 | 5-6 км |
|  |  | 3 | 7-10 км |
|  |  | 4 | 10-15 км |
| 15 | Малая глубина установки отопительных приборов в мм должна быть: | 1 | <50 |
|  |  | 2 | <100 |
|  |  | 3 | <120 |
|  |  | 4 | <150 |
| 16 | Система централизованного теплоснабжения называется верхней разводкой, если: | 1 | Прямая и обратная магистраль располагаются выше отопительных приборов |
|  |  | 2 | Прямая и обратная магистраль располагаются ниже отопительных приборов |
|  |  | 3 | Прямая магистраль располагается выше, а обратная – ниже отопительных приборов |
|  |  | 4 | Прямая магистраль располагается ниже, а обратная – выше отопительных приборов |
| 17 | Дефлекторы устанавливаются с целью для: | 1 | Удаления загрязненного воздуха |
|  |  | 2 | Рециркуляции воздуха |
|  |  | 3 | Приточной вентиляции |
|  |  | 4 | Аварийной вентиляции |
| 18 | Сухой влажностной режим помещений определяется относительной влажностью воздуха в %: | 1 | < 30 |
|  |  | 2 | < 50 |
|  |  | 3 | 50-75 |
|  |  | 4 | 75-90 |
| 19 | Максимальный коэффициент инфильтрации в % для жилых и общественных зданий составляет: | 1 | От 2 до 3 |
|  |  | 2 | От3 до 6 |
|  |  | 3 | От 6 до 10 |
|  |  | 4 | От 10 до 15 |
| 20 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки определяется за: | 1 | 8 последних зим за 50-летний период |
|  |  | 2 | 8 наиболее холодных зим за 50-летний период |
|  |  | 3 | 5 наиболее холодных зим за 30-летний период |
|  |  | 4 | 5 последних зим за 30-летний период |
| 21 | Какая тепловая нагрузка не зависит от температуры наружного воздуха? | 1 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 2 | Отопление |
|  |  | 3 | Кондиционирование воздуха |
|  |  | 4 | Вентиляция |
| 22 | 2 Укажите независимую открытую схему присоединения потребителей теплоты | 1 | И), К) |
|  |  | 2 | И) |
|  |  | 3 | К) |
|  |  | 4 | Л) |
| 23 | Какой параметр изменяется при качественном регулировании тепловой нагрузки? | 1 | Давление в тепловой сети |
|  |  | 2 | Расход теплоносителя в местной системе отопления |
|  |  | 3 | Температура теплоносителя |
|  |  | 4 | Расход теплоносителя в тепловой сети |
| 24 | По какой формуле определяется расход теплоты на отопление? | 1 | Qо =q0*Vн*(tн-tвн) |
|  |  | 2 | Qо =q0*Vн*(tн+tвн) |
|  |  | 3 | Qо =Vн*(tн-tвн) |
|  |  | 4 | Qо =q0*Vн*(tвн-tн) |
| 25 | Что характеризует коэффициент смешения элеватора? | 1 | Отношение расходов обратной воды к поступающей |
|  |  | 2 | Отношение давлений обратной воды к поступающей |
|  |  | 3 | Отношение расходов поступающей воды к обратной |
|  |  | 4 | Расход теплоносителя в ТС |
| 26 | При какой схеме присоединения давление в местной отопительной системе не зависит от давления в тепловой сети? | 1 | Зависимая |
|  |  | 2 | Открытая |
|  |  | 3 | Независимая |
|  |  | 4 | Закрытая |
| 27 | В каком случае возможна прокладка теплопровода без тепловой изоляции? | 1 | При бесканальной прокладке |
|  |  | 2 | При прокладке обратного теплопровода |
|  |  | 3 | Недопустимо |
|  |  | 4 | При прокладке в гильзе |
| 28 | Какой режим в графике напоров характеризуется давлениями в тепловой сети при неработающих сетевых и работающих подпиточных насосах? | 1 | Статический |
|  |  | 2 | Динамический |
|  |  | 3 | Нулевой |
|  |  | 4 | Зависимый |
| 29 | Какой максимальный напор выдерживают чугунные радиаторы? | 1 | 40 м вод.ст. |
|  |  | 2 | 80 м вод.ст |
|  |  | 3 | 60 м вод.ст |
|  |  | 4 | Не ограничено |
| 30 | Какой вид повреждений тепловых сетей вызван «блуждающими» токами? | 1 | Химическая коррозия |
|  |  | 2 | Электрическая коррозия |
|  |  | 3 | Электрохимическая коррозия |
|  |  | 4 | Эрозия |
| 31 | Кратность циркуляции прямоточных котлов равняется: | 1 | 1 |
|  |  | 2 | От 3 до 7 |
|  |  | 3 | От 8 до 14 |
|  |  | 4 | 25 |
| 32 | Номинальное давление пара на выходе из котла ДКВР – 16 – 14ГМ равняется: | 1 | 16 кгс/см2 |
|  |  | 2 | 16 Па |
|  |  | 3 | 14 Па |
|  |  | 4 | 14 кгс/см2 |
| 33 | Буква В в маркировке котла КВТС – 6,5 обозначает: | 1 | Водотрубный |
|  |  | 2 | Водогрейный |
|  |  | 3 | Вертикальный |
|  |  | 4 | Вихревой |
| 34 | Пар перегревается в первичных пароперегревателях паровых котлов за счет тепла теплоносителя: | 1 | Пароводяной смеси |
|  |  | 2 | Воздуха |
|  |  | 3 | Дымовых газов |
|  |  | 4 | Вторичного пара |
| 35 | Цифра 2 в маркировке экономайзера ЭП 2 – 236 означает: | 1 | Двухколонковый |
|  |  | 2 | Двухбарабанный |
|  |  | 3 | Двухсекционный |
|  |  | 4 | Длина труб – 2 м |
| 36 | Потери тепла в котле q5 называются: | 1 | Химический недожог |
|  |  | 2 | Механический недожог |
|  |  | 3 | Потери с уходящими газами |
|  |  | 4 | Потери через обмуровку |
| 37 | Назначение ГРП и ГРУ заключается в: | 1 | Понижении давления воды |
|  |  | 2 | Понижении давления пара |
|  |  | 3 | Понижении давления дымовых газов |
|  |  | 4 | Понижении давления природного газа |
| 38 | Уголь в дискозубчатых дробилках дробится до размеров: | 1 | 15 – 25см |
|  |  | 2 | 15 – 25мм |
|  |  | 3 | 15 – 25мк |
|  |  | 4 | (15 – 25)10 -5 м |
| 39 | Максимальная температура на наружной поверхности обмуровки при температуре окружающего воздуха 250С не должна превышать: | 1 | 400С |
|  |  | 2 | 550С |
|  |  | 3 | 600С |
|  |  | 4 | 650С |
| 40 | Буква Ж в марке угля обозначает: | 1 | Жидкое шлакоудаление |
|  |  | 2 | Сжигаемое топливо - жидкое |
|  |  | 3 | Жирный уголь |
|  |  | 4 | Жаропрочный уголь |
| 41 | Как часто оперативный персонал должен участвовать в противоаварийных тренировках? | 1 | 1 раз в месяц |
|  |  | 2 | 1 раз в квартал |
|  |  | 3 | 1 раз в неделю |
|  |  | 4 | 1 раз в полгода |
| 42 | Какие виды ремонта не входят в систему ППР? | 1 | Ремонтное обслуживание |
|  |  | 2 | Аварийный ремонт |
|  |  | 3 | Текущий ремонт |
|  |  | 4 | Капитальный ремонт |
| 43 | Как влияет тонкость помола топлива на расход электроэнергии на собственные нужды? | 1 | Увеличивает |
|  |  | 2 | Не влияет |
|  |  | 3 | Уменьшает |
|  |  | 4 | Влияет незначительно |
| 44 | Как часто производится проверка исправности предохранительных клапанов для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа | 1 | Не реже 1 раза в месяц |
|  |  | 2 | Не реже 1 раза в сутки |
|  |  | 3 | Не реже 1 раза в смену |
|  |  | 4 | Не реже 1 раза в неделю |
| 45 | 5 До какой температуры следует подогревать мазут марки 100 перед подачей на форсунки? | 1 | 1150С |
|  |  | 2 | 1000С |
|  |  | 3 | 800С |
|  |  | 4 | 1300С |
| 46 | В каком порядке следует производить подачу среды при розжиге форсунок с паровым распыливанием? | 1 | Сначала пар, затем мазут |
|  |  | 2 | Сначала мазут, затем пар |
|  |  | 3 | Мазут и пар одновременно |
|  |  | 4 | Розжиг ведется без подачи пара |
| 47 | Что является причиной перегрева крайних змеевиков, расположенных в газовом коридоре при удалении отдельных змеевиков? | 1 | Увеличение температуры газа |
|  |  | 2 | Уменьшение скорости газа |
|  |  | 3 | Увеличение скорости газового потока |
|  |  | 4 | Уменьшение скорости пара |
| 48 | При каком давлении проводят осмотр котла при проведении гидравлического испытания? | 1 | 1,25 Рраб |
|  |  | 2 | Пробном |
|  |  | 3 | 1,5 Рраб |
|  |  | 4 | Рабочем |
| 49 | При каком положении запорной арматуры производится пуск центробежного насоса? | 1 | При открытой задвижке на нагнетательной линии |
|  |  | 2 | При закрытой задвижке на нагнетательной линии |
|  |  | 3 | В соответствии с инструкцией |
|  |  | 4 | Нет требований |
| 50 | Сколько устанавливается указателей уровня прямого действия на барабанных котлах? | 1 | Не более одного |
|  |  | 2 | Не менее трех |
|  |  | 3 | Не менее двух |
|  |  | 4 | В соответствии с инструкцией |

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |
| № воп-роса | Вопрос |  | Варианты ответов |
| 1 | В каких теплообменных аппаратах тепловой поток в каждой точке поверхности разделительной стенки имеет постоянное направление? | 1 | Регенеративных |
|  |  | 2 | Смешивающих |
|  |  | 3 | Рекуперативных |
|  |  | 4 | Аккумуляторных |
| 2 | Какой теплообменный аппарат является разновидностью кожухотрубчатого? | 1 | Секционный |
|  |  | 2 | Спиральный |
|  |  | 3 | Ребристый |
|  |  | 4 | Пластинчатый |
| 3 | Какая из формул соответствует уравнению теплового баланса теплообменного аппарата без изменения агрегатного состояния теплоносителей в идеальном случае? | 1 | G1C1(t’1-t”1)η=G2C2(t”2-t’2) |
|  |  | 2 | G1(t’1-t”1)η=G2(t”2-t’2) |
|  |  | 3 | G1C1(t’1 +t”1)η=G2C2(t”2 +t’2) |
|  |  | 4 | G1C1(t’1-t”1) =G2C2(t”2-t’2) |
| 4 | По какой формуле определяется температурный напор в теплообменнике поверхностного типа при прямоточном движении теплоносителей? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 5 | Для какой цели производится распыливание жидкости в газовую среду в теплообменниках смешения | 1 | Уменьшение габаритов аппарата |
|  |  | 2 | Уменьшение времени контакта |
|  |  | 3 | Увеличение поверхности теплообмена |
|  |  | 4 | Уменьшение поверхности теплообмена |
| 6 | Какой теплообменный аппарат не является рекуперативным аппаратом периодического действия? | 1 | Водонагреватель-аккумулятор |
|  |  | 2 | Деаэратор |
|  |  | 3 | Варочный котел |
|  |  | 4 | Автоклав |
| 7 | В каком состоянии находятся частицы материала в аппаратах с кипящим слоем? | 1 | Псевдоожиженном |
|  |  | 2 | Парообразном |
|  |  | 3 | Жидком |
|  |  | 4 | Газообразном |
| 8 | Расставьте по порядку процессы перемещения влаги при сушке материала | 1 | Фазовое превращение в окружающую среду |
|  |  | 2 | Перемещение влаги внутри материала |
|  |  | 3 | Испарение в окружающую среду |
|  |  | 4 | Парообразование |
| 9 | На каком принципе работает трансформатор теплоты? | 1 | Цикл Карно |
|  |  | 2 | Цикл Ренкина |
|  |  | 3 | Замкнутый цикл |
|  |  | 4 | Обратный цикл Карно |
| 10 | Схема какой холодильной машины изображена на рисунке? | 1 | Газовая компрессионная |
|  |  | 2 | Паро-эжекторная |
|  |  | 3 | Поршневая |
|  |  | 4 | Абсорбционная |
| 11 | Нормальный влажностной режим помещений определяется относительной влажностью воздуха в %: | 1 | < 30 |
|  |  | 2 | < 50 |
|  |  | 3 | 50-60 |
|  |  | 4 | 60-75 |
| 12 | Коэффициент инфильтрации зданий зависит от: | 1 | Материала наружных ограждений |
|  |  | 2 | Количества проживающего населения |
|  |  | 3 | Места расположения здания |
|  |  | 4 | Вида отопительных приборов |
| 13 | К круглогодовой нагрузке жилых зданий относится: | 1 | Отопление |
|  |  | 2 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 3 | Кондиционирование |
|  |  | 4 | Приточная вентиляция |
| 14 | Температура воздуха внутри помещений бань должна быть: | 1 | 200С |
|  |  | 2 | 220С |
|  |  | 3 | 250С |
|  |  | 4 | 280С |
| 15 | Экономически целесообразное расстояние в км при транспортировке воды, как теплоносителя: | 1 | 1-2 км |
|  |  | 2 | 5-6 км |
|  |  | 3 | Прямая магистраль располагается выше, а обратная – ниже отопительных приборов |
|  |  | 4 | Прямая магистраль располагается ниже, а обратная – выше отопительных приборов |
| 16 | К конвективным относятся следующие виды отопительных приборов: | 1 | Потолочные панели |
|  |  | 2 | Напольные панели |
|  |  | 3 | Секционные радиаторы |
|  |  | 4 | Панельные радиаторы |
| 17 | Система централизованного теплоснабжения называется нижней разводкой, если: | 1 | Прямая и обратная магистраль располагаются выше отопительных приборов |
|  |  | 2 | Прямая и обратная магистраль располагаются ниже отопительных приборов |
|  |  | 3 | Прямая магистраль располагается выше, а обратная – ниже отопительных приборов |
|  |  | 4 | Прямая магистраль располагается ниже, а обратная – выше отопительных приборов |
| 18 | Для общеобменной вентиляции устанавливается оборудование: | 1 | Вытяжные шкафы |
|  |  | 2 | Ванны с бортовыми отсосами |
|  |  | 3 | Ванны с кольцевыми отсосами |
|  |  | 4 | Вентиляторы |
| 19 | С какой температурой в 0С воздух подается через воздушные завесы у входных дверей помещения? | 1 | 20 |
|  |  | 2 | 30 |
|  |  | 3 | 50 |
|  |  | 4 | 70 |
| 20 | Назначение кондиционирования воздуха заключается в: | 1 | Поддержании заданного влагосодержания |
|  |  | 2 | Поддержании температуры воздуха |
|  |  | 3 | Создании разрежения воздуха |
|  |  | 4 | Гашении струи воздуха |
| 21 | У какой тепловой нагрузки неравномерный годовой график теплопотребления? | 1 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 2 | Технологическая |
|  |  | 3 | Вентиляция |
|  |  | 4 | Производственная |
| 22 | Укажите зависимую открытую схему присоединения потребителей теплоты с забором воды из подающей и обратной линий тепловой сети | 1 | Б) |
|  |  | 2 | В) |
|  |  | 3 | Г) |
|  |  | 4 | И) |
| 23 | Какое оборудование обозначено цифрой 15 на рисунке к вопросу 22? | 1 | Элеватор |
|  |  | 2 | Насос подмешивания |
|  |  | 3 | Обратный клапан |
|  |  | 4 | Воздушный кран |
| 24 | По какой формуле определяется расход теплоты на вентиляцию зданий? | 1 | Qв =qв *Vн*(tн-tвн) |
|  |  | 2 | Qв =qв *Vн*(tн+tвн) |
|  |  | 3 | Qв =Vн*(tн-tвн) |
|  |  | 4 | Qв =qв*Vн*(tвн-tн) |
| 25 | Какой параметр изменяется при количественном регулировании тепловой нагрузки? | 1 | Давление в тепловой сети |
|  |  | 2 | Расход и температура теплоносителя |
|  |  | 3 | Температура теплоносителя |
|  |  | 4 | Расход теплоносителя |
| 26 | Какой напор на вводе нужен для работы элеватора? | 1 | 10—15 м вод.ст. |
|  |  | 2 | 20 м вод.ст. |
|  |  | 3 | 3-5 м вод.ст. |
|  |  | 4 | 5 МПа |
| 27 | При какой конфигурации тепловой сети диаметр теплопроводов уменьшается по мере удаления от источника теплоснабжения? | 1 | Кольцевая с перемычками |
|  |  | 2 | Кольцевая |
|  |  | 3 | Магистральная |
|  |  | 4 | Радиальная |
| 28 | Какой вид потерь давления учитывают линейные потери по длине трубопровода? | 1 | На поворотах |
|  |  | 2 | На трение |
|  |  | 3 | В арматуре |
|  |  | 4 | На изменении диаметров трубопроводов |
| 29 | Какая опора трубопровода является свободной? | 1 | Лобовая |
|  |  | 2 | Скользящая |
|  |  | 3 | Щитовая |
|  |  | 4 | Хомутовая |
| 30 | Чему равна величина допустимого снижения давления при гидравлических испытаниях тепловой сети? | 1 | 1,5% за 2 часа |
|  |  | 2 | 25% за 1 час |
|  |  | 3 | 10% за 2 часа |
|  |  | 4 | 15% за 1 час |
| 31 | Буква О в марке угля обозначает: | 1 | Облегченная обмуровка |
|  |  | 2 | Отощенный уголь |
|  |  | 3 | Орех |
|  |  | 4 | Остаточное содержание углерода |
| 32 | Номинальное давление пара на выходе из котла БКЗ – 75 – 39 равняется: | 1 | 75 кгс/см2 |
|  |  | 2 | 75 МПа |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 33 | Буква С в маркировке котла КВТС – 20 обозначает: | 1 | Сжигаемое топливо – сланцы |
|  |  | 2 | Способ сжигания - слоевая решётка |
|  |  | 3 | Способ конденсации пара – сифонный |
|  |  | 4 | Уплотнение трубопроводов – сальниковое |
| 34 | Котельный пучок в конструкциях барабанных котлов предназначен для: | 1 | Использования тепла пара |
|  |  | 2 | Использования тепла воздуха |
|  |  | 3 | Использования тепла дымовых газов |
|  |  | 4 | Удаления шлама |
| 35 | Предохранительный сбросной клапан в ГРП срабатывает при увеличении давления после регулятора на: | 1 | 5,00% |
|  |  | 2 | 8,00% |
|  |  | 3 | 15,00% |
|  |  | 4 | 25,00% |
| 36 | Потери тепла в котле q2 обозначают: | 1 | Потери с уходящими газами |
|  |  | 2 | Механический недожог |
|  |  | 3 | Химический недожог |
|  |  | 4 | Потери тепла через обмуровку |
| 37 | К гарнитуре котла относятся: | 1 | Обратные клапаны |
|  |  | 2 | Запорные задвижки |
|  |  | 3 | Гляделки |
|  |  | 4 | Трубная система |
| 38 | Сепаратор в тракте топливоподачи котла, сжигающего твёрдое топливо устанавливается для: | 1 | Отделения воздуха от угольной пыли |
|  |  | 2 | Отделения мелких фракций угля от крупных |
|  |  | 3 | Отделения металлических вкраплений в уголь |
|  |  | 4 | Отделения щепы от угольной пыли |
| 39 | К теплоизоляционным материалам относятся: | 1 | Огнеупорная мастика |
|  |  | 2 | Кислотоупорная обмазка |
|  |  | 3 | Совелитовые плиты |
|  |  | 4 | Жаропрочный бетон |
| 40 | Непрерывная продувка котлов предназначена для: | 1 | Вывода избытка солей из котловой воды |
|  |  | 2 | Отделения воздуха из котловой воды |
|  |  | 3 | Пароотделения котловой воды |
|  |  | 4 | Вывода шлама из котловой воды |
| 41 | Какое теплотехническое оборудование должно быть регламенировано Правилами Госгортехнадзора России? | 1 | С рабочим давлением пара более 68,6 кПа и горячей воды более 1150С |
|  |  | 2 | С давлением пара более 68,6 кПа |
|  |  | 3 | С рабочим давлением пара более 68,6 кПа и горячей воды более 1500С |
|  |  | 4 | С рабочим давлением пара более 6 МПа и горячей воды более 1150С |
| 42 | С какой периодичностью проводится инструктаж на рабочем месте? | 1 | 1 раз в год |
|  |  | 2 | 1 раз в месяц |
|  |  | 3 | 1 раз в 3 месяца |
|  |  | 4 | 1 раз в 6 месяцев |
| 43 | Как количество летучих в топливе влияет на оптимальную тонкость помола топлива? | 1 | Чем выше выход летучих, тем грубее помол |
|  |  | 2 | Чем выше выход летучих, тем тоньше помол |
|  |  | 3 | Не влияет |
|  |  | 4 | Чем ниже выход летучих, тем грубее помол |
| 44 | Аварийная остановка котла производится в случаях (указать неверный ответ) | 1 | Возникновение пожара в котельной |
|  |  | 2 | Неисправность автоматики безопасности |
|  |  | 3 | Неисправность средств связи |
|  |  | 4 | Неисправность аварийной сигнализации |
| 45 | Как часто производится проверка исправности манометров для котлов с рабочим давлением от 1,4 МПа до 4 МПа | 1 | Не реже 1 раза в месяц |
|  |  | 2 | Не реже 1 раза в сутки |
|  |  | 3 | Не реже 1 раза в смену |
|  |  | 4 | Не реже 1 раза в неделю |
| 46 | В каком порядке следует производить розжиг форсунок с воздушным распыливанием? | 1 | Сначала воздух, затем мазут |
|  |  | 2 | Сначала мазут, затем воздух |
|  |  | 3 | Мазут и воздух одновременно |
|  |  | 4 | Порядок подачи сред не важен |
| 47 | Какой метод регулирования температуры перегретого пара является наиболее экономичным? | 1 | Изменение температуры питательной воды |
|  |  | 2 | Изменение коэффициента избытка воздуха |
|  |  | 3 | Изменение нагрузки котла |
|  |  | 4 | Впрыскивание конденсата в паропе-регреватель |
| 48 | О чем свидетельствует повышение температуры продуктов горения после экономайзера и воздухоподогревателя против обычной? | 1 | Присосы воздуха |
|  |  | 2 | Воспламенение отложений сажи |
|  |  | 3 | Горение топлива |
|  |  | 4 | Разрыв трубок |
| 49 | Какое время подъёма давления до пробного и время выдержки под пробным давлением при проведении гидравлического испытания котла? | 1 | 30 мин и 10 мин |
|  |  | 2 | 1 час и 10 мин |
|  |  | 3 | 10 мин и 10 мин |
|  |  | 4 | 20 мин и 20 мин |
| 50 | Что указывает красная черта на шкале манометра парового котла? | 1 | Рабочее давление |
|  |  | 2 | Допустимое давление |
|  |  | 3 | Пробное давление |
|  |  | 4 | Черта не наносится |

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |
| № воп-роса | Вопрос |  | Варианты ответов |
| 1 | В каких теплообменных аппаратах теплоносители попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева? | 1 | Регенеративных |
|  |  | 2 | Смешивающих |
|  |  | 3 | Рекуперативных |
|  |  | 4 | Конвективных |
| 2 | Каково значение рекомендуемой скорости жидкости в патрубках кожухотрубчатого теплообменника? | 1 | 3-5 м/с |
|  |  | 2 | 1,5-3 м/с |
|  |  | 3 | 10-20 м\с |
|  |  | 4 | 0,1-0,3 м/с |
| 3 | Какая из формул соответствует уравнению теплового баланса теплообменного аппарата, если нагрев происходит за счет конденсации греющего пара | 1 | G1C1(t’1-t”1)η=G2C2(t”2-t’2) |
|  |  | 2 | G1(t’1-t”1)η=G2(t”2-t’2) |
|  |  | 3 | D(hп-hк)= G2C2(t”2-t’2) |
|  |  | 4 | D(hп-hк)η= G2C2(t”2-t’2) |
| 4 | По какой формуле определяется коэффициент теплопередачи через поверхность трубок теплообменного аппарата | 1 |  |
|  |  | 2 | K= |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 | K=Rзагр |
| 5 | Какой вид энергии используется в струйных смесительных аппаратах | 1 | Потенциальная |
|  |  | 2 | Кинетическая |
|  |  | 3 | Тепловая |
|  |  | 4 | Электрическая |
| 6 | Какой регенератор используется в качестве воздухоподогревателя на тепловых электрических станциях? | 1 | Трубчатый воздухоподогреватель |
|  |  | 2 | Неподвижный с алюминиевой насадкой |
|  |  | 3 | Регенератор Юнгстрема |
|  |  | 4 | С шамотной насадкой |
| 7 | Какой аппарат используется для выпарки кристаллизующихся и пенящихся растворов? | 1 | С выносными кипятильниками |
|  |  | 2 | Пленочного типа |
|  |  | 3 | С естественной циркуляцией |
|  |  | 4 | С центральной циркуляционной трубой |
| 8 | К какому классу по способу подвода теплоты к материалу относится сушка горячим воздухом? | 1 | Кондуктивная |
|  |  | 2 | Радиационная |
|  |  | 3 | Электромагнитная |
|  |  | 4 | Конвективная |
| 9 | Какими свойствами должен обладать холодильный агент? | 1 | Высокая температура кипения |
|  |  | 2 | Низкая критическая температура |
|  |  | 3 | Низкая температура кипения при Ратм |
|  |  | 4 | Низкий коэффициент теплоотдачи |
| 10 | 10 Схема и цикл какой холодильной машины представлены на рисунке? | 1 | Поршневая |
|  |  | 2 | Газовая компрессионная |
|  |  | 3 | Абсорбционная |
|  |  | 4 | Паро-эжекторная |
| 11 | Открытой системой горячего водоснабжения называется система при: | 1 | Отпуске воды из обратной теплосети |
|  |  | 2 | Отпуске пара из прямой теплосети |
|  |  | 3 | Подогреве воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях |
|  |  | 4 | Подогреве воды на нужды ГВС в пароводяных подогревателях |
| 12 | Отопительный сезон начинается при средней температуре наружного воздуха: | 1 | 50С в течение двух суток |
|  |  | 2 | 80С в течение трех суток |
|  |  | 3 | 100С в течение трех суток |
|  |  | 4 | 80С в течение двух суток |
| 13 | Температура воздуха внутри жилых помещений должна быть: | 1 | 160С |
|  |  | 2 | 180С |
|  |  | 3 | 200С |
|  |  | 4 | 220С |
| 14 | Недостаток воды как теплоносителя заключается в том, что имеет место: | 1 | Большой расход электроэнергии на перекачку |
|  |  | 2 | Невозможность качественного регулирования отпуска теплоты |
|  |  | 3 | Большие потери тепла при транспортировке |
|  |  | 4 | Большое количество загрязнений при транспортировке |
| 15 | Высота установки плинтусных отопительных приборов должна быть: | 1 | <100 мм |
|  |  | 2 | <150 мм |
|  |  | 3 | <200 мм |
|  |  | 4 | <250 мм |
| 16 | Система централизованного теплоснабжения называется схемой с опрокинутой циркуляцией, если: | 1 | Прямая и обратная магистрали располагаются выше отопительных приборов |
|  |  | 2 | Прямая и обратная магистрали располагаются ниже отопительных приборов |
|  |  | 3 | Прямая магистраль располагается выше, а обратная – ниже отопительных приборов |
|  |  | 4 | Прямая магистраль располагается ниже, а обратная – выше отопительных приборов |
| 17 | Для очистки воздуха методом ультрафиолетовой радиации используются приборы: | 1 | Масляные фильтры |
|  |  | 2 | Патроны с активированным углем |
|  |  | 3 | Бактерицидные лампы |
|  |  | 4 | Лампы Чижевского |
| 18 | Калориферы используются для: | 1 | Нагрева приточного воздуха |
|  |  | 2 | Охлаждения удаленного в атмосферу воздуха |
|  |  | 3 | Очистки воздуха |
|  |  | 4 | Рециркуляции воздуха |
| 19 | Крышные вентиляторы устанавливаются для: | 1 | Удаления загрязненного воздуха |
|  |  | 2 | Подачи приточного воздуха |
|  |  | 3 | Рециркуляции воздуха |
|  |  | 4 | Аварийной вентиляции |
| 20 | Назначение кондиционирования состоит в: | 1 | Поддержании постоянной плотности воздуха |
|  |  | 2 | Достижении особой чистоты воздуха |
|  |  | 3 | Гашении струи воздуха |
|  |  | 4 | Создании разреженной струи воздуха |
| 21 | Какая тепловая нагрузка является сезонной? | 1 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 2 | Технологическая |
|  |  | 3 | Отопление |
|  |  | 4 | Производственная |
| 22 | Укажите зависимую закрытую схему присоединения потребителей теплоты с двухступенчатым подогревом воды на ГВС и элеваторным подмешиванием | 1 | И) |
|  |  | 2 | К) |
|  |  | 3 | Л) |
|  |  | 4 | И) и К) |
| 23 | Чему равна температура воды на горячее водоснабжение при закрытой схеме присоединения? | 1 | 500С |
|  |  | 2 | 550С |
|  |  | 3 | 600С |
|  |  | 4 | 700С |
| 24 | Какое оборудование обозначено номером 13 на схемах ко второму вопросу? | 1 | Регулятор расхода |
|  |  | 2 | Регулятор давления |
|  |  | 3 | Элеватор |
|  |  | 4 | Регулятор температуры |
| 25 | Каково назначение элеватора? | 1 | Понижение давления |
|  |  | 2 | Понижение температуры |
|  |  | 3 | Повышение давления |
|  |  | 4 | Подмес подачи |
| 26 | Какова предельная скорость движения теплоносителя в поперечном сечении грязевика? | 1 | 0,05 м/с |
|  |  | 2 | 0,5 м/с |
|  |  | 3 | 2 м/с |
|  |  | 4 | 0 |
| 27 | По какой формуле определяются потери давления в местных сопротивлениях? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 28 | Какая запорная арматура устанавливается в водяных тепловых сетях? | 1 | Клапан |
|  |  | 2 | Вентиль |
|  |  | 3 | Предохранительный клапан |
|  |  | 4 | Задвижка |
| 29 | При какой схеме присоединения потребителя к тепловой сети тепловая сеть и местная система отопления гидравлически изолированы друг от друга? | 1 | Открытая |
|  |  | 2 | Зависимая |
|  |  | 3 | Независимая |
|  |  | 4 | Закрытая |
| 30 | Что может произойти, если напор в местных системах будет ниже статического напора самих систем? | 1 | Вскипание воды |
|  |  | 2 | Засасывание воздуха в систему |
|  |  | 3 | Кавитация в сетевых насосах |
|  |  | 4 | Прекращение циркуляции воды |
| 31 | Буква М в марке угля обозначает: | 1 | Маленький |
|  |  | 2 | Мелкий |
|  |  | 3 | Молотковая мельница |
|  |  | 4 | Резервное топливо – мазут |
| 32 | Номинальное давление пара на выходе из котла ДКВР – 6,5 – 13 равняется: | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 33 | Буква П в маркировке котла ПТВМ – 30 обозначает: | 1 | Прямоточный |
|  |  | 2 | Паровой |
|  |  | 3 | Пиковый |
|  |  | 4 | П-образная компоновка |
| 34 | Назначение верхнего барабана парового котла состоит в том, что в нем происходит: | 1 | Отделение воздуха от воды |
|  |  | 2 | Отделение пара от воды |
|  |  | 3 | Перегрев пара |
|  |  | 4 | Отделение пара от воздуха |
| 35 | Экономайзер ЭТ1 – 646 предназначен для: | 1 | Подогрева технической воды |
|  |  | 2 | Подогрева питательной воды |
|  |  | 3 | Подогрева сетевой воды |
|  |  | 4 | Подогрева воздуха |
| 36 | Потери тепла в котле q3 обозначают: | 1 | Механический недожог |
|  |  | 2 | Химический недожог |
|  |  | 3 | Потери с уходящими газами |
|  |  | 4 | Потери через обмуровку |
| 37 | Продувочные свечи от ГРП выводятся на высоту в м выше карниза крыши: | 1 | Не менее 1 |
|  |  | 2 | Не менее 1,5 |
|  |  | 3 | Не менее 2 |
|  |  | 4 | Не менее 10 |
| 38 | Конвективные пароперегреватели размещаются в: | 1 | Выходном окне топочной камеры |
|  |  | 2 | На потолке горизонтального газохода |
|  |  | 3 | Перед ширмами |
|  |  | 4 | Подвешиваются к горизонтальном газоходе |
| 39 | Тяжёлая обмуровка котла опирается на: | 1 | Фундамент |
|  |  | 2 | Каркас котла |
|  |  | 3 | Трубную систему |
|  |  | 4 | Подвешивается к потолочным фермам |
| 40 | Периодическая продувка котлов предназначена для: | 1 | Вывода избытка солей из котловой воды |
|  |  | 2 | Вывода воздуха из котловой воды |
|  |  | 3 | Деаэрации питательной воды |
|  |  | 4 | Вывода шлама из котловой воды |
| 41 | Как часто проводится текущий ремонт котлоагрегата? | 1 | 1 раз в месяц |
|  |  | 2 | 1 раз в 3-4 месяца |
|  |  | 3 | 1 раз в 6 месяцев |
|  |  | 4 | 1 раз в год |
| 42 | В каком случае персонал проходит внеочередную проверку знаний (указать неверный ответ) | 1 | При нарушении правил технической эксплуатации оборудования |
|  |  | 2 | При переходе на другую работу на том же предприятии |
|  |  | 3 | При переходе на другое предприятие |
|  |  | 4 | После очередного отпуска |
| 43 | Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит, если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на | 1 | 5,00% |
|  |  | 2 | 20,00% |
|  |  | 3 | 50,00% |
|  |  | 4 | 10,00% |
| 44 | В какой последовательности осуществляется пуск механизмов подачи твердого топлива? | 1 | Дробилка |
|  |  | 2 | Питатель топлива приемного бункера |
|  |  | 3 | Транспортер, подающий топливо в бункера котлов |
|  |  | 4 | Транспортер первого подъема |
| 45 | При каком расходе мазута начинает подаваться пар в форсунку с паромеханическим распыливанием? | 1 | Меньше 50% номинального |
|  |  | 2 | Больше 50% номинального |
|  |  | 3 | При любом расходе |
|  |  | 4 | Меньше 20% номинального |
| 46 | Как следует поступить в случае погасания пламени при растопке котла, работающего на газообразном топливе? | 1 | Произвести повторный розжиг |
|  |  | 2 | Провентилировать топку 15-20 мин и повторить розжиг |
|  |  | 3 | Провентилировать топку 5-10 мин и повторить розжиг |
|  |  | 4 | Остановить розжиг и сообщить начальнику смены |
| 47 | Когда водогрейный котел наиболее подвержен стояночной коррозии? | 1 | В зимний период |
|  |  | 2 | В летний период, заполненный водой |
|  |  | 3 | В летний период без воды |
|  |  | 4 | При тщательной консервации котла |
| 48 | Какой вид регулирования производительности тягодутьевых машин является наиболее экономичным? | 1 | Изменением частоты вращения или осевым направляющим аппаратом |
|  |  | 2 | Прикрытием шибера |
|  |  | 3 | Осевым направляющим аппаратом |
|  |  | 4 | Заслонкой |
| 49 | Какой должна быть суммарная пропускная способность предохранительных устройств, установленных на котле? | 1 | Не менее 0,5 номинальной производительности котла |
|  |  | 2 | Не менее номинальной производительности котла |
|  |  | 3 | Не менее 0,3 номинальной производительности котла |
|  |  | 4 | Не менее 1,2 производительности котла |
| 50 | При каких испытаниях составляется режимная карта котла? | 1 | Режимно-наладочные |
|  |  | 2 | Приемочные |
|  |  | 3 | Контрольно-балансовые |
|  |  | 4 | Периодические |

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |
| № воп-роса | Вопрос |  | Варианты ответов |
| 1 | В каких теплообменных аппаратах происходит непосредственный контакт теплоносителей? | 1 | Регенеративных |
|  |  | 2 | Смешивающих |
|  |  | 3 | Рекуперативных |
|  |  | 4 | Конвективных |
| 2 | Каково значение рекомендуемой скорости насыщенного пара в патрубках кожухотрубчатого теплообменника? | 1 | 3-5 м/с |
|  |  | 2 | 1,5-3 м/с |
|  |  | 3 | 20-30 м/с |
|  |  | 4 | 0,1-0,3 м/с |
| 3 | Какая из формул соответствует уравнению теплового баланса испарителя? | 1 | G1C1(t’1-t”1)η=G2C2(t”2-t’2) |
|  |  | 2 | D(hп-hк)η= G2C2(ts -t’2) |
|  |  | 3 | D(hп-hк)= G2C2(t”2-t’2) |
|  |  | 4 | D(hп-hк)η= G2C2(ts -t’2)+G2r |
| 4 | По какой формуле определяется коэффициент теплоотдачи от поверхности к среде трубок теплообменного аппарата? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 5 | При каких условиях происходит выделение агрессивных газов в деаэрационных установках? | 1 | При температуре насыщения |
|  |  | 2 | При 1000С |
|  |  | 3 | При повышенном давлении |
|  |  | 4 | При атмосферном давлении |
| 6 | Какой материал используется в качестве насадки в регенераторах для мартеновских печей? | 1 | Алюминиевая фольга |
|  |  | 2 | Огнеупорный кирпич |
|  |  | 3 | Стальные шары |
|  |  | 4 | Красный кирпич |
| 7 | Как изменяется давление от корпуса к корпусу в многокорпусной выпарной установке? | 1 | Увеличивается |
|  |  | 2 | Не изменяется |
|  |  | 3 | Уменьшается |
|  |  | 4 | Изменяется в зависимости от схемы |
| 8 | Какая из схем изображает работу холодильной установки? | 1 | б) |
|  |  | 2 | а) |
|  |  | 3 | в) |
|  |  | 4 | а) и б) |
| 9 | В каком элементе схемы паровой компрессионной машины наблюдается холодильный эффект? | 1 | Испаритель |
|  |  | 2 | Турбокомпрессор |
|  |  | 3 | Конденсатор |
|  |  | 4 | Детандер |
| 10 | Каким номером на схеме обозначен дефлегматор? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 11 | Что называется закрытой системой горячего водоснабжения? | 1 | Отпуск воды из обратной теплосети |
|  |  | 2 | Отпуск пара из прямой теплосети |
|  |  | 3 | Подогрев воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях |
|  |  | 4 | Подогрев воды на нужды ГВС в пароводяных подогревателях |
| 12 | Качественный способ регулирования отпуска тепла заключается в изменении параметра: | 1 | Давления теплоносителя |
|  |  | 2 | Температуры теплоносителя |
|  |  | 3 | Влажности теплоносителя |
|  |  | 4 | Плотности теплоносителя |
| 13 | Температура воздуха внутри административных учреждений должна быть | 1 | 160С |
|  |  | 2 | 180С |
|  |  | 3 | 200С |
|  |  | 4 | 220С |
| 14 | Система централизованного теплоснабжения имеет больший КПД: | 1 | Водяная |
|  |  | 2 | Паровая |
|  |  | 3 | Воздушная |
|  |  | 4 | Газовая |
| 15 | К радиационным относятся следующие виды отопительных приборов: | 1 | Потолочные панели |
|  |  | 2 | Напольные панели |
|  |  | 3 | Секционные радиаторы |
|  |  | 4 | Конвекторы |
| 16 | Как движутся прямой ( Т1) и обратный (Т2) теплоносители в вертикальных стояках с верхней разводкой: | 1 | оба вниз |
|  |  | 2 | Оба вверх |
|  |  | 3 | Т1 - вверх, Т2 - вниз |
|  |  | 4 | Т1 – вниз, Т2 – вверх |
| 17 | Для ионизации воздуха используются приборы : | 1 | масляные фильтры |
|  |  | 2 | патроны с активированным углем |
|  |  | 3 | бактерицидные лампы |
|  |  | 4 | лампы Чижевского |
| 18 | Центробежные вентиляторы называются правого вращения, если: | 1 | лопаточный аппарат вращается по часовой стрелке со стороны двигателя |
|  |  | 2 | лопаточный аппарат вращается против часовой стрелки со стороны двигателя |
|  |  | 3 | лопаточный аппарат вращается против часовой стрелки со стороны подачи воздуха |
|  |  | 4 | лопаточный аппарат вращается по часовой стрелке со стороны подачи воздуха |
| 19 | Воздухообмен при аварийной вентиляции должен быть кратный: | 1 | 2 |
|  |  | 2 | 3 |
|  |  | 3 | 5 |
|  |  | 4 | >÷15 |
| 20 | Системы кондиционирования воздуха по периоду работы в летнее время подразделяются на: | 1 | Круглогодичного действия |
|  |  | 2 | Охладительного действия |
|  |  | 3 | Осушительного действия |
|  |  | 4 | Охладительно-осушительного действия |
| 21 | 1 У какой тепловой нагрузки неравномерный суточный график теплопотребления? | 1 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 2 | Отопление |
|  |  | 3 | Кондиционирование воздуха |
|  |  | 4 | Вентиляция |
| 22 | 2 Какая тепловая нагрузка зависит от числа жителей? | 1 | Кондиционирование воздуха |
|  |  | 2 | Вентиляция |
|  |  | 3 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 4 | Отопление |
| 23 | Укажите зависимую закрытую схему присоединения с одноступенчатым подогревом воды на ГВС | 1 | Д) |
|  |  | 2 | Е) |
|  |  | 3 | Ж) |
|  |  | 4 | З) |
| 24 | 4 Какое оборудование обозначено номером 12 на схемах к вопросу 23? | 1 | Регулятор расхода |
|  |  | 2 | Регулятор температуры |
|  |  | 3 | Задвижка |
|  |  | 4 | Элеватор |
| 25 | 5 Что обозначено символом в формуле Д’Арси | 1 | Коэффициент расхода |
|  |  | 2 | Коэффициент температуры |
|  |  | 3 | Коэффициент трения |
|  |  | 4 | Коэффициент вязкости |
| 26 | Какое минимальное количество сетевых насосов можно установить? | 1 | Два рабочих |
|  |  | 2 | Два: рабочий и резервный |
|  |  | 3 | Один |
|  |  | 4 | Три |
| 27 | Возможно ли пересечение напора в подающей магистрали тепловой сети статического напора? | 1 | Невозможно |
|  |  | 2 | Разрешается |
|  |  | 3 | Допускается |
|  |  | 4 | Возможно при допустимой температуре воды |
| 28 | Какова глубина заложения теплопровода от перекрытия непроходного канала до поверхности земли? | 1 | 0,5-1,0 м |
|  |  | 2 | 1,5-2 м |
|  |  | 3 | 0,2-0,3 м |
|  |  | 4 | 2,0-2,5 м |
| 29 | С каким уклоном прокладываются тепловые сети? | 1 | 0,002 |
|  |  | 2 | 0,2 |
|  |  | 3 | 0,56 |
|  |  | 4 | 0 |
| 30 | До какого минимального значения возможно снижение температуры теплоносителя при зависимой схеме присоединения местной системы отопления и закрытой системе ГВС? | 1 | 200С |
|  |  | 2 | 300С |
|  |  | 3 | 500С |
|  |  | 4 | 600С |
| 31 | Буква Д в маркировке котла ДКВР –10 –13 обозначает: | 1 | Двухступенчатый |
|  |  | 2 | Дутьевой |
|  |  | 3 | Двухбарабанный |
|  |  | 4 | Двухкорпусной |
| 32 | Первые ряды пароперегревателя по ходу движения газов фестонируются для: | 1 | Гашения скорости продуктов сгорания |
|  |  | 2 | Предотвращения шлакования |
|  |  | 3 | Удобства ремонта |
|  |  | 4 | Удобства очистки |
| 33 | Максимальная температура воды на выходе из котла ПТВМ - 100 – 150 равняется: | 1 | 1000С |
|  |  | 2 | 100К |
|  |  | 3 | 150 0С |
|  |  | 4 | 150К |
| 34 | Назначение нижних коллекторов экранных поверхностей нагрева котлов заключается в: | 1 | Выравнивании параметров рабочей среды |
|  |  | 2 | Отделении пара от воды |
|  |  | 3 | Перегреве пара |
|  |  | 4 | Удобстве очистки поверхностей |
| 35 | Впрыскивающие пароохладители устанавливаются для: | 1 | Понижения давления пара |
|  |  | 2 | Понижения температуры пара |
|  |  | 3 | Подогрева питательной воды |
|  |  | 4 | Понижения давления воды |
| 36 | Потери тепла в котле q4 обозначают: | 1 | Химический недожог |
|  |  | 2 | Механический недожог |
|  |  | 3 | Потери с уходящими газами |
|  |  | 4 | Потери через обмуровку |
| 37 | Для понижения давления газа при несрабатывании регулятора давления в ГРП устанавливается: | 1 | Предохранительно-запорный клапан |
|  |  | 2 | Обратный клапан |
|  |  | 3 | Предохранительно-сбросной клапан |
|  |  | 4 | Питательный клапан |
| 38 | Буква С в марке угля обозначает: | 1 | Слоевой способ сжигания топлива |
|  |  | 2 | Сжигаемое топливо – сланцы, |
|  |  | 3 | Коксовый остаток угля – спекающийся |
|  |  | 4 | Размер кусков угля – средний |
| 39 | Лёгкая обмуровка котла опирается на: | 1 | Фундамент |
|  |  | 2 | Каркас котла |
|  |  | 3 | Трубную систему |
|  |  | 4 | Подвешивается к потолочным фермам |
| 40 | Сепаратор непрерывной продувки предназначен для: | 1 | Получение первичного пара |
|  |  | 2 | Перегрев первичного пара |
|  |  | 3 | Получение вторичного пара |
|  |  | 4 | Перегрев вторичного пара |
| 41 | С какой периодичностью проводится периодическая проверка знаний персонала? | 1 | 1 раз в 6 месяцев |
|  |  | 2 | 1 раз в 12 месяцев |
|  |  | 3 | 1 раз в квартал |
|  |  | 4 | 1 раз в 1-2 года |
| 42 | Каким образом осуществляется ликвидация очагов горения при хранении твердого топлива? | 1 | Очаг горения переносят на специальную площадку и заливают водой |
|  |  | 2 | Штабель заливают водой |
|  |  | 3 | Топливо с очагом горения подают в бункера котлов |
|  |  | 4 | Очаг горения засыпают землей |
| 43 | Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит (указать неверный ответ) | 1 | При неисправности предохранительного клапана |
|  |  | 2 | Прекращения действия всех указателей уровня прямого действия |
|  |  | 3 | Неисправности резервных питательных насосов |
|  |  | 4 | Снижения уровня воды в барабане ниже нижнего допустимого уровня |
| 44 | Каким методом проводится проверка плотности соединений газопровода? | 1 | Наружным осмотром |
|  |  | 2 | С помощью мыльной эмульсии |
|  |  | 3 | Огневым методом |
|  |  | 4 | Определяется по запаху |
| 45 | Какие потери тепла увеличиваются при повышенных или пониженных нагрузках топочного объема пылеугольных топок? | 1 | Через обмуровку |
|  |  | 2 | От химического недожога |
|  |  | 3 | С уходящими газами |
|  |  | 4 | От механического недожога |
| 46 | Чему равно минимальное значение температуры воды на входе в водогрейный котел при сжигании природного газа? | 1 | 600С |
|  |  | 2 | 800С |
|  |  | 3 | 200С |
|  |  | 4 | Значение не важно |
| 47 | Как влияет снижение температуры питательной воды на эксплуатационные показатели работы котла? | 1 | Уменьшается температура перегретого пара |
|  |  | 2 | Уменьшается расход пара |
|  |  | 3 | Увеличивается температура перегретого пара |
|  |  | 4 | Увеличивается расход пара |
| 48 | С какой целью осуществляется рециркуляция горячего воздуха во всасывающий патрубок вентилятора? | 1 | Уменьшение коррозии экономайзера |
|  |  | 2 | Повышение температуры воздуха до 1000С |
|  |  | 3 | Очистка дымовых газов |
|  |  | 4 | Уменьшение коррозии поверхностей нагрева воздухоподогревателя |
| 49 | С какой целью ограничивается количество воздуха, идущего на горение топлива? | 1 | Повышение КПД котла |
|  |  | 2 | Снижение низкотемпературной сернокислотной коррозии |
|  |  | 3 | Разгрузка вентиляторов |
|  |  | 4 | Улучшение водного режима |
| 50 | Как производится заполнение тепловых сетей при пуске? | 1 | Через подающую линию |
|  |  | 2 | Через перемычки |
|  |  | 3 | Не регламентировано |
|  |  | 4 | Через обратную линию |

АН ПОО «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено Предметно-цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель ________Н.В.Панова « __ » _________ 2016 г. | Специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 | Утверждаю Заместитель директора по учебной работе _________Н.Б.Чмель « __ » ________2016 г. |
| --- | --- | --- |
| № воп-роса | Вопрос |  | Варианты ответов |
| 1 | Понижение каких качеств теплоносителей повышает целесообразность их применения? | 1 | Плотность |
|  |  | 2 | Вязкость |
|  |  | 3 | Теплота парообразования |
|  |  | 4 | Теплоемкость |
| 2 | При каком значении числа Рейнольдса выбирается минимальная скорость теплоносителя в кожухотрубном теплообменнике | 1 | 106 |
|  |  | 2 | 100 |
|  |  | 3 | 104 |
|  |  | 4 | 400 |
| 3 | Какая из формул соответствует уравнению теплового баланса холодильника? | 1 | Gгор C(t’1-t”1)=Gхол Cв (t”2-t’2) |
|  |  | 2 | D(hп-hк)η= G2C2(ts -t’2) |
|  |  | 3 | Gгор C(t’1-t”1)=Gхол (t”2-t’2) |
|  |  | 4 | D(hп-hк)η= G2C2(ts -t’2)+G2r |
| 4 | По какой формуле определяется поверхность теплообмена кожухотрубчатого теплообменного аппарата? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |

| 5 | При каком давлении происходит выделение агрессивных газов в атмосферных деаэраторах? | 1 | 1 кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 1,2 МПа |
|  |  | 3 | 12 МПа |
|  |  | 4 | 0,12 МПа |
| 6 | Чему равна скорость вращения ротора регенеративного воздухоподогревателя? | 1 | 8-10 об/мин |
|  |  | 2 | 3-6 об/мин |
|  |  | 3 | 1-2 об/мин |
|  |  | 4 | 10-15 об/мин |
| 7 | При какой схеме многокорпусной выпарной установки отпадает необходимость установки насосов между корпусами? | 1 | При прямоточной |
|  |  | 2 | При противоточной |
|  |  | 3 | При смешанной схеме |
|  |  | 4 | При прямоточной и противоточной |
| 8 | Какой компонент смеси содержится в флегме ректификационной установки? | 1 | Низкокипящий |
|  |  | 2 | Высококипящий |
|  |  | 3 | Легкий |
|  |  | 4 | Тяжелый |
| 9 | В каком элементе схемы пароэжекторной холодильной машины наблюдается холодильный эффект? | 1 | Парогенератор |
|  |  | 2 | Эжектор |
|  |  | 3 | Конденсатор |
|  |  | 4 | Испаритель |

| 10 | Какой формулой выражается тепловой баланс пароэжекторной холодильной машины (схема к вопросу 9) | 1 | Qк=Q1+Q0+lн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Q1 =Q+Q0+lн |
|  |  | 3 | lн= Q1 +Q+Q0 |
|  |  | 1 | Qк=Q1+Q0+lн |
| 11 | Сколько раз в смену открываются ворота помещений, у которых необходимо устанавливать воздушные завесы: | 1 | 5 |
|  |  | 2 | 8 |
|  |  | 3 | 10 |
|  |  | 4 | 15 |
| 12 | Высота расположения фрамуг называется нейтральной зоной, т.е. плоскостью, в которой избыточное внутреннее давление равняется: | 1 | 0 |
|  |  | 2 | 1 кгс/см2 |
|  |  | 3 | 2 кгс/см2 |
|  |  | 4 | 10 кгс/см2 |
| 13 | Назначение кондиционирования заключается в: | 1 | Поддержании плотности воздуха |
|  |  | 2 | Поддержании температуры воздуха |
|  |  | 3 | Создании разрежения воздуха |
|  |  | 4 | Гашении струи воздуха |
| 14 | Мокрый влажностной режим помещений определяется относительной влажностью воздуха в %: | 1 | < 30 |
|  |  | 2 | < 50 |
|  |  | 3 | 50-75 |
|  |  | 4 | >75 |
| 15 | Максимальный коэффициент инфильтрации в % для промышленных зданий составляет: | 1 | От 10 до 15 |
|  |  | 2 | От 15 до 25 |
|  |  | 3 | От 25 до 30 |
|  |  | 4 | От 30 до 45 |
| 16 | Удельные теплопотери (удельная характеристика) для отопления зависят от: | 1 | Назначения здания |
|  |  | 2 | Общей площади здания |
|  |  | 3 | Общей высоты здания, |
|  |  | 4 | Температуры теплоносителя |
| 17 | Температура воздуха внутри школ-интернатов должна быть: | 1 | 160С |
|  |  | 2 | 180С |
|  |  | 3 | 200С |
|  |  | 4 | 220С |
| 18 | Аэродинамические фонари устанавливаются для: | 1 | Вытяжки воздуха из помещения |
|  |  | 2 | Приточной вентиляции |
|  |  | 3 | Аварийной вентиляции |
|  |  | 4 | Рециркуляции воздуха |
| 19 | Температура греющего пола в 0С для детских садов не должна превышать: | 1 | 200С |
|  |  | 2 | 220С |
|  |  | 3 | 240С |
|  |  | 4 | 260С |
| 20 | Гравитационная система воздушного отопления обозначает: | 1 | Подачу воздуха вентилятором |
|  |  | 2 | Естественную циркуляцию воздуха |
|  |  | 3 | Рециркуляцию воздуха |
|  |  | 4 | Подогрев воздуха в калориферах |
| 21 | У какой тепловой нагрузки неравномерный годовой график теплопотребления? | 1 | Горячее водоснабжение |
|  |  | 2 | Технологическая |
|  |  | 3 | Вентиляция |
|  |  | 4 | Производственная |
| 22 | 2 Какой абонент присоединен по независимой схеме? | 1 | А) |
|  |  | 2 | Б) |
|  |  | 3 | В) |
|  |  | 4 | Г) |
| 23 | Каким номером обозначено оборудование, которое служит для снижения температуры в подающей магистрали на схемах к вопросу 22? | 1 | 12 |
|  |  | 2 | 15 |
|  |  | 3 | 15 и 16 |
|  |  | 4 | 16 |
| 24 | Чему равна температура воды на горячее водоснабжение при открытой схеме присоединения? | 1 | 500С |
|  |  | 2 | 550С |
|  |  | 3 | 600С |
|  |  | 4 | 700С |
| 25 | Из каких элементов состоит элеватор (убрать лишнее)? | 1 | Крыльчатка |
|  |  | 2 | Сопло |
|  |  | 3 | Камера всасывания |
|  |  | 4 | Камера смешения |
| 26 | По какой формуле определяется удельное линейное падение? | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |
| 27 | Что обозначает цифра 160 в маркировке сетевого насоса СЭ-160-70? | 1 | Напор 160 м вод.ст. |
|  |  | 2 | Подача 160 м3/с |
|  |  | 3 | Напор 160 кгс/см2 |
|  |  | 4 | Подача 160 м3/ч |
| 28 | Прокладка трубопровода без тепловой изоляции | 1 | Разрешается |
|  |  | 2 | Не допускается |
|  |  | 3 | Разрешается только обратный |
|  |  | 4 | Разрешается бесканально |
| 29 | Какова глубина заложения теплопровода от перекрытия непроходного канала до поверхности земли? | 1 | 0,5-1,0 м |
|  |  | 2 | 1,5-2 м |
|  |  | 3 | 0,2-0,3 м |
|  |  | 4 | 2,0-2,5 м |
| 30 | Какова минимальная высота теплофикационной камеры? | 1 | 2м |
|  |  | 2 | 2,5 м |
|  |  | 3 | 1,8 м |
|  |  | 4 | 3 м |
| 31 | Номинальное давление пара на выходе из котла Е-25-14 ГМ равняется: | 1 | 25 кгс/см2 |
|  |  | 2 | 25 бар |
|  |  | 3 | 14 кгс/см2 |
|  |  | 4 | 14 бар |
| 32 | Буква С в маркировке котла КсВ-5 обозначает: | 1 | Сжигаемое топливо – сланцы |
|  |  | 2 | Способ сжигания - слоевая решётка |
|  |  | 3 | Котел выполнен из стали |
|  |  | 4 | Уплотнение трубопроводов – сальниковое |
| 33 | Для измельчения угля до 100 мк устанавливаются: | 1 | Молотковые дробилки |
|  |  | 2 | Грохоты |
|  |  | 3 | Шаровые барабанные мельницы |
|  |  | 4 | Электромагнитный сепаратор |
| 34 | Циклон в тракте топливоподачи котла, сжигающего твёрдое топливо, устанавливается для: | 1 | Отделения воздуха от угольной пыли |
|  |  | 2 | Отделения мелких фракций угля от крупных |
|  |  | 3 | Отделения металлических примесей от угля |
|  |  | 4 | Отделения щепы от угольной пыли |
| 35 | Фильтры на ГРП устанавливаются для: | 1 | Очистки дымовых газов от золы |
|  |  | 2 | Очистки воды от шлама |
|  |  | 3 | Очистки трубопроводов от накипи, |
|  |  | 4 | Очистки природного газа от примесей |
| 36 | Потери тепла в котле q6 обозначают: | 1 | Химический недожог |
|  |  | 2 | Механический недожог |
|  |  | 3 | Потери с уходящими газами |
|  |  | 4 | Потери со шлаками |
| 37 | Барботер предназначен для: | 1 | Охлаждения продувочной воды |
|  |  | 2 | Охлаждения пара |
|  |  | 3 | Сепарации пароводяной смеси |
|  |  | 4 | Деаэрации питательной воды |
| 38 | Теплопроизводительность водогрейного котла КВГМ- 6,5-150 равняется: | 1 | 6,5 |
|  |  | 2 | 6,5 |
|  |  | 3 | 150 |
|  |  | 4 | 150 |
| 39 | Цифра 71 в маркировке экономайзера ЭТ2 – 71 означает: | 1 | Давление воды в атмосферах |
|  |  | 2 | Температуру подогрева воды в 0С |
|  |  | 3 | Поверхность нагрева в м2 |
|  |  | 4 | Количество труб поверхности нагрева |
| 40 | К огнеупорным материалам относятся: | 1 | Диатомитовый кирпич |
|  |  | 2 | Красный кирпич |
|  |  | 3 | Шлаковата |
|  |  | 4 | Стекловата |
| 41 | С какой периодичностью проводится капитальный ремонт котлоагрегата? | 1 | 1 раз в 3 года |
|  |  | 2 | 1 раз в 4 года |
|  |  | 3 | 1 раз в 1-2 года |
|  |  | 4 | 1 раз в 6 месяцев |
| 42 | Как влияет тонкость помола топлива на величину механического недожога? | 1 | Увеличивает |
|  |  | 2 | Не влияет |
|  |  | 3 | Уменьшает |
|  |  | 4 | Влияет незначительно |
| 43 | Водогрейный котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит при снижении ниже допустимого значения (указать неверный ответ) | 1 | Давления воды |
|  |  | 2 | Температуры воды на выходе |
|  |  | 3 | Расхода воды |
|  |  | 4 | Давления и расхода воды |
| 44 | Как изменяется форсировка топки котла? | 1 | Регулированием расхода топлива и воздуха |
|  |  | 2 | Регулированием расхода топлива |
|  |  | 3 | Регулированием расхода воздуха |
|  |  | 4 | Регулированием расхода воды |
| 45 | Сколько предохранительных устройств должно быть установлено на паровых котлах? | 1 | Не обязательны |
|  |  | 2 | Не менее трех |
|  |  | 3 | Не менее одного |
|  |  | 4 | Не менее двух |
| 46 | Каким методом достигается снижение низкотемпературной сернокислотной коррозии поверхностей нагрева водогрейного котла? | 1 | Рециркуляцией дымовых газов |
|  |  | 2 | Рециркуляцией горячей воды |
|  |  | 3 | Подогревом воздуха |
|  |  | 4 | Очисткой дымовых газов |
| 47 | К чему ведет увеличение температуры перегретого пара выше расчетной? | 1 | Появление текучести металла пароперегревателя |
|  |  | 2 | Нарушается циркуляция пара |
|  |  | 3 | Ухудшается тепловосприятие труб |
|  |  | 4 | Снижается экономичность котла |
| 48 | Допускается ли работа котла при обнаружении трещин в пароводоперепускных трубах? | 1 | Допускается кратковременно |
|  |  | 2 | Допускается до принятия решения |
|  |  | 3 | Не допускается |
|  |  | 4 | Допускается |
| 49 | Когда можно оставить котел без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала? | 1 | Во время работы котла |
|  |  | 2 | После остановки и снижения давления до атмосферного |
|  |  | 3 | После остановки и снижения давления |
|  |  | 4 | Во время устойчивой работы котла |
| 50 | При каком давлении воды производится гидравлическое испытание тепловых сетей? | 1 | 1,5 Рраб |
|  |  | 2 | Рраб |
|  |  | 3 | 2 Рраб |
|  |  | 4 | 1,25 Рраб |

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ

| Вариант № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 2-4-1-3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 1(4) | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 38 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 39 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 40 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 43 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 44 | 3 | 3 | 3-1-4-2 | 2 | 1 |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |

Список источников

Основная литература:

- Тарасюк, В.М. Котельные установки. Эксплуатация котлов [Текст]: практическое пособие для операторов котельной/ В.М.Тарасюк - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2010 – 272с. с ил.;

- Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования [Текст]: справочник/А.И.Ящура – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2006 – 504с. с ил.;

# Боровков, В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей [Текст]/ А.А.Калютик , Сергеев В.В.-  М.: ОИО Академия, 2011-  206с. с ил.;

- Боровков, В.М.,  Изготовление и монтаж технологических трубопроводов [Текст]/ А.А.Калютик . -  М.: ОИО Академия, 2007. – 182с. с ил.

Дополнительная литература

- Беляев, А.А. Ремонт котлов высокого давления [Текст]/ А.А.Беляев - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 223c. с ил.;

- Лесников, М.Н. Ремонт обмуровки паровых котлов [Текст]/ М.Н.Лесников, Н.В.Хрипливый, В.Н.Скориков и др. – М.: Энергоиздат, 1982. – 112с. с ил.;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых  и водогрейных котлов [Текст] /Госгортехнадзор  СССР – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176с.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей [Текст]: РДПр34-38-030-92. М., 1994. - 406 с.

- ГОСТ 18322—78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

Журналы:

Тепловые электрические станции

Теплоэнергетика

Энергетик

Энергосбережение

Энергия

Энергосбережение и водоподготовка

Интернет ресурсы:

- Книги, инженерные расчеты, нормативные документы, чертежи. – Режим доступа: http://03-ts.ru.  Дата обращения: 18.05.2016.

- Теплота - все для Теплотехника и Теплоэнергетика (Электронный ресурс). - Режим доступа: www.teplota.org.ua  без регистрации. - Заглавие с экрана/. Дата обращения: 18.05.2016.

- Теплоэнергетическое оборудование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.oborudka.ru  c регистрацией, - заглавие с экрана. Дата обращения: 18.05.2016.

- Теплоэнергетика (Электронный ресурс).- Режим доступа: www.teploenergetika.info  c регистрацией. - Заглавие с экрана. Дата обращения: 18.05.2016.