Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.07 Тепловые двигатели

Учебно-методическое пособие по выполнению обязательной контрольной работы по заочной форме обучения для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

Задания для выполнения  контрольной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией теплотехнических дисциплин Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова от «12» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Панова Н.В.,    преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Введение

Учебная программа МДК 01.01.07 «Тепловые двигатели» предназначена для

реализации государственных требовании к минимуму содержания и уровню подготовки по специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

В задачу МДК 01.01.07 входит изучение основных видов двигателей, энергии, конструкции турбин и решения на их основе практических задач по расчету тепловой схемы ТЭЦ.

Приобретение необходимых навыков позволяет будущему специалисту ориентироваться в тепловых схемах ТЭЦ, а также производить их расчет.

Общие методические указания

Рекомендуется следующая последовательность изучения материала:

1. Ознакомиться с содержанием программы.

2. Изучить материал задания.

3. Ответить на вопросы для самопроверки.

4. Закрепить усвоение материала путем решения контрольной работы.

ПРОГРАММА МДК 01.01.07 «Тепловые двигатели»

Введение

Значение МДК, история развития тепловых двигателей, их значение и перспективы совершенствования.

Раздел 1 Паровые турбины

Тема 1.1 Принцип действия паровых турбин

Студент должен:

Знать:

- назначение основных элементов паровых турбин;

- принципы активного и реактивного действия пара;

- потери энергии в ступенях;

- виды КПД паровых турбин и их определение.

Уметь:

- строить графики изменения давления и скорости пара в турбинах с активным и реактивным действием пара;

- строить процессы расширения пара в турбинах в h-S диаграмме с учетом потери энергии.

Преобразование энергии пара в паровых турбинах. Основные элементы турбины. Процесс расширения пара. Треугольники скоростей. Потери энергии в ступенях. КПД ступеней.

Схемы устройства и принцип действия простейшей паровой турбины. Изображение процессов расширения пара в h-S  диаграмме.

Самостоятельная работа.

Работа пара в соплах и на рабочих лопатках. Понятие об активном и реактивном действии пара на лопатках.

Практическое занятие №1

Изучение устройства паровой турбины.

Тема 1.2  Типы паровых турбин

Студент должен:

Знать:

- классификацию турбин, их маркировку;

- особенности устройства многоступенчатых турбин

Уметь:

- строить процесс расширения пара многоступенчатых турбин.

Виды турбин и их использование. Классификация турбин по мощности и давлению пара. Одноступенчатые турбины. Многоступенчатые турбины. Рабочий процесс в турбинах и его изображение в h-S  диаграмме.

Самостоятельная работа.

КПД турбины, оi

Тема 1.3  Регулирование и защита паровых турбин

Студент должен:

Знать:

- устройство систем регулирования паровых турбин, их применение;

- типы регуляторов, принцип их действия и применения;

- назначение систем защиты паровых турбин, их устройство.

Уметь:

- читать и выполнять схемы регулирования турбин

Назначение и устройство систем регулирования. Защита паровых турбин, их разновидность. Классификация систем регулирования. Регуляторы прямого и непрямого действия.

Изучение средств защиты и регулирования с ознакомлением автоматов безопасности, синхронизаторов, регулирующих клапанов, стопорных клапанов. Построение структурных схем регулирования и защиты паровых турбин. Синхронизаторы. Виды зашит паровых турбин. Автомат безопасности.

Тема 1.4.  Конденсационные установки и масляные системы паровых турбин

Студент должен:

Знать:

- назначение конденсационной установки и масляной системы;

- их схемы и принцип действия;

- устройство конденсатора.

Уметь:

- читать и выполнять схему конденсационной установки и масляной системы.

Самостоятельная работа.

Назначение конденсационной установки и масляной системы, их основное    оборудование. Схемы конденсационной установки и масляной системы.

Конденсаторы, пароэжекторы, насосы. Качество масла для масляной системы.

Раздел 2  Газовые турбины

Тема 2.1 Принцип действия и основные элементы газовых турбин

Студент должен:

Знать;

- классификацию газовых турбин;

- особенности их устройства, принцип действия.

!.

Уметь:

- выполнять простейшую схему ГТУ.

Основные элементы газовых турбин, их назначение. Принцип действия газовых турбин. Простейшие схемы ГТУ.

Самостоятельная работа.

Основные элементы турбин, их устройство.

Тема 2.2 Типы газовых турбин

Студент должен:

Знать:

- область применения газовых турбин;

- пути повышения экономичности ГТУ.

Уметь:

- выполнять сложную схему ГТУ.

Типы турбин, область их применения. ГТУ, их устройство, назначение, достоинства и недостатки.

Самостоятельная работа.

Схемы сложных ГТУ. Компрессоры для газовых турбин. Повышение экономичности работы газовых турбин.

Тема 2.3. Регулирование газовых турбин

Студент должен:

знать: назначение систем регулирования работы газовых турбин, их устройство;

уметь: выполнять и читать схемы регулирования работы газовых турбин.

Назначение, устройство системы регулирования и способы регулирования газовых турбин.

Особенности регулирования газовых турбин. Регулирование изменением количества вводимого топлива, изменением подачи воздуха, одновременным изменением подачи топлива и воздуха.

Самостоятельная работа студента:

-изучение систем регулирования газовых турбин.

Раздел 3. Двигатели внутреннего сгорания

Тема 3.1 Устройство и принцип действия ДВС

Студент должен;

Знать:

- назначение ДВС;

- классификацию, принцип действия двухтактного и четырех тактного

ДВС.

Уметь:

- изображать схемы двухтактного и четырехтактного ДВС;

- циклы двигателей с различным подводом теплоты в Р-V, Т-S диаграммах.

Назначение ДВС, их основные узлы и элементы. Схемы ДВС и рабочие циклы.

Самостоятельная работа.

Принцип действия различных ДВС. Циклы с различным подводом теплоты.

Тема 3.2 Типы ДВС

Студент должен:

Знать:

- устройство ДВС и режимы их работы;

- экономические показатели и виды топлива для ДВС.

Уметь:

- определять основные технические и экономические показатели ДВС.

Самостоятельная работа.

Типы и устройства различных ДВС, область их применения, характеристики и режимы работы ДВС, основные направления работы ДПС

Тема 3.3 Регулирование работы ДВС

Студент должен:

Знать;

- назначение и устройство САР ДВС;

- степени автоматизации ДВС.

Уметь:

- осуществлять выбор частей САР и зависимость от степени автоматизации ДВС.

Назначение САР ДВС. Влияние экономичности ДВС, способы ее повышения. Самостоятельная работа.

Системы регулирования ДВС, их устройство и особенности работы.

Раздел 4  Тепловые электрические станции

Тема 4.1 Характеристика ТЭС

Студент должен:

Знать:

- классификацию ТЭС;

- виды нагрузок ТЭС;.,

- графики нагрузок.

Уметь:

- выполнять анализ эффективности влияния отдельных факторов на экономичность ТЭС.

Назначение и виды ТЭС. Виды энергии на электростанциях и их использование.

Классификация станций. Электрическая и тепловая нагрузки станций. Графики нагрузок ТЭС.

Тема 4.2 Повышение экономичности ТЭС

Студент должен:

Знать:

- факторы, определяющие экономичность работы ТЭС.

Уметь:

- выполнять анализ эффективности влияния отдельных факторов на экономичность ТЭС. Факторы, влияющие на экономичность работы ТЭС, их использование. Структура установленной мощности ТЭС. Показатели тепловой экономичности.

Самостоятельная работа.

Способы  повышения  тепловой  экономичности: теплофикация. повышение начальных и понижение конечных параметров пара, применение надстроек, промежуточного перегрева пара, регенеративного подогрева питательной воды, комбинированных циклов.

Тема 4.3 Тепловые схемы ТЭС

Студент должен:

Знать:

- виды тепловых схем ТЭС, их назначение и порядок построения.

Уметь:

- составлять и рассчитывать принципиальную тепловую схему ТЭС.

Виды тепловых схем ТЭС, их особенности и область применения. Порядок построения различных схем ТЭС. Методика расчета тепловых схем ТЭС.

Самостоятельная работа.

Выбор типа и числа котельных агрегатов на основании расчета. Выбор паровых турбин, составление принципиальной тепловой схемы ТЭС.

Составление принципиальных схем турбоустановок по функциональным схемам ТЭС.

Практическое занятие №2

Построение рабочего процесса паровой турбины и его расчет в h-s диаграмме.

Тема 3.4 Оборудование ТЭС

Студент должен:

Знать:

- виды и назначение вспомогательного оборудования ТЭС;

- перспективы развития ТЭС.

Уметь:

- производить выбор вспомогательного оборудования по результатам расчета тепловой схемы.

Основное и вспомогательное оборудование ТЭС, его назначение. Выбор вспомогательного оборудования ТЭС. Перспективы развития ТЭС.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Введение

Производство электроэнергии в нашей стране осуществляется ТЭС, на которых тепло преобразуется в электрический ток. Основной элемент современной ТС - это паротурбинный агрегат - совокупность паровой или газовой турбины и электрического генератора.

ТЭС отличаются друг от друга тем, каким образом на них получают пар. На большинстве станций пар для их работы получают в результате сжигания топлива.

Наиболее крупными станциями являются ГРЭС, они оборудованы энергетическими блоками мощностью 160-1200 МВт.

Тепловые электростанции, на которых для получения пара используется энергия расщепления ядерного топлива, называются АЭС.

Раздел 1 Паровые турбины

Тема 1.1 Принцип действия паровых турбин

Изучение данного раздела необходимо начать с истории развития тепловых двигателей-

Тепловой двигатель - агрегат, преобразующий энергию топлива в механическую энергию вращения вала.

При рассмотрении принципа действия паровых турбин надо рассмотреть простейшую тепловую схему турбоустановки, где .изучается основное вспомогательное оборудование турбоустановки с основными отборами пара.

При изучения данного вопроса необходимо также знать основные детали турбины, которая состоит из ротора и статора.

К ротору турбины относятся вал, диски и рабочие лопатки.

К статору - корпус, диафрагмы и сопла.

Необходимо рассмотреть процессы расширения пара в h-S диаграмме на соплах, на рабочих лопатках, рассмотреть общие потери энергии на рабочих лопатках в активной ступени.

В процессах расширения учитываются истечения адиабатные и политропные. Коэффициент истечения из сопла зависит от трения пара о стенки сопла, завихрения пара, от размеров сопла, чистоты поверхности сопел.

Также существуют основные характеристики лопаток, от которых зависит сама конструкция лопаток, а также само истечение из сопел. Такими характеристиками являются шаг, косой срез, решетка, горловина.

Преобразование энергии пара в турбинной ступени ярко выражено при построении треугольников скоростей, в которых помимо изображения профилей лопаток строятся абсолютные (на выходе из сопла и на выходе из ступени) скорости, относительные (на выходе из сопла и на выходе из ступени) скорости и окружная скорость.

При рассмотрении процесса расширения в реактивной ступени можно хорошо видеть потери и истечения на каждой из лопаток. При этом надо хорошо видеть разницу между активной и реактивной ступенью.

Тема 1.2 Типы паровых турбин

При рассмотрении типов турбин надо начать с классификации самих турбин, которые различаются по числу ступеней, по направлению потока пара, по параметрам пара, а также по назначению.

Комплект направляющих и рабочих лопаток называется ступенью турбины. От количества ступеней зависит сама конструкция турбины. Необходимо изучить конструкцию одноступенчатой турбины, чтобы получить полное понимание о многоступенчатых турбинах, которые делятся на активные, реактивные и комбинированные.

При изучении многоступенчатых турбин надо рассмотреть процессы расширения пара в h-S диаграмме многоступенчатых активных турбин, при этом учитываются потери энергии в выхлопном патрубке турбины, располагаемый теплоперепад на турбину, потери тепла в клапанах турбины, располагаемый теплоперепад  на проточную часть турбины, полезноиспользуемый теплоперепад на турбину.

Необходимо знать особенности конструкций активных и реактивных турбин, преимущества каждой из видов турбин.

Все детали паровых турбин можно разделить на две группы -подвижные детали турбин и неподвижные.

К подвижным деталям относится ротор, который состоит из вала, дисков, рабочих лопаток, муфты. К неподвижным - цилиндр турбины, диафрагмы, направляющие лопатки, уплотнения, подшипники.

Детали турбин работают в условиях высоких температур и давления пара. Последние рабочие лопатки работают во влажном паре, ротор вращается со скоростью около 3000 об/мин, поэтому к материалам предъявляются высокие требования.

Тема 1.3  Регулирование и защита турбин

Задачей регулирования турбины является автоматическое восстановление равенства мощностей при любых изменениях нагрузки. За импульс регулирования принимается число оборотов.

Существуют различные виды регулирования (прямое регулирование, регулирование с одним усилением и т.д.), но все виды регулирования начинаются с одного основного импульса - изменения частоты вращения ротора турбины.

Автомат безопасности - основной элемент, который защищает турбину от аварийной ситуации, он срабатывает в момент, когда скорость вращения вала увеличивается сверх допустимых норм (3300-3360 об/мин), в результате срабатывает стопорный клапан, и прекращается подача пара и масла на турбину.

При параллельной работе турбин на общую сеть колебания нагрузки сказываются на тех турбинах, которые имеют более пологие статические характеристики.

Тема 1.4  Конденсационные установки и масляные системы паровых турбин

Необходимое условие работы турбины - это бесперебойное снабжение ее маслом. Масло используется для смазки подшипников, а также для регулирования турбины. Для маслоснабжения используется основное и вспомогательное оборудование - это маслобак, пусковой турбонасос, главный масляный  насос,  аварийный  масляный  насос,  инжекторы,  система регулирования, маслоохладитель, электродвигатель постоянного тока, обратные клапаны.

В системе маслоснабжения используется два инжектора. Первый устанавливается перед главным масляным насосом для заполнения всасывающей линии насоса главным масляным насосом, второй - для подачи масла на смазку подшипников.

Маслобак устанавливается в машинном зале, вместимость его зависит от типа турбины и количества подшипников. Он снабжается фильтрами тонкой и грубой очистки, поплавковым маслоуказателем.

Так как масло имеет низкую температуру воспламенения, то используют различные заменители масла.

Конденсационные установки используют для получения и поддержания глубокого вакуума за турбиной и получения конденсата для питания котла. Основным оборудованием в данной установке используют охладитель эжектора, эжектор, конденсатор, конденсационный и циркуляционный насосы.

Факторами, влияющими на работу конденсатора, являются величина охлаждающей поверхности, парциальное давление воздуха в конденсаторе, количество охлаждающей воды, температура охлаждающей воды, скорость охлаждающей воды, разность температуры охлаждающей воды. чистота трубок.

Вопросы для самоконтроля

1.  История развития тепловых двигателей.

2.  Лабиринтовые уплотнения.

3.  Схема прямого регулирования.

4.  Тепловая схема паросиловой установки с подогревателями ПВД и ПНД.

5.  Маслобак.

6.  Цилиндры турбин.

7.  Процесс расширения пара в соплах.

8.  Рабочие лопатки.

9.   Параллельная работа турбин.

10. Преобразование энергии в турбинной ступени.

11. Конструктивное устройство паровых турбин.

12. Реактивные турбины.

13. Процесс расширения пара в активной ступени.

14. Двухвенечная ступень турбины.

15. Подшипники (опорные).

16. Процесс расширения пара многоступенчатой активной турбины.

17. Схема работы инжектора.

18. Диски, соединительные муфты.

19. Схема регулирования турбины с одним усилителем.

20. Принцип работы паровых турбин.

21. Подшипники (упорные).

22. Маслоснабжение турбины.

23. Роторы турбин.

24. Схема прямого регулирования.

25. Схема работы автомата безопасности.

26. Понятие об активной и реактивной ступенях.

27. Цилиндры турбин.

28. Кондиционные устройства паровых турбин.

29. Многоступенчатые турбины.

30. Диски, соединительные муфты.

31. Факторы, влияющие на работу конденсатора.

32. Одноступенчатая турбина.

33. Схема прямого регулирования.

34. Диафрагмы турбин.

35. Классификация паровых турбин.

36. Параллельная работа турбин.

Раздел 2  Газовые турбины

Тема 2.1 Принцип действия и основные элементы газовых турбин

В данной теме рассматривается принципиальная схема простейшей ГТУ, которая состоит из газовой турбины, генератора, камеры сгорания, компрессора, мотора.

Рабочим телом являются дымовые газы, в ней происходит преобразование энергии газа высоких параметров в механическую энергию вращения вала.

Компрессор предназначен для засасывания воздуха из атмосферы и сжатия его до нужного давления.

В камере сгорания происходит повышение температуры рабочего тела за счет сгорания топлива в среде сжатого воздуха.

Необходимо рассмотреть преимущества ГТУ по сравнению с паровыми турбинами, с двигателями внутреннего сгорания, области применения ГТУ.

Большое внимание необходимо обратить на циклы ГТУ, которые характеризуют работу ГТУ при постоянном давлении (цикл непрерывного сгорания топлива) и при постоянном объеме (цикл прерывистого сгорания топлива). При изучении данных циклов рассматриваются теоретический и реальный процессы.

Большое внимание уделяется рассмотрению путей повышения экономичности ГТУ. Этими путями являются увеличение степени сжатия. степени повышения давления, степени повышения температуры, применение регенерации (использование тепла отходящих из турбин газов для подогрева воздуха, поступающего в камеру).

Тема 2.2. Типы газовых турбин.

Изучение данной темы начинается с изучения конструкций ГТУ, основными деталями которой являются ротор и статор. К подвижным деталям относится ротор, который состоит из вала, дисков, рабочих лопаток, муфты. К неподвижным - цилиндр турбины, диафрагмы, направляющие лопатки, уплотнения, подшипники.

Необходимо рассмотреть основные отличия газовой и паровой турбин, материалы, которые применяются для изготовления турбины, мероприятия, направленные на снижение температуры и напряжения в деталях.

Так как в комплекте с газовой турбиной работают компрессор и камера сгорания, то необходимо рассмотреть особенности их конструкций, а также их классификацию.

Комбинированные турбины делятся на две группы:

- с раздельными контурами, в которых пароводяные и газообразные рабочие тела движутся отдельно по самостоятельным трактам или контурам, передавая теплоту в аппараты

- контактного типа или со смешением, в которых происходит смешение продуктов сгорания  с  пароводяным  рабочим  телом  перед расширителем турбины.

Парогазовые установки бывают 3-х типов:

- высоконапорный парогенератор;

- с обычными котлами;

- с использованием дымовых газов после ГТУ для прогрева питательной воды в ПГУ.

Газопаровые установки делятся на ГПУ с раздельной схемой и контактной схемой.

МГД-установка является наиболее перспективным направлением. В ней поток ионизированного газа пересекает электромагнитное поле, в результате возникает электрический ток.

Тема 2.3 Регулирование газовых турбин

Различают два основных способа регулирования газовых турбин: качественное и количественное. Качественное производится путем изменения температуры газа перед турбиной при малом изменении расхода нагнетаемого воздуха. При снижении нагрузки регулятор скорости, воздействуя на регулятор подачи топлива, уменьшает количество топлива, поступающего в камеру сгорания. Температура газа и его давление снижаются, уменьшается теплоперепад, срабатываемый в турбине. Метод простой, но снижается экономичность турбины на малых нагрузках. При количественном регулировании изменяется расход рабочего тела. В открытых ГТУ изменяют число оборотов компрессора, для этого его выделяют в самостоятельный агрегат с приводом от специальной турбины.

Вопросы для самоконтроля

1. Принципиальная схема простейшей ПТУ.

2. Компрессоры.

3. ПТУ с использованием дымовых газов после ГТ.

4; Действительный процесс со сгоранием топлива при Р=соnst в ГТУ:

5. Камеры сгорания (классификация).

6. Схема ПГУ с высоконапорным парогенератором.

7. Преимущества ГТУ по сравнению с ПГУ.

8. Пути повышения экономичности Г ГУ (кроме регенерации)

9. ГПУ по контактной схеме без КУ.

Ю.Идеальный цикл со сгоранием топлива при Р= соnst .

11 .Схема работы одно-форсуночной цилиндрической камеры сгорания.

12.Магнитогидродинамическая установка.

13.Преимущества ГТУ по сравнению с ДВС.

14. Применение регенерации (схема, Т-S  диаграмма).

15.ГПУ по раздельной схеме.

16.0бласть применения ГТУ.

17.Конструкция ГТУ.

18.ПТУ с обычными котлами.

Раздел 3 Двигатели внутреннего сгорания

Тема 3.1 Устройство и принцип действия ДВС

ДВС - это тепловой двигатель, в котором топливо сжигается внутри цилиндра.

Основные части ДВС:

- цилиндр вместе с картером,

- поршень, кривошипно-шатунный механизм,

- коленчатый вал.

Классификация ДВС идет по способу осуществления циклов, по способу смесеобразования, по способу воспламенения горючей смеси, по роду воспламеняемого топлива, по способу наполнения рабочего цилиндра, по конструкционным признакам, по назначению.

Рассматриваются преимущества, недостатки ДВС.

Тема 3.2 Типы ДВС

При изучении 4-х тактного ДВС рассматривается принцип действия, основные детали, из которых состоит 4-х тактный ДВС, разбирается каждый такт.

При изучении 2-х тактного ДВС рассматривается принцип дсйствия, основные детали, из которых состоит 4-х тактный ДВС, разбирается каждый такт.

Производится сравнение 2-х и 4-х тактных ДВС.

Необходимо рассмотреть комбинированные ДВС.

Особое внимание уделяется теоретическим циклам ДВС, которые существуют 3-х видов и реальный цикл и основные его характеристики -индикаторная работа, рабочий объем цилиндра, эффективная мощность.

КПД двигателя рассматривается 3-х видов - термический, индикаторный, эффективный, составляется тепловой баланс ДВС.

Основными деталями ДВС являются фундаментная рама, станина, рабочий цилиндр, кривошипно-шатунный механизм, коленчатый вал.

Тема 3.3  Регулирование работы ДВС

При рассмотрении этой темы ДВС изучается система газораспределения, топливная система ДВС, система смазки, система охлаждения.

Вопросы для самоконтроля

1. Принцип действия 4-х тактного двигателя. Характеристика каждого такта.

2. Тепловой баланс ДВС.

3. Общая характеристика. Конструкция, материал шатуна ДВС.

4. Принцип действия 2-х тактного двигателя. Характеристика каждого такта.

5. Система газораспределения ДВС.

6. Общая характеристика. Конструкция, материал коленчатого вала ДВС.

7. Сравнение и область применения 2-х и 4-х тактных двигателей.

8. Топливная система ДВС.

9. Преимущества и недостатки ДВС

10.Схема и общая характеристика комбинированного ДВС.

11.Система смазки ДВС.

12.Классификация ДВС по способу наполнения цилиндров, по способу

воспламенения горючей смеси.

13.Теоретические три цикла ДВС в Р-V диаграмме.

14.Система охлаждения ДВС.

15.Классификация ДВС по конструкционным признакам.

16.Реальный цикл ДВС со смешанным сгоранием 4-х тактного ДВС в Р-V координатах.

17.Конструкции ДВС. Перечислить основные и подвижные узлы ДВС. Характеристика фундаментной рамы, станины (картера).

18. Классификация ДВС по назначению.

19. Индикаторная диаграмма 4-х тактного ДВС в Р-V координатах Индикаторная работа и мощность. Эффективная мощность ДВС.

20. Конструкции цилиндров и крышек ДВС, материалы этих узлов.

21.Коэффициенты полезного действия ДВС: термический, индикаторный и

эффективный.

22.Общая характеристика. Конструкция, материал поршня.

23.Общая характеристика карбюраторных ДВС.

Раздел 4  Тепловые электрические станции

Тема 4.1  Характеристика ТЭС

При изучении данной темы необходимо ознакомиться с классификацией электростанций, которые делятся по виду используемой энергии, по виду двигателя, по виду отпускаемой энергии, по назначению.

Потребители могут быть по электронагрузке и по тепловой нагрузке.

Электронагрузка складывается из:

- промышленной нагрузки,

- нагрузки, потребляемой транспортом,

- нагрузки на осветительно-бытовые нужды.

Тепловая нагрузка состоит из:

- расхода на производство,

- отопительно-вентиляционной нагрузки жилых, общественных и

промышленных зданий,

- бытовой нагрузки.

Энергетическими показателями работы КЭС являются КПД, удельный расход топлива или удельный расход тепла, энергетическими показателями ТЭЦ является теплофикация, которая по своему КПД выше, чем в КЭС.

Тема 4.2 Повышение экономичности ТЭС

Основными   способами   повышения тепловой экономичности электрической станции являются:

- комбинированная выработка тепловой и электрической энергии, которая лежит в основе теплофикации,

- повышение начальных и понижение конечных параметров пара турбины,

- применение надстроек высоких и сверхвысоких параметров пара, промежуточный перегрев пара,

- применение   разветвленных   схем   регенеративного   подогрева питательной воды,

- сложные комбинированные циклы.

Тема 4.3 Тепловые схемы 'ГЭС

Рассматривается два типа схем - принципиальная и полная, а также расчет тепловой схемы, которая состоит из следующих этапов:

- определение параметра пара во всех отборах турбины путем построения теплового процесса в h-S диаграмме,

- расчет сетевых подогревателей, сначала пиковый, а затем основной. расчет установки для использования продувочной воды.

- расчет ПВД, деаэратора, ПНД,

- определяют полный и удельный расход пара, составляется общий материальный баланс пара и конденсата, который служит проверкой результатов, полученных при расчете отдельных элементов схемы.

Тема 4.4 Оборудование ТЭС

В  этой теме  необходимо рассмотреть типы  регенеративные подогревателей, их достоинства и недостатки, способы их подключения.

Уделяется внимание внутристанционным потерям, которые состоят из:

- потерь через неплотности в трубопроводе и арматуре,

- дренажей паропроводов,

- утечек пара через предохранительные клапаны котлов и другое оборудование,

- расхода пара на вспомогательные механизмы,

- потерь на неустановившемся режиме работы котлов и другого оборудования.

Также рассматриваются мероприятия по уменьшению потерь пара и конденсата.

Вопросы для самоконтроля

1. Энергетические показатели КЭС.

2. Влияние начальных и конечных параметров пара на экономичность.

3. Мероприятия по уменьшению потерь пара и конденсата.

4. Энергетические показатели ТЭЦ.

5. Промежуточный перегрев пара.

6. Схемы регенеративного подогрева.

7. Потребители электрической нагрузки.

8. Способы повышения тепловой экономичности электрической станции.

9. Способы отбора пара.

10.Типы электростанций.

11. Поверхностный регенеративный подогрев.

12.Потери пара и конденсата на электрических станциях

13. Потребители тепловой энергии.

14.Надстройка высокого и сверхвысокого давления.

15.Смешивающий регенеративный подогреватель.

Вопросы  к экзамену

1. Классификация турбинных установок, их назначение, маркировка, заводы-изготовители.

2. Использование энергии пара в паровой турбине.

3. Схема простейшей паровой турбины, принцип ее действия.

4. Типы сопловых аппаратов для паровых турбин. Выбор типа сопла.

5. Активное и реактивное действие пара на лопатки турбин.

6. Назначение ступеней скорости и ступеней давления в турбинах.

7. Виды потерь энергии в паровой турбине, пути их снижения.

8. Конструкции современных паровых турбин, их применение в энергетике.

9. Процесс расширения пара в турбине в h-S диаграмме.

10. Определение расхода пара на турбину.

11. Устройство, типы, назначение и условия работы элементов паровой турбины: подшипников, муфт, роторов, дисков, диафрагм, корпусов и т.д.

12. Роль фланцевого разъема, обеспечение его плотности.

13. Схема и назначение конденсационной установки паровой турбины.

14. Устройство конденсатора.

15. Тепловой баланс конденсатора, кратность охлаждения, переохлаждение конденсата.

16. Назначение, схема, устройство пароэжекторной установки.

17. Схема центробежного регулятора прямого и непрямого действия, принцип работы.

18. Сопловое и дроссельное регулирование подачи пара на турбину.

19. Виды защит паровой турбины.

20. Устройство автомата безопасности.

21. Схема, назначение маслосистемы паровой турбины, элементы схемы.

22. Основные элементы газотурбинной установки, их назначение.

23. Схема и цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты. Показатели оценки эффективности работы газовой турбины.

24. Способы изменения мощности газовых турбин.

25. Виды защит газовых турбин.

26. Назначение тепловых электрических станций, их виды.

27. Нагрузки потребителей тепловой и электрической энергии. Графики нагрузок, их построение.

28. Факторы, влияющие на экономичность работы ТЭС. Использование промперегрева пара для повышения экономичности работы электростанции.

29. Тепловые схемы и основные элементы КЭС, ТЭЦ.

30. Методика расчета тепловой схемы и ее  элементов: ПНД, ПВД, деаэратора.

31. Типы насосов, используемые на электростанции.

32. Требования к выбору питательных насосов.

33. Назначение деаэраторов, их устройство, выбор.

34. Требования к трубопроводам пара и воды ТЭС.

35. Системы водоснабжения ТЭС, основания для выбора системы.

36. Системы топливоснабжения ТЭС.

37. Системы золошлакоудаления, требования к конструкции дымовой трубы. Защита окружающей среды.

38. Назначение, типы, схема  двигателей внутреннего сгорания.

39. Рабочий цикл ДВС в осях P-V и T-S.

40. Способы регулирования работы ДВС. Методика регулирования мощности и частоты вращения.

Общие указания

К выполнению контрольной работы можно приступать только после изучения соответствующей темы и получения навыков решения задач. Задачи контрольной работы даны в последовательности тем программы и должны решаться постепенно, по мере изучения материала. Контрольная работа состоит из 5 заданий. Вариант контрольной работы определяется по двум последним цифрам шифра, причем первые десять вариантов решают задачу 1А, с 11 по 20 вариант решают задачу 1Б, с 21 по 30 – решают задачу 1В.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради, ручкой, четко и аккуратно. Для замечаний преподавателя соблюдать достаточный интервал между строчками и оставлять на страницах поля, шириной не менее 30 мм. Каждую задачу начинать с новой страницы. В конце тетради оставить несколько страниц для рецензии.

На последней странице тетради с контрольной работой следует написать наименование и год методического пособия, из которого взято задание, и используемую литературу.

При оформлении контрольной работы необходимо указать номер задачи и полностью переписать условие. Все графические изображения следует выполнять карандашом по линейке с обозначением всех позиций и данных, предусмотренных условием задачи. Решение следует выполнять в общем виде, после чего выполнять подстановку числовых значений. Результаты округлять с точностью до сотых.

Решение задачи должно быть выполнено последовательно, логично и должно сопровождаться краткими и четкими пояснениями выполняемых действий, схемами,  построениями процессов в h-S диаграмме и обозначениями на ней всех параметров.

Все вычисления следует производить в системе СИ, соблюдая размерность и оценивая правдоподобность полученных результатов.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать в учебную часть колледжа.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить рецензию и все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя переделать работу частично.

Зачтенная контрольная работа предъявляется на экзамене.

Задания для контрольной работы

ЗАДАЧА 1А

Даны параметры пара перед турбинной ступенью: давление Р0, температура t0; давление пара за ступенью Р2; степень реакции ступени ρ. Определить: располагаемые теплоперепады сопловой и рабочей решеток Нос и Нор; давление за соплом Р1; энтальпию пара за рабочей решеткой, если КПД ступени ς. Данные для расчетов даны в таблице 1.

Таблица 1.

| Обозначение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р0 | МПа | 6,8 | 3,7 | 3,42 | 4,45 | 1,65 |
| t 0 | 0С | 485 | 400 | 540 | 323 | 435 |
| Р2 | МПа | 6,1 | 3,25 | 2,51 | 3,8 | 1,3 |
|  |  | 0,1 | 0,16 | 0,19 | 0,37 | 0,22 |
|  | % | 82 | 80 | 77 | 81 | 75 |

| Обозначение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р0 | МПа | 15,7 | 2,85 | 5,0 | 0,75 | 8,2 |
| t 0 | 0С | 500 | 360 | 440 | 330 | 510 |
| Р2 | МПа | 13,7 | 2,35 | 4,45 | 0,56 | 7,35 |
|  |  | 0,19 | 0,195 | 0,12 | 0,32 | 0,12 |
|  | % | 88 | 69 | 72 | 68 | 82 |

ЗАДАЧА 1Б

Даны параметры пара перед ступенью: давление Р0 и температура t0. Располагаемый тепоперепад ступени Н0, давление пара за соплами Р1, КПД ступени ς. Определить степень реакции ступени ρ, параметры пара за ступенью Р2 и υ2t, действительные теплоперепады, сработанные в соплах и на рабочих лопатках Нic и Hiр, энтальпии за соплами и за рабочими лопатками hc и hр. Данные для расчетов даны в таблице 2.

Таблица 2.

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Р0 | МПа | 9,0 | 4,45 | 9,7 | 5,18 | 4,7 |
| t 0 | 0С | 520 | 323 | 533 | 453 | 434 |
| Н0 | кДж/кг | 100 | 68 | 84 | 88 | 120 |
| Р1 | МПа | 7,4 | 3,4 | 8,4 | 4,4 | 3,5 |
|  | % | 88 | 70 | 78 | 82 | 85 |

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Р0 | МПа | 1,6 | 12,06 | 3,67 | 2,51 | 3,17 |
| t 0 | 0С | 435 | 462 | 409 | 499 | 385 |
| Н0 | кДж/кг | 68 | 132 | 96 | 88 | 68 |
| Р1 | МПа | 1,49 | 10,05 | 2,96 | 2,01 | 2,95 |
|  | % | 78 | 92 | 81 | 79 | 76 |

ЗАДАЧА 1В.

Даны параметры пара перед турбинной ступенью: давление Р0 и температура t0. Давление пара за сопловой решеткой Р1, за рабочей решеткой Р2. Кпд ступени ς. Определить располагаемые и действительные теплоперепады решеток и ступени в целом, степень реакции ступени, а также потери на сопловых и рабочих лопатках. Определить тип решетки (активная или реактивная). Данные для расчетов даны в таблице 3.

Таблица 3.

| Обозна- чение | Размер-ность | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Р0 | МПа | 12,8 | 24,3 | 4,75 | 6,9 | 8,2 | 10,6 | 11,8 | 19,6 | 13,4 | 4,9 |
| t0 | 0C | 520 | 540 | 480 | 480 | 420 | 450 | 490 | 515 | 470 | 346 |
| Р1 | МПа | 10,4 | 18,9 | 3,8 | 5,9 | 7,2 | 9,4 | 9,78 | 18,7 | 12,1 | 4,2 |
| Р2 | МПа | 9,8 | 18,5 | 3,4 | 5,6 | 6,7 | 8,6 | 9,5 | 18,5 | 11,7 | 3,7 |
| ς | % | 89 | 92 | 76 | 72 | 78 | 80 | 79 | 87 | 79 | 69 |

ЗАДАЧА 2

Описать турбины по представленной маркировке, заводы-изготовители, составить их конструктивные схемы, указать подвод пара, выходы в конденсатор, регулируемые отборы пара.

Типы турбин представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Вариант | Тип турбины |
| --- | --- |
| 1 | Р-50-130/13 К-800-240 ЛМЗ |
| 2 | ПТ 150/165-130/7 Т-50-90 УТМЗ |
| 3 | К-1200-240 ЛМЗ Р-12-35/5 |
| 4 | Т-110/120-130 УТМЗ К-50-130 |
| 5 | Р-100-130/13 К-300-240 ХТГЗ |
| 6 | ПР-60-130/31/5 К-500-240 ХТГЗ |
| 7 | Т-180/210-130 УТМЗ К-200-130 ЛМЗ |
| 8 | Т-25-90 ЛМЗ К-50-90 |
| 9 | ПТ-50/60-130/18 К-100-90 ЛМЗ |
| 10 | Р-25-90/7 К-12-35 ЛМЗ |
| 11 | Р-6-35/5 Т-100-130 УТМЗ |
| Вариант 12 | Тип турбины ПР-60-90/13/5 К-800-240 ЛМЗ |
| 13 | Т-175-130/1,2 УТМЗ К-210-130 |
| 14 | ПТ-80-130/31 К-300-240 ЛМЗ |
| 15 | ПТ-135/150-130/18 К-200-130 ЛМЗ |
| 16 | Т-250/300-240 УТМЗ К-210-130 |
| 17 | П-12-35/5 К-1000-60/1500 |
| 18 | Р-100-130/31 К-160-130 ЛМЗ |
| 19 | ПТ-60-130/13 К-150-130 |
| 20 | Т-110-130 УТМЗ К-800-240 ЛМЗ |
| 21 | ПТ-140-130/13 ПР-6-35/5/1,2 |
| 22 | К-215-130 ЛМЗ Р-50-130/7 |
| 23 | ПТ-135-130/7/2 К-300-240 ХТГЗ |
| 24 | Р-12-90/7 К-500-240 ХТГЗ |
| 25 | К-1200-240 ЛМЗ Т-250-240 УТМЗ |
| 26 | Т-110-130/1,5 УТМЗ К-500-60 ЛМЗ |
| 27 | Р-80-90/5 Т-100/120-130 УТМЗ |
| 28 | ПТ-60-130/7 К-50-90 ЛМЗ |
| 29 | К-6-35 ПТ-80-130/7/2 |
| 30 | К-165-130 Т-50-90/1,5 |

ЗАДАЧА 3

Определить расход пара на первую турбину из задачи 2 с начальными параметрами Р0 по маркировке, t0; конечным давлением Рк по маркировке или по таблице 5 и относительным внутренним КПД oi.

Таблица 5

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t0 | 0С | 540 | 565 | 550 | 545 | 540 |
| Рк | кПа |  | 4,1 | 3,2 | 4,6 |  |
| oi. | % | 88 | 89 | 90 | 78 | 89 |

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| t0 | 0С | 555 | 560 | 535 | 560 | 565 |
| Рк | кПа |  | 3,8 | 3,4 | 3,7 |  |
| oi. | % | 91 | 77 | 86 | 84 | 82 |

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| t0 | 0С | 550 | 480 | 540 | 535 | 545 |
| Рк | кПа |  |  | 6,2 | 5,3 | 4,6 |
| oi. | % | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 |

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| t0 | 0С | 565 | 560 | 540 | 555 | 530 |
| Рк | кПа | 5,4 | 3,8 |  | 8,2 | 3,7 |
| oi. | % | 79 | 85 | 84 | 91 | 89 |

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| t0 | 0С | 490 | 560 | 565 | 555 | 545 |
| Рк | кПа | 4,3 | 3,5 | 4,0 |  | 3,2 |
| oi. | % | 87 | 89 | 86 | 87,5 | 84,6 |

| Обозна- чение | Размер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| t0 | 0С | 540 | 560 | 540 | 565 | 550 |
| Рк | кПа | 5,5 |  | 3,9 | 3,5 | 4,7 |
| oi. | % | 86,7 | 83 | 79 | 91 | 90 |

ЗАДАЧА 4

В паротурбинную установку, работающую по регенеративному циклу с начальными параметрами Р0 и t0 и давлении в конденсаторе  Рк, включены поверхностные подогреватели с каскадным сливом дренажей (см. рисунок). Питательная вода в подогревателях не догревается до температуры конденсации пара на 50С. Параметры пара в отборах: давление Ротб, энтальпия hотб, температура tотб. Давление воды Рн.

Параметры воды и дренажа определить. Требуется рассчитать доли отборов пара и внутренний абсолютный КПД турбоустановки i. Исходные данные приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Обозна- чение | Размер- ность | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р0 | МПа | 12,7 | 23,5 | 12,75 | 23,5 | 12,8 |
| t0 | 0C | 535 | 545 | 540 | 560 | 555 |
| Р1 | МПа | 0,07 | 1,7 | 0,125 | 0,12 | 0,18 |
| Р2 | МПа | 0,57 | 4,05 | 0,63 | 0,36 | 0,29 |
| Р3 | МПа | 2,5 | 5,6 | 1,19 | 0,61 | 0,57 |
| h1 | кДж/кг | 2590 | 2948 | 2888 | 2772 | 2640 |
| h2 | кДж/кг | 2892 | 3026 | 3252 | 2986 | 2716 |
| h3 | кДж/кг | 3194 | 3098 | 3432 | 3108 | 2828 |
| hк | кДж/кг | 2285 | 2790 | 2493 | 2380 | 2392 |
| Рк | кПа | 3,4 | 700 | 4 | 3,5 | 5 |
| Рн | МПа | 4 | 35 | 15,7 | 21 | 10 |

Таблица 6

| Обозна- чение | Размер- ность | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р0 | МПа | 24 | 12,7 | 23,0 | 9,0 | 10,8 |
| t0 | 0C | 540 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| Р1 | МПа | 0,28 | 1,2 | 0,02 | 0,2 | 0,08 |
| Р2 | МПа | 0,5 | 2,3 | 0,11 | 0,9 | 0,9 |
| Р3 | МПа | 1,06 | 3,5 | 1,0 | 1,8 | 1,56 |
| h1 | кДж/кг | 2932 | 2968 | 2562 | 2630 | 2742 |
| h2 | кДж/кг | 3084 | 3100 | 2765 | 2860 | 3252 |
| h3 | кДж/кг | 3238 | 3240 | 3150 | 3000 | 3365 |
| hк | кДж/кг | 2447 | 2828 | 2400 | 2510 | 2362 |
| Рк | кПа | 3 | 600 | 5,5 | 4,5 | 3,47 |
| Рн | МПа | 14,2 | 20 | 7,5 | 5 | 8,8 |

ЗАДАЧА 5

По предложенному продольному разрезу паровой турбины дать ее краткое описание, определить количество цилиндров, составить конструктивную схему, обозначить и охарактеризовать основные элементы конструкции: корпуса, сопловые и рабочие лопатки регулирующей и промежуточных ступеней, роторы, диски, диафрагмы, обоймы диафрагм и уплотнений, уплотнения, подшипники, элементы системы регулирования, защиты и маслоснабжения, муфты, валоповоротное устройство, патрубки регулируемых и нерегулируемых отборов, элементы регулирования отборов пара.

Методика и примеры решения задач

Задача 1

1. По начальным параметрам Р0 и t0 на h-S диаграмме найти точку «0» и энтальпию h0, соответствующую параметрам пара на входе в турбинную ступень.

2. Опуститься по адиабате до пересечения с линией постоянного давления Р2, найти точку «2t» с энтальпией h2t, соответствующую параметрам пара на выходе из ступени.

3. Определить теоретический теплоперепад, сработанный в ступени.

4. Определить тепловой перепад, сработанный в рабочих решетках:

5. Теплоперепад, сработанный в сопловых решетках, равен:

Нос=Н0-Нор

6. Энтальпия пара за соплом равна:

h1t=Нор+h2t

7. Определить по h-S диаграмме давление пара, выходящего из сопла в точке пересечения энтальпии h1t и адиабатического процесса расширения пара в ступени Р1

8. Определить действительный теплоперепад ступени:

Hi=.Н0

9. Определить энтальпию пара за рабочей решеткой:

h2=h0-Hi

Задача 2.

При определении характеристик турбины по ее маркировке необходимо знать, что буквы указывают тип турбины, первая цифра указывает ее мощность в МВт, цифра через дробь – максимальную мощность теплофикационных турбин, работающих в конденсационном режиме, следующая цифра указывает начальное давление в кгс/см2, цифра через дробь указывает давление производственного отбора, у противодавленческих турбин – это конечное давление или противодавление, затем указывается завод-изготовитель.

Задача 3

1. По начальным параметрам Р0 t0 найти на h-S диаграмме точку и энтальпию пара на входе в турбину h0

2. Построить теоретический процесс расширения пара в турбине, для этого опуститься из точки «0» по адиабате до пересечения с линией, соответствующей конечному давлению Рк. Определить энтальпию hкt.

3. Определить располагаемый теплоперепад, сработанный в турбине:

Н0=h0-hkt

4. Определить действительный теплоперепад турбины:

Hi=H0. oi

5. Определить относительный электрический КПД:

0э=oi. мг ,

где м=0,98 – механический КПД, учитывающий потери на трение в подшипниках;

г =0,99  - генераторный КПД, учитывающий потери в электрогенераторе

6. Определить расход пара на турбину

Задача 4

1. Используя таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара, определить:

-энтальпию пара на входе в турбину  h0

-температуры насыщения при давлении отборов пара:

tн1  tн2 tн3

-энтальпии дренажа греющего пара:

h1’ h2’ h3’

2. Найти температуры питательной воды после нагревателей с учетом недогрева 50С

tв1= tн1-5

3. Энтальпии питательной воды определить по формуле:

hв=Св.tв

4. Определить теплоперепады недовыработанной мощности отборов:

Hi=hi-hk

5. По таблицам по давлению в конденсаторе Рк определить энтальпию конденсата на выходе из конденсатора: hвк

6. Определить относительные расходы пара в отборы с учетом каскадного слива дренажа греющего пара:

7. Определить недополученную работу отборным паром:

8. Определить внутренний абсолютный КПД установки:

Примеры решения задач

Задача 1

Дано: Р0=4,7 МПа=47бар

t0=4600С

Р2=3,1МПа=31бар

=0,07

=0,77

Найти: Нор; Нос; Н0; Нi h2

Решение:

1. По начальным параметрам Р0 и t0 на h-S диаграмме найти точку «0» и энтальпию h0, соответствующую параметрам пара на входе в турбинную ступень, h0=3344кДж/кг

2. Опуститься по адиабате до пересечения с линией постоянного давления Р2=31 бар, найти точку «2t» с энтальпией h2t=3232кДж/кг, соответствующую параметрам пара на выходе из ступени.

3. Определить теоретический теплоперепад, сработанный в ступени:

Н0=h0-h2t=3344-3232=112 кДж/кг

4. Определить тепловой перепад, сработанный в рабочих решетках:

Нор=.Н0=0,07.112=7,84 кДж/кг

5. Теплоперепад, сработанный в сопловых решетках, равен:

Нос=Н0-Нор=112-7,84=104,2 кДж/кг

6. Энтальпия пара за соплом равна:

h1t=Нор+h2t=7,84+3232=3239,8 кДж/кг

7. Определить по h-S диаграмме давление пара, выходящего из сопла в точке пересечения энтальпии h1t и адиабатического процесса расширения пара в ступени

Р1=34 бар

8. Определить действительный теплоперепад ступени:

Hi=.Н0=0,77.112=86,2 кДж/кг

9. Определить энтальпию пара за рабочей решеткой:

h2=h0-Hi=3344-86,2=3257,8 кДж/кг

Задача 2

Паровая турбина К-1200-240 ЛМЗ

Паровая конденсационная турбина мощностью 1200МВт с начальным давлением 240 кгс/см2, изготовлена на Ленинградском металлическом заводе.

Задача 3

Дано: турбина К-100-90

Р0=90 кгс/см2=8,8МПа=88бар

t05300С

Рк=8кПа=0,08 бар

N=100МВт

0i=0,8

Найти расход пара на турбину G=?

1. По начальным параметрам Р0=88бар t05300С найти на h-S диаграмме точку и энтальпию пара на входе в турбину h0=3464 кДж/кг

2. Построить теоретический процесс расширения пара в турбине, для этого опуститься из точки «0» по адиабате до пересечения с линией, соответствующей конечному давлению Рк=0,08 бар. Определить энтальпию hкt=2088 кДж/кг.

3. Определить располагаемый теплоперепад, сработанный в турбине:

Н0=h0-hkt=3464-2088=1376кДж/кг

4. Определить действительный теплоперепад турбины:

Hi=H0. oi=1376.0,82=1128,3кДж/кг

5. Определить относительный электрический КПД:

0э=oi. мг ,

где м=0,98 – механический КПД, учитывающий потери на трение в подшипниках;

г =0,99  - генераторный КПД, учитывающий потери в электрогенераторе

0э=0,82.0,98.0,99=0,796

6. Определить расход пара на турбину

7. Определить энтальпию пара на входе в конденсатор:

hk=h0-Hi=3464-1128,3=2335,7 кДж/кг

Задача 4

Дано: Р0=23,5МПа=235бар

t0=5600С

Рк=3,5 кПа

Р1=0,12МПа=1,2бар       h1=2772 кДж/кг

Р2=0,36МПа=3,6бар       h2=2986 кДж/кг

Р30,6МПа=6 бар              h3=3108 кДж/кг

hk=2380кДж/кг

Найти:

Решение:

1. Используя таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара, определить:

-энтальпию пара на входе в турбину  h0=3378кДж/кг

-температуры насыщения при давлении отборов пара:

tн1=104,380С

tн2=1400С

tн3=158,830С

-энтальпии дренажа греющего пара:

h1’=439,3кДж/кг

h2’=588,6кДж/кг

h3’=670,5кДж/кг

2. Найти температуры питательной воды после нагревателей с учетом недогрева 50С

tв1= tн1-5=104,38-5=99,380С

tв2= tн2-5=140-5=1350С

tв3= tн3-5=158,83-5=153,830С

3. Энтальпии питательной воды определить по формуле:

hв=Св.tв

hв1=4,19.99,38=1416,4кДж/кг

hв2=4,19.135=565,7кДж/кг

hв3=4,19.153,83=644,5 кДж/кг

4. Определить теплоперепады недовыработанной мощности отборов:

Hi=hi-hk

H1=2772-2380=392кДж/кг

Н2=2986-2380=606кДж/кг

Н3=3108-2380=728кДж/кг

5. По таблицам по давлению в конденсаторе Рк=0,08 бар определить энтальпию конденсата на выходе из конденсатора: hвк=111,84кДж/кг

6. Определить относительные расходы пара в отборы с учетом каскадного слива дренажа греющего пара:

7. Определить недополученную работу отборным паром:

8. Определить внутренний абсолютный КПД установки:

Перечень практических занятий

| Тема 1.1 | Изучение устройства паровой турбины |
| --- | --- |
| Тема 4.3 | Построение рабочего процесса паровой турбины и его расчет в h-s диаграмме. |

Перечень литературы

1. Яблоков Л.Д., Логинов И.Г. Паровые и газовые турбоустановки. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

3. Занин А.И., Соколов В.С. Паровые турбины. – М.: Высшая школа, 1988.

4. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1976.

Содержание

1 Введение……………………………………………………………………………………...……3

2 Общие методические указания………………………………………………………………...…3

3 Программа МДК …………………………………………………………………………………...3

4 Краткие теоретические сведения и вопросы для самоконтроля…………………..………….12

5 Вопросы к экзамену……………………………………………14

6 Требования к оформлению контрольной работы………….....16

7 Задания для контрольной работы……………………………...17

8 Методика и примеры решения задач…………………………..21

9 Перечень практических занятий и лабораторных работ……...26

10 Перечень литературы…………………………………………..26