Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРАВЛИКИ

Учебно-методическое пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

для специальности  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Теоретические основы теплотехники и гидравлики»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией теплотехнических дисциплин Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ___________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:

Разработчики: Барихина Н.В., Панова Н.В.,  преподаватели АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Введение

Целью  методических  указаний  является  оказание  помощи  студентам  при  подготовке  и  выполнении  практических  заданий  по  разделу 1 «Основы технической термодинамики» по дисциплине «Теоретические основы  теплотехники  и  гидравлики».

Данные  методические  указания  предназначены  для  студентов по  специальности  13.02.02  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  с  целью  научить  студентов     применять  полученные  на  аудиторных  занятиях  знания  по  теории  теплотехники  при  решении  практических  задач.  В  результате  усвоения  теоретического  материала  и  проведения  конкретных  расчетов  студенты  получают  определенные  навыки  для  дальнейшего  изучения  общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных  модулей.

Выполнение  студентами  внеаудиторной самостоятельной работы направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- формирование профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность,  коллегиальность, творческая инициатива.

В ходе выполнения заданий на практических занятиях, студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями:

-  пользоваться справочной литературой;

- переводить единицы измерения давления в разные системы.

Структура самостоятельной работы

| Тема | Вид самостоятельной работы |
| --- | --- |
| Тема 1.1 Основные положения технической термодинамики Газовые законы. Газовые смеси | Доклады на тему «Газовые законы» |
| Тема 1.2 Теплоемкость | Реферат на тему «Современные паротурбинные установки» |
| Тема 1.3 Законы термодинамики Термодинамические процессы. Энтальпия. Энтропия. | Презентации по теме «Законы термодинамики в нашей жизни». Структурное изображение темы «Законы идеальных газов» |
| Тема 1.4 Газовые циклы | Контрольные задания по теме «Использование ДВС в народном хозяйстве» |
| Тема 1.5 Реальные газы. Водяной пар и. его свойства | Контрольные задания по работе с таблицами и h-S диаграммой водяного пара. Сообщения по способам получения водяного пара и уникальным свойствам воды как рабочего тела ТЭС. Составление сводной таблицы процессов водяного пара. |
| Тема 1.6 Термодинамические процессы водяного пара | Контрольные задания по теме «Расчет процессов изменения состояния с помощью таблиц и диаграммы» |
| Тема 1.7 Истечение и дросселирование газов и паров | Контрольные задания по теме «Определение размеров сопла» |
| Тема 1.8 Циклы паротурбинных установок | Презентации по теме «Достижения в области теплофикации» |
| Тема 2.1 Основные положения теории теплообмена. Теплопроводность | Доклад по теме: «Теплопроводность в различных условиях» Анализ факторов, влияющих на коэффициент теплопроводности. |
| Тема 2.2 Конвективный теплообмен. Теплоотдача и теплопередача. Основы теории подобия и моделирования | Изображение распределения температуры в потоке при разных режимах движения среды. |
| Тема 2.3 Теплоотдача при свободном движении жидкости, вынужденном продольном и поперечном обтекании труб, изменении агрегатного состояния вещества | Решение задач по конденсации пара. |
| Тема 2.4 Основные понятия и законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами | Изображение видов пучков труб и их сравнительный анализ. |
| Тема 2.5 Теплообменные аппараты | Рефераты по теме «Виды теплдообмена». Изображение распределения температуры в потоке при разных режимах движения среды. |
| Тема 2.6 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | Сообщение по теме |
| Тема 3.1 Физические свойства жидкостей | Подготовка сообщений по видам приборов для измерения давления, решение задач гидростатики. Составление таблицы перевода единиц измерения давления |
| Тема 3.3 Гидродинамика | Классификация течений (сообщение на занятии). Решение задач по построению линий напора и давления. Решение задач по определению режима течений. Подготовить примеры моделирования течений. |
| Тема 3.4 Гидравлические сопротивления | Определение коэффициента трения по диаграмме (решение задач). Составление таблицы по видам гидравлических сопротивлений и способам их расчета |
| Тема 3.5 Истечение жидкости через отверстия и насадки | Подготовка сообщений по теме «Сифонные трубопроводы». |
| Тема 3.6 Движение жидкости по трубопроводам и в каналах | В виде сообщения на занятиях: сложение местных линейных потерь, фасонные трубопроводы и их применение. Гидравлический удар, кавитация и методы борьбы с ним. . Изображение напорных и пьезометрических линий для трубопроводов переменных сечений. |
| Тема 3.7 Общие сведения о насосах | Решение задач по определению напора по показаниям манометра. Изображение треугольников скоростей для разных типов рабочих колес центробежных насосов. Определение способов снижения осевых усилий. |
| Тема 3.8 Центробежные насосы и вентиляторы | Составление классификации центробежных насосов по разным основаниям. Определение действительного напора по рабочей характеристике насоса для различного числа оборотов по заданной производительности. Определение кавитационного запаса насоса по характеристике насоса. Изучение конструкции и схем корпусов и роторов центробежных насосов. |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ ВНЕАУДИТОРНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работа с основной и дополнительной литературой

Самостоятельная работа с литературой, самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях – важнейшее условие формирования студентом у себя научного способа познания. Сэкономить студенту время и силы помогут рациональные навыки работы с учебной литературой. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике отсутствуют или на лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание студент должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и приводить аналогичные примеры самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты.

При изучении материала по учебной литературе рекомендуется либо в тетради на специально отведенных полях, либо в документе, созданном на ноутбуке, планшете и др. информационном устройстве, дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при прочитывании материала они лучше запоминались. Студентам рекомендуется составлять лист опорных сигналов, содержащий важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия, основные положения лекции, что может служить постоянным справочником по дисциплине. Основной смысл подготовки опорных сигналов – это систематизация и оптимизация знаний по даннойдисциплине. Если студент самостоятельно подготовил опорные сигналы, то экзамены он будет сдавать более уверенно, т.к. у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. Использование сигналов позволяет отвечающему лучше демонстрировать ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «тут же забытого» после сдачи экзамена. Следует внимательно и осознанно читать учебную литературу.

Различают два вида чтения: первичное, как внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах, и вторичное, после которого у студента не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание учебного или научного материала не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым и т.д.).

Для самопроверки рекомендуется дать ответы на контрольные вопросы, расположенные после каждой темы.

Работа с конспектом лекции

Лекция - учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее формированию творческого мышления.

Лекции являются основной формой учебных занятий. Лекция - форма организации учебного процесса, направленная на формирование ориентировочной основы для последующего усвоения обучающимися учебного материала. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы.

Конспект лекций по дисциплине «Электротехника и электроника» помимо основных теоретических положений дисциплины содержит формулировки законов и правил, схемы электрических цепей, примеры выполнения расчетных и графических заданий.

Внеаудиторная работа с конспектом лекции представляет собой повторение теоретического материала по опорным записям, схемам, формулам, разбор решенных на занятии задач и графических работ.

Подготовка к контрольной работе

Контрольная работа одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, освоенных умений, полученияинформации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активностистудентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебнойдеятельности.

При подготовке к контрольной работе следует использовать предложеннуюосновную литературу и подбирать дополнительные источники. Если контрольная работа предполагает решение расчетных и графических задач, то при подготовке следует повторить алгоритм выполнения таких заданий, потренироваться в решении подобных. При возникновении затруднений рекомендуется обратиться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к лабораторной работе

Лабораторные работы проводятся с целью экспериментального подтверждения и проверки существующих теоретических положений (законов, зависимостей), формирования знаний и практических умений сборки электрических цепей, измерения параметров цепей, работы с электроизмерительными приборами. При подготовке к лабораторной работе необходимо использоватьМетодические указания по выполнению лабораторных работ. В подготовку входят: изучение теории, вычерчивание схем и таблицдлязанесениявнихрезультатовизмеренийивычислений, атакжезнакомствосразделом«Порядоквыполненияработы».

На лабораторных занятиях под руководством преподавателя проводятся опыты с использованием приборов и специального оборудования. По итогам измерений и вычислений составляется отчет о проделанной работе.

Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать:

-тему работы;

-цель работы;

-оборудование, использованное при проведении опытов;

-схему электрической цепи;

-таблицы результатов измерений и расчетов;

-расчетную, графическую или расчетно-графическую части, содержащие формулы, графики, диаграммы и т.д.;

-вывод с заключением о проделанной работе.

Защита отчета по лабораторной работе выполняется в виде устного ответа на контрольные вопросы. Итогом выполнения лабораторной работы является «зачтено» и подпись лица, проверившего работу.

Критерии оценивания лабораторнойработы:

«зачтено» - лабораторная работа выполнена полно и правильно в соответствии с заданием и требованиями действующего стандарта; вывод сделан самостоятельно, технически правильным языком; даны верные ответы на контрольные вопросы;

«не зачтено» - при выполнении лабораторной работы обучающимся допущены существенные ошибки по содержанию учебного материала; работа выполнена с нарушением требований действующего стандарта, в расчетах допущены грубые ошибки; на контрольные вопросы даны не верные ответы.

Подготовка к практическому занятию

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практическогозанятия по учебной дисциплине «Электротехника и электроника» является:

-решение разного рода задач;

-выполнение вычислений, расчетов;

-построение диаграмм, графиков, зависимостей;

-теоретическое исследование изменения параметров цепи при изменении режимов работы;

-работа с нормативными документами и др.

Наряду с формированием умений самостоятельных расчетов в процессе выполнения практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатываются способность и готовность использовать теоретические знания на практике.

Практическое задание выполняется по индивидуальному варианту, выданному обучающемуся преподавателем. Номер варианта обучающегося соответствует его номеру в списке журнала учебной группы. Порядок выполнения задания изложен в Методическом пособии по проведению практических занятий. Расчет индивидуальных заданий производится с использованием конспекта лекций, учебника, методических пособий и т.д.

Если студент не успел выполнить работу за время занятия, дается не более двух дней для сдачи отчета.

В подготовку к практическому занятию входит изучение теории по теме работы и подготовка теоретической части вывода работы. Тема практического занятия и содержание вывода приведены в Методическом пособии по проведению практических занятий.

Таблица 1 - Критерии оценивания практического занятия

| Показатель | Оценка |
| --- | --- |
|  | балл (отметка)/вербаль-ный аналог |
| -работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; -в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; -правильно и полно составлен вывод по работе; -отчет оформлен в соответствии со стандартом предприятия. | 5 отлично |
| -работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; -в отчете выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, но допущены незначительные ошибки, не сильно искажающие результат работы; -правильно и полно составлен вывод по работе; -отчет оформлен с незначительными нарушениями стандарта предприятия. | 4 хорошо |
| -работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; -в отчете выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления (правильность расчетов не менее 60%); -с ошибками и не полно составлен вывод по работе; -отчет оформлен с нарушениями стандарта предприятия; -отчет сдан позже указанного срока. | 3 удовлетвори-тельно |
| -работа выполнена не полностью (менее 60%) или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. | 2 неудовлетво-рительно |

Выполнение индивидуального домашнего задания

Назначение индивидуального домашнего задания- это закрепление знаний и умений, полученных на занятии, отработка навыков решения задач, выполнения графических работ, усвоение нового материала.

Преподаватель определяет объем и содержание домашнего задания, сообщает обучающимся, как следует выполнять задания, какими приемами и методами пользоваться, какова методика самостоятельной работы. Здесь очень важны систематические указания преподавателя и демонстрация образцов выполненного задания, а также упражнения обучающихся в применении тех или иных методов самостоятельной работы.

Наряду с общими указаниями важное место имеет инструктаж, ориентирующий обучающихся на самостоятельную работу по конкретному материалу. Внимание обучающихся обращается, прежде всего, на объем работы, который следует выполнить; на повторение ранее изученного; на методы работы, которые целесообразнее использовать; на организацию самоконтроля.

Составление сравнительной таблицы

Составление сравнительной таблицы по теме это вид самостоятельной работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию. В рамках таблицы наглядно отражаются вопросы различных тем. Такая таблица создается как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания.

Задание студенту:

-изучить информацию по теме;

-информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы;

-пользуясь готовой таблицей эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.

Критерии оценивания сравнительной таблицы:

-соответствие содержания теме;

-правильный отбор информации;

-наличие обобщающегося (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

-соответствие оформления требованиям;

-выполнение работы в срок.

Выполнение реферата или подготовка презентации

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Структура реферата:

1 титульный лист;

2 план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);

3 введение;

4 текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;

5 заключение;

6 библиографический список;

7 приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем.

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.

Реферат оценивается преподавателем, исходя из установленных показателей и критериев оценивания реферата.

# Таблица 2- Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Новизна реферированного текста Макс. - 20 баллов | новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. |
| 2 Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов | соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. |
| 3 Обоснованность выбора источников Макс. - 20 баллов | полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме. |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 4 Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов | правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев. |
| 5 Грамотность Макс. - 15 баллов | отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль. |

Критерии оценивания реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 86 – 100 баллов – «отлично»;

- 70 – 75 баллов – «хорошо»;

- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;

- менее 51 балла – «неудовлетворительно».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Структура выступления

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MSWord, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

- четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

- определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

- отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

- определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

- определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

- подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

- проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому.

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовить отдельно: печатный текст +слайды;

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- рекомендуемое число слайдов до 15;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников.

Тема реферата или презентации выбирается обучающимся самостоятельно из предложенного преподавателем списка тем.

Таблица 3 - Критерии оценивания презентации

| Критерий | Оценка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наличие грамотно оформленного титульного листа | 2 балла | Написана тема, указан автор презентации, группа, специальность |
| 7 слайдов | 4 балла | Требования к слайду: каждый слайд должен содержать как минимум единицу информации, т.е. должен быть содержательным и поэтому компоненту не повторять другие слайды; слайд в PowerPoint не может быть представлен только картинкой, должны присутствовать и изображение и текст; слайд не должен быть перегружен текстом. |
| 8-10 слайдов | 5 баллов |  |
| 10-15 слайдов | 10 баллов |  |
| Логика построения | до 3 баллов | Изложение должно быть логичным и совпадать с изображением либо текстом на слайдах. |
| Содержание | до 10 баллов | Оценка зависит от глубины раскрытия темы: поверхностно либо с деталями, с указанием примеров. |
| Оценка |
| Максимум | 25 баллов |
| 5 отлично | 20-25 балла |
| 4 хорошо | 14-20 баллов |
| 3 удовлетворительно | Менее 13 баллов |

1  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Параметры состояния тела

# Цель работы: Формирование  умений  по переводу единиц измерения

термодинамических   параметров

Ресурсы:

- Методические  указания  по выполнению заданий  на практических занятиях [Текст] : - Екатеринбург :  УПЭТ, 2013.-55с.

- Бахшиева Л.Т., Кондрауров Б.П. [и др.]  Техническая термодинамика и теплотехника: учебное пособие для вузов  [Текст] : - М.: Изд. центр "Академия", 2008.-345с.

- Прибытков И.А. Теоретические основы теплотехники: учеб. для студентов учреждений среднего профессионального образования[Текст] :  – М.: Изд. центр "Академия", 2004.-276с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания № 1, 2 и 3;

Общие  сведения:

Величины, характеризующие тело в данном состоянии, называются параметрами состояния: удельным объёмом, давлением и температурой.

1. Удельный объём  тела  v представляет собой объём единицы его массы  и  измеряется  в м3/кг. В технической термодинамике за единицу массы принимают килограмм ( кг), за единицу объёма - кубический метр ( м3).

v = V/m    						(1.1)

Величина, обратная удельному объему,  называется плотностью ρ  и измеряется   в  кг/м3 и  представляет собой массу единицы объема.

ρ = 1/v						    (1.2)

Уравнение  (1.2)  позволяет определить плотность газа при любых условиях, если  известно его значение для определённых условий.

Таблица 1.1 - Атомные массы химических элементов

| Элемент | Обозначение | Атомная масса |
| --- | --- | --- |
| Водород | Н | 1 |
| Гелий | Не | 4 |
| Углерод | С | 12 |
| Азот | N | 14 |
| Кислород | О | 16 |
| Сера | S | 32 |
| Хлор | Сl | 35 |

Таблица  1.2 - Химическая формула газов

| Название | Химическая формула | Название | Химическая формула |
| --- | --- | --- | --- |
| Водород | Н2 | Водная пара | Н2О |
| Кислород | О2 | Аммиак | NН4 |
| Азот | N2 | Ацетилен | С2Н2 |
| Окись углерода | СО | Метан | СН4 |
| Углекислый газ | СО2 | Бензол | С6Н6 |

2. Давление   Р  измеряется силой, приходящейся на единицу поверхности. Во всех термодинамических уравнениях пользуются единицей  измерения  Паскаль

1Па=1 Н/м2,

1бар = 105Н/м2.

В технической системе за единицу силы принимают килограмм силы      (кгс),  который   равен 9,80665 ньютона, а за единицу давления - килограмм  силы на квадратный сантиметр (кгс/м2), т.е.

# 1 ат = 104 · 9,81 Н/м2 = 0,981 бар

Давление так же можно измерять высотой столба жидкости (ртути или воды).

- Техническая атмосфера соответствует 735,6 мм рт. ст. при температуре ртути 0° С или 10 м вод. ст.

- Физическая атмосфера (атм) соответствует 760 мм рт. ст. при температуре воды ОºС или 10332 мм вод. ст.

- 1 ат = 1 кгс/см2 = 10 00 кгс/м2 = 735,6 мм рт. ст. = 10 000 мм вод. ст. =

= 0,981бар

- 1 атм =1,0332 кгс/см2 =10 332 мм вод.ст.=760 мм рт.ст.=

=10332 вод.ст.=1,013 бар;

- 1 кГ/м2 = 1 мм вод. ст. = 9,81 Н/м2.

Манометры служат для измерения давления выше атмосферного. Их показания дают избыток давления измерения среды над атмосферой давлением - манометрическое (Рман), или избыточное (Ризб)  давление.

Абсолютное давление определяется из соотношения:

Рабс = Ризб + В,					(1.3)

где В - атмосферное или барометрическое давление.

Вакуумметры служат для измерения давления ниже атмосферного,

которое  называется вакуумом  или разрежением. По их  показаниям судят насколько давление рассматриваемой среды меньше атмосферного.

Абсолютное давление в этом случае определяется из равенства:

Рабс = В – Рвак					(1.4)

При переводе давления, измеренного высотой ртутного столба, в другие единицы измерения давления  вводится  поправка  на   температуру:

Во = В (1 - 0,0001721· t),   				(1.5)

где Во - показания барометра,  приведённые   к 0° С,

В - действительная высота ртутного столба при температуре воздуха  t°С,

0,000172 - коэффициент объёмного расширения ртути.

3. Третьей основной величиной, характеризующей состояние тела, является температура, которая  выражается  в  зависимости  от начала отчёта в градусах Кельвина (К)  или  в  градусах Цельсия (ºС).  В  качестве единственной воспроизводимой опытным путём постоянной точки термодинамической температурной шкалы взята тройная точка воды, которой присвоены значения  температуры 273,16 К (0,01°С), соответствующей   температуре таянья льда. Тройная точка воды - это температура, при которой все три фазы (твёрдая, жидкая и газообразная) находятся в равновесии. Нижним пределом шкалы является абсолютный нуль. При  этом  температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении  соответствует 100°С. Температуру по международной практической температурной шкале, считываемую от 0° С, обозначают через t, а температуру по абсолютной шкале, отсчитываемую от температуры абсолютного нуля, обозначают Т  и называют абсолютной температурой. Зависимость  между  ними  имеет  вид:

ТК = t°С + 273,15					(1.6)

В  США и Англии для измерения температуры применяется шкала Фаренгейта  (°F ),  по  которой температура таянья льда и температура кипения воды соответственно  равны   32°С  и 212°С. Для перевода показания шкалы Фаренгейта в градусы Цельсия и обратно справедливы  соотношения:

t°С = 5/9 (t°F - 32)   				(1.7)

t°F = 9/5 (t°С + 32)				(1.8)

Пример:

Определить  абсолютное давление  пара  в  котле, если  манометр  показывает  давление  Рман= 1,3 бар, а  атмосферное  давление  по  ртутному  барометру  составляет  Рбар =735  мм рт.ст.  при  температуре t =24 °С

Решение:

Абсолютное давление определяется по  уравнению (1.3):

Рабс = Рман + Во

где Во - показания барометра,  приведённые   к 0° С, определяемые  по  формуле (1.5):

Во = В ( 1 - 0,000172 t),

где В - атмосферное давление, следовательно:

Во = 735 (1 - 0,000172·24)=731,96 мм рт. ст.= 731,96 ·1,33322·10-3=0,976 бар,   				Рабс = 1,3 + 0,976 = 2,276 бар

Ответ: абсолютное давление  пара  в  котле  равняется  2,276 бар

Практические  задания

Задание № 1 Определить удельный объём и плотность газа при определённых условиях (при заданных массе и объеме)

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CН4 | С2Ha | N2 | O2 | CO2 | CO | C3H8 | C4H10 | SO2 | SO3 |
| m | кг | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,75 | 1,4 | 1,5 | 0,95 |
| v | м2 | 1,2 | 1,35 | 2 | 3 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,23 | 0,58 |

Задание № 2  Задано давление воздуха по ртутному барометру. Выразить это давление в барах, Паскалях, МПа, кгс/см2, м  вод. с.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велич. | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р | мм рт. ст. | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 752 | 743 | 738 | 747 |

Задание №  3  Задана  температура   пара,   выходящего   из пароперегревателя, в °F. Перевести эту температуру в °С

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0F | 890 | 910 | 930 | 950 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1015 | 1025 |

Контрольные вопросы

# Какому  физическому  явлению  соответствует  0°С?

# Какой  температуре  в  °С  соответствует  0°F?

# Какими  приборами  измеряется  атмосферное  давление?

# Перевести    39  кПа  в  м вод. ст.

2  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Основные термодинамические процессы

# Цель работы: Формирование  умений  по расчёту  параметров  процессов

Ресурсы:

- Методические  указания  по выполнению заданий  на практических занятиях [Текст] : - Екатеринбург :  УПЭТ, 2013.-55с.

- Бахшиева Л.Т., Кондрауров Б.П. [и др.]  Техническая термодинамика и теплотехника: учебное пособие для вузов  [Текст] : - М.: Изд. центр "Академия", 2008.-345с.

- Прибытков И.А. Теоретические основы теплотехники: учеб. для студентов учреждений среднего профессионального образования[Текст] :  – М.: Изд. центр "Академия", 2004.-276с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания № 1÷6;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие  сведения:

- Основными термодинамическими процессами являются:

1. изохорный процесс - процесс сообщения или отвода тепла при постоянном объеме газа (V =const);

2. изобарный процесс - процесс сообщения или отвода тепла при постоянном давлении (р = const);

3. изотермический процесс - процесс сообщения или отвода тепла при постоянной температуре (t = const);

4. адиабатный процесс - процесс без сообщения или отвода тепла извне (q = 0);

5. политропный процесс - процесс, в котором изменение параметров подчиняется уравнению pvn = const,

где n - величина, постоянная для данного процесса.

- Изохорный процесс

В диаграмме Рv процесс изображается прямой 1-2, параллельной оси ординат. Уравнение прямой 1-2 (рисунок 2.1) , называемой изохорой, v = const.

Рисунок 2.1  PV - и TS - диаграммы изохорного процесса

Зависимость между начальными и  конечными параметрами процесса:

(2.1)

Изменение внутренней энергии  в  Дж/кг:

Δ u = Cvm (t2 - tl)                                              (2.2)

Если в процессе участвует М (кг) или Vн (м3), то количество тепла или изменение внутренней энергии газа подсчитывается по формуле:

Qv = ΔUv = MСvm (t2 – t1) = VнС1vm (t2 - t1)                 (2.3)

где Vн — количество газа в м3 при нормальных условиях.

В изохорном процессе газ работы не совершает (L =0)

Задание № 1. В закрытом сосуде заключен газ при разряжении Рвак1 и температуре t1. Показание барометра - 760 мм рт. ст. До какой температуры нужно охладить газ, чтобы разряжение стало равным Рвак2

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рвак1 | мм рт.ст. | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 58 |
| tl | °С | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Рвак2 | мм рт.ст. | 70 | 75 | 81 | 88 | 92 | 96 | 103 | ПО | 112 | 116 |

- Изобарный процесс

В диаграмме Рv этот процесс изображается прямой 1-2, параллельной оси абсцесс. Уравнение прямой 1-2 (рисунок 2.2), называется изобарой, р = const.

Рисунок 2.2 - PV и  TS  диаграммы изобарного процесса

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса:

(2.4)

Работа 1 кг газа:

l =p(v2-v1)                                                  (2.5)

или                                                l=R(T2-T1)                                                 (2.6)

Для газа массой  М кг:

L = MР (v2-v1) = Р(V2-V1)                                  (2.7)

или                                             L = MR(t2-t1)                                                (2.8)

Если в процессе р = const участвует М (кг) или Vн (м3), то количество тепла  подсчитывается по формуле:

Qр = MСрm (t2 – t1) = VнС1рm (t2 - t1)                          (2.10)

где Vн — количество газа в м3 при нормальных условиях.

Изменение внутренней энергии газа определяется по формуле:

Δu = Cvm(t2 – t1)                                             (2.11)

или                                                        Δu =Cvm2 t2 – Cvm1 t1                                              (2.12)

Задание № 2. В цилиндре находится воздух при давлении Р и температуре tl. От воздуха отводится тепло при постоянном давлении таким образом, что в конце процесса устанавливается температура t2. Объем цилиндра, в котором находится воздух, V. Определить количество отведенного тепла, конечный   объем, изменение внутренней энергии и совершенную работу сжатия. Зависимость теплоемкости от температуры считать нелинейной.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| tl | °С | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| t2 | °С | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 190 | 20 |
| V | л | 180 | 210 | 240 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 400 | 420 |

- Изотермический процесс

Кривая изотермического процесса, называется изотермой, в диаграмме PV изображается равнобокой гиперболой (рисунок 2.3). Уравнение изотермы в

координатах PV:   PV = const

Рисунок 2.3  PV и  TS  диаграммы изотермического процесса

Зависимость между начальными и конечными параметрами определяется по формулам:

(2.13)

(2.14)

Работа 1 кг идеального газа определяется из уравнений:

l=RT In                                                  (2.15)

l=RT In                                                           (2.16)

l=P1v1 In                                                 (2.17)

l= P1v1 In                                                         (5.18)

Если в процессе участвует газ массой М кг, то полученные из формул (2.15) ÷(2.18) значения нужно увеличить в М раз. Можно также для этого случая в формулах (2.17)и(2.18) заменить удельный объем v полным объемом V. Получим:

L = Р1V1In                                             (2.19)

L = Р1V1In                                             (2.20)

Т. к. в изотермическом процессе t = const, то для идеального газа:

Δu = Cvm (t2-t1) = 0

Количество тепла, сообщаемого газу или отнимаемого от него, равно:

qt=l     					(2.21)

или для газа  массой  М кг :             Qt = L                                                   (2.22)

Натуральный логарифм, входящий в формулы, может быть заменен десятичным по соотношению  InN = 2,303IgN.

Значение работы изотермического сжатия для 1 кг различных газов при одинаковых условиях выражаются следующими уравнениями:

l1 =R1T In                                                     (2.23)

l2 = R2T In                                                    (2.24)

l3 = R3T In    и т.д.                                 (2.25)

следовательно                         l1 : l2 : l3 = R1 : R2 : R3 ,                                   (2.26)

т.е работа изотермического сжатия пропорциональна газовой  постоянной.

Задание № 3. 1кг воздуха при температуре tl и начальном давлении Р1 сжимается изотермически до конечного давления Р2. Определить конечный объем, затрачиваемую работу и количество тепла, отводимого от газа.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tl | ºС | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Р1 | бар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р2 | бар | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 |

- Адиабатный процесс

Уравнение адиабаты в системе координат Рv (рисунок 2.4) при постоянной теплоемкости (Cv = const) для идеального газа  pvк = const,

где к - показатель адиабаты, к=Ср /Сv

Рисунок 2.4 - PV и  TS  диаграммы адиабатного процесса

Зависимость между начальными и конечными параметрами процесса:

- между Р и v:

(2.27)

- между Т и v:

(2.28)

- между Т и Р:

(2.29)

Работа 1 кг газа определяется по следующим формулам:

1=  (P1 v1-Р2v2)                                            (2.30)

1=  [1-]                                              (2.31)

1=  (Т1 -Т2)                                                  (2.32)

1=  [1 - ]                                           (2.33)

Для определения работы газа массой М кг нужно в формулах (2.30),  (2.31) и (2.33) заметить удельный объем v общим объемом газа:

L =  (P1 V1-Р2V2)                                         (2.34)

L =  [1-]                                           (2.35)

L =  [1 - ]                                         (2.36)

Формула (2.32) для газа массой M кг примет следующий вид:

L=  (Т1 -Т2)                                        (2.37)

Уравнение первого закона для адиабатного процесса имеет следующий

вид:                                                     Δu= - l                                                   (2.38)

т.е. изменение внутренней энергии газа и работа адиабатного процесса равна по величине и противоположна по закону.

Изменение внутренней энергии идеального газа а адиабатном процессе может быть также выражено уравнением:

Δu = Cvm (t2 –t1)                                          (2.39)

Задание № 4. В баллоне емкостью V находится воздух при давлении Р1 и температуре tl. Давление окружающей среды Р2. Определить работу, которая может быть произведена содержащимся в баллоне воздухом при расширении его до давления окружающей среды по изотерме и по адиабате. Определить также минимальную температуру, которую будет иметь воздух в баллоне, если открыть вентиль и выпускать воздух из баллона до тех пор, пока давление в нем не станет равным давлению окружающей среды и при условии, что теплообмен воздуха с окружающей средой будет отсутствовать.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | м3 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P1 | бар | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| t1 | °C | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| P2 | бар | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 |

Задание № 5. В газовом двигателе смесь газа и воздуха адиабатно сжимается так, что к концу сжатия ее температура оказывается на 200°С ниже температуры воспламенения газа. В начале сжатия давление Р1 и температура tl. Показатель адиабаты к=1,36; R=314 Дж/(кг К), температура воспламенения t всп.

Определить величину работы сжатия и степень сжатия.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | МПа | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| tl | °С | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| tвcn | °С | 610 | 612 | 620 | 626 | 631 | 638 | 642 | 647 | 651 | 658 |

- Политропный процесс

Уравнение политропы в системе координат Рv (рисунок 2.5) при  постоянной  теплоёмкости   Рvn =const,

где n — показатель политропы.

Рисунок 2.5 - PV диаграмма политропного процесса

Характеристикой политропного процесса является величина

φ =                                                    (2.40)

где  к показатель  адиабаты,  к =

Рисунок 2.6 - PV диаграмма политропных процессов

По рисунку 2.6 можно по величине показателя политропы определить ее относительное расположение в  диаграмме  Рv,  а также выяснить характер процесса, т.е. имеет ли место подвод или отвод тепла и увеличение или уменьшение внутренней энергии газа.

- Для процессов расширения:

1. n < 1 - тепло подводится (q>0), внутренняя энергия газа  увеличивается (Δu>0);

2. к > n >1 -  тепло  подводится  (q>0),   внутренняя   энергия  газа  уменьшается

(Δu <0);

3. n > к -  тепло  отводится  (q<0),   внутренняя   энергия  газа  уменьшается

(Δu <0).

- Для процессов сжатия:

1. n < 1 - тепло отводится , внутренняя энергия газа уменьшается;

2. к> n >1 - тепло отводится, внутренняя энергия газа увеличивается;

3. n >к — тепло подводится, внутренняя энергия газа увеличивается.

Зависимость  между начальными и конечными параметрами процесса:

- между Р и v:

(2.41)

- между Т и v:

(2.42)

- между Р и Т:

(2.43)

Работа 1 кг газа определяется по следующим формулам:

1=  (P1 v1-Р2v2)                                            (2.44)

1=  [1-]                                              (2.45)

1=  (Т1 -Т2)                                                  (2.46)

1=  [1 - ]                                           (2.47)

Если количество тепла, участвующего в процессе, известно, что работа может быть также вычислена по формуле:

1=  q                                                      (2.48)

Для определения работы газа массой М кг нужно в формулах (2.44),  (2.45) и (2.47) заметить удельный объем v общим объемом газа:

L =  (P1 V1-Р2V2)                                         (2.49)

L =  [1-]                                           (2.50)

L =  [1 - ]                                         (2.51)

Формула (2.46) для газа массой M кг примет следующий вид:

L=  (Т1 -Т2)                                        (2.52)

или                                                 L =  Q                                               (2.53)

Теплоемкость политропного процесса определяется из уравнения:

с =                                                         (2.54).

или                                                 с=сv                                                (2.57).

Количество тепла, сообщаемого газу или отводимого от него:

q = c(t2-tl) = сv  (t2 - tl)                            (2.58)

Q = Mc(t2-tl) = M сv  (t2 - tl)                      (2.59)

Величина Q может быть также определена, если известна работа политропного процесса:

Q = L                                                 (2.60)

Изменение внутренней энергии газа в политропном процессе находится по формуле:

Δu = Cvm(t2-tl)                                                (2.61)

Показатель политропного процесса определяется из уравнения:

n=                                                    (2.62)

Задание № 6. 1 кг воздуха при давлении P1 и температуре tl расширяется политропно до давления P2. Определить конечное состояние воздуха, изменение внутренней энергии, количество подведенного тепла и полученную работу, если показатель политропы n =1,2.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рl | бар | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,3 |
| tl | °С | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 116 |
| Р2 | бар | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

Пример:

В закрытом сосуде емкостью V = 0,6 м3 содержится воздух при давлении Р1 = 5 бар и температуре t1 = 20°С. В результате охлаждения сосуда воздух, содержащийся в нем, теряет тепло  в  количестве  Q= -105 кДж. Принимая теплоемкость воздуха постоянной, определить, какое давление и какая температура установятся после этого в сосуде.

Решение:

Из уравнения состояния  Клапейрона-Менделеева масса воздуха в сосуде определяется  по  формуле:

М=

М==3,57 кг

Количество тепла, отводимого от воздуха в процессе, определяется по уравнению:

Q= Mcvm(t2— t1),

откуда                                                t2 =+ t1

где  cvm –средняя  массовая  изохорная  теплоёмкость  воздуха,  определяемая  по  формуле:

cvm=

где  μcvm –средняя  мольная  изохорная  теплоёмкость  воздуха,  для  двухатомных  газов    μcvm=20,93;

μ – моль,  для  воздуха  μ=28,96; следовательно:

cvm=20,93/28,96=0,723  кДж/кг·К

t2=+20=-20,7 °С

Из соотношения параметров в изохорном процессе:

давление  в  конечном  состоянии  определяется  из  уравнения:

Р2=Р1

Р2=5· =4,3 бар

Ответ: после охлаждения  сосуда  в  нём  установится давление  4,3 бар,  температура-20,7°С.

# Контрольные  вопросы

# 1. Какой  закон  применим  для  изотермического  процесса?

# 2. Какой  закон  применим  для  изобарного  процесса?

# 3. Какой  закон  применим  для  изохорного  процесса?

# 4. Напишите  формулу для  определения  показателя  адиабаты  в  зависимости  от  теплоёмкости.

Контрольные задания по теме «Использование ДВС в народном хозяйстве»

Основные показатели работы двигателя.

Цель работы: изучить литературу, записать основные показатели работы двигателя и рассчитать задачу пользуясь формулами из задания № 2.

Алгоритм выполнения работы:

- Изучить рекомендуемую литературу

- Записать основные показатели работы двигателя.

- Рассчитать одну задачу.

Задача 1.

Вычислить рабочий объем цилиндра двигателя  V (cм3), если:

1)       диаметр цилиндра  d = 13,5см;

2)       ход поршня  s = 16см.

Задача 2

Вычислить степень сжатия  E , если:

1)       полный объем цилиндра  Vа  = 2дм3;

2)       объем камеры сгорания  Vc  = 0, 13дм3.

Задача 3.

Вычислить литраж двигателя  Vл в литрах, если:

1)       объём камеры сгорания  Vc   = 85см3;

2)       полный объём цилиндра  Va = 1385см3;

3)       двигатель  4- х  цилиндровый.

Задача 3.

Вычислить литраж двигателя  V л   (литр) , если:

1) рабочий объем двигателя  V = 1639 см3;

2) двигатель 4-х цилиндровый.

Задача 4.

Вычислить полный объем цилиндра  Va, (см3)  если:

1)       Объем камеры сгорания  Vc = 75см3;

2)       Рабочий объем цилиндра  V =  1200см3.

Задача 5.

Вычислить степень сжатия двигателя  E, если:

1)       Объём камеры сгорания  Vc = 0, 13дм3;

2)       Рабочий объём  V = 1200см3.

Задача 6

Вычислить рабочий объем цилиндра  V (см3), если:

1)       диаметр цилиндра  d =15, 5см;

2)       ход поршня  s = 18см.

Задача 7

Вычислить степень сжатия двигателя  E если:

1)       полный объем цилиндра Va =  1, 5дм3;

2)       объем камеры сгорания  Vc  = 1, 1дм3.

Задача 8.

Вычислить литраж двигателя  Vл в литрах, если:

1)       Объём камеры сгорания  Vc = 85см3;

2)       Полный объём цилиндра  Va = 1, 3дм3;

3)       Двигатель 6 – ти цилиндровый.

Задача 9.

Вычислить литраж двигателя Vл (литр), если:

1)       рабочий объем цилиндра  V = 1439см3;

2)       двигатель 6-ти цилиндровый.

Задача 10.

Вычислить полный объем цилиндра  Va (см3) , если:

1)       объем камеры сгорания  Vc =85см3;

2)       рабочий объем цилиндра  V = 1300см3.

Задача 11.

Вычислить рабочий объём двигателя  V (см3), если:

1)       расстояние между В.М.Т  и  Н.М.Т.  = равно 15см.;

2)       окружность поршня  = 37, 7см.

3  ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Тема: Нахождение  параметров  водяного  пара  по  hS  диаграмме

Цель работы: Формирование  умений  использования hS  диаграммы и применения полученных знаний при решении задач

Ресурсы:

- Методические  указания  по выполнению заданий  на практических занятиях [Текст] : - Екатеринбург :  УПЭТ, 2013.-55с.

- Бахшиева Л.Т., Кондрауров Б.П. [и др.]  Техническая термодинамика и теплотехника: учебное пособие для вузов  [Текст] : - М.: Изд. центр "Академия", 2008.-345с.

- Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара [Текст]: - М.: Энергоатомиздат, 2004.-456с.

Задание:

- ознакомиться с общими сведениями;

- выполнить  задания № 1, 2 и 3;

- ответить на контрольные вопросы.

Общие  сведения:

- Наряду с таблицами насыщенного пара исключительно важное значение в теплотехнических расчётах имеют диаграммы Ts и hs. На рисунке 4.1 изображена диаграмма Ts для водяного пара. Кривая О1K — нижняя пограничная  кривая (х=0). Кривая KВ1- верхняя пограничная  кривая (х= 1).

Точка 01 соответствует температуре 273 К (0°С), точка К — критическому состоянию пара.

Рисунок 3.1 – РV  диаграмма водяного пара

С достаточной для практики точностью можно считать, что нижняя пограничная кривая совпадает с изобарами жидкости. Поэтому кривая О1K одновременно изображает процесс подогрева жидкости при постоянном давлении от 0°С до температуры кипения.

Линии АВ представляют собой одновременно изобары и изотермы и изображают процесс парообразования. Линии ВС представляют собой изобары и изображают процесс перегрева пара. Вся область жидкости в диаграмме Ts совпадает с кривой О1K. Между кривыми О1K и KВ1 расположена область влажного насыщенного пара. В диаграмме Ts наносят так же кривые одинаковой степени сухости пара NP, LM и др. Так как площади диаграммы Ts, ограниченные кривой процесса,  крайними ординатами и осью абсцисс, измеряют в определенном масштабе количество тепла, подведенного к рабочему телу при постоянном давлении, то площадь 001A1G соответствует энтальпии жидкости, площадь A1 В1FG - теплоте парообразования (r) и площадь B1C1DF - теплота перегрева. Вся площадь ОО1А1В1С1D соответствует энтропии перегретого пара h.

Для решения ряда задач удобно в диаграмме Ts иметь также изохоры (v = const) и кривые одинаковых внутренних  энергий (u = const).

- Диаграмма hs

На рисунке 3.2 изображена диаграмма hs для водяного пара. На ней нанесены изохоры (пунктирными кривыми), изобары, изотермы и линии равной сухости пара. Линия ВВ - верхняя пограничная кривая. Ниже её расположена область влажного насыщенного пара, выше её - область перегретого пара. Изобары в области насыщенного пара - прямые линии, являющиеся одновременно изотермами. При переходе в область перегретого пара изобары и изотермы разделяются, и каждая из них представляет собой отдельную кривую.

Обычно часть диаграммы hs для области влажного пара со степенью сухости пара ниже 0.5 отбрасываются.

Диаграмма hs имеет много ценных свойств: она позволяет быстро определить параметры пара с достаточной для технических расчетов точностью, дает возможность определять энтальпию водяного пара и разность энтальпий в виде отрезков, наглядно изображает адиабатный процесс, имеющий большое значение при изучении паровых двигателей и позволяет достаточно точно решать различные практические задачи.

Рисунок 3.2 -  hs - диаграмма водяного пара

Пример:

Определить состояние водяного пара, если давление его Р=6 бар, а удельный объем v = 0,3 м3 /кг.

Решение:

Давлению 6 бар соответствует удельный объем сухого насыщенного пара v" = 0,3156 м3/кг (таблица  II-II [12]). Так как для заданного состояния v" > v, то пар является влажным. Степень сухости его можно  определить  из уравнения (3.1):

следовательно:                            х=

х==0,95

Ответ: при  заданных  параметрах  пар  является  насыщенным со  степенью  влажности  5%.

Практические  задания

Задание №1. Задано состояние пара: давление Р и степень сухости X. Пользуясь диаграммой hs, определить температуру, удельный объем, теплоту парообразования, энтальпию и энтропию пара.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | бар | 6 | 18 | 20 | 23 | 26 | 31 | 33 | 39 | 42 | 48 |
| X | - | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 0.98 |

Задание №2. Пользуясь диаграммой, определить энтропию пара при давлении Р:  сухого насыщенного;  влажного насыщенного при степени сухости X  и  перегретого при температуре t

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | бар | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| X | - | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
| t | °С | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 |

Задание №3. В паровом котле находится m кг пароводяной смеси с паросодержанием Х1 при давлении Р1. Сколько времени необходимо для поднятия давления до Р2 при закрытых вентилях, если пароводяной смеси сообщается тепло Q

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | кг | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| х1 | - | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 |
| Р1 | бар | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| Р2 | бар | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Q | МДж/м3 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |

Контрольные вопросы

1. Показать на диаграмме hs верхнюю пограничную кривую. Какая степень сухости на этой кривой?

2. Как перевести единицы измерения давления из МПа в бар? из кПа в бар?

3. Какие линии совпадают в области влажного пара?

4. Как изображается на диаграмме hs процесс дросселирования?

Контрольные задания по теме «Расчет процессов изменения состояния с помощью таблиц и диаграммы»

Задача

Для процесса изменения состояния водяного пара 1-2 (исходные данные приведены в табл. 1 по вариантам) рассчитать:

- параметры р,υ, t, u, h, s, x в начальном и конечном состояниях;

- изменение калорических параметров Au, Ah, As;

- теплоту (q) и работуО,) процесса.

Для решения задачи использовать таблицы воды и водяного пара [3]. Результаты расчѐта представить в виде табл. 2 и 3. Процесс показать в р-υ, T-s,

и h-s- диаграммах.	Таблица 1

| № вар. | Процесс | Дано |
| --- | --- | --- |
| 1 | адиабатный | р1=50 бар, | t1=440°C, | x2=l |
| 2 | изобарный | p1=20 бар, | x1=0,8, | x2=l |
| 3 | изотермический | t1=180°C, | x1=0, | x2=l |
| 4 | изохорный | p1=0,06 бар, | υ 1=2,733, | x2=l |
| 5 | испарение | p1=l бар | x1=0, | x2=l |
| 6 | адиабатный | p1=5,5 бар, | x1=l, | p2=3 бар |
| 7 | изобарный | p1= 20 бар, | x1=l, | t2=400°C |
| 8 | изотермический | t1=180°C, | x1=l, | p2= 5 бар |
| 9 | изохорный | x1=1, | p1 =0,6 бар, | t2=320°C |
| 10 | испарение | p1=l бар, | x1=0, | x2=0,9 |
| изохорн 11 | адиабатный | p1=50 бар, | h1=3293,2 кДж/к | р2=3 бар |
| 12 | изобарный | p1=20 бар, | x1=0,8, | t2=400°C |
| 13 | изотермический | t1=180°C, | x1=0, | p2=5 бар |
| 14 | изохорный | p1=0,06 бар, | x1=0,115, | p2=l бар |
| 15 | конденсация | p1=1 | x1=l, | x2=0 |
| 16 | адиабатный | x1=l, | t1=155,5°C, | p2=50 бар |
| 17 | изобарный | p1=20 бар, | t1=400°C, | x2=1 |
| 18 | изотермич. | t1=180 oC | x1=l, | x2=0 |
| 19 | изохорный | p1=l | t1=320°C, | x2=l |
| 20 | конденсация | p1=l бар, | x1=0,9, | x2=0 |
| 21 | адиабатный | p1=3 бар, | x1=0,961, | p2=50 бар |
| 22 | изобарный | p1=20 бар, | t1=400°C, | x2=0,8 |
| 23 | изотермический | p1=5 бар, | t1=180°C, | x2=0 |
| 24 | изохорный | p1=l бар, | υ =2,732 / , 1 M3 KГ | t2=36,18°C |
| 25 | испарение | t1=99,63°C, | x1=0, | x2=l |

Таблица 2

| Точки | р, бар | υ, м3/кг | t, °C | u, кДж/кг | h, кДж/кг | s, кДж/кг· К | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3 |
| --- |
| Au Ah | As | q w ℓ |
| кДж/кг | кДж/кг·К | кДж/кг |

Контрольные задания по теме «Определение размеров сопла»

Из сопла Лаваля вытекает водяной пар. Давление пара на входе в сопло р1=40 бар, температура (t1) [или степень сухости (x1)] на входе в сопло даны в табл.2 по вариантам. Давление на выходе из сопла р2=1бар. Расход пара G=0,5т/ч.

Потерями на трение пренебречь. Скорость на входе в сопло c1= 0. Принять

Определить скорость пара на выходе из сопла (c2) и площадь выходного сечения (f2, мм2), скорость в минимальном сечении сопла (cкр) и площадь минимального сечения (fmin , мм2).

При решении задачи воспользоваться таблицами термодинамических свойств воды и водяного пара [3].

Показать процесс истечения в h-s- диаграмме.

Таблица 2

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti°C | 450 | 400 | 350 | 300 | - |
| x1 | - | - | - | - | 1 |

Решение задач по конденсации пара.

Задача 1. Определить средний коэффициент теплоотдачи при плёночной конденсации водяного пара атмосферного давления на горизонтальной трубе диаметром d = 0,016 м, длиной 1 м, если температура стенки трубы tс = 80° C. Вычислить массу конденсата, образующегося на этой трубе.

Задача 2.Определить средний коэффициент теплоотдачи и массу конденсата при плёночной конденсации водяного пара при давлении 1 МПа на 1 м2 теплообменной поверхности, выполненной из вертикальных труб диаметром d = 0,016 м и длиной l = 1,4 м температура которых tс = 150° C.

Задача 1 (к теме 11). При заданных условиях конденсации определить: а) средний коэффициент теплоотдачи и сравнить результат с данными номограммы на рис. 12-9 [1]; б) мощность теплового потока, отводимого через стенку, трубы при конденсации пара; в) расход конденсата, стекающего с трубы (режим конденсации рассматривать как пленочную конденсацию неподвижного пара).

Данные, необходимые для решения своего варианта задачи, выбрать из табл 8.1

Таблица 8.1

| Наименование | Варианты | задач |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Давление сухого Насыщенного водяного Пара кПа | 4,2 | 7,4 | 7,4 | 100 | 100 | 4,2 | 7,4 | 7,4 | 100 | 100 |
| Пар конденсируется На стенках трубы | Стенка расположена вертикально | Стенка расположена горизонтально |
| Длина трубы, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр трубы, м | 0,02 | 0,024 | 0,02 | 0,024 | 0,02 | 0,024 | 0,02 | 0,024 | 0,02 | 0,024 |
| Температура стенки, | 25 | 30 | 35 | 70 | 60 | 25 | 30 | 35 | 70 | 70 |

Задача 4 Определить расход пара на обогрев воды в пароводяном теплообменнике при условии, что весь пар в теплообменнике превращается в конденсат, выходящий из теплообменника в состоянии насыщения при давлении греющего пара Найти площадь поверхности нагрева в теплообменнике при условии, что средний коэффициент теплоотдачи .

Представить схематично графики изменения температуры теплоносителей вдоль поверхности нагрева Объяснить, зависит ли средний логарифмический температурный напор и площадь поверхности нагрева в таком пароводяном теплообменнике от включения теплоносителей по схеме «прямоток» или «противоток». Потерями теплоты через стенки теплообменника в окружающую среду пренебречь Данные, необходимые для решения своего варианта задачи, выбрать из табл 11.1

Таблица 11.1

| Наименование заданных условий | Варианты задачи |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Расход воды в пароводяном теплообменнике | кг/ч | 30 кг/с | 2 /мин | 50 /ч | 30 кг/с | кг/ч | 20 /мин | 0,5 /мин | 20 кг/с | 0,015 /с |
| Температура воды, °С - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| на выходе | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Давление греющего пара (при степени сухости 0,98 МПа)) | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |

Приложение А

Международная система  единиц (СИ)

| Наименование величины | Единицы измерения | Сокращенные обозначения единиц измерения |
| --- | --- | --- |
| Основные единицы |
| Длина | метр | м |
| Масса | килограмм | кг |
| Время | секунда | сек |
| Сила электрического тока | Ампер | А |
| Термодинамическая температура | градус Кельвина | К |
| Производные единицы |
| Площадь | квадратный метр | м2 |
| Объем | кубический метр | м3 |
| Плотность (объемная масса) | килограмм на кубический метр | кг/м3 |
| Скорость | метр в секунду | м/с |
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | рад/с |
| Сила | Ньютон | Н |
| Давление (механическое напряжение) | Ньютон на квадратный метр | Н/м2 |
| Работа, энергия, количество теплоты | Джоуль | Дж |
| Мощность | Ватт | Вт |
| Удельная работа, удельная энергия, удельная теплота | Джоуль на килограмм | Дж/кг |
| Энтальпия системы | Джоуль | Дж |
| Удельная энтальпия | Джоуль на килограмм | Дж/кг |
| Энтропия системы | Джоуль на градус | Дж/град |
| Удельная энтропия | Джоуль на килограмм градус | Дж/(кг град) |
| Теплоемкость системы | Джоуль на градус | Дж/град |
| Удельная теплоемкость | Джоуль на килограмм градус | Дж/(кг град) |

Приложение Б

Соотношения  между  единицами  давления

| Единица | бар | Па | кгс/см2 | физ. атм. | мм рт.ст. | мм вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бар | 1 | 105 | 1,01972 | 0,986923 | 750,062 | 10197,2 |
| 1 Па | 10-5 | 1 | 10,1972·10-6 | 9,86923·10-6 | 7,50062·10-3 | 0,101972 |
| 1 кгс/см2 (1 ата) | 0,980665 | 98,0665·103 | 1 | 0,967841 | 735,559 | 104 |
| 1 физ. атм. | 1,01325 | 1,01325·105 | 1,03323 | 1 | 760 | 10,3323·103 |
| 1 мм рт.ст. | 1,33322·10-3 | 133,322 | 1,35951·10-3 | 1,31579·10-3 | 1 | 13,5951 |
| 1мм вод.ст. | 98,0665·10-6 | 9,80665 | 10-4 | 96,7841·10-6 | 73,5559·10-3 | 1 |

Приложение В

(справочное)

Средняя массовая теплоемкость при постоянном объеме сvm в диапазоне

температур от 0 до t (°С), кДж/(кг · К)

| t | О2 | N2 | СО | СО2 | Н2О | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,655 | 0,742 | 0,743 | 0,626 | 1,398 | 0,716 |
| 100 | 0,663 | 0,743 | 0,745 | 0,677 | 1,411 | 0,719 |
| 200 | 0,675 | 0,746 | 0,749 | 0,721 | 1,432 | 0,724 |
| 300 | 0,690 | 0,752 | 0,757 | 0,760 | 1,457 | 0,732 |
| 400 | 0,705 | 0,760 | 0,766 | 0,794 | 1,486 | 0,741 |
| 500 | 0,719 | 0,769 | 0,778 | 0,824 | 1,516 | 0,752 |
| 600 | 0,733 | 0,779 | 0,789 | 0,851 | 1,547 | 0,762 |
| 700 | 0,745 | 0,780 | 0,801 | 0,875 | 1,580 | 0,773 |
| 800 | 0,756 | 0,800 | 0,812 | 0,896 | 1,614 | 0,784 |
| 900 | 0,766 | 0,811 | 0,823 | 0,916 | 1,648 | 0,794 |
| 1000 | 0,775 | 0,821 | 0,833 | 0,933 | 1,682 | 0,804 |
| 1100 | 0,783 | 0,830 | 0,843 | 0,949 | 1,715 | 0,813 |
| 1200 | 0,791 | 0,839 | 0,852 | 0,964 | 1,749 | 0,821 |
| 1300 | 0,798 | 0,848 | 0,861 | 0,977 | 1,781 | 0,829 |
| 1400 | 0,805 | 0,856 | 0,869 | 0,989 | 1,813 | 0,837 |
| 1500 | 0,811 | 0,863 | 0,876 | 1,001 | 1,843 | 0,844 |
| 1600 | 0,817 | 0,870 | 0,883 | 1,011 | 1,873 | 0,851 |
| 1700 | 0,823 | 0,877 | 0,889 | 1,020 | 1,901 | 0,857 |
| 1800 | 0,829 | 0,883 | 0,895 | 1,029 | 1,929 | 0,863 |
| 1900 | 0,834 | 0,889 | 0,901 | 1,037 | 1,955 | 0,869 |
| 2000 | 0,839 | 0,894 | 0,906 | 1,044 | 1,980 | 0,874 |
| 2100 | 0,844 | 0,900 | 0,911 | 1,052 | 2,005 | 0,879 |
| 2200 | 0,849 | 0,905 | 0,916 | 1,058 | 2,028 | 0,884 |
| 2300 | 0,854 | 0,909 | 0,921 | 1,064 | 2,050 | 0,889 |
| 2400 | 0,858 | 0,913 | 0,925 | 1,070 | 2,072 | 0,893 |
| 2500 | 0,863 | 0,917 | 0,929 | 1,075 | 2,075 | 0,897 |
| 2600 | 0,867 | 0,923 | 0,936 | 1,083 | 2,113 | 0,901 |
| 2700 | 0,872 | 0,928 | 0,941 | 1,088 | 2,132 | 0,905 |
| 2800 | 0,877 | 0,933 | 0,946 | 1,094 | 2,150 | 0,910 |
| 2900 | 0,882 | 0,938 | 0,951 | 1,099 | 2,168 | 0,914 |
| 3000 | 0,887 | 0,943 | 0,956 | 1,105 | 2,185 | 0,919 |

Приложение Г

(справочное)

Средняя массовая теплоемкость при постоянном давлении   срm в диапазоне

температур от 0 до t (°С), кДж/(кг · К)

| t | О2 | N2 | СО | СО2 | Н2О | Воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,915 | 1,039 | 1,040 | 0,815 | 1,860 | 1,003 |
| 100 | 0,923 | 1,040 | 1,042 | 0,866 | 1,873 | 1,006 |
| 200 | 0,935 | 1,043 | 1,046 | 0,910 | 1,894 | 1,011 |
| 300 | 0,950 | 1,049 | 1,054 | 0,949 | 1,919 | 1,019 |
| 400 | 0,965 | 1,057 | 1,063 | 0,983 | 1,948 | 1,028 |
| 500 | 0,979 | 1,066 | 1,075 | 1,013 | 1,978 | 1,039 |
| 600 ' | 0,993 | 1,076 | 1,086 | 1,040 | 2,009 | 1,049 |
| 700 | 1,005 | 1,087 | 1,098 | 1,064 | 2,042 | 1,060 |
| 800 | 1,016 | 1,097 | 1,109 | 1,085 | 2,076 | 1,071 |
| 900 | 1,026 | 1,108 | 1,120 | 1,105 | 2,110 | 1,081 |
| 1000 | 1,035 | 1,118 | 1,130 | 1,122 | 2,144 | 1,091 |
| 1100 | 1,043 | 1,127 | 1,140 | 1,138 | 2,177 | 1,100 |
| 1200 | 1,051 | 1,136 | 1,149 | 1,153 | 2,211 | 1,108 |
| 1300 | 1,058 | 1,145 | 1,158 | 1,166 | 2,243 | 1,116 |
| 1400 | 1,065 | 1,153 | 1,166 | 1,178 | 2,275 | 1,124 |
| 1500 | 1,071 | 1,160 | 1,173 | 1,190 | 2,305 | 1,131 |
| 1600 | 1,077 | 1,167 | 1,180 | 1,200 | 2,335 | 1,133 |
| 1700 | 1,083 | 1,174 | 1,186 | 1,209 | 2,363 | 1,144 |
| 1800 | 1,089 | 1,180 | 1,192 | 1,218 | 2,391 | 1,150 |
| 1900 | 1,094 | 1,186 | 1,198 | 1,226 | 2,417 | 1,156 |
| 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 | 1,099 1,104 1,109 1,114 1,118 1,123 1,127 1,132 1,137 1,142 1,147 | 1,191 1,197 1,202 1,206 1,210 1,214 1,220 1,225 1,230 1,235 1,240 | 1,203 1,208 1,213 1,218 1,222 1,226 1,233 1,238 1,243 1,248 1,253 | 1,233 1,241 1,247 1,253 1,259 1,264 1,272 1,277 1,283 1,288 1,294 | 2,442 2,467 2,490 2,512 2,534 2,555 2,575 2,594 2,216 2,630 2,647 | 1,161 1,166 1,171 1,176 1.180 1,184 1,183 1,192 1,197 1,201 1,206 |

Приложение  Д

(справочное)

Параметры насыщенного водяного пара в зависимости от температуры

| t, °С | Р, МПа | v ′, м3/кг | v ", м3/кг | ρ", кг/м3 | h', кДж/кг | h", кДж/кг | r, кДж/кг | s', кДж/ (кг·К) | s",кДж/ (кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,006108 | 0,0010002 | 206,3 | 0,0048 | 0,000 | 2501 | 2501 | 0 | 9,1544 |
| 10 | 0,001228 | 0,0010004 | 106,42 | 0,009398 | 42,04 | 2519 | 2477 | 0,1510 | 8,8994 |
| 20 | 0.002337 | 0.0010018 | 57,84 | 0.01729 | 83,90 | 2537 | 2454 | 0,2964 | 8,6665 |
| 50 | 0,01233 | 0,0010121 | 12,04 | 0,08306 | 209,3 | 2592 | 2383 | 0,7038 | 8,0753 |
| 80 | 0,04736 | 0,0010290 | 3,408 | 0,2934 | 334,9 | 2643 | 2308 | 1,0753 | 7,6116 |
| 100 | 0,10132 | 0,0010435 | 1,673 | 0,5977 | 419,1 | 2676 | 2257 | 1,3071 | 7,3547 |
| 125 | 0,23208 | 0,0010649 | 0,7704 | 1,298 | 525,0 | 2713 | 2188 | 1,5814 | 7,0777 |
| 150 | 0,476 | 0,0010906 | 0,3926 | 2,547 | 632,2 | 2746 | 2114 | 1,8418 | 6,8383 |
| 175 | 0,8925 | 0,0011208 | 0,2166 | 4,617 | 741,1 | 2773 | 2032 | 2,0909 | 6,6256 |
| 200 | 1,5551 | 0,0011565 | 0,1272 | 7,862 | 852,4 | 2793 | 1941 | 2,3308 | 6,4318 |
| 225 | 2,55 | 0,0011992 | 0,07837 | 12,76 | 966,9 | 2802 | 1835 | 2,5640 | 6,2488 |
| 250 | 3,98 | 0,0012512 | 0,05006 | 19,98 | 1085,7 | 2801 | 1715 | 2,7934 | 6,0721 |
| 275 | 5,95 | 0,0013168 | 0,03274 | 50,53 | 1210,7 | 2785 | 1574,2 | 3,0223 | 5,8938 |
| 300 | 8,59 | 0,0014036 | 0,02164 | 46,21 | 1344,9 | 2749 | 1404,2 | 3,2548 | 5,7049 |
| 325 | 12,06 | 0,001529 | 0,01417 | 70,57 | 1493,6 | 2684 | 1190,3 | 3,5002 | 5,4891 |
| 350 | 16,54 | 0,001741 | 0,008803 | 113,6 | 1671,5 | 2565 | 893,5 | 3,7786 | 5,2117 |
| 374 | 22,09 | 0,00280 | 0,00347 | 288,0 | 2039,2 | 2150,7 | 111,5 | 4,3258 | 4,5418 |

* Подробные таблицы параметров насыщенного  пара и  воды  в  состоянии  насыщения  см. в [13] - «Термодинамические свойства воды и водяного пара».

Параметры  в  критической точке:

Ркр = 22,129 МПа; tkp = 374,15 °С; vKp = 0,00326 м3/кг

Приложение  е

(справочное)

Параметры насыщенного водяного пара в зависимости от давления

| Р, МПа | t,°С | v′, м3/кг | v", м3/кг | р", кг/м3 | h', кДж/кг | h", кДж/кг | г, кДж/кг | S′, кДж/ (кг·К) | S", кДж/ (кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 6,92 | 0,0010001 | 129,208 | 0,0077 | 29,32 | 2513,8 | 2484,5 | 0,1054 | 8,975 |
| 0,002 | 17,514 | 0,0010014 | 66,97 | 0,01493 | 73,52 | 2533 | 2459 | 0,2609 | 8,722 |
| 0,005 | 32,88 | 0,0010053 | 28,19 | 0,03547 | 137,83 | 2561 | 2423 | 0,4761 | 8,393 |
| 0,01 | 45,84 | 0,0010103 | 14,68 | 0,05812 | 191,9 | 2584 | 2392 | 0,6492 | 8,149 |
| 0,02 | 60,08 | 0,0010171 | 7,647 | 0,1308 | 251,4 | 2609 | 2358 | 0,8321 | 7,907 |
| 0,05 | 81,35 | 0,0010299 | 3,239 | 0,3087 | 340,6 | 2645 | 2305 | 1,0910 | 7,593 |
| 0,1 | 99,64 . | 0,0010432 | 1,694 | 0,5903 | 417,4 | 2675 | 2258 | 1,3026 | 7,360 |
| 0,2 | 120,23 | 0,0010605 | 0,8854 | 1,129 | 504,8 | 2707 | 2202 | 1,5302 | 7,127 |
| 0,5 | 151,84 | 0,0010927 | 0,3247 | 2,669 | 640,1 | 2749 | 2109 | 1,860 | 6,822 |
| 0,8 | 170,42 | 0,0011149 | 0,2403 | 4,161 | 720,9 | 2769 | 2048 | 2,046 | 6,663 |
| 1,0 | 179,88 | 0,0011273 | 0,1946 | 5,139 | 762,7 | 2778 | 2015 | 2,138 | 6,587 |
| 1,2 | 187,95 | 0,0011385 | 0,1633 | 6,124 | 798,3 | 2785 | 1987 | 2,216 | 6,5233 |
| 1,5 | 198,28 | 0,0011539 | 0,1317 | 7,593 | 844,6 | 2792 | 1947 | 2,314 | 6,445 |
| 2,0 | 212,37 | 0,0011766 | 0,09958 | 10,041 | 908,5 | 2799 | 1891 | 2,447 | 6,340 |
| 2,5 | 223,93 | 0,0011972 | 0,07993 | 12,51 | 961,8 | 2802 | 1840 | 2,554 | 6,256 |
| 3,0 | 233,83 | 0,0012163 | 0,06665 | 15,0 | 1008,3 | 2804 | 1796 | 2,646 | 6,186 |
| 3,6 | 244,16 | 0,0012380 | 0,05543 | 18,04 | 1057,5 | 2802 | 1745 | 2,740 | 6,113 |
| 4,0 | 250,3 | 0,0012520 | 0,04977 | 20,09 | 1087,5 | 2800,6 | 1713,2 | 2,7965 | 6,0689 |
| 5,0 | 263,91 | 0,0012858 | 0,03943 | 25,36 | 1154,2 | 2792,8 | 1638,2 | 2,9209 | 5,9712 |
| 10,0 | 310,96 | 0,0014522 | 0,01803 | 95,47 | 1407,9 | 2724,8 | 1316,9 | 3,3601 | 5,6147 |
| 20,0 | 365,72 | 0,00203 | 0,00586 | 170,5 | 1826,8 | 2410,3 | 583,4 | 4,0147 | 4,9280 |

* Подробные таблицы параметров насыщенного  пара и  воды  в  состоянии  насыщения  см. в [13] - «Термодинамические свойства воды и водяного пара».

Параметры  в  критической точке:

Ркр = 22,129 МПа; tkp = 374,15 °С; vKp = 0,00326 м3/кг

Приложение  ж

(справочное)

Параметры перегретого водяного пара

| Р | 2,0 МПа | 3,0 МПа | 5,0 МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tн = 212,37°С; h" = 2799кДж/кг; v′ = 0,09958 м3/кг; s" = 6,340 кДж/(кг·К) | tн = 233,83°С; h" = 2804 кДж/кг; v′ = 0,06665 м3/кг; s" = 6,186 кДж/(кг·К) | tн = 263,91°С; h" = 2794 кДж/кг; v′ = 0,03944 м3/кг; s" = 5,973 кДж/(кг·К) |
| t,°С | v, м3/кг | h,кДж/кг | s, кДж/ (кг·К) | v, м3/кг | h, кДж/кг | s, кДж/ (кг·К) | v, м3/кг | h,кДж/кг | s, кДж/ (кг·К) |
| 0 | 0,0009991 | 2,1 | 0,0000 | 0,0009986 | 3,1 | 0,0000 | 0,0009976 | 5,2 | 0,0004 |
| 50 | 0,0010112 | 210,9 | 0,7020 | 0,0010107 | 211,8 | 0,7018 | 0,0010098 | 213,6 | 0,7005 |
| 100 | 0,0010424 | 420,1 | 1,3048 | 0,0010419 | 420,9 | 1,3038 | 0,0010408 | 422,5 | 1,3020 |
| 150 | 0,0010895 | 632,8 | 1,838 | 0,0010889 | 633,4 | 1,837 | 0,0010876 | 634,7 | 1,835 |
| 200 | 0,0011561 | 852,4 | 2,328 | 0,0011551 | 852,6 | 2,326 | 0,0011530 | 853,6 | 2,322 |
| 250 | 0,1114 | 2900 | 6,539 | 0,07067 | 2853 | 6,283 | 0,0012492 | 1085,7 | 2,789 |
| 300 | 0,1255 | 3019 | 6,757 | 0,08119 | 2988 | 6,530 | 0,04539 | 2920 | 6,200 |
| 350 | 0,1384 | 3134 | 6,949 | 0,09051 | 3111 | 6,735 | 0,05195 | 063 | 6,440 |
| 400 | 0,1511 | 3246 | 7,122 | 0,09929 | 3229 | 6,916 | 0,05781 | 3193 | 6,640 |
| 450 | 0,1634 | 3357 | 7,282 | 0,1078 | 3343 | 7,080 | 0,06332 | 3315 | 6,815 |
| 500 | 0,1735 | 3468 | 7,429 | 0,1161 | 3456 | 7,231 | 0,06858 | 3433 | 6,974 |
| 550 | 0,1875 | 3578 | 7,569 | 0,1243 | 3569 | 7,373 | 0,07370 | 3550 | 6,120 |
| 600 | 0,1995 | 3690 | 7,701 | 0,1325 | 3682 | 7,506 | 0,07870 | 3666 | 7,257 |
| 650 | 0,2114 | 3802 | 7,827 | 0,1405 | 3796 | 7,633 | 0,08357 | 3782 | 7,787 |
| 700 | 0,2232 | 3917 | 7,947 | 0,1484 | 3911 | 7,755 | 0,08842 | 3899 | 7,510 |

* Подробные таблицы параметров  перегретого пара см. в [13] - «Термодинамические свойства воды и водяного пара».

Список  Литературы

Основная:

1. Архаров A.M., Архарова A.M. [и др.]Теплотехника: учебник для вузов под общ. ред. Афонасьева В.Н.- 2-е изд., перераб. и доп. [Текст]:  - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.-469с.

2. Бахшиева Л.Т., Кондрауров Б.П. [и др.]  Техническая термодинамика и теплотехника: учебное пособие для вузов [Текст]:  - М.: Изд. центр "Академия", 2008.-345с.

3. Луканин В.Н., Шатров М.Г. [и др.] Теплотехника: учебник для вузов [Текст]:  - М.: Высшая школа, 2002.- 399с.

4. Прибытков И.А. Теоретические основы теплотехники: учеб. для студентов учреждений среднего профессионального образования [Текст]: – М.: Изд. центр "Академия", 2004.-276с.

Дополнительная:

5. Костерев Ф.М. Теоретические основы теплотехники [Текст]:-М.:Энергоиздат, 1984.-301с.

6. Лашутина Н.Г. [и др.] Техническая термодинамика с основами теплопередачи и гидравлики: учебное пособие для учащихся техникумов под общ .ред. Медведева P.M. [Текст]:  -   Л.: Машиностроение, 1988.-201с.

7. Литвин A.M. [и др.]Теоретические основы теплотехники: учебник.- 6-е изд., перераб. и доп. [Текст]:  - М.: Энергия, 1969.-183с.

8. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи [Текст]:  - М.: Энергия, 1977.-213с.

9. Новиков П.П. Термодинамика [Текст]:  - М.: Машиностроение, 1984.-254с.

Справочная:

10. Краснощеков Е.П., Сухомол А.С. Задачник по теплопередаче [Текст]: - М.: Энергия,

1980.-226с.

11. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике [Текст]: -М.: Машиностроение, 1980.-194с.

12. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара [Текст]: - М.: Энергоатомиздат, 2004.-456с.