Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

2016

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией электроэнергетики Председатель комиссии ______________Н.А. Шурова «25» августа 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ Н.Б. Чмель «29» августа 2016 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Дмитриенко Е.В., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № задания | № темы | Содержание задания | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| 1 | 1.1 | Выполнение титульного листа практических работ. | A3 или А4 |
| 2 | 1.2 | Вычерчивание контура детали с делением окружности на равные части, нанесением размеров. | A3 или А4 |
| 3 | 1.3 | Чертеж деталей с применением сопряжений, уклоном и конусностью. | A3 или А4 |
| 4 | 2.5 | Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. | A3 или А4 |
| 5 | 2.7 | Комплексные чертежи и аксонометрические проекции пересекающихся геометрических тел. | A3 или А4 |
| 6 | 2.8 | Построение третьей проекции по двум заданным | A3 или А4 |
| 7 | 3.1 | Технический рисунок модели. | А4 |
| 8 | 4.2 | Выполнение чертежей изображений с использованием дополнительных видов | A3 или А4 |
| 9 | 4.2 | Выполнение простого разреза | A3 или А4 |
| 10 | 4.2 | Выполнение сложного разреза | A3 или А4 |
| 11 | 4.2 | Выполнение вынесенных сечений | A3 или А4 |
| 12 | 4.2 | Выполнение выносного элемента | A3 или А4 |
| 13 | 4.3 | Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. | A3 или А4 |
| 14 | 4.4 | Эскиз детали с резьбой | А4 |
| 15 | 4.5 | Чертеж резьбового соединения | A3 или А4 |
| 16 | 4.5 | Чертеж сварного соединения | A3 или А4 |
| 17 | 4.6 | Сборочный чертеж соединения стандартными крепежными деталями (болтовое, шпилечное, винтовое). Составление спецификации к сборочному чертежу. | A3 или А4 |
| 18 | 4.7 | Деталирование сборочного чертежа | A3 или А4 |
| 19 | 5.1 | Электрическая принципиальная схема. | A3 или А4 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выполнение титульного листа практических работ.

Студент должен:

иметь представление:

-   о конструкции некоторых прописных и строчных букв греческого и латинского

алфавитов;

знать:

-  размеры основных форматов чертежных листов (ГОСТ 2.301-68);

-  типы и размеры линии чертежа (ГОСТ 2.303-68);

-  размеры и конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита,

цифр и знаков;

уметь:

-  выполнять различные типы линии на чертежах;

-  наносить слова и предложения чертежным шрифтом.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять различные типы линии на чертежах, наносить слова, цифры и предложения чертежным шрифтом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А4 или А3. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий, чертежным шрифтом с соблюдением толщины линий шрифта.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Основные сведения по оформлению чертежей" и «Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах».

Краткие теоретические сведения

Формат листа определяется наружной рамкой, выполненной сплошной тонкой линией, по которой производиться обрезка.

Внутренняя рамка поля чертежа выполняется сплошной основной линией.

Шрифтом называется графическая форма изображения букв, цифр и условных знаков, которые используются при выполнении чертежей.  Параметры шрифта приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Шрифты чертёжные ГОСТ 2.304-81

Устанавливаются следующие размеры шрифта 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Последовательность решения задачи:

1. Начертить наружную рамку формата.

2. Начертить внутреннюю рамку поля чертежа.

3. Сплошными тонкими линиями выполнить разметку листа для написания текста.

4. Написать текст в тонких линиях и проверить правильность его исполнения.

5. Обвести текст с соблюдением толщины линий шрифта.

Образец выполнения титульного листа показан на рисунке 1.

АН ПОО «Уральский промышленно – экономический техникум»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина: Инженерная графика

К 13.02.02. 05. 01.16

|  | Выполнил студент Иванов С.С. Преподаватель Дмитриенко Е.В. |
| --- | --- |

Задание для графической работы

Задание для всех вариантов смотрите на рисунке 1.  Выполнить титульный лист к контрольной работе. Шрифт тип Б с наклоном,

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Вычерчивание контура детали с делением окружности

на равные части, нанесением размеров.

Студент должен:

иметь представление:

-   о делении отрезка, угла, окружности на равные части и оформлении чертежей;

знать:

-  определения и стандартные масштабы;

-  форму, содержание и размеры граф основной надписи;

-  правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов;

-  правила построения правильных вписанных многоугольников;

-  правила проведения выносных и размерных линий для линейных и угловых

размеров;

-  общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68;

-  упрощения в нанесении размеров;

уметь:

-  выполнять различные типы линии на чертежах;

-  обозначать стандартные масштабы в основной надписи и на изображениях;

-  заполнять графы основной надписи;

-  располагать размерные числа по отношению к размерным линиям.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться вычерчивать контура технических деталей с применением делений окружности, нанесение размеров и заполнение граф основной надписи.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Основные сведения по оформлению чертежей", «Геометрические построения» и «Основные правила нанесения размеров».

Краткие теоретические сведения

Окружность – геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от заданной точки, называемой центром не заданное ненулевое расстояние, называемое её радиусом.

План построения деления окружности на равные части:

1. Определить на какое количество необходимо разделить окружность.

2. Выполнить деление окружности, используя рисунок 1или таблицей хорд № 1.

Рисунок 1

Деление окружности на произвольное число равных частей можно производить с помощью таблицы хорд, численное выражение которых определяется умножением радиуса данной окружности на коэффициент, соответствующий числу деления, представленный в таблице.

Таблица хорд (коэффициентов для деления окружности)

Таблица 1

| Число частей делений окружности | Коэффициент | Число частей делений окружности | Коэффициент | Число частей делений окружности | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000 | 11 | 0,282 | 21 | 0,149 |
| 2 | 1,000 | 12 | 0,258 | 22 | 0,142 |
| 3 | 0,866 | 13 | 0,239 | 23 | 0,136 |
| 4 | 0,707 | 14 | 0,223 | 24 | 0,130 |
| 5 | 0,588 | 15 | 0,208 | 25 | 0,125 |
| 6 | 0,500 | 16 | 0,195 | 26 | 0,120 |
| 7 | 0,434 | 17 | 0,184 | 27 | 0,116 |
| 8 | 0,383 | 18 | 0,178 | 28 | 0,112 |
| 9 | 0,342 | 19 | 0,165 | 29 | 0,108 |
| 10 | 0,309 | 20 | 0,156 | 30 | 0,104 |

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежей с учетом нанесенных размеров задач № 1и равномерно расположить их на листе.

2. В тонких линиях вычертить контуры заданной детали.

3. Нанести необходимые размеры.

4. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 2.

Задание для графической работы

Вычертить контуры деталей, применяя правила деления окружности на равные части.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Чертеж деталей с применением сопряжений, уклоном и конусностью

Студент должен:

иметь представление:

-   о построении сопряжений, уклонов, конусности и оформлении чертежей;

знать:

-  определения и стандартные масштабы;

-  форму, содержание и размеры граф основной надписи;

-  правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов;

-  правила построения правильных вписанных многоугольников;

- последовательность построения лекальных кривых (эллипс, гипербола,

парабола, синусоида);

-  правила проведения выносных и размерных линий для линейных и угловых

размеров;

-  общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68;

-  упрощения в нанесении размеров;

уметь:

-  выполнять различные типы линии на чертежах;

-  обозначать стандартные масштабы в основной надписи и на изображениях;

-  заполнять графы основной надписи;

-  располагать размерные числа по отношению к размерным линиям;

-  строить перпендикулярные и параллельные линии, уклон и конусность;

-  строить сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей;

-  строить овалы и овоиды;

-  строить различные виды лекальных кривых.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться вычерчивать контура технических деталей с применением различных типов сопряжений, уклона, конусности, нанесение размеров и заполнение граф основной надписи.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или трех листах А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Основные сведения по оформлению чертежей", «Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей» и «Основные правила нанесения размеров».

Краткие теоретические сведения

Под сопряжением понимают плавный переход от одной линии к другой.

План построения сопряжений:

1. Определить и провести на чертеже линию, удаленную от одной из заданных линий на расстояние, равное радиусу сопряжения.

2. Определить и провести на чертеже линию, удаленную от другой заданной  линии на расстояние, равное радиусу сопряжения.

3. Найти точку пересечения построенных линий, являющейся центром сопряжения.

4. Построить точки сопряжения заданных линий с сопрягаемой дугой окружности, т. е. точку касания заданной линии с окружностью.

5. Построить сопрягаемую дугу окружности в пределах найденных точек сопряжения.

Уклоном называется величина, характеризующая наклон одной прямой по отношению к другой (Рисунок 1).

Рисунок 1

Конусностью называется отношение основания прямого кругового конуса к его высоте.   Для усеченного конуса конусность определяется по формуле (Рисунок 2):

Рисунок 2

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежей с учетом нанесенных размеров задач №№ 1, 2, 3 и равномерно расположить их на листе.

2. В тонких линиях вычертить контуры заданных деталей.

3. Нанести необходимые размеры.

4. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 3.

Рисунок 3.

Задание для графической работы

В задаче 1 начертить контур детали, применяя правила построения сопряжений, проставить размеры. Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1 и 2.

В задаче 2 чётные варианты выполняют чертежи балки двутавровой, нечётные – швеллера, с построением уклонов и сопряжений, проставить размеры и обозначение

уклона.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 3.

В задаче 3 выполнить чертёж пробки с построением конусности, проставить размеры и обозначение конусности.  Задание взять в таблице 1.

Таблица 1.

Таблица 2.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Комплексные чертежи  и аксонометрические проекции

геометрических тел.

Студент должен:

иметь представление:

-  о методах проецирования;

- о взаимном положении прямых в пространстве;

- о проекциях плоских фигур;

- о критериях принадлежности прямых и точек плоскости;

- о назначении аксонометрических проекций;

- об образовании геометрических тел и поверхностей;

знать:

- проецирование точки на три плоскости проекции;

- комплексный чертеж точки;

-  проецирование отрезка прямой на три плоскости проекции;

- расположение прямой относительно плоскостей проекции;

- изображение плоскости на комплексном чертеже;

- расположение    плоскости    относительно    плоскостей проекции;

- взаимное расположение плоскостей;

- виды аксонометрических проекций (изометрия, диметрия), расположение

осей и коэффициенты искажения;

- проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса);

уметь:

- измерять координаты точки;

- читать комплексные чертежи проекций точек;

- строить третью проекцию по двум заданным.

- читать комплексные чертежи проекций отрезка прямой;

- строить третью проекцию отрезка прямой по двум заданным.

- читать комплексные чертежи проецирования плоскости.

- изображать плоские фигуры, окружности и геометрические тела в аксоно-

метрических проекциях.

- строить проекции точек и линий, принадлежащих поверхностям геометри-

ческих тел;

- строить аксонометрические проекции геометрических тел.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться вычерчивать комплексные чертежи и изометрические проекции геометрических тел с построением проекций точек, принадлежащих этим телам.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или четырех листах А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения тем "Метод проекций", «Проецирование отрезка прямой», «Проецирование геометрических тел» и «Аксонометрические проекции».

Краткие теоретические сведения

Для построения изометрических проекций плоских многогранников необходимо определить проекции их вершин и соединить их отрезками прямых, получив проекции сторон.

Окружность в изометрических проекциях проецируется в виде эллипса. Эллипс строится по восьми точкам. На осях  X и Y в обе стороны от точки их пересечения отмечаем точки на расстоянии равном R окружности.  БОЭ = 1,22D;   МОЭ = 0,71D.   Большая (БОЭ) перпендикулярна к отсутствующей оси: горизонтальная плоскость X0Y  Z,  фронтальная плоскость X0Z  Y,  профильная плоскость Y0Z  X.  БОЭ  МОЭ.

В задании проекции точек А на призме и цилиндре и проекции точек А и В на пирамиде и конусе изображены, для примера, построенными, перечерчивать их не нужно.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры комплексных чертежей с учетом нанесенных размеров и изометрических проекций прямой призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и равномерно расположить их на листе.

2. В тонких линиях перечертить контуры заданных деталей на ортогональный чертеж.

3.  Нанести необходимые размеры.

4.  Построить в изометрии заданные геометрические тела.

5.  Построить принадлежащие поверхностям геометрических тел точки на ортого-

нальном чертеже и в изометрии.

6.  На свободном месте начертить таблички с координатами точек.

7. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Задание для графической работы

Задание для всех вариантов смотрите на рисунке 2.  Построить проекции геометрических тел, построить проекции точек М и К, принадлежащие поверхности геометрических тел (ортогональный чертеж и изометрия).

Рисунок 2.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Комплексные чертежи и аксонометрические проекции

пересекающихся геометрических тел.

Студент должен:

иметь представление:

- о развертке геометрического тела;

знать:

- сечение тел проецирующими плоскостями;

- нахождение действительной величины отрезка и плоской фигуры способами

вращения, совмещения и перемены плоскостей проекции;

- построение многогранников;

уметь:

- строить взаимное пересечение многогранников;

- изображать взаимное пересечение многогранников в аксонометрических проекциях.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять построения и определять видимости линий пересечения геометрических тел на комплексном и аксонометрическом чертеже.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Сечение геометрических тел плоскостями".

Краткие теоретические сведения

Линия пересечения гранных поверхностей представляет собой одну или несколько замкнутых ломаных линий и определяется с помощью вспомогательных секущих плоскостей двумя способами:

1. Находят линии пересечения граней одного тела с гранями другого, т.е. сводят задачу к нахождению линии пересечения двух плоскостей;

2. Находят точки пересечения ребер одного многогранника с гранями другого. При этом задача

сводится к нахождению точек встречи прямой и плоскости.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры комплексных чертежей с учетом нанесенных размеров и изометрической проекции.

2. В тонких линиях перечертить контуры заданных деталей на ортогональный чертеж.

3.  Нанести необходимые размеры.

4.  Построить в изометрии заданные взаимно пересекающиеся геометрические тела.

5.  Построить принадлежащие поверхностям геометрических тел точки на ортогональном чертеже и в изометрии.

6. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

По двум данным проекциям геометрических тел построить третью проекцию и изометрию. Построить линию взаимного пересечения этих тел. На горизонтальной проекции линия взаимного пересечения тел не показана.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Построение третьей проекции по двум заданным

Студент должен:

иметь представление:

- о выборе положения модели для более наглядного ее изображения;

знать:

- порядок построения третьей проекции модели по двум заданным;

уметь:

- строить по двум проекциям третью проекцию модели;

- вычерчивать аксонометрические проекции модели;

- строить комплексные чертежи моделей по натурным образцам и по аксоно-

метрическому изображению.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять построения третьей проекции модели по двум заданным и её изометрической проекции.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Проекции моделей".

Краткие теоретические сведения

Построение третьей проекции модели по двум заданным выполняется путем нахождения отдельных точек в проекционной связи.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры комплексного чертежа модели с учетом нанесенных размеров и изометрической проекции. Разметить их положение на листе.

2.  В тонких линиях вычертить контуры двух проекций заданной модели.

3.  Построить третью проекцию.

4.  Нанести необходимые размеры.

5.  Построить изометрическую проекцию модели.

9. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Построение третьего вида модели по двум заданным и её изометрического изображения.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Технический рисунок модели

Студент должен:

иметь представление:

- о выборе положения модели для более наглядного ее изображения;

знать:

- порядок построения аксонометрической проекции по двум заданным;

- выполнение и оформление технического рисунка.

уметь:

- строить по двум проекциям аксонометрическую модель детали;

- правильно выполнять и оформлять технический рисунок модели.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять технический рисунок по двум заданным видам детали.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на тетрадном листе или миллиметровой бумаге. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Проекции моделей",  "Аксонометрические проекции", "Разрезы".

Краткие теоретические сведения

Технический рисунок геометрических тел начинают выполнять с аксонометрических осей и построения на них оснований этих тел. Порядок построения технического рисунка геометрических тел ничем не отличается от порядка построения наглядного изображения с помощью чертежных инструментов. Разница состоит лишь в том, что наглядное изображение строят с помощью чертежных инструментов и по размерам, а технический рисунок -от руки, на глаз, с соблюдением пропорций предмета.

Чтобы выразительнее показать объем геометрических тел, на их поверхности наносят условную светотень с помощью параллельных штрихов. Толщина штрихов и интервал между ними зависят от того, на какой части предмета они наносятся. На освещенных участках штрихи наносят тонкими линиями с увеличенным интервалом, а в теневой части штрихи выполняют толстыми линиями с меньшим интервалом. Поэтому одна и та же линия штриховки может иметь разную толщину. На более освещенном участке она тонкая, удаляясь же от него, линия утолщается. Достигается это легким нажатием на грифель карандаша, когда надо сделать тонкую линию, и постепенным усилением нажима, когда линию требуется утолстить.

Для повышения наглядности и выразительности, чтобы придать объемность, на выполненный технический рисунок наносят штриховку (рис. 5). Нанесение на технический рисунок светотени, показывающей распределение света на поверхностях изображаемого предмета, называют оттенением. При этом предполагают, что свет падает на предмет сверху слева. Освещенные поверхности оставляют светлыми, затененные – покрывают штриховкой, которая тем чаще, чем темнее поверхность предмета. Штриховку наносят параллельно какой-нибудь образующей или параллельно осям проекций.  На рис. 5, а приведен технический рисунок цилиндра, на котором оттенение выполнено параллельной штриховкой(сплошные параллельные линии различной толщины), на рис. 5,б—шраферовкой (штриховка в виде сетки), а на рис. 5, в — с помощью точек (с увеличением освещения расстояние между точками увеличивается).

Оттенение на рабочих чертежах деталей могут быть выполнены также тушевкой — частым, почти сплошным нанесением штрихов в различном направлении, или отмывкой, выполненной тушью или красками.

На каждом рисунке применяют один какой-либо способ оттенения, и все поверхности изображаемого предмета оттеняются.

Рис.5. Нанесение штриховки

Последовательность решения задачи:

1. В выбранном на чертеже месте строят аксонометрические оси и намечают расположение детали с учетом максимальной ее наглядности.

2. Отмечают габаритные размеры детали, начиная с основания, и строят объемный параллелепипед, охвативший всю деталь.

3. Габаритный параллелепипед мысленно расчленяют на отдельные геометрические формы, составляющие его, и выделяют их тонкими линиями.

4. После проверки и уточнения правильности сделанных наметок обводят линиями необходимой толщины видимые элементы детали.

5. Выбирают способ оттенения и выполняют соответствующую дорисовку технического рисунка

6. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

По двум видам детали выполнить технический рисунок. При выполнении графической работы по техническому рисованию – по двум заданным видам детали выполнить технический рисунок – нужно помнить, что наглядность технического рисунка детали зависит от выбора положения детали по отношению к аксонометрическим осям. Технический рисунок детали Б выполняют с вырезом четверти, а детали А – без выреза. Форма детали выявляется с помощью светотени.

Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выполнение чертежей изображений с использованием дополнительных видов.

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов и разрезов при вычерчивании

чертежей деталей;

знать:

- виды и их назначение;

- основные, местные и дополнительные виды и их применение;

- разрезы   простые:   горизонтальный,   фронтальный,   профильный и наклонный;

- местные разрезы.

уметь:

- графически изображать различные материалы в разрезах;

- выполнять и обозначать основные, местные и дополнительные виды.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять построения чертежей с использованием дополнительных видов.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Дополнительный вид — это изображение, полученное проецированием детали на плоскость, не параллельную основным плоскостям проекций. Необходимость в дополнительных видах возникает, если какой-либо элемент детали не может быть показан ни на одном из основных видов без искажения формы и размеров. Исходные данные работы "Дополнительные и местные виды"  таким элементом является сквозной паз на кронштейне, расположенном под углом 60° к плоскости основания. На рис. 6.3 показано, что только проецирование на дополнительную плоскость проекций П4, параллельную плоскости кронштейна, позволяет получить истинное изображение паза и наглядно проставить его размеры. Дополнительному виду присваивают имя — очередная по чертежу буква русского алфавита. Направление проецирования (направление взгляда) указывают на чертеже стрелкой, над которой приводят имя вида. Размеры стрелок и шрифта те же, что при обозначении разрезов и сечений. Примером является обозначение дополнительного вида А на рис. 6.1 и 6.2.

Изображение дополнительного вида располагают на свободном месте чертежа, над изображением указывают имя вида. Изображение можно поворачивать, выравнивая относительно рамки чертежа, как на рис. 6.1, но рекомендуется выполнять его в проекционной связи с тем видом, на котором указано направление взгляда (см. рис. 6.3). В случае поворота изображения, оно снабжается символом поворота. Вид может быть показан полностью или ограничен линией обрыва. На дополнительном виде допускается не показывать элементы, не относящиеся к фрагменту, ради которого этот вид выполнен. Так, на виде А не показаны элементы, расположенные за кронштейном.

Последовательность решения задачи:

- Формат А 3 расположить так, чтобы основная надпись располагалась вдоль большей стороны листа. Выполнить рамку и основную надпись (185х55) в соответствии с ГОСТ 2.104-68*.

- Расположить основные виды на листе так, чтобы они были размещены равномерно и занимали максимальное поле чертежа, то есть выполнить компоновку. Для этого нанести тонкими линиями габаритные прямоугольники видов. Рекомендуется размещать указанные прямоугольники от верхней и левой границ рамки чертежа на расстоянии 50  мм. Далее выполнить изображения прямоугольников для вида спереди и вида сверху в масштабе 1:1, то есть в два раза крупней, чем на изображении исходных данных (габариты вдоль оси x= 120 мм, вдоль оси y= 60 мм и вдоль оси z= 60 мм). Далее отступить от прямоугольника для вида спереди 100 мм вправо и точно также изобразить габаритный прямоугольник для вида слева.

- Начертить в габаритных прямоугольниках вид спереди и вид слева детали, изображение которой задано в исходных данных (рис. 3). Следует помнить, что при переносе исходных данных необходимо использовать масштаб 1:1, то есть в два раза крупнее, чем на рисунке.

- Выполнить построение третьего вида по двум заданным.

- Выполнить построение дополнительного вида в соответствии с образцом задания.

- Проставить габаритные размеры.

- Заполнить основную надпись.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Задание для графической работы

По двум данным видам построить третий вид, выполнить построение дополнительного вида в соответствии с образцом задания. Проставить габаритные размеры. Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выполнение простого разреза

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов, разрезов и сечений при вычерчивании

чертежей деталей;

знать:

- виды и их назначение;

- основные, местные и дополнительные виды и их применение;

- разрезы   простые:   горизонтальный,   фронтальный,   профильный и наклонный;

- местные разрезы.

уметь:

- графически изображать различные материалы в разрезах и сечениях;

- выполнять и обозначать основные, местные и дополнительные виды;

- выполнять и обозначать простые разрезы;

- соединять половину вида с половиной разреза;

- выполнять разрезы через тонкие стенки, ребра и т.п.;

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять построения третьего вида по двум заданным, необходимые простые разрезы и изометрические проекции с вырезом четверти.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Чтение чертежа, это мысленное расчленение предмета на составные части и определение их на поверхности.

Построение третьей проекции по двум заданным выполняется путем установления какими линиями ограничены контуры элементов и как они проецируются на две плоскости проекций и их проецирование на третью плоскость.

Скрытые элементы выявляются с помощью простых разрезов, выполненных плоскостями совпадающими с осями симметрии. Если секущая плоскость рассекает вдоль ребро, то ребро не штрихуется.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа детали с учетом нанесенных размеров и изометрической проекции. Разметить их положение на листе.

2.  В тонких линиях вычертить контуры двух проекций заданной детали.

3.  Построить третью проекцию.

4.  Выполнить необходимые простые разрезы.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Построить изометрическую проекцию детали.

7.  Выполнить вырез передней четверти.

9. Нанести линии штриховки.

10. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

По двум данным видам построить третий вид, необходимые простые разрезы, аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти, нанесение размеров. Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выполнение сложного разреза

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов, разрезов и сечений при вычерчивании

чертежей деталей;

знать:

- сложные разрезы: ступенчатые и ломаные;

уметь:

- выполнять и обозначать сложные разрезы.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять сложные разрезы: ступенчатые и ломаные.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Сложный разрез называется ступенчатым, если секущие плоскости параллельны, и ломаным, если секущие плоскости пересекаются под углом, более 90°.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа детали с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе.

2.  В тонких линиях вычертить заданные контуры двух проекций детали.

3.  Выполнить указанный сложный разрез.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Нанести линии штриховки.

7. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Перечертить два вида деталей. Выполнить указанный разрез.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выполнение вынесенных сечений

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов, разрезов и сечений при вычерчивании

чертежей деталей;

знать:

- сложные разрезы: ступенчатые и ломаные;

- сечения наложенные и вынесенные.

уметь:

- выполнять и обозначать вынесенные сечения.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять вынесенные сечения.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Сечение — изображение фигуры, полученной при мысленном рассечении детали плоскостью. Сечение — более простое изображение, чем разрез, так как при его построении показывают только то, что находится непосредственно в секущей плоскости. Разница между сечением и разрезом проиллюстрирована на рис. 3.

Сечение входит как составная часть в каждый разрез, но может существовать и как самостоятельное изображение, которое используют для сокращения графической работы.

Чаще всего сечения применяют, чтобы показать или уточнить поперечную форму детали в определенном месте. При этом секущие плоскости располагают перпендикулярно основным плоскостям проекции или поверхности в месте сечения, то есть перпендикулярно  к  оси  детали.  Такое  сечение  называется   нормальным. В этом слу-чае полученное в секущей плоскости изображение поперечного сечения мысленно отделяют от детали, поворачивают параллельно плоскости проекции и изображают на свободном месте чертежа.

Следует иметь в виду, что сечения, как и разрезы — изображения условные. Условность заключается в том, что секущая плоскость проводится мысленно, а фигура, образованная в сечении, отдельно от детали не существует; ее мысленно отделяют от детали и изображают на свободном месте чертежа.

### Особенности расположения и обозначения сечений на чертежах

Сечение по построению и изображению должно соответствовать направлению, указанному стрелками. Правила выполнения и обозначения линий сечения те же, что и для разрезов. В случае необходимости сечение оформляется соответствующей надписью. Штриховка частей детали, расположенных в секущей плоскости, осуществляется так же, как и в случае оформления разрезов.

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на вынесенные и наложенные.

Вынесенным называется сечение, если оно выполнено отдельно от основного изображения. Контур вынесенного сечения изображают сплошными основными линиями (как и сечения, входящего в состав разреза). На рис. 24 приведен пример детали с вынесенными сечениями. Чтобы выявить поперечную форму этой детали, ее мысленно рассекают двумя плоскостями. Образуются плоские фигуры — сечения. В первом выявлена форма детали в месте, где сняты лыски. Во втором сечении показана поперечная форма и размеры шпоночной канавки.

Итак, на чертеже одной детали может быть столько сечений, сколько нужно для полного выявления ее форм.

Вынесенное сечение можно располагать на любом месте поля чертежа. Оно может быть помещено на месте, предназначенном для одного из видов, как сечение А-А на рис. 24, или в стороне (рис. 26,а). Сечение может быть размещено непосредственно на продолжении линии сечения (рис. 24 и рис. 26,б), а также в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 25,а и рис. 27,в).

Наложенным называется сечение, которое располагается непосредственно на чертеже детали (как бы накладывается на соответствующий вид, совмещается с ним). Контур основного изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают, а контур наложенного сечения изображают сплошной тонкой линией, как показано на рис. 25,б и 26,г. При этом наложенное сечение располагают в месте, где проходит секущая плоскость.

Наложенное сечение затемняет чертеж и неудобно для нанесения размеров. Поэтому предпочтение отдают вынесенным сечениям.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 25

|  |  | (в) |
| --- | --- | --- |
| (а) | (б) | (г) |

Рис. 26

Итак, по характеру выполнения сечения делят на вынесенные и наложенные. По форме все сечения можно разделить на симметричные (рис. 24 и рис. 26), и несимметричные (рис. 25).

В симметричных сечениях всегда указывают ось симметрии тонкой штрихпунктирной линией, линию сечения не проводят и дополнительно (стрелками и буквами) не обозначают. Буквами также не обозначают и само сечение. Аналогично оформляют симметричное сечение в разрыве между частями одного и того же вида, (рис. 26,в).

Симметричные вынесенные сечения можно располагать рядом с рассеченной деталью, выше или ниже ее, чтобы ось симметрии являлась продолжением линии сечения, то есть следа секущей плоскости (см. рис. 24 и рис. 26,б).

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, необходимо проводить линию сечения со стрелками, но буквами не обозначать (рис. 25).

Если секущая плоскость проходит через ось вращения цилиндрического, конического, сферического углубления или сквозного отверстия, то контуры отверстия или углубления в сечении показывают полностью по типу разреза (рис.  27,а). Разрезы применяют также, если сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, что показано на рис. 27,б [1, 2].

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 27

По положению секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций сечения подразделяют на горизонтальные, вертикальные и наклонные. На рис. 13 заштриховано горизонтальное сечение, на рис. 24 изображены вертикальные, нормальные сечения.

Наклонное (косое) сечение выполняется плоскостью, наклоненной к оси детали под некоторым углом.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа детали с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе.

2.  В тонких линиях вычертить заданные контуры детали.

3.  Выполнить указанные сечения.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Нанести линии штриховки согласно материалу.

7. Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; сечение плоскостью В – в проекционной связи.  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выполнение выносного элемента

Студент должен:

иметь представление:

- о применении различных типов видов, разрезов и сечений при вычерчивании

чертежей деталей;

- расположение вынесенных элементов.

знать:

- сложные разрезы: ступенчатые и ломаные;

- обозначение и расположение сечений и выносных элементов

уметь:

- выполнять и обозначать выносные элементы на чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться обозначать и выполнять выносные элементы на чертеже.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Изображения – виды, разрезы, сечения".

Краткие теоретические сведения

Выносной элемент –дополнительное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении формы, размеров или других данных. При применении выносного элемента соответствующее место на основном изображении отмечают замкнутой сплошной линией - окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента надписывают его обозначение и масштаб, если он отличается от масштаба чертежа. Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствующему месту на изображении предмета.

Оформление выносного элемента приведено на рис.2.25.

Более подробные сведения по построению изображений на чертежах изложены в ГОСТ 2.305-68.

Рис.2.25-Оформление выносного элемента

Последовательность решения задачи:

1.Выбрать главное изображение.

2. Установить количество изображений – видов, разрезов, сечений, выносных элементов, которые однозначно дают представление о форме и размерах детали, и дополняющих какой-либо информацией главное изображение, помня о том, что количество изображений на чертеже должно быть минимальным и достаточным.

3. Выбрать масштаб изображений по ГОСТ 2.302-68. Для изображений на рабочих чертежах предпочтительным является масштаб 1:1. Масштаб на чертеже детали не всегда должен совпадать с масштабом сборочного чертежа. Крупные и не сложные детали можно вычерчивать в масштабе уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 и т.д.), мелкие элементы лучше изображать в масштабе увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; и т.д.).

4. Выбрать формат чертежа. Формат выбирается в зависимости от размера детали, числа и масштаба изображений. Изображения и надписи должны занимать примерно 2/3 рабочего поля формата. Рабочее поле формата ограничено рамкой в строгом соответствии с ГОСТ 2.301-68* по оформлению чертежей. Основная надпись располагается в правом нижнем углу (на формате А4 или А3 основная надпись располагается только вдоль короткой стороны листа);

5. Выполнить компоновку чертежа. Для рационального заполнения поля формата рекомендуется тонкими линиями наметить габаритные прямоугольники выбранных изображений, затем провести оси симметрии. Расстояния между изображениями и рамкой формата должно быть примерно одинаковым. Оно выбирается с учётом последующего нанесения выносных, размерных линий и соответствующих надписей.

6. Вычертить деталь. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Выполнив тонкими линиями чертёж детали, удалить лишние линии. Выбрав толщину основной линии, обвести изображения, соблюдая соотношения линий по ГОСТ 3.303-68. Обводка должна быть чёткой. После обводки выполнить необходимые надписи и проставить числовые значения размеров над размерными линиями (предпочтительно размером шрифта 5 по ГОСТ 2.304-68).

7. Заполнить основную надпись.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

По чертежу детали выполнить два выносных элемента по ГОСТ 10539-80* (см. рисунок 83 и Приложение 1).  Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

| А | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| В | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Вычерчивание крепежных деталей с резьбой.

Студент должен:

иметь представление:

- о винтовой линии на поверхности цилиндра и конуса;

- о винтовой поверхности;

- о сбегах, недорезах, проточках и фасках;

знать:

- классификацию, основные параметры и характеристики стандартных резьб

общего назначения;

- первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей

(обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений,

изображение зазоров).

уметь:

- изображать   и   обозначать стандартные  и  специальные резьбы и резьбовые

соединения.

- заполнять спецификацию, наносить номера позиций на сборочном чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять резьбовые соединения двух деталей и оформлять его сборочным чертежом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Разъемные соединения деталей".

Краткие теоретические сведения

Под резьбовым соединением понимают разъемное соединение, выполненное с помощью резьбовых крепежных деталей – винтов, болтов, шпилек, гаек или резьбы нанесенной непосредственно на соединяемые детали. Наружная резьба выполняется сплошными толстыми основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру. Внутренняя резьба – наоборот. Линию, определяющую границу резьбы, обозначают в конце ее полного профиля толстой основной линией, если резьба видима, или штриховой, если она невидима.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе.

2.  В тонких линиях вычертить деталь А.

3.  В тонких линиях вычертить деталь Б, ввернутой в деталь А на 10 -15 мм.

4.  Определить как сопрягаются данные детали и удалить ненужные линии.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Нанести линии штриховки.

7.  Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

8.  Нанести номера позиций.

9.  Заполнить спецификацию.

Образец выполнения графической работы и размеры спецификации показаны на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Начертить деталь Б ввёрнутой в деталь А на 10 – 15 мм.  Проставить размеры: диаметр резьбы, длину свинчивания, габаритные размеры деталей. На чертеже выполнить спецификацию ( ГОСТ 2.106 – 96 ). Проставит на чертеже номера  позиций.

Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Эскиз детали с резьбой

Студент должен:

иметь представление:

- о форме детали и ее элементах;

- о графической и текстовой части эскиза;

- о конструктивных и технологических базах, нормальных диаметрах, длинах и

особенностях конструирования деталей машин;

- о шероховатости поверхности, допусках и посадках;

знать:

- последовательность выполнения эскиза детали с натуры и сборочного чертежа;

- условные обозначения материалов на чертежах;

- требования к деталям, изготавливаемым механической обработкой поверхностей;

уметь:

- выполнять и читать эскизы.

# Цель выполнения графической работы:

# Изучить правила и приемы составления эскизов.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на клетчатой или миллиметровой бумаге формата А4 или А3. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Эскизы деталей и рабочие чертежи".

Краткие теоретические сведения

Эскиз – это тот же рабочий чертеж детали, но выполненный от руки без применения чертежных инструментов (возможно применение циркуля для проведения окружностей), без масштаба. Следует придерживаться одинаковой толщины линий одного назначения. Надписи и размерные числа необходимо выполнять чертежным шрифтом. Изображения деталей должны быть представлены крупно с соблюдением пропорциональности элементов детали.

При выполнении работы соблюдать правила нанесения размеров:

- число размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и

контроля детали;

- размеры не допускается наносить в виде замкнутой цепочки;

- размеры, относящиеся к одному и тому же элементу конструкции детали,

концентрируются в одном месте и там, где он полнее всего представлен;

- размеры диаметров рекомендуется наносить на изображении, полученном

проецированием на плоскость, параллельную оси детали.

При обозначении параметров шероховатости следует руководствоваться таблицей 1.

Таблица 1.

Последовательность решения задачи:

1.   Прочитать сборочный чертеж, найти заданную деталь на всех видах, опреде-

лить её назначение и конструкцию.

2.   Определить необходимое число изображений, выбрать главный вид (обычно

дают разрез) – вид спереди.

3.   Детали, состоящие из тел вращения, располагать на главном виде горизонталь-

но.

4.   Определить глазомерно соотношение габаритных размеров детали (длины, ши-

рины, высоты).

5.   Выбрать размер листа бумаги.

6.   Нанести на лист габаритные очертания будущих изображений, предусмотрев

место для нанесения размеров, так чтобы поле чертежа было равномерно

загружено, провести осевые и центровые линии.

7.   Нанести контуры детали, выполнить необходимые разрезы.

8.   Обдумать какие необходимо указать размеры и провести размерные линии.

9.   Обвести линии чертежа.

10.  Вычислить размеры детали и проставит размерные числа.

11.  Оформить эскиз: указать шероховатость, написать технические условия, запол-

нить основную надпись, указать материал детали.

Образец выполнения эскиза показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Выполнить эскиз точеной детали по сборочному чертежу.

Проставить необходимые размеры и знаки шероховатости поверхностей.

Деталь для выполнения эскиза выбирается в соответствии с вариантом  по номеру позиции в таблице 2.

Таблица 2.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборочный чертеж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| № поз. детали | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Чертеж резьбового соединения

Студент должен:

иметь представление:

- о винтовой линии на поверхности цилиндра и конуса;

- о винтовой поверхности;

- о сбегах, недорезах, проточках и фасках;

знать:

- классификацию, основные параметры и характеристики стандартных резьб

общего назначения;

- первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей

(обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений,

изображение зазоров).

уметь:

- изображать   и   обозначать стандартные  и  специальные резьбы и резьбовые

соединения труб.

- заполнять спецификацию, наносить номера позиций на сборочном чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять чертеж резьбового соединения.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или двух А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Разъемные и неразъемные соединения деталей".

Краткие теоретические сведения

Трубы соединяются между собой специальными деталями, называемыми фитингами.

Они применяются в случаях, когда один конец трубы непосредственно соединить с помощью резьбы с другим концом второй трубы не представляется возможным.

В зависимости от характера соединения, которое необходимо получить, фитинги могут иметь различную форму (рисунок 47): а – угольник, б – тройник, в – крест, г – муфта прямая, д – муфта переходная. Размеры определяются соответствующими стандартами.

На трубах, а следовательно и на фитингах, выполняется большей частью трубная цилиндрическая резьба.

Размеры каждого фитинга определяются условным проходом D y соединяемых труб.

Условный проход входит также и в условное обозначение фитинга. Например, тройник прямой, предназначенный для соединения труб с условным проходом 40 мм, обозначается: Тройник 40 ГОСТ 8948-75.

Рисунок 47 – Формы фитингов

Для выполнения индивидуального задания по фитинговому соединению следует на чать с вычерчивания фитинга. Пример задания представлен на рисунке 48.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежа с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе.

2.  В тонких линиях вычертить деталь  в соответствии с вариантом.

3.  В тонких линиях вычертить деталь в соответствии с вариантом с ввернутой в него справа трубой. Размеры трубы подобрать по ГОСТу.

4.  Определить как сопрягаются данные детали и удалить ненужные линии.

5.  Нанести необходимые размеры.

6.  Нанести линии штриховки.

7.  Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Рисунок 1

Задание для графической работы

Начертить предложенную деталь (тройник, муфту, угольник) прямой с ввернутой в него справа трубой. Размеры трубы подобрать по ГОСТу. Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Чертеж сварного соединения

Студент должен:

иметь представление:

- об оформлении сварочных чертежей (штриховка в разрезах и сечениях, обводки контуров соприкасающихся деталей, изображение зазоров);

знать:

- виды сварных соединений деталей и их условные обозначения и изображения;

уметь:

- условно изображать сварные соединения;

- заполнять спецификацию, наносить номера позиций на сборочном чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять сварные соединения двух деталей и оформлять их сбороч- ным чертежом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Неразъемные соединения деталей".

Краткие теоретические сведения

В зависимости от взаимного положения свариваемых деталей различают следующие виды сварных соединений:  стыковое (С), угловое (У), тавровое (Т), нахлес- тночное (Н).  Основные типы швов сварных соединений при ручной электродуговой сварке должны соответствовать указанным в таблице 1,  ГОСТ 5264-80.

Таблица 1.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры сборочного чертежа сварного соединения с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе, предварительно выделив место для спецификации.

2.   В тонких линиях вычертить соединяемые детали, количество необходимых видов указано в задании, при необходимости выполнить нужные разрезы.

3.   Нанести необходимые размеры.

4.   При необходимости нанести линии штриховки.

5.   По таблице 1 определить тип швов сварного соединения.

6. Нанести на чертеже условные обозначения сварочных швов, выполнить необходимые надписи.

8.   Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

9.   Нанести номера позиций.

10.  Заполнить спецификацию.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание для графической работы

Выполнить сборочный чертеж сварного соединений деталей по ГОСТ 5264-80.  Определить тип сварочных швов, выполнить их условное обозначение.

Проставить необходимые размеры.

На чертеже выполнить спецификацию ( ГОСТ 2.106 – 96 ).  Проставит на чертеже номера  позиций.

Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 2.

Таблица 2.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Сборочный чертеж соединения

стандартными крепежными деталями

Студент должен:

иметь представление:

- о сбегах, недорезах, проточках и фасках;

знать:

- правила   изображения  стандартных резьбовых  изделий (болты, гайки, винты,

шпильки);

- условные обозначения и изображения стандартных резьбовых изделий по

размерам ГОСТа:

уметь:

- изображать    стандартные    резьбовые    крепежные    детали    упрощенно

(болты, шпильки, винты. гайки, шайбы.);

- заполнять спецификацию, наносить номера позиций на сборочном чертеже.

# Цель выполнения графической работы:

# Научиться выполнять соединения двух деталей стандартными крепежными деталями и оформлять его сборочным чертежом.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на формате А3 или нескольких листах А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Разъемные соединения деталей".

Краткие теоретические сведения

При упрощенном изображении размеры крепежных деталей определяют по условным соотношениям в зависимости от диаметра резьбы. На чертеже наносят размеры: толщину присоединяемых деталей, диаметр резьбы, длину болта (шпильки, винта), диаметр отверстия в деталях. Формулы для расчета упрощенного крепежного элемента и необходимые  для этого данные смотрите на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1.

На чертеже шпилечного соединения линия раздела соединяемых деталей должна совпадать с границей резьбы ввинчиваемого конца шпильки.

Рисунок 2.

Последовательность решения задачи:

1. Вычислить приблизительно габаритные размеры чертежей крепежных элементов (болтом, шпилькой, винтом) с учетом нанесенных размеров. Разметить его на листе, предварительно выделив место для спецификации.

2.   В тонких линиях вычертить соединяемые детали.

3.   Рассчитать параметры упрощенного изображения крепежных элементов соглас-

но задания и данных приведенных на рисунках 1 и 2.

4.   В тонких линиях вычертить, согласно расчетов, на соединяемых деталях упро-

щенное изображение крепежных элементов.

5.   Определить как сопрягаются данные детали и удалить ненужные линии.

6.   Нанести необходимые размеры.

7.   Нанести линии штриховки.

8.   Обвести линии чертежа с соблюдением их толщины.

9.   Нанести номера позиций.

10.  Заполнить спецификацию.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке 3.

Рисунок 3.

Задание для графической работы

Выполнить упрощенное изображение болтового, шпилечного и винтового соеди-

нений по ГОСТ 2.315-68.  Рассчитать длину болта, шпильки и винта. Подобрать стандар-

тные длины.

При выполнении соединения деталей винтом: варианты 1,5,7, 13, 17 – с потайной головкой по ГОСТ 17475-80;  варианты 2, 6, 8, 14, 18 – с полупотайной головкой по ГОСТ 15474-80:  варианты 3, 9, 11, 15 – с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80;  варианты 4, 10, 12, 16 – с круглой головкой по ГОСТ 17473-80.

Проставить размеры: длину болта (шпильки, винта), диаметр резьбы, диаметр отверстия, толщину соединяемых деталей.

На чертеже выполнить спецификацию ( ГОСТ 2.106 – 96 ). Проставит на чертеже номера  позиций.

Задание в соответствии с вариантом взять в таблице 1.

Таблица 1.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Деталирование сборочного чертежа

Студент должен:

иметь представление:

- о нанесении размеров на чертеж детали;

- о заполнении основной надписи;

знать:

- назначение и работу данной сборочной единицы, узла;

- габаритные, установочные и присоединительные размеры;

уметь:

- читать и деталировать сборочный чертеж.

# Цель выполнения графической работы:

# Изучить основные правила и приемы вычерчивания рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу изделия.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на форматах А3 и А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Чтение и деталирование чертежей".

Задание для графической работы

Выполнить эскиз точеной детали по сборочному чертежу.

Проставить необходимые размеры и знаки шероховатости поверхностей.

Деталь для выполнения эскиза выбирается в соответствии с вариантом  по номеру позиции в таблице 2.

Таблица 2.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборочный чертеж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| № поз. детали | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Электрическая принципиальная схема

Студент должен:

иметь представление:

- о условных обозначениях и оформлениях электрических схем;

- о заполнении основной надписи;

знать:

- назначение и работу данной электрической схемы;

уметь:

- читать  и выполнять чертеж несложной  электрической принципиальной схемы.

# Цель выполнения графической работы:

# Изучение правил выполнения и оформления схем, изложенных в ГОСТ 2.701-84, 2.702-75, 2.710.-81, 2.721…2.756-76.

# Требования к оформлению графической работы

Графическую работу следует выполнять на форматах А3 и А4. Выполнять работу четко и аккуратно, карандашом по линейке с сохранением тонких вспомогательных линий построения.

Допускается выполнять работу на компьютере в программе «Компас» или «Автокад» с построением вспомогательных линий.

Полностью выполненную работу следует своевременно сдать преподавателю.

После получения проверенной работы необходимо внимательно изучить все замечания преподавателя. Исправить все допущенные ошибки, либо по указанию преподавателя, переделать работу частично.

Зачтенная практическая работа предъявляется на зачете.

# Методические указания к оформлению графической работы

К выполнению работы следует приступать после изучения темы "Чтение и деталирование чертежей", "Схемы по специальности".

Краткие теоретические сведения

Схемы носят условный характер, однако позволяют лаконично и выразительно излагать инженерную мысль с помощью символики и условных обозначений и должны содержать сведения в объеме, достаточном для изготовления и эксплуатации изделия. Схемы существенно отличаются от проекционных изображений, так как в основу графического изображения элементов, составляющих изделие, положен не проекционный принцип, а условные  изображения  и  знаки.  Плоскостные  условные  графические изображения позволяют сократить объем графической работы и предельно просто передать содержание схемы.

Схема — графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними (ГОСТ 2.102-68).

При выполнении схемы используют следующие термины:

Элемент  схемы  —  составная  часть  схемы,  которая  выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие  самостоятельное  функциональное  назначение  (резистор, трансформатор, антенна и т.п.), Устройство — совокупность элементов, представляющих единую конструкцию (блок, плата и т.п.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.

Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

Функциональная часть — элемент, функциональная группа и устройство, выполняющие определенную функцию.

Функциональная  цепь  —  линия,  канал,  тракт  определенного функционального назначения (канал звука, видеоканал и т.п.).

Линия взаимосвязи (или связи) — отрезок линии, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия.

Установка  —  условное  наименование  объекта  в  энергетических сооружениях, на который выпускается схема.

ВИДЫ И ТИПЫ СХЕМ

Правила выполнения схем, условные графические изображения и обозначения  их  элементов  установлены  стандартами  седьмой классификационной группы ЕСКД (ГОСТ 2.701-84 и последующие).

Классификация схем изделий всех отраслей промышленности, согласно ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы, Общие требования к выполнении» приведена в таблице 1.

Наименование схемы определяется ее видом и типом. Примеры кодов:

• схема электрическая принципиальная-Э3,

• схема гидравлическая соединений - Г4,

• схема электрическая соединений и подключений-ЭД.

Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Функциональные части изображают 1 на схеме в виде прямоугольников или иных плоских фигур с вписанными в них обозначениями типов элементов. Ход рабочего процесса поясняют линиями взаимосвязи со стрелками в соответствии с ГОСТ 2.721-74.

Функциональная схема поясняет определенные процессы, протекающие в отдельных цепях изделия или изделии в целом, Используется для изучения принципа работы изделия, а также при наладке, регулировке, контроле и ремонте изделия.

Принципиальная схема (полная) определяет полный состав элементов и связей между ними и дает представление о принципах работы изделия. Служит для разработки других конструкторских документов, например, чертежей печатных плат, монтажных схем, а также изучения принципов работы изделия при его наладке и эксплуатации.

Схема соединений (монтажная) показывает порядок соединения составных частей  изделия,  состав  элементов  соединений  (проводов,  жгутов, трубопроводов),места присоединений, ввода и вывода.

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. Ею пользуются при разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подключений изделий и при их эксплуатации.

Общая схема определяет составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации. Ею пользуются при ознакомлении с комплексами, а также при их контроле и эксплуатации.

Схема расположения определяет относительное расположение составных частей изделия, а при необходимости также проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов и т.п. Ее используют при разработке других конструкторских документов, а также при изготовлении и эксплуатации изделий.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

- Структурные схемы.

На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. Функциональные части показывают в виде прямоугольников или условных графических обозначений. Построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии. При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования,  типы  и  обозначения  рекомендуется  вписывать  внутрь прямоугольников. При большом числе функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы. Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (токи, напряжения, математические зависимости и т,п.).

- Функциональные схемы

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями, Функциональные части и связи между ними изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах. На схеме указывают позиционное обозначение и наименование; если изображение выполнено в виде условного графического обозначения, то наименование не указывают. Рекомендуется  указывать  технические  характеристики  рядом  с графическими обозначениями или на свободном поле схемы, а также помещать поясняющие  надписи,  диаграммы  или  таблицы,  определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках.

- Принципиальные схемы

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические  элементы  (соединители,  зажимы  и  т.п.),  которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Принципиальная схема, как правило,

дает детальное представление о принципах работы изделия. Принципиальные схемы служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений и чертежей; их используют для изучения принципов работы изделий, а также при их наладке, контроле, ремонте. Поэтому электрическая принципиальная схема должна быть максимально наглядной, удобной для чтения, отображать развитие рабочего процесса в изделии. Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном состоянии. Элементы изделия на схеме вычерчивают в виде условных графических изображений, установленных в стандартах ЕСКД Линии электрической связи  на принципиальной схеме носят условный характер и не являются изображением реальных проводов. Это позволяет располагать условные графические изображения элементов в соответствии с развитием рабочего процесса, а не в соответствии с действительным расположением этих элементов в изделии, и соединять их выводы кратчайшим путем. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня с условными графическими обозначениями элементов должна осуществляться через позиционные обозначения. На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов, нанесенные на изделие, Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен условных графических обозначений входных и выходных элементов — соединителей, плат и т.д. Каждой таблице присваивают позиционное обозначение того элемента, взамен условного графического обозначения которого она помещена. Над таблицей допускается показывать условное графическое обозначение контакта — гнезда или штыря. Таблицы допускается выполнять разнесенным способом. Допускается помещать таблицы с характеристиками цепей при наличии на схеме условных графических обозначений входных и выходных элементов.

Образец выполнения графической работы показан на рисунке1.

Задание для графической работы

Вычертить схему электрическую, руководствуясь правилами оформления принципиальных схем, изложенными в настоящем руководстве. Пример выполнения представлен на рис. 1.

Исходным материалом служат варианты заданий . Размеры условных графических обозначений выдержать в соответствии со стандартами . Позиции, данные в задании, заменить буквенно-цифровым позиционным обозначением. Составить перечень элементов, правила оформления и порядок заполнения которого выдержать по стандарту. Схема выполняется на листе формата А4 с основной надписью по форме. В графе 1 под наименованием изделия (например — Триггер статический) указывается наименование документа (например — Схема электрическая

принципиальная), которое записывается шрифтом, меньшим, чем шрифт наименования изделия

В графе 2 кроме принятого обозначения документа (например— РТ. 31. 01...) записывается код документа ЭЗ — для электрической принципиальной схемы .

Приложение 1

# Text boxes

Шрифт 7,

буквы строчные

120

Шрифт 10,

буквы прописные

Шрифт 5,

буквы строчные

Рис. 24