Тиристорный пускатель.

Схема тиристорного пускателя содержит кнопку ПУСК, транзисторный усилитель, катушку реле К, кнопку СТОП, электронный блок защиты FA с температурной стабилизацией, питающейся от трансформаторов тока и три встречно-параллельных тиристорных схемы на каждую фазу.

При замыкании реле К в один из полупериодов, (+) с точки А через VD1, R1, K поступает на управляющий электрод VS1, он откроется, с его открытием управляющий импульс прекратится, т.к. напряжение на тиристоре падает. При переходе через ноль тиристор закроется. Точки А1, В1, С1 соединены через обмотку двигателя.

В другой полупериод (+) с точки А1 пойдёт через VD2, через К, через R, на управляющий электрод VS2, тиристор VS2 откроется. Тиристорные пускатели ПТ16-380-У5 имеют высокую надёжность, коммутационную способность, устойчивы к механическим воздействиям (вибрациям).