Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК 01.01.07 Тепловые двигатели

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов по специальности   «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Екатеринбург

2014

| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики | Составлено в соответствии с рабочей программой по разделу для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» |
| --- | --- |
| Председатель цикловой комиссии ___________ Н.В. Панова 10.09.2014 г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ___________В.И. Овсянников 20.09.2014 г. |

Составитель:  Панова Н.В.,   преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             4

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 Изучение конструкции паровой турбины                                                                                                                   5

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 Построение рабочего процесса паровой турбины и его расчет в h-s диаграмме                                                              7

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 Определение устройства газовой турбины

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Расчет подогревателей высокого давления                                                                                                                12

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 Расчет деаэратора и подогревателей низкого давления                                                                                                 16

Список литературы                                                                                 20

Введение

Практические занятия для студентов очного отделения по МДК 01.01.07 «Тепловые двигатели» проводятся в соответствии с рабочей программой дисциплины и включают в себя 5 практических.

Практические занятия должны способствовать закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных учащимися во время изучения МДК.

Кроме того, практические занятия должны привить учащимся навыки пользования справочниками, таблицами, нормативной литературой, h,S-диаграммой и другими материалами.

Настоящие методические указания составлены в помощь учащимся при выполнении практических работ.

В данных методических указаниях рассмотрены краткие теоретические сведения, используемые при выполнении практических работ, вопросы для контроля знаний.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема: ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ

Цель работы: Научиться определять основные конструктивные элементы паровой конденсационной турбины и знать их назначение

ЗАДАЧА

По предложенному рисунку продольного разреза паровой турбины определить её основные конструктивные элементы. При этом знать их назначение и ответить на следующие вопросы:

1. Расшифровать маркировку турбины и составить её тепловую схему.

2. Найти места подвода пара в турбину. Сколько регулирующих клапанов указано на рисунке?

3. Найти регулирующую ступень. Из каких элементов она состоит? Её назначение, сколько венцов в ступени? Какой вид парораспределения в турбине?

4. Сколько цилиндров в турбине?

5. Сколько потоков пара в каждом цилиндре?

6. Сколько ступеней давления в каждом цилиндре?

7. Из каких конструктивных элементов состоит ступень турбины?

8. Как называются детали, в которые крепятся сопловые и рабочие лопатки?

9. Как крепятся рабочие лопатки?

10. Каким образом устанавливаются диафрагмы в проточную часть турбины?

11. Описать ротор турбины, диски каких ступеней насажены с натягом на вал?

12. Каким методом изготовлены корпуса цилиндров высокого, среднего и низкого давлений?

13. Сколько у турбины выхлопов в конденсатор?

14. Найти у турбины патрубки для отборов пара. Куда направляется пар из отборов?

15. Описать подшипники турбины, сколько их и какого они вида?

16. Найти концевые уплотнения, определить роль каждого уплотнения.

17. Найти муфты, какую роль они выполняют, определить их тип.

18. Где расположен масляный насос? В какие элементы подаётся масло, его назначение.

19. Найти валоповоротное устройство. Его назначение, принцип действия.

20. После какой ступени осуществляются отборы пара на теплофикацию и производство?

21. Чем осуществляется регулирование отборов?

22. Описать принцип действия регулирующих органов отборов.

23. Какие конструктивные отличия имеют теплофикационные турбины от конденсационных?

24. Какие меры приняты в турбине для уменьшения осевых усилий?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема: Построение рабочего процесса паровой турбины и его расчет в h-s диаграмме

Цели работы:

1. Овладеть методами теплового расчёта паровых турбин в части определения расхода пара на турбину при номинальной мощности.

2. Научиться пользоваться h,S-диаграммой для определения основных параметров пара и построения процесса расширения пара в турбине.

ЗАДАЧА

Задана паровая турбина с начальными параметрами пара: давлением Ро, температурой tо. Давление в конденсаторе или на выхлопе у турбины с противодавлением, Рк. Заданы тепловой перепад, сработанный в регулирующей ступени , КПД регулирующей ступени , диаметр регулирующий ступени .

ОПРЕДЕЛИТЬ:

1. Расход пара на турбину(G).

2. Тепловые перепады, сработанные турбиной, располагаемый (Но'), действительный (Нi).

3. Построить процесс расширения пара в турбине.

4. Ответить на контрольные вопросы.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Процесс расширения пара в многоступенчатой турбине складывается из последующих друг за другом процессов расширения в каждой ступени турбины.

Для построения рабочего процесса турбины по параметрам Ро, to определяется точка состояния пара перед стопорным клапаном в                 h,S-диаграмме (рис.1), определяется энтальпия ho, кДж/кг.

Давление пара перед соплами регулирующей ступени с учётом потерь в стопорном и регулирующих клапанах:

Ро' = Ро (0,95ч0,96)                                              (1)

где Ро – давление острого пара, определяется по маркировке заданной турбины.

Точка Ао определяет состояние пара на входе в турбину.

Давление за последней ступенью турбины с учётом потерь в выходном патрубке:

Р2z = [1 + λ (Cвп/100)І] Рк   ,                                (2)

где Рк – давление в конденсаторе или на выходе турбины с противодавлением, МПа

Свп – средняя скорость потока в выхлопном патрубке, м/с

для конденсационных и теплофикационных турбин Свп=100ч120 м/с

для турбин с противодавлением Свп=50ч80 м/с

λ – коэффициент, учитывающий аэродинамические качества выхлопного патрубка

для конденсационных и теплофикационных турбин λ=0,08ч0,1

для противодавленческих турбин λ=0,05ч0,07

Для построения ориентировочного процесса расширения пара в турбине пара из точки Ао опустить вниз вертикальную линию до пересечения с изобарой Р2z (точка F)

В точке F определяется энтальпия пара в конце изоэнтропийного расширения пара в турбине hк, кДж/кг.

Располагаемый теплоперепад турбины:

Но' = hо - hк'                                                (3)

Расход пара на турбину по предварительно заданному КПД:

(4)

где Нi – действительный тепловой перепад турбины, кДж/кг

Hi = Ho' ηoэ                                                         (5)

где ηoэ – относительный электрический КПД паротурбинного агрегата.

ηоэ = ηoi ηм ηг                                                   (6)

где ηoi, ηм, ηг – внутренний, механический и генераторный КПД турбоагрегата, определяются по таблице 1.

Энтальпия пара в конце процесса расширения пара в турбине

hк = ho – Hi                                                                    (7)

Точка Ак' определяется пересечением изобары Р2z и энтальпии hк.

Ак', Ак – процесс дросселирования в выхлопном патрубке от давления Р2z до давления Рк

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1 Выписать из таблицы данные своего варианта.

2 Определить давление перед соплами регулирующей ступени (Ро') по формуле (1) и давление за последней ступенью (Р2z) по формуле (2).

3 Построить процесс расширения пара в турбине в h,S-диаграмме .

4 Определить располагаемый тепловой перепад турбины Но' по формуле (3).

5 Определить действительный теплоперепад турбины Нi по формуле (5).

6 Определить расход пара на турбину (G) по формуле (4).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие о многоступенчатом паровой турбине.

2. Из каких составляющих складывается маркировка паровых турбин?

3. Какой процесс с точки зрения теплотехники происходит в регулирующих и стопорном клапанах?

4. Какие факторы и параметры оказывают влияние на величину расхода пара на турбину?

5. Чем отличается располагаемый тепловой перепад от действительного?

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Расчёт заданного варианта.

4. Построение процесса расширения пара в турбине в h,S-диаграмме.

5. Вывод.

6. Ответы на контрольные вопросы.

Таблица 1 – Данные для расчёта

| Наименование величины | Условн. обозн. | Раз-мер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Марка турбины |  |  | К-6-35 | К-12-35 | Р-50-130/13 | К-50-90 | К-100-90 | Р-40-131/31 | К-210-130 |
| Начальное давление | Ро | МПа | 3,43 | 3,45 | 12,75 | 8,8 | 8,8 | 12,75 | 12,75 |
| Начальная температура | tо | °С | 560 | 565 | 565 | 560 | 535 | 565 | 540 |
| Давление в конденсаторе или на выхлопе из турбины | Рк | МПа | 0,0035 | 0,0034 | 3,04 | 0,0038 | 0,0038 | 3,04 | 0,009 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование величины | Условн. обозн. | Раз-мер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Марка турбины |  |  | Т-6-35 | Р-25-90/13 | Т-110-130 | К-50-90 | Т-100-130 | Т-180-130 | К-215-130 |
| Начальное давление | Ро | МПа | 3,5 | 8,8 | 12,75 | 9,0 | 12,8 | 12,75 | 12,8 |
| Начальная температура | tо | °С | 540 | 535 | 555 | 540 | 540 | 540 | 565 |
| Давление в конденсаторе или на выхлопе из турбины | Рк | МПа | 0,004 | 3,039 | 0,0056 | 0,0065 | 0,006 | 0,0086 | 0,004 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование величины | Условн. обозн. | Раз-мер- ность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Марка турбины |  |  | Р-6-90/31 | Р-100-130/7 | Т-50-90 | Р-40-130/13 | Т-25-30 | К-25-90 |
| Начальное давление | Ро | МПа | 8,8 | 12,75 | 9,0 | 12,75 | 8,8 | 9,1 |
| Начальная температура | tо | °С | 535 | 535 | 560 | 545 | 545 | 550 |
| Давление в конденсаторе или на выхлопе из турбины | Рк | МПа | 3,039 | 0,69 | 0,0063 | 1,28 | 0,005 | 0,0036 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ

Цель работы: Научиться определять основные конструктивные элементы газовой турбины и знать их назначение

ЗАДАЧА

1. Ознакомиться с основными элементами газотурбинной установки            ГТ – 100 – 750 – 2.

2. По предложенному чертежу продольного разреза газотурбинной установки определить её основные конструктивные элементы. При этом знать их назначение и ответить на контрольные вопросы.

3. Сделать вывод об областях применения газотурбинных установок.

ОПИСАНИЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ГТ – 100- 750 – 2

Продольный разрез газотурбинной установки (ГТУ) типа ГТ – 100 – 750 – 2 представлен на рис. 12.1. Здесь дана конструкция ГТУ, состоящей из компрессора 1, газовой турбины высокого давления 3, компрессора 6 и газовой турбины низкого давления5, камер сгорания высокого 2 и низкого 4 давлений перед каждой газовой турбиной. Основной отличительной особенностью газовой турбины является значительно меньшее количество ступеней, чем у паровой турбины. Газовая турбина высокого давления имеет 3 ступени, а газовая турбина низкого давления – 5 ступеней.

Эта конструктивная особенность газовых турбин объясняется тем, что они срабатывают значительно меньший перепад давления, чем паровая турбина.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Расшифровать маркировку предложений ГТУ.

2. По предложенному чертежу ГТУ найти компрессор, газовую турбину, камеру сгорания. Описать движение рабочего тела по ГТУ.

3. Составить тепловую схему предложенной ГТУ.

4. Какие параметры остаются постоянными при сгорании топлива в камере сгорания в предложенной ГТУ?

5. Перечислите основные элементы камеры сгорания ГТУ.

6. Какой тип компрессора применён в данной ГТУ, его преимущества.

7. Перечислите методы регулирования мощности ГТУ.

8. Назовите способы охлаждения элементов газовых турбин.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: РАСЧЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Цели:

1)  закрепить умения составлять тепловые и материальные

балансы для всех элементов тепловой схемы;

2)	научиться определять прирост энтальпии в питательном насосе и рассчитывать точку смешения потоков.

Задания:

1)	решить задачи по тепловому расчету элементов схемы и

определить расходы пара из отборов турбины на каждый элемент тепловой схемы;

2)	сделать вывод.

Краткие теоретические сведения

Одним из этапов расчета принципиальной тепловой схемы (ПТС) электростанции заключается в составлении, последовательном и совместном решении уравнений теплового и материального балансов теплообменников ПТС с целью определения расходов пара на них и уточнения некоторых параметров схемы. Это важнейший этап расчета ПТС.

Поскольку расход свежего пара на турбину и расход питательной воды известны, расчет подогревателей регенеративной системы проводят, начиная с верхних отборов (группа ПВД) с дальнейшим приходом к группе ПНД.

При расчете рекуперативных подогревателей принимается КПД, учитывающий потери теплоты в окружающую среду, равный 0,980 – 0,995.

Группа ПВД

Подогреватели высокого давления рассчитывают, начиная с последнего по ходу воды ПВД 8 (рисунок  4.1), а затем переходят к расчету тепловых балансов ПВД 7 и ПВД 6, учитывая каскадный слив дренажей греющего пара вплоть до деаэратора питательной воды.

DПВ; h’’ПВ

DП8; hП8

DДР8; hДР8

DПВ; h’ПВ

Рисунок 4.1- Расчетная схема ПВД 8

Тепловой баланс ПВД 8 можно записать следующим образом:

DП8 * hП8  + DПВ* h’ПВ = DДР8* hДР8  + DПВ* h’’ПВ,                ( 4.1)

где     DП8 – расход пара из верхнего отбора на ПВД 8 (неизвестная

искомая величина), кг/с;

DПВ – расход питательной воды, кг/с. Принимается равным

расходу острого пара DПВ = D0;

DДР8 – расход дренажа греющего пара, кг/с. Равен расходу пара на

ПВД 8     DДР8 = DП 8;

hП8 – энтальпия греющего пара, кДж/кг;

hДР8 – энтальрия дренажа греющего пара , кДж/кг;

h’ПВ и h’’ПВ – энтальпия питательной воды на входе в

подогреватель и на выходе из него, кДж/кг.

Из уравнения ( 4.1 ) определяем расход пара на ПВД 8 DП8, кг/с  не забывая, учитывать коэффициент полезного действия подогревателя:

DП8 = DПВ (h’’ПВ - h’ПВ) /[( hП8 – hДР8)П8].           ( 4.2 )

Аналогичным образом рассчитывается ПВД 7. Но необходимо помнить, что расход дренажа греющего пара DДР7 на выходе из подогревателя включает так же поток дренажа из ПВД 8, то есть:

DДР7 = DП7 + DДР8.                                             ( 4.3 )

При составлении и расчете теплового баланса ПВД 6 требуется учесть величину повышения энтальпии воды в питательном насосе  hПН. Таким образом, энтальпия питательной воды на входе в ПВД 6 равна

h’ПВ= hДПВ +  hПН,                                                     ( 4.4 )

где  hПН – повышение энтальпии воды в питательном насосе, кДж/кг;

hДПВ – значение энтальпии питательной воды за деаэратором,

кДж/кг.

Величину  hПН определяют по формуле:

hпн = v’ *Pпн / н ,                                 ( 4.5 )

где         v’ – удельный объем воды при давлении в деаэраторе, м3/кг;

н – коэффициент полезного действия питательного насоса.

Принимается равным 80 –85%;

Pпн – повышение давления воды в питательном насосе.

Определяется по формуле

Pпн = Pпн – Рд ,                                         ( 4.6 )

где    Pпн – давление воды за питательным насосом, МПа;

Рд – давление в деаэраторе, МПа.

Задача

Определить расходы пара на все подогреватели высокого давления регенеративной системы блока в соответствии со схемой.

Исходные данные приведены в таблице.

| № варианта | Тип турбины | Тип котла |
| --- | --- | --- |
| 1 | К-500-240 | Пп-1650-25 |
| 2 | Т-180-130 | Еп-670-140 |
| 3 | К-300-240 | Пп-1000-25 |
| 4 | Т-110-130 | Еп-440-13 |
| 5 | К-200-130 | Еп-670-140 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: РАСЧЕТ ДЕАЭРАТОРА И ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Цели:

1)  закрепить умения составлять тепловые и материальные

балансы для всех элементов тепловой схемы;

3)	научиться определять прирост энтальпии в питательном насосе и рассчитывать точку смешения потоков.

Задания:

2)	решить задачи по тепловому расчету элементов схемы и

определить расходы пара из отборов турбины на каждый элемент тепловой схемы;

3)	сделать вывод.

Краткие теоретические сведения

Одним из этапов расчета принципиальной тепловой схемы (ПТС) электростанции заключается в составлении, последовательном и совместном решении уравнений теплового и материального балансов теплообменников ПТС с целью определения расходов пара на них и уточнения некоторых параметров схемы. Это важнейший этап расчета ПТС.

Поскольку расход свежего пара на турбину и расход питательной воды известны, расчет подогревателей регенеративной системы проводят, начиная с верхних отборов (группа ПВД) с дальнейшим приходом к группе ПНД.

При расчете рекуперативных подогревателей принимается КПД, учитывающий потери теплоты в окружающую среду, равный 0,980 – 0,995.

Деаэратор

К деаэратору подводится основной конденсат, греющий пар, дренажи ПВД и другие потоки в зависимости от схемы станции. Из деаэратора выходит питательная вода (рисунок 5.1). Выпар деаэратора в расчетах не учитывается.

Деаэратор – подогреватель смешивающего типа, поэтому для его расчета составляются два уравнения – материального и теплового балансов.

DДР; hДР                                                                               DОК; hОК

DП; hП

DПВ; hПВ

Рисунок  5.1- Расчетная схема деаэратора

Материальный баланс представляет собой равенство потоков входящих в аппарат и выходящих из него.

Для деаэратора уравнение материального баланса выглядит следующим образом:

DПВ = DОК + DДР + DП.                                        ( 5.1 )

Так как уравнение содержит две неизвестные величины (расход пара DП и расход основного конденсата DОК ), оно решается в системе с уравнением теплового баланса деаэратора.

Группа ПНД

Расчет расхода пара на ПНД зависит от схемы включения подогревателей по конденсату греющего пара.

При каскадном сливе дренажей подогреватели расчитываются, начиная с ПНД более высокого давления. Уравнения составляются аналогично  балансам для ПВД.

При смешанной схеме отвода дренажей, конденсат греющего пара из одних подогревателей сливается каскадно, а из других откачивается дренажными насосами. В таком случае, расход основного конденсата на входе в подогреватель после точки смешения неизвестен. Поэтому для решения необходимо составить два уравнения.

DП3; hП3                                      DП2; hП2

DОК; h’’ОК                    DОК; h’ОК    D’ОК; h’’ОК                  D’ОК; h’ОК

DДР2; hДР2

DДР3; hДР3

Рисунок 5.2- Расчетная схема ПНД

В качестве примера рассмотрим ПНД 2. Для него неизвестен расход основного конденсата. Однако, известно значение расхода  после точки смешения. Составим основные расчетные уравнения.

DОК = D’ОК + DДР2.                                             ( 5.2 )

Из данного уравнения выразим D’ОК

D’ОК  = DОК + DДР 2.

Теперь составим уравнение теплового баланса для ПНД 2

D’ОК * h’ОК  + DП2* hП2 = DДР2* hДР2  + D’ОК* h’’ОК.            (5.3 )

Из уравнения выражаем DП2, подставляем выражение вместо D’ОК  и решаем.

Задача

Определить расходы пара на все подогреватели регенеративной системы блока в соответствии со схемой.

Исходные данные приведены в таблице.

| № варианта | Тип турбины | Тип котла |
| --- | --- | --- |
| 1 | К-500-240 | Пп-1650-25 |
| 2 | Т-180-130 | Еп-670-140 |
| 3 | К-300-240 | Пп-1000-25 |
| 4 | Т-110-130 | Еп-440-13 |
| 5 | К-200-130 | Еп-670-140 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Александров, А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара [Текст]: Справочник. Рек. Гос. Службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98. -2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 168 с.; ил.; 26 см. – 5000 экз. – ISBN 5-903072-43-7.

2. Яблоков Л.Д., Логинов И.Г. Паровые и газовые турбоустановки. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

3. Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

4  Занин А.И., Соколов В.С. Паровые турбины. – М.: Высшая школа, 1988.

5 Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1976.