Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Методические указания по выполнению домашней контрольной работы

для специальности

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Екатеринбург

2014

| Одобрена цикловой комиссией электротехнических дисциплин | Составлена в соответствии c рабочей программой по дисциплине, утвержденной заместителем директора по учебной работе 28.08.2014г. |
| --- | --- |
| Председатель комиссии _____________ Е.В.Данилова Протокол № 5 От «22» декабря 2014г. | Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» _____________ В.И. Овсянников «28» декабря 2014г. |

Составитель: Сафина И.Б.,  преподаватель  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

### 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общепрофессиональная дисциплина «Электрические машины» является одной из базовых в подготовке техников-электриков по специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Данная дисциплина основывается на знаниях, полученных студентами при изучении общеобразовательных дисциплин « Математика», « Физика» и общепрофессиональных дисциплин « Электротехника», «Материаловедение», «Электрические аппараты», «Вычислительная техника».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

иметь представление:

- о роли электрических машин и трансформаторов в производстве и передаче электрической энергии потребителю;

- о назначении электрических машин, их разнообразии и широком применении в различных областях производства;

- о современном состоянии и перспективах развития электромашиностроения;

- об основах технологии производства электрических машин и трансформаторов.

знать:

- электромагнитные процессы, заложенные в основе принципов работы электрических машин, описывающие их уравнения и формулы;

- классификацию, конструкции и принципы работы электрических машин;

- основные технические параметры, характеристики и свойства электрических машин;

- безопасные правила эксплуатации;

- условия и особенности эксплуатации и критерии выбора электрических машин, их энергетические показатели.

уметь:

- выполнять электрические соединения для включения электрических машин, требуемых пускорегулирующей аппаратуры и измерительных приборов при экспериментальном исследовании;

- измерять электроэнергетические параметры электрических машин;

- производить обработку результатов экспериментальных исследований с целью построения основных характеристик;

- определять расчетным путем основные параметры электрических машин;

- осуществлять выбор электрических машин для работы в электрических цепях с заданными параметрами с использованием справочной литературы.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом.

Рабочая программа рассматривается предметной (цикловой) комиссией и утверждается заместителем директора по учебной работе.

В разделе «Содержание учебной дисциплины» по каждой приведены требования к формулируемым представлениям, знаниям и умениям.

При изучении материала дисциплины необходимо соблюдать последовательность изложения в соответствии с программой, что позволит постепенно и осмысленно перейти к усвоению каждой последующей темы. Теоретический материал в доступной форме содержится в основной литературе, при необходимости следует обращаться к дополнительной литературе. В разделе «Содержание учебной дисциплины» по каждой теме приведены требования к формулируемым представлениям, знаниям и умениям.

Для закрепления и углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков  и умений программой предусматриваются практические занятия и лабораторные работы, которые следует проводить после изучения соответствующих тем. Перед началом работы студенты должны быть ознакомлены с методикой проведения работы и получить инструктаж по технике безопасности.

В процессе изучения дисциплины для приобретения студентами практических навыков и проведения расчетов при выполнении лабораторных работ, практических занятий, домашних контрольных работ следует применять технические средства обучения и вычислительную технику.

В соответствии с учебным планом по специальности формой проведения промежуточной аттестации является экзамен.

### 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем

Введение

Раздел 1. Трансформаторы

Тема 1.1. Устройство и рабочий процесс однофазного трансформатора

Тема 1.2. Трехфазные трансформаторы

Тема 1.3. Трансформаторы специального назначения

Раздел 2. Физические основы работы и испо-льзования электрических машин

Тема 2.1. Преобразование видов энергии электрических машин

Раздел 3. Электричес-кие машины переменного тока

Тема 3.1. Рабочий процесс асинхронной машины

Тема 3.2. Пуск, реверси- рование и регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя

Тема 3.3. Однофазный и конденсаторный асинхронные двигатели

Тема 3.4. Асинхронные машины специального назначения

Тема 3.5. Устройство и принцип действия синхронной машины

Тема 3.6. Синхронные двигатели и компенсаторы

Тема 3.7. Синхронные машины специального назначения и исполнения

Раздел 4. Электрические машины постоянного тока

Тема 4.1. Принцип работы и устройство машины постоянного тока

Тема 4.2. Магнитная цепь машины постоянного тока

Тема 4.3. Коммутация в машинах постоянного тока

Тема 4.4. Генераторы постоянного тока

Тема 4.5. Двигатели постоянного тока

Тема 4.6. Потери и КПД машин постоянного тока

Тема 4.7. Машины постоянного тока специального назначения и исполнения

### 3. Содержание учебной дисциплины

Введение

Студент должен:

иметь представление:

- о роли электрических машин и трансформаторов в производстве и передаче электрической энергии потребителю;

- о назначении электрических машин, их разнообразии и широком применении в различных областях производства.

Задачи дисциплины, её содержание. Понятие, классификация и принцип действия электрических машин. Роль электрических машин и трансформаторов в электрификации и автоматизации производства и их назначении. Физические явления, лежащие в основе работы электрических машин и трансформаторов. Современное состояние отечественного и зарубежного электромашиностроения и перспективы его развития.

Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ

Тема 1.1. Устройство и рабочий процесс однофазного трансформатора

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении и областях применения трансформаторов;

знать:

- классификацию, устройство и принцип действия трансформаторов;

- схему замещения приведенного трансформатора;

- уравнения напряжений, электродвижущих и магнитодвижущих сил и токов трансформатора;

- безопасные правила эксплуатации.

Назначение, область применения, устройство, принцип действия и классификация трансформаторов. Уравнения напряжений, электродвижущих (ЭДС) сил, магнитодвижущих (МДС) сил, токов. Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Уравнения ЭДС и МДС приведенного трансформатора. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. Изменение вторичного напряжения, внешние характеристики трансформатора при различном характере нагрузки. Потери мощности и коэффициент полезного действия трансформаторов. Безопасные правила эксплуатации.

Тема 1.2. Трехфазные трансформаторы

Студент должен:

знать:

- схемы и основные группы соединений обмоток трехфазного трансформатора;

- назначение параллельной работы трансформаторов;

- условия и порядок включения трансформаторов на параллельную работу;

- безопасные правила эксплуатации;

уметь:

- собирать электрические схемы для исследования трансформатора;

- производить измерение физических величин при работе трансформатора;

- рассчитывать коэффициент трансформации;

- определять параметры реального трансформатора и схемы замещения по опытам холостого хода и короткого замыкания.

- различать группы соединений обмоток трансформаторов.

Трансформирование трехфазного тока. Выбор схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Группы соединения основные и производные; группы соединений трехфазных трансформаторов предусмотренные ГОСТом. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределения нагрузки между трансформаторами. Безопасные правила эксплуатации.

Лабораторное занятие

Исследование силового двухобмоточного трансформатора методом х.х. и к.з.

Тема 1.3. Специальные трансформаторы

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении и областях применения специальных трансформаторов;

знать:

- классификацию, конструктивные особенности трансформаторов специального назначения;

- принцип действия трансформаторов специального назначения;

- безопасные правила эксплуатации.

Назначение и области применения специальных трансформаторов.

Классификация: автотрансформаторы; трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения; измерительные трансформаторы напряжения и тока; сварочные трансформаторы; трансформаторы применяемые в высокочастотных цепях. Достоинство и недостатки автотрансформаторов. Устройство, особенности рабочего процесса автотрансформаторов.

Конструктивные особенности и принцип действия специальных трансформаторов.

Безопасные правила эксплуатации.

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ И

##### ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Тема 2.1. Преобразование видов энергии в электрических машинах

Студент должен:

иметь представление:

- о ресурсо- и энергосберегающих технологиях при производстве электрической энергии;

знать:

- физическую сущность электрических и магнитных явлений, лежащих в основе принципа действия электрических машин;

- принцип преобразования видов энергии с помощью электрических машин.

Роль машин переменного тока в генерировании и потреблении электроэнергии. Электрические и магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин. Принцип действия электрической машины в режимах генератора и двигателя. Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот, обратимость электрических машин.

Раздел 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

##### ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Тема 3.1. Рабочий процесс асинхронной машины

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении и областях применения асинхронных машин;

- о принципах выполнения и основных типах обмоток статора;

знать:

- классификацию, устройство и принцип работы асинхронной машины;

- схему замещения асинхронной машины;

- влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на электромагнитный момент и механическую характеристику асинхронного двигателя;

- способы увеличения коэффициента мощности;

уметь:

- графически представить механическую и рабочие характеристики асинхронного двигателя;

- проводить анализ механической характеристики и определять перегрузочную способность асинхронного двигателя.

Назначение и области применения, классификация, конструкция и принцип действия асинхронной машины. Режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный, тормозной. Принцип выполнения и основные типы обмоток статора. ЭДС проводника обмотки. Образование вращающего магнитного поля посредством трехфазной обмотки статора. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя. Электромагнитный момент. Механическая и рабочие характеристики асинхронного двигателя. Номинальный, максимальный и пусковой моменты. Критическое скольжение и перегрузочная способность. Потери и коэффициент полезного действия асинхронной машины. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на электромагнитный момент и механическую характеристику асинхронного двигателя. Безопасные правила эксплуатации асинхронных машин.

Тема 3.2. Пуск, реверсирование и регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя

Студент должен:

знать:

- пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором;

- способы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

- способы регулирования частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя;

уметь:

- собирать электрические схемы для управления пуском асинхронного двигателя.

Пуск и реверсирование асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым ротором. Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей.  Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Способы регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.

Лабораторное занятие

Опытное изучение способов пуска трехфазного асинхронного двигателя.

Тема 3.3. Однофазный и конденсаторный асинхронные двигатели

Студент должен:

знать:

- устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя;

- устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя;

- схемы включения асинхронного двигателя в однофазную сеть;

- безопасные правила эксплуатации.

Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя. Пуск однофазного двигателя. Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме. Схемы включения.

Фазосмещающие элементы. Устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя. Безопасные правила эксплуатации.

Тема 3.4. Асинхронные машины специального

назначения и исполнения

Студент должен:

иметь представления:

- о назначении, областях применения асинхронных машин специального назначения;

знать:

- классификацию, устройство, принцип работы, основные характеристики асинхронных специальных машин;

- безопасные правила эксплуатации.

Назначение и области применения асинхронных машин специального назначения. Типы асинхронных машин специального назначения и исполнения: асинхронные исполнительные двигатели; линейные двигатели; асинхронные двигатели с внешним ротором; машины синхронной связи: сельсины; вращающиеся трансформаторы. Устройство, принцип работы, основные характеристики. Безопасные правила эксплуатации.

Тема 3.5. Устройство и принцип действия синхронной машины

Студент должен:

иметь представления:

- о назначении и областях применения синхронных машин;

знать:

- классификацию, устройство и принцип действия синхронных машин;

- влияние реакции якоря при различных нагрузках;

- условия включения синхронных генераторов на параллельную работу;

- безопасные правила эксплуатации.

Назначение и области применения синхронных машин. Типы синхронных машин: машины явнополюсные и неявнополюсные; их устройство и принцип действия. Способы возбуждения синхронных машин. Гидрогенераторы и турбогенераторы: особенности конструктивного исполнения этих машин. Реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активной, индуктивной, емкостной и смешанной видах нагрузки. Характеристики холостого хода и короткого замыкания, внешние и регулировочные. Влияние вида нагрузки на характеристики. Потери и коэффициент полезного действия синхронного генератора. Параллельная работа синхронных генераторов. Явление самосинхронизации. Колебания синхронных машин и способы их ослабления. Угловая характеристика синхронной машины. Безопасные правила эксплуатации.

Тема 3.6. Синхронные двигатели и компенсаторы

Студент должен:

иметь представления:

- о назначении и областях применения синхронных двигателей и компенсаторов;

знать:

- конструкцию, принцип действия и характеристики синхронного двигателя и компенсатора;

- способы пуска синхронного двигателя;

- безопасные правила эксплуатации.

уметь:

- производить пуск синхронного двигателя;

- графически представить рабочие характеристики синхронного двигателя;

- рассчитать коэффициент мощности, активную и реактивную мощность и энергию.

Назначение и области применения синхронных двигателей. Принцип работы и особенности конструкции синхронного двигателя. Угловая характеристика синхронного двигателя. Способы пуска синхронного двигателя. Рабочие характеристики, влияние изменения тока в обмотке возбуждения. Перегрузочная способность. Выражения коэффициента мощности, активной и реактивной мощности и энергии синхронного двигателя.

Назначение, области применения, особенности конструкции синхронных компенсаторов.

Безопасные правила эксплуатации.

Лабораторное занятие

Исследование рабочих характеристик  трехфазного синхронного двигателя.

Практическое занятие

Определение коэффициента мощности, энергетических параметров сети и синхронного двигателя.

Тема 3.7. Синхронные машины специального назначения и исполнения

Студент должен:

иметь представления:

- о назначении, областях применения синхронных машин специального назначения;

знать:

- классификацию, устройство, принцип работы, основные характеристики синхронных машин специального назначения;

- безопасные правила эксплуатации.

Назначение и области применения синхронных машин специального назначения и исполнения. Классификация: реактивный и гистерезисный двигатели; шаговые двигатели. Устройство и принцип работы. Безопасные правила эксплуатации.

Раздел 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

##### ПОСТОЯННОГО ТОКА

Тема 4.1. Принцип работы и устройство машины

постоянного тока

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении и областях применения машин постоянного тока;

знать:

- классификацию, конструкцию, технические характеристики и принцип действия генераторов и двигателей постоянного тока;

Назначение, области применения электрических машин постоянного тока. Классификация, устройство электрических машин постоянного тока. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока, роль коллектора. Выражения ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента машины постоянного тока.

Тема 4.2. Магнитная цепь машины постоянного тока

Студент должен:

знать:

- влияние реакции якоря и способы ее устранения;

- способы возбуждения машин постоянного тока.

уметь:

- рассчитывать электрические и физические величины машин постоянного тока с различными схемами соединения.

Магнитная цепь машины постоянного тока. Влияние реакции якоря машины постоянного тока. Магнитное поле машины при нагрузке. Учет размагничивающего действия реакции якоря в машине постоянного тока. Компенсационная обмотка: назначение, конструкция. Способы возбуждения машин постоянного тока.

Практическое занятие

Расчет и схема соединения обмоток якоря машины постоянного тока.

Тема 4.3. Коммутация в машинах постоянного тока

Студент должен:

знать:

- определения и сущность процесса коммутации;

- причины, вызывающие искрение на коллекторе;

- способы улучшения коммутации.

Определение и сущность процесса коммутации, виды коммутации. Причины вызывающие искрение на коллекторе. Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток и материала коллектора. Способы улучшения коммутации.

Тема 4.4. Генераторы постоянного тока

Студент должен:

иметь представление:

- об областях применения генераторов постоянного тока;

знать:

- классификацию, устройство, принцип действия и технические характеристики генераторов постоянного тока;

- условия и процесс самовозбуждения генераторов постоянного тока параллельного возбуждения;

- правила безопасной эксплуатации.

Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, устройство, схемы включения, принцип действия. Условия самовозбуждения. Характеристики х.х., внешние и регулировочные генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением, эксплуатационные требования. Параллельная работа генераторов. Уравнения ЭДС и моментов для генератора. Безопасные правила эксплуатации.

Тема 4.5. Двигатели постоянного тока

Студент должен:

иметь представление:

- об областях применения двигателей постоянного тока;

знать:

- конструкцию, принцип действия и технические характеристики двигателей постоянного тока;

- правила безопасной эксплуатации;

уметь:

-       собирать и анализировать схемы для пуска, регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока.

Области применения двигателей постоянного тока. Конструкция, принцип действия и технические характеристики двигателей постоянного тока.

Уравнения ЭДС и моментов для двигателя постоянного тока. Пуск двигателя Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока, их торможение и реверсирование.

Безопасные правила эксплуатации.

Лабораторное занятие

Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного и параллельного возбуждения.

Тема 4.6. Потери и КПД машин постоянного тока

Студент должен:

знать:

- виды потерь в машинах постоянного тока;

- зависимость потерь от нагрузки и коэффициента полезного действия (КПД).

Виды потерь в машинах постоянного тока, их зависимость от нагрузки и КПД. Определение КПД машин постоянного тока.

Тема 4.7. Машины постоянного тока специального назначения и исполнения

Студент должен:

иметь представление:

- о назначении и областях применения машин постоянного тока специального назначения;

знать:

- классификацию, устройство, принцип работы машин постоянного тока специального назначения;

- правила безопасной эксплуатации.

Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: высокомоментные и вентильные двигатели постоянного тока, малоинерционные двигатели, тахогенераторы, электромашинные усилители. Назначение области применения, устройство и принцип работы машин постоянного тока специального назначения и исполнения.

Безопасные правила эксплуатации.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| Тема 1.2. | Исследование силового двухобмоточного трансформатора методом х.х. и к.з. |
| --- | --- |
| Тема 3.2. | Опытное изучение способов пуска трехфазного асинхронного двигателя. |
| Тема 3.6. | Исследование рабочих характеристик трехфазного синхронного двигателя. |
| Тема 3.6. | Определение коэффициента мощности, энергетических параметров сети и синхронного двигателя. |
| Тема 4.2. | Расчет и схема соединения обмоток якоря машины постоянного тока. |
| Тема 4.5 | Исследование работы двигателя постоянного тока последовательного и параллельного возбуждения. |

Методические рекомендации

- При изучение материала необходимо обращать внимание студентов на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в практической деятельности.

- При изложении материала и решении задач следует строго соблюдать единство терминологии, обозначений и единиц измерения в соответствии с действующими ГОСТами и международной системой единиц (СИ).

- Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-семинарские занятия, применять вычислительную технику.

- Следует обращать внимание студентов на способы безопасной эксплуатации оборудования.

- Программой дисциплины предусмотрены лабораторные работы и практические занятия, которые выполняются по усмотрению преподавателя. Перед выполнением лабораторной работы студенты должны получить инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в специальном журнале.

- Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с широким применением технических средств обучения.

Перечень литературы

# Основная

- Кацман М.М. Электрические машины. – М: Высш. шк, 1989 г.

- Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М: Энергоатомиздат, 1990 г.

- Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу.  – М: Высш. шк, 1983 г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.

## Дополнительная

- Брускин Д.Е., Зохорович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины. 
– М: Высш. шк, 1989 г.

- Пиотровский Л.М. Электрические машины. – Л: Энергия, 1975 г.

- Вольдек А.И. Электрические машины для ВУЗов. – Л: Энергия, 1978 г.

- Справочник по электрическим машинам. В 2-х т . под редакцией 
И.П. Копылова, 1988 г.

- Электротехнический справочник. Т 2. Электротехнические изделия и устройства/ Под общ. ред В.Г. Герасимова и др. – М: Издательство МЭИ, 1998 г.

### Общие методические указания

по выполнению контрольных работ

- Учебным планом специальности 140613 по дисциплине «Электрические машины» предусмотрена домашняя контрольная работа. Задания контрольной работы охватывают все разделы дисциплины. Выполнение заданий способствует закреплению полученных знаний и  позволяет применить их для решения конкретных задач. Часть задач содержат  отдельные варианты. Варианты заданий  с необходимыми исходными данными приводятся в таблицах № 1 и № 2. Вариант задания студент выбирает по последней цифре своего шифра (если шифр оканчивается на 0, следует выполнять десятый вариант).

- Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, разборчивым подчерком или в печатном виде.

- Выполняя контрольную работу, студент обязан указать вариант и переписать текст задач.

- Ответы на теоретические вопросы должны быть чёткими, краткими, содержать необходимые для пояснения рисунки и схемы.

- При решении задач формулы необходимо писать в общем виде, а затем подставлять в них числовые значения. Решение задач должно сопровождаться пояснениями.

- Все чертежи выполняются в соответствии с действующими стандартами на условные обозначения в схемах, аккуратно и четко, с применением чертёжных инструментов.

- Графики или кривые зависимости, если их на рисунке несколько, а также отдельные детали рисунков, узлы и линии на схемах следует обозначать цифрами (позициями) или буквенными обозначениями. Все данные для построения графиков свести в таблицу, оси разметить и подписать.

- При решении задач необходимо пользоваться Международной системой единиц (СИ). Обязательно указывать размерность (единицы измерения) величин, получаемых в результате вычислений.

- Работа должна завершаться выводами, в которых излагаются результаты полученные при решении задач.

- Список используемой литературы приводится в конце контрольной работы. Он составляется в порядке последовательности ссылок в тексте.

### Методические указания к контрольной работе

Задача 1 предусматривает определение величин и построение ряда зависимостей, характеризующих работу трансформатора. Приступить к выполнению задания необходимо после изучения материала по этому вопросу в теме 1.1: «Устройство и рабочий процесс  трансформаторов». Особое внимание следует обратить на схему замещения и векторные диаграммы трансформаторов при различных характерах нагрузки, а также определить зависимости между параметрами, которые отражают основные электромагнитные процессы.

Приведённая схема замещения 2-обмоточного трансформатора с учётом ветви намагничивания представлена на рис. 1.

Параметры схемы замещения:

r1, x1, r`2, x`2 – активные и индуктивные сопротивления рассеяния обмоток трансформатора;

r0, x0 – сопротивления ветви намагничивания.

Приведённые значения определяются как

U`2 = kU2, I`2 = I2 /k, r`2 = k2r2, x`2 = k2x2.

Так как r0, x0 (( r1, x1, r`2, x`2 , можно принять эти сопротивления равными (, что означает разрыв намагничивающей цепи схемы замещения, и соответственно ток в этой ветви I0 = 0. Током холостого хода (х.х) или намагничивающим током пренебрегаем ввиду его малого значения.

Схема замещения принимает вид:

Параметры упрощенной схемы:

rк = r1 + r`2, xк = x1 + x`2 – называются активные и индуктивные сопротивления короткого замыкания; zк =  - полное сопротивление.

Порядок расчета:

- Фазное напряжение первичной обмотки:

соединение (        кВ,

соединение (        кВ.

- Фазное напряжение вторичной обмотки:

соединение (        кВ,

соединение (        кВ.

- Коэффициент трансформации

- Номинальный ток трансформатора в первичной обмотке:

А,

где Sном – номинальная мощность трансформатора, ВА;

U1ном – напряжение первичной обмотки, В.

- Номинальный ток трансформатора во вторичной обмотке:
 , А.

- Активное сопротивление короткого замыкания (к.з).
Потери к.з. при номинальных токах в обмотках равны:

(1.1)

Потери к.з. Рк состоят из основных электрических потерь в обмотках и добавочных потерь от вихревых токов в обмотках, крепёжных деталях, а в масляных трансформаторах ещё и в стенках бака. Добавочные потери обусловлены переменными магнитными полями рассеяния. Из (1.1) определяем

,

где m1 – число фаз.

Активное сопротивление первичной обмотки

rк = r1 + r`2, r1 ( r`2 = rк /2,  Ом.xк = x1 + x`2, x`2 = k2x2

Активное сопротивление вторичной обмотки

r2 = r`2/k2, Ом.

- Напряжение короткого замыкания фазы

В

где Uк% - напряжение короткого замыкания номинальной частоты, которое следует подвести к выводам первичной обмотки при замкнутой накоротко вторичной обмотке, чтобы в обеих обмотках установились номинальные токи. Оно обычно выражается в % номинального напряжения первичной обмотки. Из этого выражения определяем полное сопротивление короткого замыкания:

Ом.

- Индуктивное сопротивление короткого замыкания (к.з).

Ом.

Индуктивное сопротивление первичной обмотки

xк = x1 + x`2,  х1 ( х`2 = хк /2,  Ом.

Индуктивное сопротивление вторичной обмотки

х2 = х`2/k2, Ом.

- Активная и индуктивная составляющая напряжения к.з. определяется по формуле

- При нагрузке трансформатора появляется ток во вторичной обмотке и увеличивается ток в первичной обмотке. Эти токи вызывают падание напряжения, в результате чего напряжение на вторичной обмотке U2 будет меняться.

Арифметическая разность между вторичными напряжениями на х.х. и при номинальном токе I2ном, называется изменением номинального напряжения

(1.2)

sin(2 =

где ( = I2/I2ном – коэффициент нагрузки трансформатора;

( – угол между векторами напряжения и тока вторичной обмотки, он зависит от характера нагрузки: активно-индуктивной, активно-ёмкостной.

Из (1.2) следует, что изменение напряжения трансформатора зависит от нагрузки (коэффициента () и её характера (угла (2).

Построение зависимостей (U%= f (() при активной (cos ( = 1), активно-индуктивной (cos ( = 0,8) и активно-ёмкостной (cos (-() = 0,8) нагрузке.

Подставить данные в (1.2) и рассчитать, полученные результаты свести в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

| ( | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (U%, при соs (2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (U%, при соs (2 = 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (U%, при соs(-(2) = 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При построении графика по оси абсцисс откладываем значения коэффициента нагрузки (,  по оси ординат рассчитанные значения изменения напряжения (U%.

9.	Построение зависимости (U%= f (соs (2) при ( = 1 .

Подставить данные в (1.2) и рассчитать, полученные результаты свести в табл. 1.2.

Таблица 1.2.

| соs (2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (U% |  |  |  |  |  |

При построении графика по оси абсцисс откладываем значения соs (2,  по оси ординат рассчитанные значения изменения напряжения (U%.

10. Коэффициентом полезного действия (КПД) трансформатора, называется отношение активной мощности вторичной обмотки к активной мощности первичной обмотки.

В трансформаторе имеются два вида потерь: магнитные потери, вызванные прохождением потока по сердечнику, и электрические потери, возникающие при протекании тока по обмоткам.

Так как магнитный поток трансформатора при U1 = const (постоянен), т.е. при изменении нагрузки от х.х. до номинальной практически остаётся постоянным, то и магнитные потери в этом диапазоне нагрузок также можно принять постоянными и равными потерям х.х. Рх .

Электрические потери (РЭ), как основные, так и добавочные, пропорциональны квадрату тока. Их выражают через потери к.з. при номинальном токе:

Вт

Таким образом, при ( = 1 электрические потери равны потерям короткого замыкания РЭ = Рк.

Напряжение вторичной обмотки мало изменяется в рассматриваемом диапазоне нагрузки, поэтому при определении КПД принимаем U2 = const.

Тогда

где Sном –номинальная мощность трансформатора.

Выражение для определения КПД трансформатора

(1.3)

где Рх – потери холостого хода, Вт;

Рк – потери короткого замыкания, Вт.

Построение зависимостей коэффициента полезного действия от коэффициента нагрузки трансформатора ( = f (()  при активной (cos ( = 1) и активно-индуктивной (cos ( = 0,8) нагрузке.

Подставить данные в (1.3) и рассчитать, полученные результаты свести в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

| ( | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (, при соs (2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (, при соs (2 = 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При построении графика по оси абсцисс откладываем значения коэффициента нагрузки (, по оси ординат рассчитанные значения коэффициента полезного действия (.

Характерной особенностью зависимости ( = f (() для трансформаторов является малое изменение их КПД при значительных колебаниях нагрузки в зоне ( ( (макс.

На КПД трансформатора оказывает влияние характер нагрузки. С повышением соs (2 КПД увеличивается, так как возникает полезная активная мощность, а потери при ( = const остаются неизменными.

Подставив исходные данные в аналитическое выражение, вычислить коэффициент нагрузки соответствующий максимальному КПД

(1.4)

При помощи полученной  зависимости, определить графически ( макс и соответствующий ему коэффициент нагрузки. Сравнить полученные графически и аналитически (1.4) значения коэффициента нагрузки.

Данные для расчетов по  вариантам сведены в табл. 1.4.

Задача 2 предусматривает определение электромеханических величин, характеризующих работу асинхронного двигателя и построение механической характеристики по каталожным данным. Приступить к выполнению задания необходимо после изучения материала по этому вопросу в темах 3.3 и 3.4: «Рабочий процесс асинхронного двигателя. Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя». Обратить внимание на зависимость электромагнитного момента от скольжения, иметь понятие о начальном пусковом моменте, максимальном моменте и критическом скольжении. Знать расшифровку условного обозначения типа двигателя.

Основная серия асинхронных машин 4А включает в себя двигатели мощностью от 0,06 кВт до 400 кВт.

Например:

4А250М2У3 – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии 4А. Отсутствие букв после названия серии означает, что двигатель закрытого обдуваемого исполнения со степенью защиты IP44, исполнение АД по материалу станины и щитов чугунное или стальное. Цифры после серии (две или три) указывают высоту оси вращения – 250 мм; следующая буква показывает установочный размер по длине станины М (средний), S (меньший), L (больший), в данном случае – М. Цифра после размера, показывает число полюсов двигателя - двухполюсный. Последние буква и цифра указывают на климатическое исполнение и категорию мест размещения (согласно ГОСТ 15150-69) – У3 - для районов умеренного климата, третьей категории размещения.

Часто при разработке электропривода известны только каталожные данные двигателя. Но для решения ряда вопросов необходимо также иметь его механическую характеристику. С помощью формул Клосса, имея каталожные данные двигателя можно определить зависимость М = f(s). Данные формулы находят применение в расчетной практике.

Рассмотрим алгоритм решения задачи.

Для трехфазного короткозамкнутого двигателя, имеющего следующие технические (каталожные) данные: номинальную мощность  на валу Рном , кВт; номинальное напряжение 220/380 В при частоте сети 50 Гц (соединение обмотки статора ( - 380 В, ( - 220 В); номинальную частоту вращения ротора nном , об/мин; номинальный КПД (ном , %; коэффициент мощности 
cos (1ном ; кратность пускового тока Iп / Iном; кратность пускового момента 
Мп / Мном; кратность максимального момента Ммакс / Мном.

Требуется определить: число полюсов 2р; скольжение Sном; высоту оси вращения h; номинальный, пусковой и максимальный моменты Мп , Мном , Ммакс; номинальный и пусковой токи Iном , Iп при соединении обмотки звездой или треугольником. Построить механическую характеристику М = f(s), используя выражение полученное из формул Клосса.

Порядок расчета.

      - Из обозначения типа двигателя определяем число полюсов и высоту оси вращения.

      - Частота вращения магнитного поля статора

об/мин.

      - Номинальное скольжение

Sном = (n1 – nном) / n1, %.

      - Номинальный ток двигателя

Iном = Рном / ((3(U1ном( cos (1ном((ном), А.

      - Пусковой ток

Iп = 6Iном, А.

      - Номинальный момент

Мном = 9,55 Рном / nном, Нм.

7. Максимальный момент

Ммакс= 2,2 Мном, Нм.

8. Пусковой момент

Мп = 1,4 Мном, Нм.

9. Критическое скольжение

10.  Определяем критическое скольжение

- Для построения механической характеристики, зная Ммакс и sкр и задаваясь скольжением s , находим момент по формуле

(2.1)

Значение скольжения следует выбирать по пять точек из следующих интервалов характеристики: 0 (  sном , sном  (  sкр,  sкр ( 1.

Подставить данные в (2.1) и рассчитать, полученные результаты свести в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

| Скольжение, s | 0 ( sном | sном ( sкр | sкр ( 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Момент, М Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При построении графика по оси абсцисс откладываем значения скольжения s, по оси ординат рассчитанные значения электромагнитного момента М.

Данные для расчетов по  вариантам сведены в табл. 2.2.

В задаче 3 необходимо дать разъяснения на поставленный теоретический вопрос по .темам 4.1- 4.4: «Устройство синхронных машин», «Магнитное поле и характеристики синхронных машин», « Параллельная работа синхронных машин», «Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы».

Задача 4

Для трансформатора с исходными данными (см. табл. 1.4):

  - Определить параметры упрощенной схемы замещения трансформатора.

  - Рассчитать и построить зависимость изменения напряжения от коэффициента нагрузки трансформатора (U% = f (()  при активной 
(cos ( = 1), активно-индуктивной (cos ( = 0,8) и активно-ёмкостной 
(cos (-() = 0,8) нагрузке.

  - Рассчитать и построить зависимость изменения напряжения от коэффициента мощности трансформатора (U% = f (cos (2).

  - Рассчитать и построить зависимость коэффициента полезного действия от коэффициента нагрузки трансформатора ( = f (()  при активной (cos ( = 1) и активно-индуктивной (cos ( = 0,8) нагрузке.

  - Определить при какой нагрузке КПД имеет максимальное значение.

Таблица 1.4.

Трансформаторы 3-х фазные силовые масляные общего назначения 
мощностью от 25 до 250 кВА на напряжение до 10 кВ

| Наименование | Значения для варианта № |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тип транформатора | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ | ТМ |
| Номинальная мощность, кВА | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | 160 | 250 |
| Напряжение, кВ ВН НН | 6 0,4 | 6 0,4 | 10 0,4 | 6 0,4 | 10 0,4 | 6 0,4 | 10 0,4 | 6 0,4 | 10 0,4 | 10 0,4 |
| Потери, Вт х. х Рх к. з. Рк | 130 600 | 175 880 | 175 1000 | 240 1280 | 240 1470 | 330 1970 | 330 2270 | 510 2650 | 510 3100 | 740 4200 |
| Напряжение к. з.,Uк, % | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| Ток холостого хода, i0, % | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |

Задача 5

Для трёхфазного короткозамкнутого асинхронного двигателя серии 4А с исходными данными (см. табл. 2.2) определить: число полюсов 2р; скольжение SНОМ; высоту оси вращения h; номинальный, пусковой и максимальный моменты МП , МНОМ , ММАКС; номинальный и пусковой токи IНОМ , IП при соединении обмотки звездой или треугольником. Построить механическую характеристику М = f(s), используя выражение полученное из формул Клосса.

Таблица 2.2.

| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Значение для варианта № |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип двигателя |  |  | 4А132М2У3 | 4А160S2У3 | 4А250М2У3 | 4А200L4У3 | 4А280 S6У3 |
| Ном. мощность на валу, | Рном , | кВт | 11 | 15 | 90 | 45 | 75 |
| Ном. частота вращения ротора | nном | об/мин | 2960 | 2960 | 2960 | 1425 | 970 |
| Ном. КПД | (ном | % | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 |
| Коэффициент мощности | соs (1ном | — | 0,9 | 0,91 | 0,9 | 0,9 | 0,89 |
| Кратность пускового тока | Iп/Iном | — | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 |
| Кратность пускового момента | Мп / Мном | — | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
| Кратность максимального момента | Ммакс / Мном | — | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| Соединение обмотки |  |  | Y | ( | Y | ( | Y |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Значение для варианта № |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тип двигателя |  |  | 4А225М8У3 | 4А250S8У3 | 4А132М8У3 | 4А315S10У3 | 4А200L8У3 |
| Ном. мощность на валу, | Рном , | кВт | 30 | 37 | 5,5 | 55 | 22 |
| Ном. частота вращения ротора | nном | об/мин | 735 | 735 | 735 | 590 | 735 |
| Ном. КПД | (ном | % | 90 | 90 | 83 | 92 | 88,5 |
| Коэффициент мощности | соs (1ном | — | 0,81 | 0,83 | 0,74 | 0,79 | 0,84 |
| Кратность пускового тока | Iп/Iном | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Кратность пускового момента | Мп / Мном | — | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1 | 1,2 |
| Кратность максимального момента | Ммакс / Мном | — | 2 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2 |
| Соединение обмотки |  |  | ( | Y | ( | Y | ( |

Задача 6

Вариант 1.

Поясните конструктивные отличия гидрогенераторов и турбогенераторов.

Вариант 2.

Почему  различаются  между собой внешние характеристики при различных характерах нагрузки. При каком характере нагрузки внешняя характеристика параллельна оси абсцисс.

Вариант 3.

Поясните работу синхронной машины в режиме улучшения коэффициента мощности  и стабилизации напряжения.

Вариант 4.

Какое влияние оказывает режим возбуждения  на перегрузочную способность  синхронного двигателя.

Вариант 5.

В каком режиме возбуждения будет работать синхронный двигатель при уменьшении тока нагрузки, если в номинальном режиме коэффициент мощности равен единице.

Вариант 6.

Объясните, какую роль выполняет короткозамкнутая обмотка, расположенная в полюсных наконечниках синхронных машин.

Вариант 7.

Поясните, при каком значении тока возбуждения ток статора синхронного генератора будет иметь наименьшее значение, если нагрузка генератора остается постоянной.

Вариант 8.

Как изменится активная и реактивная мощность синхронного генератора,  и его перегрузочная способность при увеличении тока возбуждения.

Вариант 9.

Как можно увеличить активную мощность синхронного генератора, работающего параллельно с сетью. Изменится ли при этом угол нагрузки (.

Вариант 10.

Какое влияние оказывает конструкция ротора синхронной машины на вид угловой характеристики.

Вопросы к ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «Электрические машины»

        - Назначение, область применения и классификация трансформаторов.

        - Конструкция и принцип действия трансформаторов.

        - Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов.

        - Уравнения ЭДС, МДС и токов трансформатора.

        - Схема замещения приведенного трансформатора.

        - Определение параметров схемы замещения трансформатора по данным опытов  х.х. и к.з.

        - Изменение вторичного напряжения трансформатора. Внешние характеристики трансформатора.

        - Потери мощности, коэффициент полезного действия трансформаторов.

        - Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную работу.

        - Устройство и особенности работы автотрансформатора. Достоинства и недостатки.

        - Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя.

        - Основные принципы выполнения обмоток асинхронных машин.

        - Уравнения асинхронной машины и их преобразование.

        - Схема замещения приведенной асинхронной машины.

        - Потери мощности и коэффициент полезного действия асинхронного  двигателя.

        - Вращающий момент и механические характеристики асинхронного двиrателя.

        - Влияние напряжения сети и активного сопротивления ротора на вид механической характеристики асинхронного двигателя.

        - Процесс пуска и установившийся  режим работы асинхронного  двигателя.

        - Пусковые свойства асинхронного двигателя. Способы пуска трехфазных  асинхронных  двигателей.

        - Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.

        - Назначение и устройство синхронной машины.

        - Принцип действия синхронного генератора.

        - Принцип действия синхронного двигателя.

        - Понятие о реакции якоря при различном характере нагрузки синхронной машины.

        - Уравнение ЭДС и векторная диаграмма Блонделя синхронного генератора.

        - Характеристики х.х. и к.з. синхронного генератора

        - Внешняя и регулировочная характеристики синхронного генератора

        - Параллельная работа синхронных генераторов. Условия включения на работу.

        - Статическая устойчивость синхронной машины.

        - Особенности работы синхронной машины в двигательном режиме. U-образные характеристики синхронного двигателя.

        - Назначение, область применения и устройство машин постоянного тока.

        - Принцип действия генератора постоянного тока.

        - Принцип действия двигателя постоянного тока.

        - Классификация машин постоянного тока.

        - Реакция якоря в машине постоянного тока.

        - Компенсационная обмотка. Назначение, область применения.

        - Коммутация машин постоянного тока. Причины искрения щеток.

        - Виды коммутации. Способы улучшения коммутации.

        - Внешняя и регулировочная характеристики генераторов постоянного тока.

        - Уравнения ЭДС и моментов для двигателя постоянного тока.

        - Потери мощности коэффициент полезного действия двигателя постоянного тока.

        - Регулировочные свойства коллекторных двигателей.

### Литература

# Основная

- Кацман М.М. Электрические машины. – М: Высш. шк, 1989 г.

- Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М: Энергоатомиздат, 1990 г.

- Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу.  – М: Высш. шк, 1983 г.

## Дополнительная

- Брускин Д.Е., Зохорович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины. 
– М: Высш. шк, 1989 г.

- Пиотровский Л.М. Электрические машины. – Л: Энергия, 1975 г.

- Вольдек А.И. Электрические машины для ВУЗов. – Л: Энергия, 1978 г.

- Справочник по электрическим машинам. В 2-х т . под редакцией 
И.П. Копылова, 1988 г.

- Электротехнический справочник. Т 2. Электротехнические изделия и устройства/ Под общ. ред В.Г. Герасимова и др. – М: Издательство МЭИ, 1998 г.