Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

для специальности СПО

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

по дисциплине

«Основы геодезии»

Екатеринбург, 2015

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Основы геодезии»

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией технологии строительства Председатель комиссии ______________Н.Н.Гараева подпись Протокол № 9 от «30» мая 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ________________ Н.Б. Чмель «30» мая 2015 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум».

Разработчик: Семенова Т.Г. преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум».

Техническая экспертиза комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины «Основы геодезии»  пройдена.

Эксперт:

Методист АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

____________________Т.Ю. Иванова

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

2. Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК),

соответствующих виду профессиональной деятельности и

элементов общих компетенций (ОК)								4

3. Освоение умений и усвоение знаний								6

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы							8

3. Рекомендуемые тестовые задания вопросы для составления экзаменационных заданий по оценке освоению умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Основы геодезии»												9

# Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Основы геодезии» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и  элементов общих компетенций (ОК):

| Ппрофессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий | Грамотное чтение ситуации на планах и картах. Демонстрация умения решать прямую и обратную геодезическую задачи. |
| ПК.2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Демонстрация умения выносить на строительную площадку элементы стройгенплана. Определение назначения геодезических сетей. демонстрация знаний системы плоских координат при определении положения линии на местности. Правильность и точность расчета при решении задач на масштабы и демонстрация умения применять их в построении строительных чертежей. |
| ПК.2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов | Грамотное выполнение камеральных работ по окончании теодолитной съемки. Грамотное выполнение камеральных работ по окончании геометрического нивелирования. |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | Демонстрация умения выполнять контроль геодезических измерений при монтаже конструкций зданий с учетом строительных нормативов и правил. |
| ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов | Выполнение правил по охране труда и технике безопасности при выполнении работ разработка мероприятий по предотвращению производственного травматизма. Обеспечение соблюдения рабочими требований по охране труда и техники безопасности на рабочих местах. |
| ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией | Работа с геодезическими приборами и механическим инструментом. Демонстрация навыков пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении отрезков, углов и отметок точек. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Проявление интереса к профессии в процессе учебной деятельности и на практике. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках специальности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Рациональное планирование и организация собственной деятельности. Оптимальный выбор методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий. Объективная оценка своей деятельности по решению профессиональных задач. |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | Объективная оценка ситуации в соответствии с поставленной задачей. Самостоятельное принятие оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях. Своевременный контроль и корректировка деятельности в соответствии с нормативной технической документацией. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Отбор профессионально-значимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач разработки технологических процессов и проектирования изделий. Получение дополнительной информации для расширения кругозора в профессиональной деятельности и личностного развития. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Рациональное использование информационно-коммуникационных технологий для научной организации своего труда в сфере профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Владение профессиональной лексикой, этическими нормами поведения, приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. Корректное взаимодействие с обучающимися в группе, преподавателями и мастерами в ходе освоения учебной дисциплины. |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий | Проявление ответственности за работу членов команды, результаты выполнения заданий. Своевременность контроля и коррекции (при необходимости) процесса и результатов выполнения задания. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Стремление к повышению уровня физической подготовки, здоровому образу жизни. Активная гражданская позиция будущего военнослужащего. Занятие в спортивных секциях. Демонстрация профессиональных знаний и умений, необходимых для исполнения воинской обязанности. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | Отслеживание и анализ инноваций в области производства сварных конструкций, возможность использования новых разработок имеющих экономический эффект. |

3. Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, освоенные знания | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: читать ситуации на планах и картах; | Точность и скорость чтения ситуаций на планах и картах, используя условные знаки. Применение методики построения профиля по линии, заданной на топографической карте. | Приложения 1, оценивание практических работ |
| определять положение линий на местности; | Использование схемы определения по карте дирекционных углов и географических азимутов заданных направлений. Правильность и точность расчета истинных и магнитных азимутов, румбов. | Приложения 1, оценивание практических работ |
| решать задачи на масштабы; | Правильность и точность расчета стандартных задач на масштабы. | Приложения 1 |
| решать прямую и обратную геодезическую задачу; | Правильность и точность решения прямой и обратной геодезических задач. Формулирование и обоснование алгоритма решения задач. | Приложения 1, расчетно-графических работ |
| выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; | Демонстрация умения выносить на строительную площадку элементы стройгенплана. | Приложения 1, оценивание расчетно-графических работ |
| пользоваться приборами и инструментами, используемых при измерении линий, углов и определения превышений; | Демонстрация использования основных методов линейных измерений. Демонстрация измерение длин линий при помощи лазерного дальномера. Демонстрация измерения вертикального и горизонтального угла. Применение способов работы с теодолитом. Осуществление состава нивелирных работ. | Приложения 1, оценивание практических работ |
| проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического нивелирования. | Грамотное выполнение камеральных работ по окончании теодолитной съемки. Грамотное выполнение камеральных работ по окончании геометрического нивелирования. | Приложения 1, оценивание расчетно-графических работ |
| Знать: основные понятие и термины, используемые в геодезии; | Точность и полнота знаний понятие и термины, используемые в геодезии. | Приложения 1, тестирование |
| назначение опорных геодезических сетей; | Формулирование определение плановой и высотной опорной геодезической сети. | Приложения 1 |
| масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; | Точность и полнота знаний по классификации масштабов. Полнота знаний условных знаков топографических карт и планов. Формулирование и применение понятия точности масштаба при работе с картой. | Приложения 1 |
| систему плоских прямоугольных координат; | Определение и иллюстрация нахождения положения точек в плоской геодезической системе координат. | Приложения 1, тестирование |
| приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; | Уверенное и полное изложение составных частей приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений. | Приложения 1, тестирование |
| виды геодезических измерений | Полное изложение последовательности линейных и угловых измерений, используя современные приборы. | Приложения 1 |

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 384 с.

- Куштин И.Ф. Геодезия: учеб.-  практ. пособие / И. Ф. Куштин, В. И. Куштин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 909 с. 3. Нестеренок М.С. Геодезия: учеб. пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск: Высшая школа, 2009. - 272 с.

- Практикум по геодезии: учебник/ под ред. Г. Г. Поклада.-М.: Академический Проект, Трикста, 2011.-488 с.

Дополнительные источники:

- Федотов Г.А. «Инженерная геодезия» - М.: Высшая школа, 2006г.

- Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д.; Под редакцией Михелева Д.Ш. «Инженерная геодезия» - М.: Издательский центр «Академия», 2004г.

- Киселёв М. И. ,Михелёв Д. Ш. «Основы геодезии»  - М.: Высшая школа,2001 г.

- Фельдман В. Д. , Михелёв Д. Ш. «Основы инженерной геодезии» - М.: Высшая школа, 2001 г

Нормативно-техническая литература:

- СНиП 3.01.03.84. Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания в строительстве.

Интернет-ресурсы:

http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html -Публичная электронная библиотека

http://libgost.ru/gost/ -Библиотека гостов и нормативных документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Тестовые задания вопросы для составления экзаменационных заданий по оценке освоению умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Основы геодезии»

Вариант 1

- На карте 1:25000 расстояние между точками равно 5,3 см. Чему равно расстояние между этими точками на местности?

а)	1325;

б)	13250;

в)	10325.

Эталон: а										Р=3

- Определить истинный азимут линии Аи, если известны магнитный азимут этой же линии Ам=63° и величина восточного склонения δВ=1°26'

а)	64°26';

б)	62°34';

в)	62°26'.

Эталон: а										Р=5

- Дайте определение - седловина:

а)	чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;

б)	понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышениями;

в)	куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности.

Эталон: б										Р=3

- Ориентировать линию - значит:

а)	определить ее наклон;

б)	определить ее длину;

в)	определить ее направление относительно исходного направления.

Эталон: в										Р=3

- Теодолит применяю, чтобы измерять:

а)	плоские углы;

б)	горизонтальные углы;

в)	вертикальные углы.

Эталон: б,в										Р=3

- ……… точки называют	расстояние по отвесной линии от точки до уровневой

поверхности принятой за начало счета высот.

Эталон: высотой									Р=1

- Укажите формулу расчета превышений точки В над точкой А

а)	h=Нв-На;

б)	h=На-Нв;

в)	На=Нв-h.

Эталон: а										Р=3

- Укажите порядок работы по измерению углов на станции:

а)	обработка журнала наблюдений;

б)	центрирование и нивелирование теодолита;

в)	установка теодолита на штатив;

г)	установка раздвижного штатива над точкой;

д)	установка трубы для визирования;

е)	измерение горизонтальных углов.

Эталон: г, в,д,б,е,а									Р=6

- Точки геодезических сетей закрепляют на местности знаками. По местоположению знаки бывают:

а)	скальные, озерные, степные;

б)	грунтовые, степные;

в)	лесные, грунтовые, степные.

Эталон: б										Р=3

- Укажите поверки теодолита:

а)	ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна основной оси инструмента;

б)	визирная ось трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной оси вращения трубы;

в)	линия визирования должна быть горизонтальна;

г)	горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси инструмента;

д)	одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая вертикальна.

Эталон: а,б,г										Р=5

Вариант 2

- На карте 1:50000 расстояние между точками равно 4,2 см. Чему равно расстояние между этими точками на местности?

а)	210;

б)	2100;

в)	2100.

Эталон: в										Р=3

- Определить магнитный азимут линии Ам, если истинный азимут равен Аи=72°15'. Склонение магнитной стрелки западное: δ3=2°46'.

а)	74°26';

б)	75°01';

в)	69°29'.

Эталон: б										Р=5

- Дайте определение - котловина:

а)	чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;

б)	понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышениями;

в)	куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности.

Эталон: а										Р=3

- Геодезия - наука:

а)	изучающая строение и состав Земли;

б)	изучающая форму и внешние гравитационное поле Земли, разрабатывающая методы создания	систем координат, определение положения точек на Земле, изображение земной поверхности на картах;

в)	изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела.

Эталон: б										Р=3

- Широты изменяются:

а)	от 0 до 180°

б)	от 0 до 360°

в)	от 0 до 90 °

Эталон: в										Р=3

- При съёмке в поле ведут схематический чертёж снимаемой ситуации называемый …………

Эталон: абрис									Р=1

- Вычисляя места нуля при измерении вертикальных углов, используют формулу:

а)	МО= (В+А+180°)/2;

б)	МО= (КЛ+КП)/2;

в)	v= MO-КП-I80°.

Эталон: б										Р=3

- Укажите порядок работы по измерению углов на станции

а)	обработка журнала наблюдений;

б)	установка раздвижного штатива над точкой;

в)	установка трубы для визирования;

г)	центрирование и нивелирование теодолита;

д)	установка теодолита на штатив;

е)	измерение горизонтальных углов.

Эталон: б,д,г,в,е,а									Р=6

- У реальной (физической) поверхности земли:

а)	71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу;

б)	29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу;

в)	91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу.

Эталон: а										Р=3

- Напишите схему устройства нивелира.

Номер 1. –

2.-

3.-

4.-

5.-

Эталон: 1,3 -винты; 2-прижимная пластина;

4-подставка; 5-окуляр			Р=5

Вариант 3

- На карте 1:10 000 расстояние между точками равно 1 см. Чему равно расстояние между этими точками на местности?

а)	100 м.;

б)	10 м;

в)	150 м.

Эталон: а										Р=3

- Азимут линии АВ равен 316°02'. Найти дирекционный угол этой линии, если сближение меридианов δв = 6°22'.

а)	309°40';

б)	325°24';

в)	311°24'.

Эталон: а										Р=5

- Дайте определение - гора:

а)	чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;

б)	понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышениями;

в)	куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности.

Эталон: в										Р=3

- На какие группы делятся, условные знаки:

а)	линейные, внемасштабные, контурные;

б)	линейные, масштабные, площадные;

в)	внемасштабные, масштабные.

Эталон: в										Р=3

- Измерение горизонтальных углов выполняют:

а)	способом приемов;

б)	способом круговых приемов;

в)	способом четвертных приемов.

Эталон: а,б										Р=3

- ……….. - называют сооружения, имеющие большую протяженность при

сравнительно малой ширине.

Эталон: линейными								Р=1

- Указать формулу при нивелировании из середины

а)	Нв=На+h;

б)	На=Нв-h;

в)	На=Нв+h.

Эталон: а										Р=3

- Укажите поверки нивелира с цилиндрическим уровнем:

а)	ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения инструмента;

б)	линия визирования должна быть горизонтальна;

в)	визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня;

г)	вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси нивелира.

Эталон: а,в,г										Р=4

- У реальной (физической) поверхности земли:

а)	71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу;

б)	29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу;

в)	91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу.

Эталон: а										Р=3

- Напишите схему устройства теодолита.

Номер 1.–

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Эталон: 1. подъёмные винты;2. подставка;3.- лимб;

4.- алидада;5.- цилиндрический уровень;6. – стойка; 7 вертикальный круг;								Р=7

Вариант 4

- Масштаб карты 1:100 000. Расстояние между пунктами на местности равно 3,84 м. Каково расстояние на карте между этими пунктами?

а)	38,4 см;

б)	3,84 см;

в)	1,92 см.

Эталон: а										Р=3

- Горизонтальный угол измерен теодолитом Т 30 способом приемов. Определить угол и средний угол по данным журнала измерения угла.

| № точки | Отсчет по | Угол | Средний угол |
| --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюдения | горизонтальному кругу |  |  |
| П | 1 | 277°18' |  |  |
| 2 | 3 | 221°02' |  |  |
| Л | 1 | 225°53' |  |  |
| 2 | 3 | 169°36' |  |  |

а)	56°16'30";

б)	57°16'30";

в)	176°16'30”.

Эталон: а										Р=5

- Горизонталь-это:

а)	линия земной поверхности, все точки которой имеют закономерно изменяющиеся высоты;

б)	замкнутая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над поверхностью, принятой за начальную;

в)	следы, получающиеся от сечений земной поверхности перпендикулярными плоскостями.

Эталон: б										Р=3

- За теоретическую форму Земли принято тело:

а)	шар;

б)	соленоид;

в)	геоид.

Эталон: в										Р=3

- Широты отсчитываются:

а)	от центра Земли;

б)	от южного полюса Земли на север;

в)	от экватора на север и на юг.

Эталон: в										Р=3

- сеть представляет собой совокупность закрепленных на местности точек

высоты, которых определены путем геометрического нивелирования.

Эталон: Нивелирная								Р=1

- Вычисленные приращения координат Ах и Ау замкнутого теодолитного хода рассчитываются по формулам:

а)	Δх= d х cos г;

б)	Δу= d х cos г;

в)	Δх= d х sin г;

г)	Δу= d х sin г.

где d - горизонтальное проложение длин сторон; г - румб.

Эталон: а,г										Р=4

- Укажите последовательность измерения углов способом круговых приемов:

а)	установка;

б)	первый полу прием;

в)	второй полу прием;

г)	перевод трубы через зенит, повторное наблюдение на начальное направление.

Эталон: а,б,г,в									Р=4

- Масштабы бывают:

а)	числовые, линейные, поперечные;

б)	местные, поперечные;

в)	контурные, числовые, поперечные.

Эталон: а										Р=3

- Укажите поверки теодолита:

а)	ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна основной оси инструмента;

б)	визирная ось трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной оси вращения трубы;

в)	линия визирования должна быть горизонтальна;

г)	горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси инструмента;

д)	одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая вертикальна;

е)	визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня.

Эталон: а,б,г										Р=6

Вариант 5

- Определить истинный азимут линии Аи, если известны магнитный азимут этой же линии Ам=63° и величина восточного склонения δВ=1°26'

а)	64°26';

б)	62°34';

в)	62°26'.

Эталон: а										Р=3

- Горизонтальный угол измерен теодолитом Т 30 способом приемов. Определить угол и средний угол по данным журнала измерения углов.

| № точки | Отсчет по | Угол | Средний угол |
| --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюдения | горизонтальному кругу |  |  |
| П | 7 | 93°19' |  |  |
| 8 | 9 | 21°10' |  |  |
| Л | 7 | 201°44' |  |  |
| 8 | 9 | 273°53' |  |  |

а)	93°19';

б)	72°09';

в)	176°16'30".

Эталон: б										Р=5

- Под рельефом понимают:

а)	равнинные, плоские участки;

б)	совокупность вогнутых частей поверхности;

в)	совокупность неровностей земной поверхности.

Эталон: в										Р=3

- Началом отсчета в прямоугольных координатах являются:

а)	центр земного эллипсоида;

б)	Южный полюс Земли;

в)	Северный полюс Земли.

Эталон: а										Р=3

- Для измерения горизонтальных углов служит прибор, который называется:

а)	транспортир;

б)	нивелир;

в)	теодолит.

Эталон: в										Р=3

- Расстояние между вершинами углов измеряют …………. или мерной лентой.

Эталон: дальнометрами								Р=1

- Формула уклона линии

а)	i=d/h;

б)	i=h/d;

в)	i=hxd.

где h-превышение, d-заложение линии.

Эталон: а										Р=3

- Укажите поверки нивелира с цилиндрическим уровнем:

а)	ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения инструмента;

б)	линия визирования должна быть горизонтальна;

в)	визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня;

г)	вертикальная нить сетки должна быть параллельна ори нивелира.

Эталон: а,в, г									Р=4

- Разность высот смежных горизонталей называют:

а)	заложением;

б)	высотой сечения рельефа;

в)	шириной сечения рельефа.

Эталон: в										Р=3

- Укажите порядок работы при линейном трассировании:

а)	камеральное трассирование;

б)	при выборе положения трассы необходимо обходить препятствия;

в)	окончательное положение вершин углов закрепляется при разбивке пикетажа;

г)	съемка полосы трассы;

д)	нивелирование трассы;

е)	заполнение журнала нивелирование;

ж)	построение продольного профиля трассы.

Эталон: а,б,в,г,д,е,ж								Р=7

Показателями качества профессиональной подготовки являются коэффициенты:

К = А/Р,

где К – качество усвоения,

А – количество правильно выполненных учащимися существенных операций,

Р – общее число существенных операций в тесте.

Как показывают исследования, К должно быть не менее 0,7. Только при этом можно говорить о сформированной деятельности учащихся. В. П. Беспалько предлагает соотнести коэффициент с соответствующей оценкой по пятибалльной шкале:

| K | 0,9–1 | 0,8–0,9 | 0,7–0,8 | Менее 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |

| Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- |
| РАССМОТРЕНО цикловой комиссией технологии строительства Председатель _______ Гараева Н.Н. «____»________________2016г | Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Дисциплина: Основы геодезии ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _________ Н.Б. Чмель «___»__________ 2016г. |
| Задача №1 Какова длина отрезка на местности, соответствующая графической точности построения плана t=0,2 мм, если вам предстоит составить план в масштабе 1:25000. Задача №2 Определить длину линии АВ на местности, если масштаб 1:500, а результат измерения длины этой линии по карте 125,0мм. Задача №3 Линия теодолитного хода измерена дважды, в прямом и обратном направлениях. Получены результаты: Lпрямо = 160,55м; Lобратно = 160,40м. Определить относительную погрешность измерений и оценить возможность использования этих результатов в дальнейших вычисления. Преподаватель ________________ Т.Г.Семенова |
| Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| РАССМОТРЕНО цикловой комиссией технологии строительства Председатель _______ Гараева Н.Н. «____»________________2016г | Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Дисциплина: Основы геодезии ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _________ Н.Б. Чмель «___»__________ 2016г. |
| Задача №1 Отрезок, измеренный на местности, равен 5 метрам. В каком масштабе этот отрезок невозможно построить на бумаге? Задача №2 Вычислить угловую невязку теодолитного хода и определить её допустимость, если измеренные углы получили следующие значения: ß1 = 89ᵒ52ꞌ; ß2 = 94ᵒ33ꞌ; ß3 = 104ᵒ13ꞌ; ß4 = 71ᵒ18ꞌ. Задача №3 Координаты точки А XА =500,00м; YA =500,00м; расстояние АВ равно 100,00м и азимут магнитный линии АВ равен 57ᵒ45ꞌ; сближение меридианов западное 1ᵒ20ꞌ; склонение магнитной стрелки западное 2ᵒ40ꞌ. Вычислить координаты точки В. Преподаватель ________________ Т.Г.Семенова |