Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МДК 01.01.01  Режимы работы трехфазных электроприёмников

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

2016г.

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией электроэнергетики Председатель комиссии ______________Н.А. Шурова «25» августа 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ Н.Б. Чмель «29» августа 2016 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Составитель:  Сафина И.Б., преподаватель АН ПОО “Уральский промышленно-экономический техникум»

Зачетные вопросы.

1.	Получение трехфазной ЭДС. Виды трехфазных систем.

2.	Соединение фаз генератора и потребителя звездой. Соотношение фазных и линейных токов и напряжений.

- Построение векторных диаграмм при соединении звездой при симметричной нагрузке.

- Несимметричная нагрузка трехфазной цепи. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода.

- Соединение фаз трехфазной цепи треугольником. Соотношение фазных и линейных токов и напряжений.

- Построение векторных диаграмм при соединении треугольником.

- Несимметричная нагрузка при соединении треугольником.

- Аварийные режимы трехфазной цепи.

- Обрыв линейного провода в симметричной системе. Построение векторной диаграммы.

10.	Обрыв нулевого провода в четырехпроводной цепи.

- Короткое замыкание фазы при соединении звездой.

- Короткое замыкание фазы при соединении звездой.

- Анализ мощности трехфазной цепи при различных видах соединения фаз. 14   Получение вращающегося магнитного поля.

- Практическое применение вращающегося магнитного поля.

- Причины появления высших гармоник трехфазной цепи

- Определение последовательности фаз.

- Симметричные составляющие несимметричной трехфазной системы.

- Понятие расчета электрической цепи при несимметричных режимах.

- Построение векторных диаграмм при различных режимах трехфазной цепи.

Задания для выполнения контрольной работы

Задача №1

Три одинаковых катушки с активным сопротивлением R и некоторым значением индуктивности включены звездой в трехфазную сеть с линейным напряжением Uл и частотой f=50 Гц. При этом токи в фазах равны Iф.

Затем катушки включили треугольником и присоединили к этой же цепи.

Считая индуктивность катушек постоянной для обоих случаев включения, определить:

- Отношение линейных токов при соединении катушек звездой и треугольником.

- Отношение фазных напряжений.

- Отношение активных мощностей, а также реактивные и полные мощности.

- Коэффициент мощности.

- Индуктивность катушек.

Построить в масштабе векторные диаграммы.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | 12 | 10 | 16 | 6 | 8 | 6 | 19 | 10 | 16 | 7 |
| Uл, В | 380 | 220 | 660 | 380 | 660 | 380 | 220 | 660 | 380 | 380 |
| Iф, А | 10 | 5 | 20 | 7 | 22 | 12 | 4 | 15 | 11 | 10 |

Задача №2

В четырехпроводную трехфазную сеть включена неравномерная активная нагрузка имеющая значения сопротивлений в фазах А,В и С соответственно RА, RВ, RС. Определить токи в фазах, потребляемую мощность нагрузки и ток в нейтральном проводе, если действующее значение линейного напряжения Uл

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RА, Ом | 20 | 10 | 6 | 34 | 10 | 15 | 3 | 20 | 13 | 40 |
| RВ, Ом | 40 | 20 | 12 | 60 | 40 | 30 | 6 | 50 | 10 | 10 |
| RС, Ом | 10 | 40 | 2 | 17 | 20 | 12 | 11 | 30 | 15 | 20 |
| Uл, В | 380 | 380 | 220 | 660 | 380 | 380 | 220 | 660 | 380 | 380 |

Задача №3

В трехфазную четырехпроводную сеть с действующим значением линейного напряжения Uл включены лампы накаливания. В каждую фазу включены n ламп с мощностью Р каждая. Определить линейный ток в фазах, ток в нейтральном проводе, сопротивление каждой фазы, напряжение каждой фазы при обрыве линейного провода. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uл, В | 380 | 380 | 660 | 380 | 380 | 660 | 660 | 380 | 380 | 380 |
| Р, Вт | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 75 | 75 |
| n, шт | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 |

Задача № 4

К трехфазной четырехпроводной сети с действующим значением линейного напряжения Uл подключены три группы потребителей с активным сопротивлением в фазах А,В и С соответственно. Определить напряжение в фазе А и токи во всех фазах при перегорании предохранителя в нейтральном проводе, если измеренные значения напряжений в фазах В и С следующие UB и UC. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uл, В | 380 | 380 | 220 | 660 | 380 | 660 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| RА, Ом | 48 | 50 | 27,7 | 81,6 | 45 | 83 | 47 | 87 | 250 | 87 |
| RВ, Ом | 85,7 | 87 | 49 | 145 | 90 | 410 | 30 | 240 | 48 | 240 |
| RС, Ом | 250 | 240 | 144 | 420 | 230 | 150 | 140 | 50 | 80 | 50 |
| UВ, В | 240 | 250 | 144 | 408 | 260 | 510 | 116 | 250 | 300 | 250 |
| UС, В | 300 | 310 | 183 | 510 | 300 | 408 | 200 | 310 | 240 | 310 |

Задача №5

Для вариантов:1,3,5,7

На рисунке представлены векторные диаграммы токов и напряжений для приемников энергии, соединенных по схеме «звезда» и включенных в трехфазную четырехпроводную сеть. Определить характер нагрузки в каждой фазе.

Для вариантов: 2,4,6,8

На рисунке представлены схемы приемников электрической энергии. Пояснить будет ли ток в нейтральном проводе каждой из представленных схем, построить векторные диаграммы токов и напряжений в общем виде, считая, что значение полных сопротивлений во всех фозах одинаковы.

Для вариантов: 9,10

На рисунке представлена векторная диаграмма токов для приемника, включенного в трехфазную сеть. Поясните, по какой схеме соединен приемник и какова его нагрузка – равномерная или неравномерная.