Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Методические указания по выполнению обязательной контрольной работы

для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Екатеринбург

2014

|  | Составлена в соответствии c рабочей программой по дисциплине, утвержденной заместителем директора по учебной работе 20.08.2014г. |
| --- | --- |
| Одобрено цикловой комиссией теплоэнергетики Председатель комиссии _______Н.В. Панова Протокол № 1 От «15»сентября 2014г. . | Директор ________________ В.И. Овсянников «28» декабря 2014г. |

Составитель:Пантуев С.И..,  преподаватель  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

# Введение

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является одной из общепрофессиональных дисциплин в подготовке. Она определяет базовые знания в области стандартизации и сертификации промышленной, в том числе продукции, знания в области метрологии, общих приёмов и методов проведения измерений, определения качества и надёжности промышленной продукции.

Дисциплина способствует повышению общей образованности, повышению качества и культуры труда, и в этом смысле важна для студентов заочников занятых в отраслях народного хозяйства.

.

Задания для домашней контрольной работы

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Теоретические вопросы для контрольной работы по вариантам

Вариант1

- Обязанности и функции Госстандарта России

- Обязанности организаций и  заявителей сертификации

- В каких случаях необходима метрология

Вариант2

- Нормативные документы по стандартизации

- Объясните термин «участник» сертификации. Перечислите основных участников сертификации

- Основные виды испытаний и их особенности

Вариант3

- Система стандартов по охране природы

- Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добровольную

- Система единиц физических величин

Вариант4

- Назовите и поясните основные положения формулировки термина «стандартизация»

- Законодательная база сертификации

- Испытание продукции. Виды испытаний

Вариант5

- В чем заключается сущность системы стандартизации

- Каково назначение обязательной и добровольной сертификации

- Метрологические характеристики средств измерения

Вариант6

- Какова роль стандартизации в ускорении внедрения в производство новых разработок

- Обязательная сертификация. Ее сущность

- Назовите основные требования к методике выполнения измерений

Вариант7

- Какое влияние оказывает стандартизация на улучшение качества продукции

- Чем обусловлена необходимость повышения качества продукции на современном этапе

- Эталоны и стандартные образцы. Их назначение.

Вариант8

- Организации, регулирующие промышленную безопасность.

- Назовите основные задачи в повышении качества продукции

- Поверка и калибровка средств измерения

Вариант9

- За счет чего получается экономический эффект на стадии проектирования и производства изделий

- Сертификация услуг. Схемы сертификации

- Аккредитация метрологических служб и контроль за их деятельностью

Вариант10

- Авторские права разработчика стандарта

- Оформление сертификата соответствия (форма документа)

- Что такое измерение и для каких целей оно служит

Вариант11

- Расшифруйте термин стандартизации. Кто заинтересован в стандартизации

- Инспекционный контроль за сертифицированным объектом

- Какие основные принципы измерений

Вариант12

- Стандартизация за рубежом

- Сертификация системы качества

- Чем отличаются поверка, калибровка и аттестация

Вариант13

- Опишите структуру службы стандартизации в России

- Экологическая сертификации

- Метрологический контроль и надзор

Перечень практических заданий к домашней контрольной работе

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Задание 1

# Вариант 1

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 10,08 | 10,09 | 10,03 | 10,10 | 10,16 | 10,13 | 10,05 | 10,30 | 10,07 | 10,12 |

Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 2

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки,  выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 5,03 | 5,12 | 5,07 | 5,26 | 5,06 | 5,18 | 5,04 | 5,08 | 5,17 | 5,09 |

Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 3

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки,  выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 15,03 | 15,08 | 15,27 | 15,04 | 15,09 | 15,12 | 15,10 | 15,09 | 15,13 | 15,06 |

Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 4

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 10,12 | 10,07 | 10,14 | 10,29 | 10,04 | 10,15 | 10,01 | 10,09 | 10,17 | 10,08 |

# Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 5

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 5,03 | 5,09 | 5,12 | 5,23 | 5,14 | 5,06 | 5,11 | 5,21 | 5,13 | 5,18 |

# Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 6

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 15,16 | 15,23 | 15,08 | 15,11 | 15,26 | 15,31 | 15,02 | 15,07 | 15,05 | 15,08 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 7

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 20,23 | 20,15 | 20,17 | 20,08 | 20,05 | 20,35 | 20,04 | 20,12 | 20,11 | 20,07 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

# Вариант 8

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 20,03 | 20,16 | 20,12 | 20,38 | 20,18 | 20,09 | 20,07 | 20,14 | 20,05 | 20,10 |

Определить среднюю квадратическую погрешность

Вариант 9

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 25,14 | 25,17 | 25,02 | 25,07 | 25,27 | 25,05 | 25,16 | 25,14 | 25,09 | 25,07 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

Вариант 10

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 25,12 | 25,21 | 25,13 | 25,09 | 25,27 | 25,15 | 25,16 | 25,18 | 25,23 | 25,17 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

Вариант 11

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 25,14 | 25,17 | 25,02 | 25,07 | 25,27 | 25,05 | 25,16 | 25,14 | 25,09 | 25,07 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

Вариант12

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 25,12 | 25,21 | 25,13 | 25,09 | 25,27 | 25,15 | 25,16 | 25,18 | 25,23 | 25,17 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

Вариант13

Результаты измерения диаметра шейки вала после начальной обработки, выполненные микрометром в одних и тех же условиях представлены в таблице

| Номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шейки, мм | 10,12 | 10,21 | 10,11 | 10,09 | 10,23 | 10,15 | 10,16 | 10,05 | 10,23 | 10,17 |

## Определить среднюю квадратическую погрешность

Задание 2

### Вариант 1

В табличной форме представить характеристики движения материальной точки (скорость и ускорение), если точка за время t1 = 5с прошла путь s1 = 10 м, за t2 = 10 c s2 = 21м, за t3 = 14c s3 = 26 м, за t4 = 23 c s4 =51м. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 2

Автомобиль массой 1600 кг движется по мосту радиусом 500м. Автомобиль движется с переменной скоростью v1 = 85км/ч, v2 = 96км/ч, v3 = 98км/ч, v4 = 102 км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорения и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 3

В табличной форме представить характеристики движения материальной точки (скорость и ускорение), если точка за время t1 = 3с прошла путь s1 = 18 м, за t2 = 7 c s2 = 23м, за t3 = 11c s3 = 29 м, за t4 = 19 c s4 =48м. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 4

Автомобиль массой 1650 кг движется по мосту радиусом 350м. Автомобиль движется с переменной скоростью v1 = 65км/ч, v2 = 76км/ч, v3 = 83км/ч, v4 = 95 км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорения и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 5

В табличной форме представить характеристики движения материальной точки (скорость и ускорение), если точка за время t1 = 15с прошла путь s1 = 10 м, за t2 = 17 c s2 = 23м, за t3 = 21c s3 = 35 м, за t4 = 29 c s4 =58м. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 6

Автомобиль массой 1800 кг движется по мосту радиусом 650м. Автомобиль движется с переменной скоростью v1 = 78км/ч, v2 = 85км/ч, v3 = 92км/ч, v4 = 98 км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорения и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 7

В табличной форме представить характеристики движения материальной точки (скорость и ускорение), если точка за время t1 = 3с прошла путь s1 = 7 м, за t2 = 7 c s2 = 12м, за t3 = 12c s3 = 18 м, за t4 = 17 c s4 =36м. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 8

Автомобиль массой 1820 кг движется по мосту радиусом 740м. Автомобиль движется с переменной скоростью v1 = 56км/ч, v2 = 62км/ч, v3 = 75км/ч, v4 = 85 км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорения и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 9

Автомобиль массой 1820 кг движется по мосту радиусом 750м. Автомобиль движется с переменной скоростью V1=42 км/ч, V2=54 км/ч, V3=69км/ч, V4=85км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорение и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 10

Автомобиль массой 1640 кг движется по мосту радиусом 825м. Автомобиль движется с переменной скоростью V1=57 км/ч, V2=63 км/ч, V3=69км/ч, V4=87км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорение и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 11

Автомобиль массой 1820 кг движется по мосту радиусом 750м. Автомобиль движется с переменной скоростью V1=42 км/ч, V2=54 км/ч, V3=69км/ч, V4=85км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорение и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 12

Автомобиль массой 1640 кг движется по мосту радиусом 825м. Автомобиль движется с переменной скоростью V1=57 км/ч, V2=63 км/ч, V3=69км/ч, V4=87км/ч. Определить как изменяется нормальное ускорение и сила инерции. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

### Вариант 13

В табличной форме представить характеристики движения материальной точки (скорость и ускорение), если точка за время t1 = 7с прошла путь s1 = 11 м, за t2 = 10 c s2 = 15м, за t3 = 14c s3 = 21 м, за t4 = 18c s4 =26м. Результаты представить в табличной форме. Построить график зависимости скорости от нормального ускорения.

Задание 3

Определить уровень стандартизации и унификации по коэффициентам применяемости (по числу типоразмеров, составным частям изделия и в стоимостном выражении), а также уровень унификации и взаимозаменяемости по коэффициентам повторяемости составных частей и средней повторяемости составных частей данного изделия.

| Вариант | Ниаменование | Число типоразмеров | Число деталей | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель | 321 | 8 | 1334 | 10 | 3,5 | 0,1 |
| 2 | Система питания | 306 | 1 | 877 | 1 | 0,56 | 0,08 |
| 3 | Сцепление | 57 | - | 439 | 15 | 1,36 | 0,09 |
| 4 | Коробка передач | 103 | 5 | 250 | - | 0,77 | 0,6 |
| 5 | Раздаточная коробка | 166 | 11 | 378 | 5 | 0,88 | 0,79 |
| 6 | Карданный вал | 75 | 4 | 562 | 12 | 0,92 | 0,12 |
| 7 | Передний мост | 93 | 3 | 465 | 4 | 2,1 | - |
| 8 | Задний мост | 63 | 9 | 320 | 6 | 4,3 | 0,83 |
| 9 | Средний мост | 69 | - | 321 | 19 | 0,71 | 0,16 |
| 10 | Рама | 92 | 10 | 484 | - | 3,25 | 2,1 |
| 11 | Рулевая тяга | 24 | 2 | 63 | 10 | 2,4 | 0,11 |
| 12 | Рулевое управление | 60 | 15 | 115 | 6 | 0,69 | 0,2 |
| 13 | тормоз | 420 | 35 | 1648 | 62 | 2,3 | - |

Литература

- Никифоров А. Д., Бакиев Т. А.  Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб пособ. – М.: Высш. шк., 2005.

- Тартаковский Д. Ф., Ястребов А. С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк.,2001.

- Метрология и электрорадиоизмерения: Учебник для вузов / Под ред. В. И. Нефёдова. – М.: Высш. шк., 2001.

- Александров К. К., Кузьмина Е. Г. Электротехнические чертежи и схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

- Электротехнический справочник. В 3-х т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы/ Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др. – 7-е изд., испр. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985., или более новые издания.

- Усатенко С. Т., Каченюк Т. К., Терехова М. В. Выполнение электрических схем по ЕСКД. – М.: Издательство стандартов 1983.

- ГОСТ 23875 – 79. Качество электрической энергии. Термины и определения. М.: Издательство стандартов,1979.

- Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособ. – М.: Издательство «Мастерство»; Высшая школа, 2001.

- Фёдоров А. А., Каменева В. В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1979.

- Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2004.