Контрольный срез знаний по силовой электронике

Вариант 4

- Что может служить электронным ключём:

1.1 Диод,   1.2 Транзистор в усилительном режиме,  1.3 Тиристор,  1.4 Стабилитрон.

2. Какой прибор изображён на чертеже:

2.1 Диод     2.2  Стабилитрон  2.3 Тиристор  2.4 Транзистор

3. Чем отличается транзистор р-п-р от п-р-п в изображении:

3.1 дополнительным электродом, 3.2 направлением стрелки 3.3 Кружком вокруг соединения, 3.4 полярностью

4. n-p-n это транзистор: 4.1 прямой проводимости открывается (+) на базе, 4.2 прямой проводимости открывается (-) на базе, 4.3 обратной проводимости открывается (+) на базе, 4.4 обратной проводимости открывается (-) на базе.

5. 5. При широтно-импульсном управлении изменяют:

5.1 Ширину управляющего импульса 5.2 Период коммутации

6. Преобразователь напряжения предназначен для преобразования:

6.1 Постоянного тока в переменный 6.2 Пере5менного тока в постоянный 6.3 Амплитуды напряжения 6.4 Частоты напряжения

7. Искусственная коммутация тиристора применяется в сети:

7.1 постоянного тока 7.2 переменного тока

8. Назовите основное достоинство силового тиристорного преобразователя:

8.1 высокий кпд 8.2 помехи от высших гармоник при открывании тиристора

9. Квазирезонансная коммутация, это переключение ключа:

9.1 при переходе напряжения или тока через ноль, 9.2 плавная траектория за счёт резонансных контуров нагрузки.

10. У инвертора тока нагрузка: 10.1 активно-емкостная, 10.2 активно-индуктивная.