Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно-экономический техникум»

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для студентов

Укрупненная группа 08.00.00 Техника и технология строительства

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Екатеринбург

2015 г.

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией технологии строительства | Составлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
| --- | --- |
| Председатель комиссии ___________ Н.Н. Гараева от «30» мая 2015 г. | Директор ___________В.И. Овсянников «30» мая 2015 г. |

Составитель:  Ковалева Т.М.., преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум».

Содержание

- Схемы планов первых этажей                                                                                 4

- Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий»                          9

- Практическая работа №2 «Конструктивное решение фундаментов»                 11

- Практическая работа №3 «Конструктивное решение оконных и                       15

дверных проемов»

- Практическая работа №4 «Конструирование перекрытий в гражданских        23

зданий»

- Практическая работа №5 « Скатные крыши»                                                      27

- Практическая работа №6 « Конструктивное решение железобетонных          29

лестниц»

- Практическая работа №7 « Конструктивное решение большепролетных        32

лестниц»

- Практическая работа №8 « Конструктивное решение фундаментов»              35

- Практическая работа №9 « План промышленного здания»                               35

- Практическая работа №10 «Разрез по стене многоэтажного                             37

промышленного здания»

- Практическая работа №11 «Конструкции стальной стропильной фермы»     42

- Практическая работа №12 «Схема покрытия промышленных зданий»           35

- Практическая работа №13 « Разрез одноэтажного промышленного                46

здания»

- Практическая работа №14 «Основные конструктивные узлы                          48

промышленного здания

- Библиологический список                                                                                     50

Схемы планов первых этажей зданий

Таблица А.1 – Данные, принимаемые по шифру

Практическая работа №1. Конструктивные системы зданий.

Цель работы: Вычертить по заданным параметрам конструктивную схему здания с обозначением всех конструктивных элементов.

Порядок выполнения работы:

- Определить конструктивную схему здания ,направление несущих стен, опор.

- Нанести продольные и поперечные модульные координационные оси, установив размеры между ними согласно заданию (смотри приложение А).

- Выполнить привязку наружных и внутренних стен к модульным координационным осям, считая, что толщина наружных стен δнар.=640 мм, толщина внутренних стен δвн.=380 мм, при этом следует четко установить характер работы стен: несущий, самонесущий и т.д.

- Работу следует выполнять в масштабе 1:50,1:100.

- Изображенный план здания должен дать представление об его конфигурации и размерах согласно полученного задания.

Вычерчивание плана рекомендуется начинать с нанесения разбивочных осей. С                                              наружной стороны планов необходимо проставлять две размерные линии:

- размеры между разбивочными осям всех несущих конструкций (стен, столбов);

- общие габаритные размеры между крайними разбивочными осями здания.

За последней размерной линией размещают в кружках марки поперечных и продольных разбивочных осей. На всех планах линии секущей плоскости разрезов должны быть обозначены цифрами, а направление взгляда показано стрелками.

На чертежах планов этажей наносят:

- координационные оси тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита в кружках диаметром 6-12 мм;

- толщину стен и  их привязку;

- наружные размеры: для кирпичных зданий – 2 размерные линии:  первая – размеры между промежуточными осями здания; вторая – между крайними осями здания;

для крупнопанельных зданий – 2 размерные линии: первая – между промежуточными осями; вторая – между крайними осями.

Размеры для проемов с четвертями указывают по наименьшей величине проема.

Размерную линию на ее пересечениях с выносными линиями ограничивают засечками в виде толстых основных линий длиной 2-4 мм, проводимые с наклоном под углом 450 к размерной линии.

Размеры проставляют шрифтом № 3, 5.

Практическая работа №2. Конструктивное решение фундаментов.

Цель работы: Конструирование фундамента ,определение глубины заложения фундамента.

Порядок выполнения работы:

- План здания принять из практической работы №1.

- Запроектировать ленточный фундамент из сборных элементов.

- Размеры подошвы фундаментов принять по ГОСТ 13580-80:

под несущие стены наружные – 1200 мм;

под несущие стены внутренние -1400 мм;

под самонесущие стены- 1000 мм.

- Нанести модульные оси, проставить размеры между осями.

- Выполнить сечение фундамента под наружную стен ( см. рисунок).

- Вычертить план фундаментов, показав контуры подошвы фундаментов, разбить на

отдельные блоки, выполнить их привязку.

- Работу следует выполнять в масштабе 1:100 (план фундаментов); 1:50 (сечение).

На плане фундаментов показывают размеры между координационными осями, между крайними осями, ширину фундаментов по подошве и обрезу; к координационным осям размерами привязывают элементы фундаментов, фундаменты отдельно стоящих столбов. Разрезы и сечения фундаментов следует показать в более крупном масштабе, чем план.

На схеме расположения фундаментов наносят:

- основные размеры здания (2 размерные линии);

- раскладку элементов фундаментных подушек, их привязку к координационным осям, маркировку, согласно спецификации на железобетонные изделия, низ на отметке подошвы фундаментов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  И РАЗМЕРЫ

Форма и размеры плит, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Последнее обновление цен март 2013 года. ГОСТ 13580-85

| Наименование | Размер | Вес, тн |
| --- | --- | --- |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 600 |
| ФЛ-6-12-3 | 1180х600х300 | 0,45 |
| ФЛ-6-24-3 | 2380х600х300 | 0,93 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 800 |
| ФЛ-8-8-3 | 780х800х300 | 0,38 |
| ФЛ-8-12-3 | 1180х800х300 | 0,55 |
| ФЛ-8-24-3 | 2380х800х300 | 1,15 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 1000 |
| ФЛ-10-8-2 | 780х1000х300 | 0,42 |
| ФЛ-10-8-3 | 780х1000х300 | 0,42 |
| ФЛ-10-8-4 | 780х1000х300 | 0,42 |
| ФЛ-10-12-2 | 1180х1000х300 | 0,65 |
| ФЛ-10-12-3 | 1180х1000х300 | 0,65 |
| ФЛ-10-12-4 | 1180х1000х300 | 0,65 |
| ФЛ-10-24-2 | 2380х1000х300 | 1,38 |
| ФЛ-10-24-3 | 2380х1000х300 | 1,38 |
| ФЛ-10-24-4 | 2380х1000х300 | 1,38 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 1200 |
| ФЛ-12-8-2 | 780х1200х300 | 0,5 |
| ФЛ-12-8-3 | 780х1200х300 | 0,5 |
| ФЛ-12-8-4 | 780х1200х300 | 0,5 |
| ФЛ-12-12-2 | 1180х1200х300 | 0,78 |
| ФЛ-12-12-3 | 1180х1200х300 | 0,78 |
| ФЛ-12-12-4 | 1180х1200х300 | 0,78 |
| ФЛ-12-24-2 | 2380х1200х300 | 1,63 |
| ФЛ-12-24-3 | 2380х1200х300 | 1,63 |
| ФЛ-12-24-4 | 2380х1200х300 | 1,63 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 1400 |
| ФЛ-14-8-2 | 780х1400х300 | 0,58 |
| ФЛ-14-8-3 | 780х1400х300 | 0,58 |
| ФЛ-14-8-4 | 780х1400х300 | 0,58 |
| ФЛ-14-12-2 | 1180х1400х300 | 0,91 |
| ФЛ-14-12-3 | 1180х1400х300 | 0,91 |
| ФЛ-14-12-4 | 1180х1400х300 | 0,91 |
| ФЛ-14-24-2 | 2380х1400х300 | 1,9 |
| ФЛ-14-24-3 | 2380х1400х300 | 1,9 |
| ФЛ-14-24-4 | 2380х1400х300 | 1,9 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 1600 |
| ФЛ-16-8-2 | 780х1600х300 | 0,65 |
| ФЛ-16-8-3 | 780х1600х300 | 0,65 |
| ФЛ-16-8-4 | 780х1600х300 | 0,65 |
| ФЛ-16-12-2 | 1180х1600х300 | 1,03 |
| ФЛ-16-12-3 | 1180х1600х300 | 1,03 |
| ФЛ-16-12-4 | 1180х1600х300 | 1,03 |
| ФЛ-16-24-2 | 2380х1600х300 | 2,15 |
| ФЛ-16-24-3 | 2380х1600х300 | 2,15 |
| ФЛ-16-24-4 | 2380х1600х300 | 2,15 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 2000 |
| ФЛ-20-8-2 | 780х2000х500 | 1,25 |
| ФЛ-20-8-3 | 780х2000х500 | 1,25 |
| ФЛ-20-8-4 | 780х2000х500 | 1,25 |
| ФЛ-20-12-2 | 1180х2000х500 | 1,95 |
| ФЛ-20-12-3 | 1180х2000х500 | 1,95 |
| ФЛ-20-24-2 | 2380х2000х500 | 4,05 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 2400 |
| ФЛ-24-8-2 | 780х2400х500 | 1,45 |
| ФЛ-24-8-3 | 780х2400х500 | 1,45 |
| ФЛ-24-8-4 | 780х2400х500 | 1,45 |
| ФЛ-24-12-2 | 1180х2400х500 | 2,3 |
| ФЛ-24-12-3 | 1180х2400х500 | 2,3 |
| ФЛ-24-24-2 | 2380х2400х500 | 4,75 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 2800 |
| ФЛ-28-8-3 | 780х2800х500 | 1,8 |
| ФЛ-28-8-4 | 780х2800х500 | 1,8 |
| ФЛ-28-12-2 | 1180х2800х500 | 2,82 |
| ФЛ-28-12-3 | 1180х2800х500 | 2,82 |
| ФЛ-28-12-4 | 1180х2800х500 | 2,82 |
| Ленточный фундамент ФЛ шириной 3200 |
| ФЛ-32-8-2 | 780х3200х500 | 2,05 |
| ФЛ-32-8-3 | 780х3200х500 | 2,05 |
| ФЛ-32-12-3 | 1180х3200х500 | 3,23 |

Практическая работа №3. Конструктивное решение оконных и дверных проемов.

Цель работы: Перекрыть оконный и дверной проем в кирпичной стене. Определить количество и характер работы перемычек.

Порядок выполнения работы

- Показать на плане (практическая работа №1)3 типа проемов: в самонесущей стене, в несущей  и дверной.

- Обозначить тип проема ПР-1,ПР-2,ПР-3.

Принять величину окна h=1,5 м; b=1,0 ; 1,2; 1,5; 1,8м.

- Подобрать перемычки по ширине проема учитывая ,что несущая перемычка опирается на простенок не менее, чем на 250 мм, а ненесущая  на 125 мм. Для образования четверти крайний наружный брусок укладывается ниже остальных.

- Составить ведомость перемычек. Сечение перемычек указать в М 1:20.

Пример заполнения ведомости перемычек

Примечание. Схема   сечения может быть дополнена отметками низа перемычек и ориентацией расположения перемычек по отношению к координационным осям.

| Поз. | Обозна- | Наименование | Кол. на этаж | Масса | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чение |  | 1 | 2 | 3 | Всего | ед., кг |  |
| 1 |  | 2ПБ19(3 | 16 | 8 | 4 | 28 | 81 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 5ПБ18(27 | 5 | 2 | 1 | 8 | 250 |  |
| 3 |  | 3ПБ18(8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 119 |  |

Пример заполнения спецификации элементов перемычек

Для подбора сечения перемычек необходимо пользоваться  ГОСТом 948-84

| од ОКП | Марка перемычки | Основные размеры перемычки, мм | Расчетная нагрузка кН/м (кгс/м) | Расход материалов | Мас-са перемыч-ки (справоч-ная), кг | Обозначение выпуска типовой проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  | Бетон, м3 | Сталь, кг |  | серии 1.038.1-1 |
| Перемычки с ненапрягаемой арматурой(ненесущие перемычки) |
| 58 2821 0553 | 1ПБ10-1 | 1030 |  |  |  | 0,008 | 0,31 | 20 |  |
| 58 2821 0554 | 1ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 |  | 0,010 | 0,41 | 25 |  |
| 58 2821 0555 | 1ПБ16-1 | 1550 |  |  |  | 0,012 | 0,48 | 30 |  |
| 58 2821 0556 | 2ПБ10-1 | 1030 |  |  | 0,98 (100) | 0,017 | 0,24 | 43 |  |
| 58 2821 0557 | 2ПБ10-1-п |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 58 2821 0558 | 2ПБ13-1 | 1290 |  |  |  | 0,022 | 0,31 | 54 |  |
| 58 2821 0559 | 2ПБ13-1-п |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 58 2821 0560 | 2ПБ16-2 | 1550 |  |  |  | 0,026 | 0,53 | 65 |  |
| 58 2821 0561 | 2ПБ16-2-п |  |  |  | 1,96 (200) |  | 0,79 |  | Выпуск 1 |
| 58 2821 0562 | 2ПБ17-2 | 1680 |  |  |  | 0,028 | 0,57 | 71 |  |
| 58 2821 0563 | 2ПБ17-2-п |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |
| 58 2821 0564 | 2ПБ19-3 | 1940 |  |  |  | 0,033 | 0,85 | 81 |  |
| 58 2821 0565 | 2ПБ19-3-п |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |
| 58 2821 0566 | 2ПБ22-3 | 2200 | 120 | 140 | 2,94 (300) | 0,037 | 1,18 | 92 |  |
| 58 2821 0567 | 2ПБ22-3-п |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |
| 58 2821 0568 | 2ПБ25-3 | 2460 |  |  |  | 0,041 | 1,85 | 103 |  |
| 58 2821 0569 | 2ПБ25-3-п |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |
| 58 2821 0570 | 2ПБ26-4 | 2590 |  |  |  | 0,044 | 2,40 | 109 |  |
| 58 2821 0571 | 2ПБ26-4-п |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |
| 58 2821 0572 | 2ПБ29-4 | 2850 |  |  | 3,92 (400) | 0,048 | 3,06 | 120 |  |
| 58 2821 0573 | 2ПБ29-4-п |  |  |  |  |  | 3,32 |  |  |
| 58 2821 0574 | 2ПБ30-4 | 2980 |  |  |  | 0,050 | 3,19 | 125 |  |
| 58 2821 0575 | 2ПБ30-4-п |  |  |  |  |  | 3,45 |  |  |
| 58 2821 0576 | 3ПБ13-37 | 1290 |  |  |  | 0,034 | 1,74 | 85 |  |
| 58 2821 0577 | 3ПБ13-37-п |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |
| 58 2821 0578 | 3ПБ16-37 | 1550 |  |  | 37,27 (3800) | 0,041 | 2,94 | 102 | Выпуск 1 |
| 58 2821 0579 | 3ПБ16-37-п |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |
| 58 2821 0580 | 3ПБ18-37 | 1810 | 120 | 220 |  | 0,048 | 3,88 | 119 |  |
| 58 2821 0581 | 3ПБ18-37-п |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |
| 58 2821 0582 | 3ПБ18-8 | 1810 |  |  |  | 0,048 | 1,18 | 119 |  |
| 58 2821 0583 | 3ПБ-18-8-п |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 58 2821 0584 | 3ПБ21-8 | 2070 |  |  | 7,85 (800) | 0,055 | 1,41 | 137 |  |
| 58 2821 0585 | 3ПБ21-8-п |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |
| 58 2821 0586 | 3ПБ25-8 | 2460 |  |  |  | 0,065 | 2,10 | 162 |  |
| 58 2821 0587 | 3ПБ25-8-п |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |
| 58 2821 0588 | 3ПБ27-8 | 2720 |  |  |  | 0,072 | 3,22 | 180 |  |
| 58 2821 0589 | 3ПБ27-8-п |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |
| 58 2821 0590 | 3ПБ30-8 | 2980 |  |  | 7,85 (800) | 0,079 | 3,54 | 197 |  |
| 58 2821 0591 | 3ПБ30-8-п |  |  |  |  |  | 3,86 |  |  |
| 58 2821 0592 | 3ПБ34-4 | 3370 |  |  |  | 0,089 | 2,73 | 222 |  |
| 58 2821 0593 | 3ПБ34-4-п |  | 120 | 220 | 3,92 (400) |  | 3,31 |  |  |
| 58 2821 0594 | 3ПБ36-4 | 3630 |  |  |  | 0,096 | 4,10 | 240 |  |
| 58 2821 0595 | 3ПБ36-4-п |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |
| 58 2821 0596 | 3ПБ39-8 | 3890 |  |  | 7,85 (800) | 0,103 | 10,13 | 257 |  |
| 58 2821 0597 | 3ПБ39-8-п |  |  |  |  |  | 10,71 |  |  |
| 58 2821 0598 | 4ПБ30-4 | 2980 |  |  | 3,92 (400) | 0,104 | 1,85 | 259 | Выпуск 1 |
| 58 2821 0599 | 4ПБ30-4-п |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  |
| 58 2821 0600 | 4ПБ44-8 | 4410 |  |  |  | 0,154 | 11,88 | 385 |  |
| 58 2821 0601 | 4ПБ44-8-п |  | 120 | 290 |  |  | 12,52 |  |  |
| 58 2821 0602 | 4ПБ48-8 | 4800 |  |  | 7,85 (800) | 0,167 | 15,12 | 418 |  |
| 58 2821 0603 | 4ПБ48-8-п |  |  |  |  |  | 15,76 |  |  |
| 58 2821 0604 | 4ПБ60-8 | 5960 |  |  |  | 0,207 | 29,20 | 519 |  |
| 58 2821 0605 | 4ПБ60-8-п |  |  |  |  |  | 29,84 |  |  |
| 58 2821 0606 | 5ПБ18-27 | 1810 |  |  |  | 0,100 | 3,76 | 250 |  |
| 58 2821 0607 | 5ПБ18-27-п |  | 250 | 220 | 27,46 (2800) |  | 4,34 |  |  |
| 58 2821 0608 | 5ПБ21-27 | 2070 |  |  |  | 0,114 | 5,48 | 285 |  |
| 58 2821 0609 | 5ПБ21-27-п |  |  |  |  |  | 6,06 |  |  |
| 58 2821 0610 | 5П21-27-а |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |
| 58 2821 0611 | 5ПБ21-27-ап |  |  |  |  |  | 9,33 |  |  |
| 58 2821 0612 | 5ПБ25-27 |  |  |  |  |  | 8,48 |  |  |
| 58 2821 0613 | 5ПБ25-27-п | 2460 |  |  |  | 0,135 | 9,06 | 338 |  |
| 58 2821 0614 | 5ПБ25-27-а |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |
| 58 2821 0615 | 5ПБ25-27-ап |  |  |  |  |  | 12,33 |  |  |
| 58 2821 0616 | 5ПБ27-27 |  |  |  |  |  | 11,91 |  |  |
| 58 2821 0617 | 5ПБ27-27-п | 2720 |  |  | 27,46 (2800) | 0,150 | 12,49 | 375 |  |
| 58 2821 0618 | 5ПБ27-27-а |  |  |  |  |  | 15,18 |  |  |
| 58 2821 0619 | 5ПБ27-27-ап |  |  |  |  |  | 15,76 |  |  |
| 58 2821 0620 | 5ПБ30-27 |  |  |  |  |  | 19,44 |  |  |
| 58 2821 0621 | 5ПБ30-27-п | 2980 |  |  |  | 0,164 | 20,02 | 410 | Выпуск 1 |
| 58 2821 0622 | 5ПБ30-27-а |  | 250 | 220 |  |  | 22,71 |  |  |
| 58 2821 0623 | 5ПБ30-27-ап |  |  |  |  |  | 23,29 |  |  |
| 58 2821 0624 | 5ПБ31-27 | 3110 |  |  |  | 0,171 | 22,84 | 428 |  |
| 58 2821 0625 | 5ПБ31-27-п |  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |
| 58 2821 0626 | 5ПБ25-37 | 2460 |  |  |  | 0,135 | 11,04 | 338 |  |
| 58 2821 0627 | 5ПБ25-37-п |  |  |  |  |  | 11,62 |  |  |
| 58 2821 0628 | 5ПБ27-37 | 2720 |  |  | 37,27 (3800) | 0,150 | 20,34 | 375 |  |
| 58 2821 0629 | 5ПБ27-37-п |  |  |  |  |  | 20,92 |  |  |
| 58 2821 0630 | 5ПБ30-37 | 2980 |  |  |  | 0,164 | 27,50 | 410 |  |
| 58 2821 0631 | 5ПБ30-37-п |  |  |  |  |  | 28,08 |  |  |
| 58 2821 0632 | 5ПБ34-20 | 3370 |  |  | 19,61 (2000) | 0,185 | 22,28 | 463 |  |
| 58 2821 0633 | 5ПБ34-20-п |  |  |  |  |  | 22,86 |  |  |
| 58 2821 0634 | 5ПБ36-20 | 3630 | 250 | 220 | 19,61 (2000) | 0,200 | 28,31 | 500 | Выпуск 1 |
| 58 2821 0635 | 5ПБ36-20-п |  |  |  |  |  | 28,89 |  |  |
| 58 2821 0636 | 6ПБ 5-37 | 3500 | 250 | 290 | 37,27 (3800) | 0,254 | 43,70 | 634 | Выпуск 12 |
| 58 2821 0637 | 7ПБ 0-52 | 5950 | 250 | 585 | 51,58 (5260) | 0,870 | 103,80 | 2175 |  |

| Код ОКП | Марка перемычки | Основные размеры перемычки, мм | Расчетная нагрузка, | Расход материалов | Масса перемычки | Обозначение выпус-ка типо-вой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Высота | Высота высту-пающей части | Дли-на опор-ной зоны | кН/м (кгс/м) | Бетон, м3 | Сталь, кг | (справочная), кг | проектной документации серии 1.038.1-1 |
| 58 2821 0673 | 1ПФ8-2 | 770 |  |  |  |  | 0,018 | 0,29 | 45 |  |
| 58 2821 0674 | 1ПФ9-2 | 900 |  |  |  | 1,96 (200) | 0,021 | 0,36 | 53 |  |
| 58 2821 0675 | 1ПФ10-2 | 1030 |  |  |  |  | 0,024 | 0,42 | 60 |  |
| 58 2821 0676 | 1ПФ13-3 | 1310 | 140 | 70 | 130 | 2,94 (300) | 0,032 | 0,61 | 80 |  |
| 58 2821 0677 | 1ПФ14-4 | 1420 |  |  |  | 3,92 (400) | 0,034 | 0,67 | 85 |  |
| 58 2821 0678 | 1ПФ16-5 | 1550 |  |  |  | 4,90 (500) | 0,038 | 0,82 | 95 |  |
| 58 2821 0679 | 1ПФ17-5 | 1680 |  |  |  |  | 0,041 | 0,98 | 103 |  |
| 58 2821 0680 | 1ПФ19-6 | 1940 |  |  |  | 5,88 (600) | 0,048 | 1,78 | 120 |  |
| 58 2821 0681 | 2ПФ22-8 | 2200 |  |  |  |  | 0,075 | 3,33 | 188 | Выпуск 6 |
| 58 2821 0682 | 2ПФ23-8 | 2330 |  |  |  | 7,85 (800) | 0,079 | 3,85 | 198 |  |
| 58 2821 0683 | 2ПФ25-8 | 2460 |  |  |  |  | 0,084 | 4,09 | 210 |  |
| 58 2821 0684 | 2ПФ30-8 | 2980 | 220 | 70 | 195 |  | 0,102 | 6,04 | 255 |  |
| 58 2821 0685 | 2ПФ22-12 | 2200 |  |  |  |  | 0,075 | 4,71 | 188 |  |
| 58 2821 0686 | 2ПФ23-12 | 2330 |  |  |  | 11,77 (1200) | 0,079 | 5,00 | 198 |  |
| 58 2821 0687 | 2ПФ25-12 | 2460 |  |  |  |  | 0,084 | 5,59 | 210 |  |
| 58 2821 0688 | 2ПФ30-12 | 2980 |  |  |  |  | 0,102 | 9,01 | 255 |  |
| 58 2821 0689 | 3ПФ40-10 | 4020 | 290 | 70 | 260 | 9,81 (1000) | 0,172 | 11,89 | 430 |  |
| 58 2821 0690 | 3ПФ43-10 | 4280 |  |  |  |  | 0,183 | 13,67 | 458 |  |

| Код ОКП | Марка перемычки | Основные размеры перемычки, мм | Расчетная нагрузка | Расход материалов | Масса перемычки (справочная), кг | Обозначение выпуска типовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота | кН/м (кгс/м) | Бетон, м3 | Сталь, кг |  | проектной документации серии 1.038.1-1 |
| Перемычки с ненапрягаемой арматурой |
| 58 2821 0691 | 8ПБ10-1 | 1030 |  |  |  | 0,011 | 0,35 | 28 |  |
| 58 2821 0692 | 8ПБ13-1 | 1290 |  |  | 0,98 (100) | 0,014 | 0,46 | 35 |  |
| 58 2821 0693 | 8ПБ16-1 | 1550 |  |  |  | 0,017 | 0,54 | 42 |  |
| 58 2821 0694 | 8ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 1,96 (200) | 0,018 | 0,75 | 45 |  |
| 58 2821 0695 | 8ПБ19-3 | 1940 |  |  | 2,94 (300) | 0,021 | 1,16 | 52 |  |
| 58 2821 0696 | 9ПБ 13-37 | 1290 |  |  |  | 0,029 | 1,92 | 74 |  |
| 58 2821 0697 | 9ПБ13-37-п |  |  |  | 37,27 (3800) |  | 2,24 |  |  |
| 58 2821 0698 | 9ПБ 16-37 | 1550 |  |  |  | 0,035 | 3,00 | 88 | Выпуск 4 |
| 58 2821 0699 | 9ПБ16-37-п |  |  |  |  |  | 3,32 |  |  |
| 58 2821 0700 | 9ПБ18-37 |  |  |  |  |  | 5,32 |  |  |
| 58 2821 0701 | 9ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 190 |  | 0,041 | 5,64 | 103 |  |
| 58 2821 0702 | 9ПБ18-8 |  |  |  | 7,85 (800) |  | 1,18 |  |  |
| 58 2821 0703 | 9ПБ18-8-п |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 58 2821 0704 | 9ПБ21-8 | 2070 |  |  |  | 0,047 | 1,81 | 118 |  |
| 58 2821 0705 | 9ПБ21-8-п |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |
| 58 2821 0706 | 9ПБ22-3 | 2200 |  |  | 2,94 (300) | 0,050 | 1,34 | 125 |  |
| 58 2821 0707 | 9ПБ22-3-п |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
| 58 2821 0708 | 9ПБ25-3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 58 2821 0711 | 9ПБ25-3-п | 2460 |  |  | 2,94 (300) |  | 1,82 |  |  |
| 58 2821 0712 | 9ПБ25-8 |  |  |  |  | 0,056 | 2,93 | 140 |  |
| 58 2821 0713 | 9ПБ25-8-п |  |  |  | 7,85 (800) |  | 3,25 |  |  |
| 58 2821 0714 | 9ПБ26-4 | 2590 |  |  |  |  | 1,57 |  |  |
| 58 2821 0804 | 9ПБ26-4-п |  |  |  | 3,92 (400) | 0,059 | 1,89 | 148 |  |
| 58 2821 0805 | 9ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 |  |  | 3,45 |  |  |
| 58 2821 0806 | 9ПБ27-8-п |  |  |  | 7,85 (800) | 0,062 | 3,77 | 155 |  |
| 58 2821 0807 | 9ПБ 29-4 | 2850 |  |  |  | 0,065 | 2,36 | 162 | Выпуск 4 |
| 58 2821 0808 | 9ПБ29-4-п |  |  |  | 3,92 (400) |  | 2,68 |  |  |
| 58 2821 0809 | 9ПБ 30-4 | 2980 |  |  |  | 0,068 | 2,45 | 170 |  |
| 58 2821 0810 | 9ПБ 30-4-п |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |
| 58 2821 0811 | 10ПБ18-27 | 1810 |  |  |  | 0,086 | 4,00 | 215 |  |
| 58 2821 0812 | 10ПБ18-27-п |  |  |  | 27,46 (2800) |  | 4,56 |  |  |
| 58 2821 0813 | 10ПБ21-27 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |
| 58 2821 0814 | 10ПБ21-27-п | 2070 |  |  |  | 0,098 | 6,36 | 246 |  |
| 58 2821 0815 | 10ПБ21-27-а |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  |
| 58 2821 0816 | 10ПБ21-27-ап |  | 250 | 190 | 27,46 (2800) |  | 9,51 |  |  |
| 58 2821 0817 | 10ПБ25-27-а |  |  |  |  |  | 14,13 |  |  |
| 58 2821 0818 | 10ПБ25-27-ап | 2460 |  |  |  | 0,117 | 14,69 | 292 |  |
| 58 2821 0819 | 10ПБ25-27 |  |  |  |  |  | 10,98 |  |  |
| 58 2821 0820 | 10ПБ25-27-п |  |  |  |  |  | 11,54 |  |  |
| 58 2821 0821 | 10ПБ25-37 | 2460 |  |  |  | 0,117 | 17,11 | 292 |  |
| 58 2821 0822 | 10ПБ25-37-п |  |  |  | 37,27 (3800) |  | 17,67 |  |  |
| 58 2821 0823 | 10ПБ27-37 |  |  |  |  |  | 40,83 |  |  |
| 58 2821 0824 | 10ПБ27-37-п |  | 250 | 190 |  |  | 41,39 |  | Выпуск 4 |
| 58 2821 0825 | 10ПБ27-27 | 2720 |  |  |  | 0,129 | 17,21 | 323 |  |
| 58 2821 0826 | 10ПБ27-27-п |  |  |  | 27,46 (2800) |  | 17,77 |  |  |
| 58 2821 0827 | 10ПБ27-27-а |  |  |  |  |  | 20,36 |  |  |
| 58 2821 | 10ПБ27-27-ап |  |  |  |  |  | 20,92 |  |  |