Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению обязательной контрольной работы для заочной формы обучения для

специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Екатеринбург

2016

Задания для выполнения обязательной контрольной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией электротехнических дисциплин Председатель комиссии ______________ Е.В.Данилова от «10» сентября 2016г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ___________ В.И. Овсянников «20» сентября 2016 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно - экономический техникум»

Разработчик: Габдрахманова А.Р.  преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно - экономический техникум»

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для выполнения контрольной  работы  необходимо  изучить теоретический материал.

Изучение теоретического материала  ведется в последовательности предусмотренной программой.

Нельзя оставлять  непонятных или сомнительных мест при изучении предмета, если самому преодолеть затруднения не удается, необходимо  обращаться за консультацией к преподавателю.

Особое внимание должно быть уделено задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых примеров, помещенных в учебниках  и  в настоящем пособии.

1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование разделов и тем |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Введение |
|  | Раздел 1. Электротехника |
| 1.1 | Электрическое поле |
| 1.2 | Электрические цепи постоянного тока |
| 1.3 | Электромагнетизм |
| 1.4 | Электрические цепи однофазного переменного тока |
| 1.5 | Электрические цепи трехфазного переменного тока |
| 1.6 | Электрические измерения и измерительные приборы |
| 1.7 | Трансформаторы |
| 1.8 | Электрические машины переменного тока |
| 1.9 | Электрические машины постоянного тока |
| 1.10 | Основы электропривода |
| 1.11 | Передача и распределение электрической энергии |
|  | Раздел 2. Электроника |
| 2.1 | Физические основы электроники |
| 2.2 | Полупроводниковые приборы |
| 2.3 | Интегральные схемы микроэлектроники |
| 2.4 | Электронные выпрямители и стабилизаторы |
| 2.5 | Электронные усилители |
| 2.6 | Электронные генераторы и измерительные приборы |
| 2.7 | Электронные устройства автоматики и вычислительной техники |
| 2.8 | Микропроцессоры и микро - ЭВМ |

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебной дисциплиной «Электротехника и электроника» предусматривается изучение основ электротехники, электрооборудования, основ электропривода, электрических измерений, электроники.

Материал, выносимый на установочные и обзорные занятия, а также перечень выполняемых лабораторных работ определяются учебным заведением исходя из особенностей подготовки выпускника, контингента студентов (работающих и не работающих по избранной специальности) и соответствующего учебного плана.

Установочные занятия имеют своей целью ознакомление студентов с программой дисциплины, методикой работы над материалом и выполнения домашних контрольных работ.

Варианты контрольных работ составлены в соответствии с действующей рабочей программой по дисциплине. Выполнение домашних контрольных работ определяет степень усвоения студентами изучаемого материала и умения применять полученные знания при решении практических задач.

Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения темам программы и должны помочь студентам систематизировать результаты самостоятельных занятий.

Лабораторные работы должны закрепить теоретические знания, полученные при самостоятельном изучении и на обзорных лекциях, а также привить студентам практические умения по изучаемой дисциплине.

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в примерном тематическом плане с учетом методических указаний к каждой теме, для чего необходимо:

- ознакомление с примерным тематическим планом и методическими указаниями по темам;

- изучение программного материала по рекомендуемой литературе;

- составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные после каждой темы.

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими ГОСТами и СНИПами.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

иметь представление:

- о роли общепрофессиональных дисциплин в профессиональной деятельности;

знать:

- основные электротехнические законы,

- методы составления и расчет простых электрических и магнитных цепей,

- о компонентах электронной техники, основные виды и типы измерительных  приборов  и  электромагнитных машин и аппаратов;

уметь:

- рассчитывать параметры различных электрических цепей,

-  выполнять электрические измерения.

После изучения дисциплины учебными планами  предусмотрена сдача экзамена.

3. содержание учебной дисциплинЫ

Введение

Структура построения, содержание и связь предмета с другими учебными дисциплинами. Роль электротехники в процессе подготовки специалистов.

Электрическая энергия, ее свойства и область применения. Энергетические ресурсы, аспекты экологии и экономики; энергетика будущего. Основные этапы развития энергетики, выдающиеся работы ученых.

В результате изучения    студент должен

иметь представление:

- о предмете «Электротехника и электроника» и о значении  электрической энергии в народном хозяйстве;

- о значении электротехники в развитии современной промышленности.

Вопросы для самоконтроля

1.Каковы преимущества электроэнергии перед другими видами энергии?

2.Какие достоинства имеют энергетические системы?

# Раздел 1. Электротехника

Тема 1.1. Электрическое поле

Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения.

Проводники в электрическом поле и электростатическое экранирование.

Диэлектрическая проницаемость. Диэлектрики в электрическом поле. Электрическая прочность и пробой диэлектриков.

Определение и назначение конденсатора, его емкость. Соединение конденсаторов в батареи.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о влиянии электрического поля на объекты внешней среды;

знать:

- основные характеристики электрического поля и единицы их измерения;

уметь:

- определять напряженность и потенциал электрического поля;

-  рассчитывать общую емкость конденсаторов, соединенных последовательно, параллельно и смешанно.

Вопросы для самоконтроля

- Что такое электрическое поле? Каковы его основные свойства?

2. Каковы  основные характеристики электрического поля?

3.Сформулируйте закон Кулона и запишите соответствующее ему математическое выражение.
4.Чем отличаются проводники от диэлектриков?

5.Какова физическая сущность абсолютной диэлектрической проницаемости среды?

6.Что называется электрической емкостью?

7.Как определяется емкость батареи при параллельном и последовательном и   параллельном соединении конденсаторов?

8.Что такое пробой диэлектрика, при каких условиях он наступает?

# Тема 1. 2. Электрические цепи постоянного тока

Электрическая  цепь ее основные и дополнительные элементы, их условное обозначение.     Электрический  ток в проводниках, его величина, направление, единицы измерения. Физические основы  работы источника электродвижущей силы (ЭДС).

Закон Ома для участка цепи и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от температуры.

Работа и мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в тепловую, закон Джоуля – ленца.

Использование  электронагревательных приборов. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок.

Режимы работы электрической цепи.

Виды соединения приемников энергии. Законы Кирхгофа. Понятие о расчете электрических цепей.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о режимах работы электрических цепей постоянного тока;

знать:

- единицы измерения тока, напряжения, сопротивления, мощности;

- закон Ома для участка и полной цепи;

- закон Джоуля – Ленца;

- законы Кирхгофа;

уметь:

- составлять простейшие схемы электрических цепей;

- применять закон Ома для расчета электрических цепей;

- производить преобразование цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением элементов.

Вопросы для самоконтроля

- Что называется электрическим током?

- Что такое электрическая цепь?

- Какие существуют источники питания?

- Что называется мощностью электрического тока, в каких единицах она измеряется?

- Что такое баланс мощностей замкнутой электрической цепи?

- Как читается и записывается закон Ома для участка и всей цепи?

- Что называется электрическим сопротивлением? От каких величин зависит сопротивление проводника?

8.От чего зависит количество тепла, выделяемое током в проводнике?

9.Какими свойствами характеризуется последовательное соединение сопротивлений?

10.Сформулируйте первый закон Кирхгофа.

11.Как определить эквивалентное сопротивление при параллельном соединении?

12.Сформулируйте второй закон Кирхгофа.

# Тема 1. 3. Электромагнетизм

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Единицы измерения магнитных величин. Магнитные материалы. Намагничивание и циклическое размагничивание ферромагнитных материалов.

Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. Электромагниты и их применение.

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Понятие о потокосцеплении. Принцип преобразования механической энергии в электрическую. Индуктивность и    явление самоиндукции. Взаимная индукция. Использование закона электромагнитной индукции в электротехнических устройствах.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- об  областях применения магнитных устройств;

- об областях применения ферромагнитных материалов по виду петли гистерезиса;

знать:

- параметры, характеризующие магнитное поле;

- воздействие магнитного поля на проводник с током;

- закон электромагнитной индукции, правило Ленца;

- явления самоиндукции и взаимоиндукции;

уметь:

- рассчитывать основные параметры магнитного поля;

- эксплуатировать электромагнитные устройства.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите величины, характеризующие магнитное поле.

- Почему наличие ферромагнитного сердечника в катушке увеличивает магнитный поток?

- В чем суть явления электромагнитной индукции?

- Сформулируйте закон Ампера.

- Почему проводники с током воздействуют один на другой? Как определяются величина и направление этого взаимодействия?

- Какая причина вызывает вихревые токи в массивных сердечниках?

- Что называется взаимной индуктивностью? От чего зависит взаимная индуктивность двух катушек?

- От чего зависит величина ЭДС самоиндукции?

- Что называется индуктивностью катушки и от чего она зависит?

- Что такое электромагнит? Приведите примеры использования его в технике.

- Что такое магнитный гистерезис? Каково практическое значение этого явления?

Тема 1.4. Электрические цепи  однофазного переменного тока

Переменный электрический ток  и  его определение. Целесообразность технического использования переменного тока. Получение синусоидальных  э.д.с. и тока. Их уравнения и графики. Параметры синусоидальных величин: амплитуда, угловая частота, циклическая частота, период, текущая фаза, начальная фаза. Действующие значения синусоидальных величин.

Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением: закон Ома, графики тока и напряжения, векторная диаграмма, мгновенная мощность,  средняя мощность за период (активная мощность).

Электрические цепи переменного тока с емкостью: закон Ома, графики тока и напряжения, векторная диаграмма,     реактивное сопротивление емкости, мгновенная мощность,  средняя мощность за период, реактивная мощность.

Электрические цепи переменного тока с индуктивностью: закон Ома, графики тока и напряжения,  векторная диаграмма,     реактивное сопротивление индуктивности, мгновенная мощность,  средняя мощность за период,  реактивная мощность.

Неразветвленная электрическая цепь с активно – реактивным сопротивлением. Закон Ома. Полное сопротивление. Векторные диаграммы напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Резонанс напряжений.

Разветвленная цепь с  активно – реактивным сопротивлением.  Векторная диаграмма токов.  Особенности расчета. Зависимость сопротивления цепи от частоты.

Коэффициент мощности и способы его повышения.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о методах построения векторных диаграмм;

- о коэффициенте мощности и его значении для экономии электроэнергии;

знать:

- параметры и формы представления переменных величин;

- электрические схемы включения элементов в цепи переменного тока;

- закон  Ома для цепей переменного тока;

- условия возникновения и особенности резонанса напряжения и тока в цепях   переменного тока;

- связь между активной, реактивной и полной мощностями;

- векторные диаграммы для расчета электрических цепей переменного тока;

уметь:

- рассчитывать цепи переменного тока;

-  строить векторные диаграммы неразветвленных цепей переменного тока;

- определять активную, реактивную и полную мощности и коэффициент  мощности в цепях переменного тока;

- собирать схемы неразветвленных цепей переменного тока и измерять    электрические параметры в этих схемах.

Вопросы для самоконтроля

- Поясните основные параметры переменного тока: период, частота, амплитуда, фаза, начальная фаза.

- Поясните процесс получения синусоидальной ЭДС с помощью простейшего генератора переменного тока.

- Перечислите потребители, обладающие активным сопротивлением.

- Что называется индуктивным сопротивлением и от чего оно зависит?

- Что называется активной мощностью? Единицы ее измерения.

6. Какая мощность называется реактивной и в каких единицах она измеряется

7.Начертите схему замещения реальной катушки индуктивности.

8.От каких величин зависит емкостное сопротивление?

9.	Постройте векторную диаграмму для последовательно соединенных реальной катушки и реального конденсатора.

10.Как находится полное сопротивление и полная мощность в этих ыепях?

11.Что называется коэффициентом мощности? Каково его технико-экономическое значение  и способы его повышения?

# Тема 1.5.   Электрические цепи трехфазного переменного тока

Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение их с однофазными. Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной симметричной системы ЭДС.

Соединение обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой»: векторные диаграммы напряжений и токов, соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами. Симметричная и несимметричная нагрузка. Назначение нулевого провода.  Соединение потребителей энергии «звездой».

Соединение  обмоток генератора и потребителя  трехфазного тока «треугольником»: векторные диаграммы напряжений и токов, соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами. Симметричная и несимметричная нагрузка.

Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной нагрузке.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о принципе получения трехфазной ЭДС;

- об устройстве трехфазного генератора;

знать:

- схемы соединения генератора и потребителя  «звездой» и «треугольником»;

- различие между симметричной и несимметричной нагрузками;

- основные расчетные уравнения трехфазной цепи при    симметричной нагрузке;

- область применения трехфазной системы;

уметь:

- строить векторные диаграммы в трехфазной системе;

- применять соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами  для расчета трехфазной цепи;

- собирать схемы трехфазного потребителя «звездой»  и измерять фазные и линейные напряжения и токи.

Вопросы для самоконтроля

- Что называется трехфазной системой электрических цепей?

- Что называется соединением звездой? Каковы соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении звездой?

- Что называется соединением треугольником? Каковы соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении треугольником?

- Какая система называется четырехпроводной системой трехфазного тока и когда она применяется?

- Какова роль нулевого провода в трехфазной системе и когда можно обойтись без него?

- Почему на нулевой провод не ставят предохранители?

# Тема 1.6.   Электрические  измерения и электроизмерительные приборы

# Общие сведения об электрических измерениях и измерительных приборах. Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкалах  электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Класс точности электроизмерительных приборов.

# Измерение напряжения и тока. Магнитоэлектрический и электромагнитный измерительные механизмы. Системы включения ваттметров. Индукционные счетчики.

# Измерение электрического сопротивления постоянному току: методы вольтметра – амперметра, мостовой.

# Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании  автомобилей.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о сущности и значении электрических измерений;

- о первичных преобразователях неэлектрических величин;

знать:

- виды и методы электрических  измерений; классификацию погрешностей;

- способы расширения пределов измерения электроизмерительных прибров;

- методы измерения электрических  параметров;

уметь:

- расшифровывать условные обозначения на шкалах электроизмерительных      приборов;

- определять цену деления приборов;

- выбирать нужные пределы измерения  у многопредельных приборов;

- измерять напряжения и токи и определять параметры добавочных    сопротивлений и шунтов для расширения пределов измерения                                               вольтметров и амперметров.

Вопросы для самоконтроля

- Что такое абсолютная и приведенная погрешности прибора?

- Дайте определение класса точности, назовите практическое применение приборов в зависимости от класса точности.

- Как классифицируются приборы по роду измеряемой величины?

- Как классифицируются приборы по принципу действия измерительных механизмов?

- Опишите требования к электроизмерительным приборам всех систем.

- Объясните устройство, принцип действия и назначение электромагнитных приборов.

- Объясните устройство, принцип действия и назначение магнитоэлектрических приборов.

- Перечислите преимущества электродинамической системы перед остальными.

- Как включается амперметр в цепь?

- Как включается вольтметр в цепь?

11.Какими приборами можно измерить мощность? Составьте схемы.

12.Измерительные механизмы каких систем используются в ваттметрах?

13.Приведите структурную схему цифрового прибора, укажите достоинства цифровых приборов.

# Тема 1.7. Трансформаторы

# Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Элементы конструкции. Основные параметры. Электрическая схема однофазного трансформатора.

# Режимы работы трансформатора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочный. Потери энергии и  КПД трансформаторов.

# Понятие о трехфазных  трансформаторах, схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов. Понятие о трансформаторах специального назначения (сварочных, измерительных, автотрансформаторах), особенностях конструкции и применения.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о режимах работы трансформаторов;

- о  трехфазных и специальных трансформаторах;

знать:

- назначение, устройство и принцип действия трансформаторов;

- основные параметры;

- схему включения трансформатора в электрическую сеть;

уметь:

- определять основные параметры трансформаторов;

- измерять токи, напряжения и мощности  в номинальном режиме и режиме холостого хода.

Вопросы для самоконтроля

1 . Объясните принцип действия и устройство трансформатора. Почему он может работать только на переменном токе?

- Что называется коэффициентом трансформации трансформатора? Какой опыт нужно провести, чтобы практически его определить?	'

- Для чего применяются измерительные трансформаторы?

- Каковы преимущества и недостатки автотрансформаторов по сравнению с двухобмоточными трансформаторами.

- Каковы особенности сварочного трансформатора? Почему такой трансформатор должен обладать короткопадающей характеристикой?

Электрические машины переменного тока

Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. Получение вращающегося  электромагнитного поля.

Устройство и принцип действия  трехфазного асинхронного двигателя. Понятие о скольжении.  ЭДС, сопротивление и токи в обмотках статора и ротора.

Вращающий момент асинхронного двигателя. Пуск в ход, регулирование частоты вращения и реверс асинхронного электродвигателя. Механическая характеристика. Потери энергии и КПД  асинхронного электродвигателя.

Однофазные асинхронные двигатели, их устройство, принцип действия и область применения.

Понятие о синхронном электродвигателе и генераторе.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о синхронном электродвигателе и генераторе;

знать:

- устройство и принцип действия  асинхронных электродвигателей;

-  способы пуска в ход и регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя;

уметь:

- определять  тип, параметры асинхронного электродвигателя по его маркировке;

-  подключать асинхронный электродвигатель к сети, осуществлять его пуск и реверсирование, снимать рабочие характеристики.

Вопросы для самоконтроля

- Приведите классификацию машин переменного тока. Каковы их преимущества и недостатки?

- Из каких основных частей состоит асинхронный двигатель и каково их назначение?

- Объясните принцип работы асинхронного двигателя.

- Что нужно сделать, чтобы изменить направление вращения асинхронного двигателя?

5.Способы пуска асинхронных двигателей. В чем недостаток прямого пуска?

6.Какие потери мощности имеют асинхронные двигатели?

7.Как осуществляется реверс трехфазного асинхронного двигателя?

8.Устройство и принцип работы синхронного двигателя.

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока

Назначение,  область применения, устройство и принцип действия машин постоянного тока. Принцип обратимости. ЭДС  и реакция якоря.

Генераторы постоянного тока: классификация. Схемы включения обмотки возбуждения,  внешняя  и регулировочная характеристики,  эксплуатационные свойства.

Электродвигатели постоянно тока: классификация, схемы включения обмотки возбуждения, механические и рабочие характеристики. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможение.

Потери энергии и КПД машин постоянного тока.

Применение машин постоянного тока для энергоснабжения автомобилей.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о достоинствах и недостатках и области применения электродвигателей постоянного тока;

знать:

- устройство, принцип действия  и  свойства машин постоянного тока;

- принцип обратимости электрических  машин;

- характеристики и свойства генераторов постоянного тока;

- схемы включения и свойства электродвигателей постоянного тока;

уметь:

- составлять принципиальную  схему включения генераторов постоянного тока с  параллельным возбуждением;

-  определять параметры генераторов постоянного тока;

-  составлять принципиальную  схему включения двигателей постоянного тока с  параллельным возбуждением;

- определять параметры и режимы работы электродвигателей постоянного тока по их характеристикам;

- подключать  электродвигатель постоянного тока к сети, осуществлять его пуск,  реверсирование и регулирование частоты вращения.

Вопросы для самоконтроля

- Из каких основных частей состоит машина постоянного тока и каково их назначение?

- На какие типы разделяются генераторы по способу возбуждения?

- Какие свойства генератора с параллельным возбуждением?

- Какое назначение каждой обмотки возбуждения генератора со смешанным возбуждением?

- Чем электродвигатель отличается от генератора?

- В чем заключается обратимость электрических машин?

- Почему электродвигатель постоянного тока нельзя пускать в ход без пускового реостата?

8.Почему нельзя размыкать цепь обмотки возбуждения двигателя с параллельным возбуждением?

9. Как осуществляется реверс двигателей постоянного тока?

Тема 1.10. Основы электропривода

Классификация электроприводов. Классификация режимов работы электроприводов. Выбор типа и мощности электродвигателей, применяемых в электроприводе. Выбор мощности при продолжительном и  повторнопродолжительном режимах работы.

Пускорегулирующая и защитная аппаратура: классификация, устройство, принцип действия, область применения.

Релейно - контакторные системы управления электродвигателями. Использование этих систем для управления машинами и механизмами а процессе технического обслуживания автомобилей.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о работе схем управления электродвигателем;

знать:

- классификацию. Функциональные схемы, принцип действия и область применения электроприводов;

- классификацию, назначение и принцип действия электрических и магнитных аппаратов;

уметь:

- читать простейшие схемы управления электроприводом.

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение понятия «электропривод». Какие элементы входят в него?

- Как протекает процесс нагревания и охлаждения электродвигателя? Что называется перегревом изоляции?

- На какие классы по нагревостойкости делятся электроизолирующие материалы? Чему равен допускаемый перегрев для изоляции классов А и В?

- Поясните основные режимы работы электродвигателя (продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный) и начертите диаграммы работы для каждого режима.

- Как определяется мощность электродвигателя при каждом режиме работы?

- Поясните устройство и принцип работы магнитного пускателя.

- Начертите схему управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с помощью магнитного пускателя. Каково назначение блок-контакта, шунтирующего пусковую кнопку?

9.Поясните работу схемы управления асинхронным двигателем с использованием тиристоров в качестве бесконтактного пускателя. Можно ли с помощью тиристоров регулировать частоту вращения ротора электродвигателя?

Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии

Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий от энергетической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электрические сети промышленных предприятий: воздушные, кабельные, внутренние.

Наиболее распространенные марки проводов и кабелей. Защитное заземление, его назначение и устройство. Способы учета и контроля потребления электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Экономия электроэнергии. Контроль защитной изоляции.

Основы электробезопасности.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о принципе электроснабжения   промышленных предприятий;

знать:

- общую схему электроснабжения и передачи электрической энергии;

- способы учета и контроля потребления электроэнергии;

уметь:

- читать простейшие схемы электроснабжения промышленных предприятий и зданий.

Вопросы для самоконтроля

1.Что называется энергетической системой?

2.Начертите схему передачи электрической энергии от электростанции до потребителя.

3.Какие способы прокладки проводов и кабелей в цеховых сетях вам известны?

4.Как выбирают сечение проводника по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения?

5.Как выполняют заземляющее устройство на предприятии?

# Раздел 2. Электроника

Тема 2.1  Полупроводниковые приборы

Электропроводность полупроводников, образование и свойства  p-n перехода, прямое и обратное включение   p-n перехода, вольтамперная     характеристика p-n перехода,  виды пробоя.

Выпрямительные диоды и стабилитроны: условные обозначения, устройство, принцип действия, вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение.

Биполярные и полевые транзисторы: условные обозначения, устройство, принцип действия, схемы включения, характеристики, параметры, маркировка и применение.

Тиристоры: устройство, принцип действия и область применения.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- об области применения полупроводниковых приборов;

знать:

- классификацию  полупроводниковых приборов;

- основные параметры и характеристики полупроводниковых приборов;

уметь:

-  находить параметры полупроводниковых приборов по их вольтамперным характеристикам.

Вопросы для самоконтроля

- Как образуется р-n переход, каково его основное свойство?

- Чем объяснить наличие тока в полупроводниковом диоде при подаче обратного напряжения?

- Где применяются полупроводниковые диоды?

- Как устроен транзистор?

- Поясните принцип работы транзистора типа р-n-р.

- Какие схемы включения транзисторов существуют?

- Чем объяснить отсутствие усиления по току в схеме включения транзистора с общей базой?

- Укажите область практического применения транзисторов.

- Как устроен тиристор и для чего он применяется?

- Объясните принципиальное различие между биполярными и полевыми транзисторами.

Тема 2.3. Интегральные схемы микроэлектроники

Общие сведения  об интегральных схемах микроэлектроники. Понятие о гибридных, тонкопленочных, полупроводниковых интегральных микросхемах.

Технология изготовления микросхем. Соединение элементов и оформление  микросхем.

Классификация, маркировка и применение микросхем.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о  преимуществах микросхем;

знать:

- классификацию и параметры интегральных микросхем;

уметь:

- определять тип и функциональное назначение интегральных микросхем по условному обозначению.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется интегральной микросхемой (ИМС)?

2.Опишите устройство полупроводниковой ИМС и способы ее изготовления.

3.Что понимают под пленочными ИМС?

4.Каковы особенности тонкопленочных и толстопленочных ИМС?

5.Какие ИМС называются гибридными? Их особенности.

6.Какие пассивные и активные элементы входят в ИМС?

Тема 2.4. Электронные выпрямители и стабилизаторы

Основные сведения о выпрямителях: их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. Однофазные и трехфазные выпрямители: схемы, принцип действия, графическая иллюстрация работы, основные соотношения между электрическими величинами.

Сглаживающие фильтры, их назначение, виды.

Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие принципиальные схемы, принцип действия, коэффициент стабилизации.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о  работе различных сглаживающих фильтров;

знать:

-  основные требования и электрические схемы выпрямителей и стабилизаторов напряжения и тока;

уметь:

- составлять принципиальные электрические схемы полупроводниковых выпрямителей;

- изображать графики выпрямленных напряжений и токов для различных типов выпрямителей.

Вопросы для самоконтроля

- Как работает однополупериодный выпрямитель с полупроводниковым диодом?

- Каковы отличия двухполупериодного выпрямителя от однополупериодного?

- В каких случаях необходимо последовательное, параллельное и смешанное соединение полупроводниковых диодов в выпрямительных схемах?

- Как работает выпрямитель трехфазного тока?

- Каково назначение фильтров в выпрямителях?

- Как работает полупроводниковый стабилизатор напряжения?

Тема 2.5. Электронные  усилители

Назначение и классификация электронных усилителей. Схема и принцип действия полупроводникового усилительного каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ.

Динамические характеристики усилительного элемента. Определение рабочей точки на линии нагрузки, построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные транзисторные усилители и связь между каскадами.

Понятия об усилителях постоянного тока, импульсных и избирательных усилителях.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- об особенностях усилителей постоянного тока, импульсных и избирательных усилителях;

знать:

-  электрическую схему усилителя на биполярном  транзисторе;

уметь:

- определять коэффициент усиления усилителей по напряжению, по току и по мощности.

Вопросы для самоконтроля

- Как классифицируются электронные усилители? Приведите основные показатели работы усилителей.

- Дайте определение коэффициенту усиления по напряжению, току и мощности.

- Для чего применяются многокаскадные усилители?

- Как осуществляются межкаскадные связи в схемах усилителей?

- В чем отличие предварительного каскада усиления от оконечного каскада?

- Приведите примеры применения усилителей постоянного тока.

Тема 2.6. Электронные  генераторы и  измерительные приборы

Основные понятия об электронном генераторе, условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. Электронные генераторы синусоидальных колебаний типа  LC и RC (электрическая схема, принцип работы). Мультивибраторы. Триггеры.

Общие сведения об электронных измерительных приборах. Электроннолучевая трубка, ее устройство, принцип действия.

Электронный вольтметр, его назначение, структурная схема, принцип действия.

В результате изучения  темы  студент должен

иметь представление:

- о назначении электронного вольтметра и принципе измерения напряжения им;

знать:

-  электрические схемы автогенераторов  RC и принцип работы;

уметь:

- пользоваться осциллографом  для наблюдения напряжений и токов различной формы.

Вопросы для самоконтроля

- Как работает генератор синусоидальных напряжений?

- Для чего применяются генераторы пилообразного напряжения? Как они работают?

- Как устроен симметричный мультивибратор и для чего он применяется?

- Как устроена и работает электронно-лучевая трубка?

- Что является основной частью осциллографа и для чего он используется?

- Приведите структурную схему электронного прибора.

Тема 2.7. Электронные  устройства автоматики и вычислительной техники

Общие сведения об электронных устройствах автоматики и вычислительной техники. Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, основных логических элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров.

В результате изучения  темы  студент должен

знать:

-  назначение и принцип действия основных  логических элементов.

Вопросы для самоконтроля

1.Из каких элементов состоит электронное реле?

2.Дайте определение системе автоматического регулирования и назовите ее основные звенья.

3.Приведите пример программного управления технологическим процессом на производстве.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа содержат  задачи и  теоретические  вопросы и охватывает наиболее важные разделы дисциплины.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. Вопросы контрольной работы необходимо переписывать полностью. Ответы  должны быть полными по существу и краткими по форме.  Электрические схемы замещения вычерчиваются в соответствии с ГОСТом.  На  каждой странице  необходимо оставлять поля 30 – 40 мм   для замечаний преподавателя.

Вариант контрольной работы   соответствует  шифру, присвоенному студенту.  Данные к задачам  необходимо взять из таблиц 1, 2, 3, 4  а   теоретический вопрос из списка вопросов.

Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается без оценки.

Получив прорецензированную контрольную работу,  необходимо поправить и объяснить все ошибки.  Если работа выполнена неудовлетворительно, то учащийся выполняет ее вторично (тот же вариант или новый по указанию преподавателя).

Методические указания к решению задачи  по разделу

«Электрические цепи постоянного тока»

Расчет простой цепи постоянного тока

Решение задачи 1 требует знаний закона Ома, законов Кирхгофа, методики определения эквивалентного сопротивления цепи при смешанном соединении резисторов, а также умения вычислять мощность и энергию  электрического тока. Перед решением задачи рассмотрите типовой пример 1.

Пример 1. Для схемы приведенной на рисунке 1, определить токи в каждом сопротивлении, энергию, потребляемую цепью за 8 часов работы, если напряжение источника питания  Uвх = 100 В, R1 = 25 Ом,              R2   = 20 Ом, R3 = 30 Ом.

Проверить правильность найденных токов одним из способов:  составлением баланса мощности цепи,  проверкой законов Кирхгофа для узлов и контуров цепи.

Произвести обрыв  на резисторе R1 и объяснить изменения в работе цепи.

Произвести  короткое замыкание  на резисторе R2  и объяснить изменения в работе цепи.

Рисунок 1 – Простая цепь постоянного тока

Решение:  1.Определяем эквивалентное сопротивление цепи. Сопротивления R2 и R3 соединены параллельно, поэтому

R2,3 = R2R3/ (R2 + R3) = 20 ×30 / (20 + 30) = 12 Ом

Сопротивления R2,3 и R1 соединены последовательно, поэтому полное сопротивление цепи

R = R1 +  R2,3 = 25 + 12 = 37 Ом

2.Показываем на схеме токи, протекающие по каждому сопротивлению, и находим их. Так как напряжение источника питания  Uвх = 100 В. Общее сопротивление цепи R = 12 Ом, то, согласно закону Ома

I = I1 = Uвх/ R = 185 / 37 = 5 А

Для определения токов I2 и I3  определим напряжение U2,3

U2,3 = I R2,3 = 5×12 = 60 В

Так как резисторы R2 и R3 соединены параллельно, то U2,3= U2 =  U3

В соответствии с законом Ома

I2 = U2,3/ R2 = 60 / 20 = 3 А

I3 = U2,3/ R3 = 60 / 30 = 2 А

3.Определяем энергию, потребляемую цепью за 8 часов работы

W = Рt = UIt = 185×58 = 7400 Вт = 7.4 кВт

4.Проверяем соблюдение первого закона Кирхгофа

I = I1 + I2 = 2 + 3 = 5 А

5.Составляем баланс мощностей. Общая мощность, потребляемая цепью, должна быть равна сумме мощностей, теряемых во всех сопротивлениях

Рист = Р1 + Р2 + Р3

Uвх I = I12 R1 + I22 R2 +  I32 R3

925 Вт = 925 Вт

6.При обрыве резистора R1 тока в цепи не будет.

7.При коротком замыкании R2, цепь будет нагружена только на резистор R1

I = I1 = Uвх/ R1 = 185 / 25 = 7.4 А

Методические указания к решению задачи  по разделу

«Электрические цепи  переменного тока»

Расчет неразветвленной  цепи переменного  тока

Перед решением задачи 2 изучите материал темы 1.4 и ознакомьтесь с типовым примером 2.

Пример 2. Для схемы,  приведенной на рисунке 2, определить ток в цепи, общее сопротивление цепи, напряжения питания, активную, реактивную, полную мощности цепи, коэффициент мощности цепи. Построить векторную диаграмму, если падение напряжения на резисторе UR1 = 32 B,

R = 4 Ом,  XС = 4 Ом,  XL  = 7 Ом.

Рисунок 2 – Цепь переменного тока

Решение: 1.В соответствии с законом Ома определяем ток через резистор

IR = UR1/ R = 32/ 4 = 8 А

2.Так как цепь неразветвленная, общий ток  в цепи равен току на участках цепи

I = IR = IC  = IL = 8 А

3.Полное сопротивление цепи

Z = ( R2   +  ( XL-Xc )2     = (   42  +  ( 7 – 4  )2      = 5 Ом

4.Напряжение питания цепи

U =  I Z = 8 × 5 = 40 В

5.Активная мощность

Р = I2 R = 82  4 = 256 Вт

6.Реактивная мощность

Q = I2 ( XL-Xc )  =   82  3 = 192 вар

7.Полная мощность цепи

S = U I = 40 × 8 = 320 ВА

8.Коэффициент мощности цепи

cos φ = Р/ S = 256 / 320 = 0.67

9.Для построения векторной диаграммы определяем напряжения на сопротивлениях цепи

UR = I R = 8 ×4 = 32 В

UL = I XL  =  8 × 7 = 56 В

UC = I Xc = 8 × 4 = 32 В

Выбираем масштаб для тока и напряжения. Задаемся масштабом по току: в 1см – 4 а и масштабом по напряжению:  в 1 см – 32 В. Построение векторной диаграммы начинаем с построения вектора тока, который откладываем по горизонтали. Напряжение на индуктивном сопротивлении опережает ток на 90 ˚. Из конца вектора UL откладываем вектор напряжения UR. Он совпадает с вектором тока. Из конца вектора UR откладываем вектор напряжения UC,

он отстает от вектора тока на угол 90 ˚.

Рисунок 3 – Векторная диаграма

Задания к контрольной работе

Задача 1

«Расчет цепи постоянного тока »

1.В соответствии со своим вариантом выбрать схему цепи рис. 4.

2.Параметры элементов цепи и напряжение питания цепи выбрать в соответствии со своим вариантом из таблицы 1.

3.Определить силу тока в каждой ветви.

4.Определить энергию, расходуемую цепью за 8 часов работы.

5.Проверить правильность найденных токов одним из способов:  составлением баланса мощности цепи,  проверкой законов Кирхгофа для узлов и контуров цепи.

6.Произвести обрыв одной из ветвей цепи и объяснить изменения в работе цепи.

7.Произвести  короткое замыкание  одной из ветвей цепи и объяснить изменения в работе цепи.

Таблица 1 - Параметры элементов цепей

| Вариант № | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | Uвх,В | Схема № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 6 | 10 | 8 |  | 130 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |  | 24 | 2 |
| 3 | 15 | 15 | 5 | 25 |  | 110 | 3 |
| 4 | 20 | 50 | 7 | 4 | 6 | 220 | 4 |
| 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 35 | 56 | 5 |
| 6 | 8 | 13 | 4 | 15 | 10 | 20 | 6 |
| 7 | 17 | 13 | 10 | 9 | 25 | 110 | 7 |
| 8 | 45 | 50 | 30 | 15 |  | 380 | 8 |
| 9 | 5 | 10 | 15 | 5 |  | 180 | 9 |
| 10 | 34 | 56 | 42 | 10 | 18 | 220 | 10 |
| 11 | 30 | 5 | 8 | 2 |  | 90 | 11 |
| 12 | 14 | 16 | 7 | 43 |  | 30 | 12 |
| 13 | 23 | 14 | 20 | 15 |  | 20 | 2 |
| 14 | 24 | 12 | 15 | 20 | 33 | 200 | 4 |
| 15 | 10 | 20 | 30 | 25 | 20 | 24 | 6 |
| 16 | 12 | 23 | 34 | 45 |  | 65 | 8 |
| 17 | 0,8 | 23 | 14 | 7 | 10 | 50 | 10 |
| 18 | 14 | 36 | 5 | 7 |  | 65 | 12 |
| 19 | 15 | 9 | 15 | 15 |  | 110 | 1 |
| 20 | 16 | 7 | 45 | 25 |  | 130 | 3 |
| 21 | 18 | 5 | 23 | 14 | 20 | 80 | 5 |
| 22 | 32 | 3 | 20 | 12 | 30 | 180 | 7 |
| 23 | 16 | 1 | 10 | 26 |  | 220 | 9 |
| 24 | 4 | 22 | 50 | 20 |  | 220 | 11 |
| 25 | 5 | 14 | 40 | 18 |  | 30 | 2 |
| 26 | 25 | 6 | 16 | 17 |  | 15 | 3 |
| 27 | 15 | 14 | 30 | 27 | 41 | 24 | 4 |
| 28 | 35 | 3 | 44 | 43 | 30 | 50 | 5 |
| 29 | 45 | 6 | 17 | 24 | 12 | 50 | 6 |
| 30 | 24 | 8 | 32 | 15 |  | 110 | 8 |

Рисунок  4  -  Простые электрические цепи

Задача 2

«Расчет цепи  переменного тока »

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно.

Определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в таблице: 1) Полное сопротивление z; 2) Напряжение U, приложенное к цепи; 3) Ток I; 4) Угол сдвига фаз φ (по величине и знаку);

5) Активную Р, Реактивную Q и полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение.

Таблица 2 – Параметры элементов цепей

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XС1, Ом | XС2, Ом | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 4 |  | 6 |  | 3 |  | QL= 24 вар |
| 02 | 2 | 6 | 2 | 3 |  | 9 |  | U = 40 B |
| 03 | 3 | 10 | 6 |  |  | 12 |  | I = 0,5 A |
| 04 | 4 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | PR1 = 150 Вт |
| 05 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | S = 36 BA |
| 06 | 6 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | I =2 A |
| 07 | 7 | 8 |  | 12 |  | 4 | 2 | P=200 Вт |
| 08 | 8 | 16 |  | 10 | 8 | 6 |  | U=80 В |
| 09 | 9 | 10 |  | 16 |  | 8 |  | I = 1 A |
| 10 | 10 | 8 |  | 5 | 3 |  |  | Q = 192 вар |
| 11 | 11 |  |  | 20 |  | 6 | 8 | U = 50 B |
| 12 | 12 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | I = 2A |
| 13 | 1 | 4 |  | 2 |  | 8 |  | UR1 = 20 B |
| 14 | 2 | 8 | 4 | 16 |  | 4 |  | S = 320 BA |
| 15 | 3 | 6 | 10 |  |  | 10 |  | P = 400 Вт |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 12 |  |  |  | S = 160 BA |
| 17 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 |  |  | I = 4 A |
| 18 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | 4 | P = 54 Вт |
| 19 | 7 | 8 |  | 10 |  | 6 | 10 | S = 180 BA |
| 20 | 8 | 8 |  | 12 | 12 | 4 |  | P = 250 Вт |
| 21 | 9 | 6 |  | 10 |  | 2 |  | I = 5 A |
| 22 | 10 | 4 |  | 8 | 6 |  |  | P = 24 Вт |
| 23 | 11 |  |  | 20 |  | 6 | 9 | S = 250 BA |
| 24 | 12 | 12 |  | 3 |  | 12 |  | QL1= 80 вар |
| 25 | 1 | 4 |  | 10 |  | 6 |  | Q = 64 вар |
| 26 | 2 | 8 | 8 | 15 |  | 4 |  | U = 40 В |
| 27 | 3 | 6 | 10 |  |  | 12 |  | UС1 = 60 В |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | Q = 75 вар |
| 29 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |  |  | UR2 = 24 B |
| 30 | 6 | 4 |  |  |  | 8 | 4 | QС1 = 16 вар |

Рисунок 5 -  Неразветвленные цепи переменного тока

Теоретические вопрос 1

1.Методы и погрешности измерения.

2.Классификация электромеханических приборов, условные обозначения, наносимые на панель приборов.

3.Приборы магнитоэлектрической системы, их устройство, принцип действия, назначение, достоинства и недостатки.

4.Приборы электромагнитной  системы, их устройство, принцип действия, назначение, достоинства и недостатки.

5.Устройство амперметров, измерение токов.

6.Расширение пределов измерения амперметров.

7.Устройство вольтметров, измерение напряжений.

8.Расширение пределов измерения вольтметров.

9.Цифровые приборы, их достоинства и недостатки.

10.Цифровой вольтметр, структурная схема и ее работа.

11.Комбинированные приборы.

12.Электрические измерения неэлектрических величин.

13.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

14.Режимы работы трансформатора.

15.Устройство и принцип действия трехфазного трансформатора.

16.Устройство и принцип действия сварочного трансформатора.

17.Устройство машин постоянного тока.

18.стройство и принцип действия двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

19.Пуск, реверс, регулировка частоты, достоинства и недостатки двигателей постоянного тока.

20.Устройство и принцип действия  трехфазного асинхронного двигателя.

21.Пуск реверс, регулировка частоты, достоинства и недостатки трехфазного асинхронного двигателя.

22.Устройсмтво и принцип  действия однофазного асинхронного двигателя.

23.Синхронный генератор, устройство и принцип действия.

24.Устройство электромагнитных реле.

25.Электроснабжение промышленных предприятий.

Теоретический вопрос 2

1.Электрофизические свойства полупроводников, собственная и примесная проводимость.

2.Р-п переход  и его свойства.

3.Полупроводниковые диоды, устройство, характеристики диодов их параметры и применение.

4.Биполярные транзисторы, их устройство, способы включения,  параметры и  характеристики.

5.Тиристоры, их устройство, параметры и характеристики.

6.Фороэлетронные явления,  фоторезистор.

7.Фотодиоды, их устройство, принцип действия, параметры и характеристики.

8.Светоизлучающие диоды и оптроны.

9.Структурная схема выпрямителей, однофазные выпрямители.

10.Структурная схема выпрямителей,  трехфазные выпрямители.

11.Стабилизаторы напряжения.

12.Принцип усиления напряжения, тока, мощности. Классификация усилителей, основные технические показатели и характеристики усилителей.

13.Усилитель низкой частоты, устройство, принцип действия.

14.Операционные усилители.

15.Интегральные схемы микроэлектроники. Понятие о гибридных, тонкопленочных, полупроводниковых  интегральных микросхемах.

16.Системы счисления и операции над числами.

17.Основные логические операции и логические схемы.

18.Триггеры

19.Счетчики импульсов,

20.Регистры.

21.Дешифраторы.

22.Сумматоры

23.Запоминающие устройства.

24.Общие понятия о микропроцессорах и микроЭВМ.

25.Использование ЭВМ в технологических процессах.

3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН

- Электрическая  цепь, ее основные и дополнительные элементы.

- Электрический ток, сила тока.

- Электрическое сопротивление, резисторы, реостаты,  потенциометры.

- Источники э.д.с.

- Электрическая энергия и мощность.

- Закон Ома для участка и полной цепи.

- Законы Кирхгофа.

- Закон Джоуля-Ленца, его практическое применение.

- Последовательное соединение элементов цепей, его свойства и его практическое применение.

- Параллельное соединение элементов цепей, его свойства и практическое применение.

- Смешанное соединение элементов цепей, его свойства и практическое применение.

- Конденсаторы, их устройство, назначение, маркировка.

- Катушки индуктивности, их устройство, назначение, маркировка.

- Закон Ампера.

- Закон электромагнитной индукции.

- Явление  взаимоиндукции.

- Ферромагнитные материалы, их свойства и применение.

- Однофазный трансформатор, устройство, принцип действия, назначение.

- Электрические измерения, методы измерений

- Погрешности  измерений.

- Приборы магнитоэлектрической системы, их устройство, принцип действия, область применения, достоинства и недостатки.

- Измерение токов и напряжений.

- Комбинированные приборы: назначение, определение пределов и цены деления, включение в цепь, определение показаний приборов.

24.Цифровые измерительные приборы.

25.Осциллографы, их устройство  и принцип действия.

26.Измерение неэлектрических величин.

27.Анализ активной цепи переменного тока.

28.Конденсатор в цепи переменного тока.

29.Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

30.Соединение обмоток генератора звездой и треугольником.

31.Соединение  трехфазной нагрузки звездой.

32.Соединение трехфазной нагрузки треугольником.

33. Устройство и принцип действия  трехфазного асинхронного двигателя

34. Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.

35. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.

36.Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей.

37.Релейно – контакторное управление электродвигателями (реверсивный магнитный пускатель).

38.Полупроводникоые диоды, их устройство, принцип действия, назначение.

39.Биполярный транзистор, его устройство принцип действия, применение.

40.Тиристоры: устройство, принцип действия, назначение.

41.Электронный генератор синусоидальных колебаний типа RC (электрическая схема, принцип работы).

42.Электроннолучевая трубка, ее устройство, принцип действия.

41.Фотоэлектронные приборы.

42.Оптоэлектронные приборы.

43.Электронные выпрямители: электрические схемы, принцип действия, назначение.

44.Усилительный каскад с биполярным транзистором  по схеме  ОЭ: электрическая схема, принцип действия, назначение.

45.Принцип действия логических элементов И, НЕ, ИЛИ.

46.Интегральные микросхемы.

Перечень рекомендуемой литературы

1.Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2001

2.Частоедов Л.А. Электротехника. М.: УМК МПС России, 1999.

3.Попов В.С. Теоретическая электротехника: для учащихся техникумов. – М.:        Энергоатомиздат, 1990

3Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника: программирование учебного пособие. – М.: Высшая школа, 2002

4.Барсов И.Н. Теоретические основы электротехники, кн.1, кн.2 – М.: Энергоатомиздат, 1992

5.Аблин А.Н. и др. Электротехника. – М.: «Агар», 1998

6.Новиков П.Н., Кауфман В.Я. и др. Задачник по электротехнике. – М.: Высшая школа, 1992

7.Новиков П.Н., Толмачев О.В., Кауфман В.Я. Задачник по электротехнике: Учебное пособие. – М.: ИРПО, изд. центр «Академия», 1999

8.СТ СЭВ 1052-78. Метрология. Единицы физических величин.